# 已有建筑结构鉴定与加固改造技术探讨

广东锐鉴建筑检测鉴定有限公司510980

摘要：建筑物受自身特性的影响，在使用一段时间后发生结构损坏和老化现象，如果未能对其进行有效的维护和修复，就会导致建筑的整体缺乏安全稳定性，影响使用的质量。鉴于此，本文主要对已有的建筑进行分析，探讨对其进行鉴定的方式，以及在不改变原本建筑和结构形态基础上进行加固改造的技术。

关键词：已有建筑结构；鉴定；加固改造技术

前言

在对建筑结构进行鉴定时，主要是通过对建筑物使用功能的研究调查，加强对建筑物存在的缺陷和破坏问题的掌握，这样可以外后期进行建筑物加固和环境质量改造提供有效的参考。同时，在进行鉴定和加固的过程中，要注意对先进技术、物质成本的合理利用，加强对改造加固方案的合理设计，提高已有建筑质量。

1对已有建筑结构进行鉴定和技术加固的重要性

建筑工程具有一定的使用周期，在长期的使用过程中，如果不能对工程的结构进行有效维护，就会导致使用期限缩短，甚至还会影响人们对建筑的使用效果，危及人们的生命安全，对此就需要利用相应的建筑结构鉴定技术，对建筑的状态进鉴定分析，并对建筑中存在的问题处理，提高建筑的安全稳定性。一般来说，在建筑工程施工建设到相应的阶段后，维修改造会成为主要的建筑建设方式，尤其是对具有一定历史意义的建筑。而实现建筑有效改造的前提，是对已有建筑结构的鉴定，然后根据相应的鉴定结果，分析建筑结构中存在的各种问题，并制定相应的问题处理措施。但由于我国城市化进程的加快，建筑施工中设计、管理等方面的不足，以及地震和火灾等因素的影响，使得建筑结构的鉴定和对建筑结构的加固技术，成为建筑行业重点关注的问题。因此，相关的建筑工程在进行建筑施工和维护过程中，要重视对相应鉴定技术和加固技术的应用，这对延长建筑的使用生命周期和提高建筑使用的安全稳定性，以及提升建筑企业的竞争力，促进建筑行业的发展都有重要的意义[1]。

2已有建筑结构的鉴定

2.1鉴定的内容

在对建筑物进行鉴定时，要想保证鉴定的全面合理性，就应掌握鉴定的内容，以此作鉴定活动的依据。而进行鉴定时，应注意的主要内容有以下几方面：第一，建筑物地基的使用现状；第二，建筑物承重程度，即抽检构件的截面尺寸、抽检结构轴网的尺寸、配筋状况和钢筋混凝土构件的强度；第三，建筑物围护结构状况；第四，建筑物的垂直倾斜度；第五，建筑物基础设施质量和使用状况；第六，建筑物的承载力。

2.2建筑物结构的鉴定技术

2.2.1取样鉴定

在建筑结构中，经常会涉及到对建筑物使用材料性能进行检测的问题，这样可以加强对建筑材料性能的了解和掌握，有助于建筑实现对材料的合理利用，比如对建筑材料的坚固性进行检测，可以了解材料是否符合建筑施工需要。但由于建筑工程的规模较大，通常会使用到大量不同类型的材料，难以实现对材料的全面鉴定，面对这种情况就可以使用取样鉴定技术，对建筑中部分结构进行鉴定，并根据鉴定的结构对建筑的质量进行评价。另外，使用取样鉴定技术，还可以在未进行建筑结构加固时，对加固结果进行评估，提前做好预处理工作，有助于提高鉴定的准确性。

2.2.2经验鉴定

经验鉴定法属于一种较为传统的建造方法，具有一定的鉴定效果，在使用时通常需要对建筑现场进行调查和观察，然后利用外部测量的方式，掌握建筑结构的实际情况，结合相关的设计图纸，利用以往的经验对建筑结构进行评价。这种鉴定方式在使用过程中，具有快捷、方便和节约成本的优点，将其使用在结构简单的小型建筑中，会取得极好的践行效果。但在一些结构较为复杂的大型工程中，由于经验鉴定法主观性意志较强，并且在进行检测和观察时，会存在一定的技术盲点，导致鉴定的结果与建筑工程的实际情况并不相符，使得建筑最后结果出现错误，影响后期的建筑加固和维护。

2.2.3回弹鉴定

现阶段，回弹鉴定技术已经成为建筑结构鉴定中，具有极好使用效果的鉴定技术，这种技术在使用中与现代化的先进技术相结合，得到了不断的完善和发展，已经广泛应用在对建筑结构的鉴定中。这种方式在使用时，首先，应根据制定的规范性操作标准，严格执行每一项流程，尤其是使用回弹鉴定对混凝土的强度系数进行鉴定时，还应通过计算完善鉴定分析结果，以此来提高鉴定评估的效果；其次，应加强对现代化先进技术的应用，简化鉴定程序，提高鉴定的科学性，确保鉴定的顺利性和鉴定结果的准确性。

2.2.4数字信号技术

数字信号鉴定技术属于一种具有较高科技和信息因素含量的鉴定手段，在实际应用中，利用大量的集成电路、软件和硬件等，以数字形式对模拟信号进行处理，并获得相应的鉴定检测信号。同时利用这一技术，可以进行实验分析，从而获得相关的参数，建立相应的模型，实现对建筑结构的准确评估。这一技术在使用中有着极高的准确性，可以全面的掌握建筑结构中存在的质量问题，为实现建筑的全面有效结构提供了良好的数据基础，提高了鉴定工作开展的效率。但同时，这种技术在使用时也会受到建筑规模的影响，导致信息获取难度过大，甚至使获取到的信号极为复杂，对此就需要相关人员加强对这一技术的研究，增强其在建筑鉴定中的应用价值。

2.3建筑结构加固改造技术

2.3.1碳纤维材料加固技术

这种方式主要是将碳纤维作为加固材料进行建筑结构加固，碳纤维材料在使用时具有厚度小、重量轻与荷载小的特点。在使用时不仅能便于施工，而且还可以应用很多的位置，如屋架、梁板等，使用范围较广，摒弃可以保证自身形态的固定性，有助于提高建筑结构的加固效率。同时，为了提高碳纤维的应用效果，还应注意对材料粘合剂的选择，确保建筑结构、构建可以与碳纤维的表面紧密黏贴，逐渐形成一个复合性的整体。然后再利用工作协调的方式，提高建筑结构的抗剪力、承载力和抗弯能力的提升，进而实现对建筑结构的加固[2]。

2.3.2化学植筋技术

这一技术也是一种较为实用的建筑加固技术，经常被使用在建筑承重能力下降和内部结构老化的建筑中，在使用的过程中，通过钢筋的植入，加强了钢筋与建筑构件的黏连性，使得建筑的稳定性和安全性得以提高。以下为具体的应用流程：第一，先找出建筑房屋结构中较为薄弱的位置，并对结构薄弱位置的混凝土进行钻孔，将钢筋放置于孔中，利用化学试剂对钢筋进行固定，可以提高混凝土和钢筋材料间的契合度；第二，在进行施工过程中，还应注意对不同方位的建筑结构植入钢筋材料，这样可以在很大程度上提高建筑结构的坚固程度和加固质量；第三，在钢筋植入一段时间后，会与混凝土结构实现有效的贴合，此时，需要对钢筋植入的位置进行确定，避免钢筋出现位移情况，影响建筑结构的加固效果。同时也应注意钢筋的下料位置，确保建筑结构的加固效果[3]。

结论：对建筑物结构的科学鉴定与有效加固，是建筑结构稳定性和安全性的重要保证，也是提高已有建筑质量的关键，与人的居住效果和人生安全有着极大的关系。因此，就应在对已有建筑的改造中，对建筑结构进行了深度鉴定，并利用各种有效的加固技术，严格遵循施工建设要求，实现建筑的合理加工。

参考文献：

[1]韦宝赟.已有建筑结构鉴定与加固改造技术探讨[J].建材与装饰，2018（17）：41-42.

[2]马明山.建筑结构鉴定与加固改造技术探讨[J].建材与装饰，2017（43）：49.

[3]龚晓青.城市化进程中既有建筑检测鉴定与加固改造技术设计要点[J].城市建设理论研究（电子版），2017（17）：79.

本文来源: https://www.lw00.cn/article/698f38bce74606074bcdf45a.html