# 水利工程施工中控制混凝土裂缝的技术浅谈

哈尔滨市水利机械工程公司

摘要：混凝土是较为常见的一种施工材料，在工程修建过程中具有广泛的使用范围。由于混凝土自身的物理性质比较特殊，所以在建筑构建的表面养护中经常会出现裂缝的问题，为了让这些裂缝的大小及程度受到相应的控制，施工人员必须在对工程进行修建时注重细节上的防护。水利工程施工过程中经常会使用到混凝土，为了让工程的质量以及稳定性得到相应的维护，施工人员必须也需要对施工技术进行革新。制定出较为完善的措施管理，让这些裂缝可以得到科学的处理。

关键词：水利工程；施工；混凝土裂缝；原因；控制

无论是什么种类的建筑工程，都离不开钢筋与混凝土等建筑材料的使用。所以，这些施工材料在使用过程中所出现的问题会直接影响到工程质量上的保障，为了稳定工程的项目施工，滚凝土裂缝的处理对策需要得到相关施工人员的重视，让水利工程在修建过程中可以达到防水抗震性上的性能标准。如果这些建筑施工中的裂缝得不到合理的控制，很可能会让水利工程的修建失去应该具有的基本功能。

一、水利工程施工施工中产生混凝土裂缝的原因

经过研究总结可以将水利工程施工中出现混凝土裂缝的原因分为两类：混凝土本身物理性质的变化、外界环境的影响。

1、混凝土本身物理变化引起的裂缝

（1）塑性裂缝产生原因

各种类型的裂缝多产生于浇筑混凝土的最后施工阶段，因为混凝土自身在干燥的过程中会存在一定的塑性回收情况。所以在重力的压迫下，混凝土材料中的固体粒子会出现向上游离的情况，这些粒子的运动，一旦受到建筑模板或者钢筋的制约，就会在模板或者钢筋的位置出现裂缝。这种裂缝的产生，绝大多数情况下无法进行人工防备，所以施工人员只能通过相应的技术手段对这种裂缝的规格进行控制，防止因裂缝开裂程度过大，对建筑施工工程的稳定性产生影响。

（2）塑性裂缝产生原因

混凝土在风干的过程中会出现相应的体积变形情况，当变形的力量遇到混凝土自身所带的约束力时，就会在两种力量的相互作用下产生收缩裂缝。这种裂缝的产生，与混凝土的质量有着非常大的联系，所以施工人员在对混凝土进行选择时，应该选择那些质量上乘的混凝土。这种办法的实施，可以对混凝土裂缝的规格进行控制。同时，如果这种收缩裂缝没有得到有效的控制，很可能会对混凝土的结构稳定性产生影响，对混凝土施工部位的安全造成非常大的损害，也就无法保证，水利工程的稳定性。

（3）沉降裂缝产生原因

混凝土构件上之所以会发生沉降裂缝主要是因为在混凝土配制过程中，由于对混凝土原材料的配比掌握不准确，例如其中的水和石灰的配比失调、粗料细料配制比例不合理等等，都会导致沉降裂缝的发生；另外在混凝土配制中，没有将混合料进行充分搅拌，就会致使在混凝土结硬过程中比较粗大的材料下沉而比较细小的材料上浮，从而使混凝土的沉降不均匀，使混凝土的表面出现沉降裂缝。混凝土的初凝过程经常会发生沉降裂缝。

2、外界环境对混凝土产生影响

外界环境也会使水利工程施工中产生混凝土裂缝，其原因可以分为两类，一种是混凝土的施工环境，一种是混凝土的施工工艺。

（1）混凝土的施工环境造成混凝土裂缝

混凝土的施工环境会导致混凝土裂缝的产生，其中影响最明显就是温度，它会使混凝土构件上产生温度裂缝。这类裂缝产生的原因在于，混凝土本身带有的温度和外界环境的温度有很大的差距，致使混凝土的内部发生热胀冷缩反应的程度和表面热胀冷缩反应的程度也存在很大的差距，从而使混凝土构件内的拉应力变大，如果这一拉应力超过限度就会出现混凝土裂缝。另外如果水利工程所在地的地质比较疏松或地质不均，或者在水利工程施工中回填土时压实工作做得不到位，也会引起混凝土裂缝，一般称这类裂缝为沉降裂缝。沉降裂缝主要和水利工程的地基性质和地基变化有关，比较大的沉积裂缝通常后造成混凝土构件的错位，一旦地基变得稳定，该裂缝就不会再扩大也不会对混凝土构件再产生危害。

（2）混凝土的施工工艺造成混凝土裂缝

因为施工工艺造成的混凝土裂缝通常是因为施工人员没有严格按照规定的施工方法、施工工艺或者擅自更改施工流程，最终导致混凝土裂缝的出现。例如在完成钢筋混凝土施工后，没有采取相应的保护措施或者对混凝土进行保护的保护层达不到要求的厚度[3]，致使空气中的氧化物侵入混凝土内部，使混凝土内的钢筋发生氧化反应并生锈。生锈的钢筋体积和原有钢筋的体积存在差异，就会使混凝土构件的内部产生膨胀应力，如果这里应力大小超过了固定的限度就会使混凝土产生裂缝。

二、水利工程施工中混凝土裂缝的控制技术

1、选择合适的施工材料

水利工程施工中，施工材料的质量和施工项目的好坏有着直接联系，很多混凝土裂缝也都是因为混凝土原材料质量较差而产生的，因此为控制混凝土裂缝，施工人员必须严格控制施工材料的质量，选择合适的混凝土原材料进行施工。为有效控制混凝土构件内的温度，避免出现混凝土内部和表面温度差距较大的问题，在采购混凝土原材料时应该注意选择水化热比较低的水泥，并且自配制混凝土时要尽可能地控制单位内水泥的使用量，在保证混凝土达到要求的强度等级的基础上使水泥的强度和其保持一致。

另外施工人员还要加强对混凝土骨料的控制，采购人在采购时要严格按照国家和行业内的相关规定采购混凝土骨料，并且要确保混凝土原材料各个部分的配比能够符合水利工程对混凝土质量的要求标准。

2、严格控制混凝土施工时的温度

为提高混凝土的施工质量，减少混凝土裂缝的出现几率，施工人员在施工时应该严格控制施工时混凝土的温度，并及时根据施工环境的温度变化适当改变调整的温度，从而降低温度对混凝土裂缝的影响。施工人员要充分了解混凝土的物理性质，并根据施工现场的实际需要，制定出科学合理的混凝土施工方案，如果施工过程中出现各种预料之外的变化，那么施工人员就要及时对施工方案作出相应的调整。在实际的混凝土浇筑中，经常会以为各种原因使浇筑的模板发生变形，为防止这样的问题发生，那么施工单位就需要在浇筑后对这些模板进行看管，一旦发现模板出现变形或者位移，就要立刻打断混凝土浇筑的工作，并对已经破坏的模板进行修理。

三、结语

水利工程在修建过程中很可能会因为各种因素的影响，出现不同规格的混凝土裂缝。这种现象的产生，可能会对水利水电工程的修建带来质量上的威胁。所以为了有效控制这些裂缝的数量以及规格，施工人员必须对裂缝产生的原因进行科学的分析，有针对性的提出治理措施，尽量在混凝土裂缝产生的源头上进行措施处理，让水利工程的施工质量得到保障。同时，一个稳定的施工工程，也可以让水利水电项目的使用寿命得到延长。

参考文献

[1]刘传有.建筑工程施工中混凝土裂缝的控制技术[J].黑龙江科技信息，2014，07：197.

[2]陈云靖.水利工程施工中控制混凝土裂缝的技术分析[J].企业技术开发，2014，23：24-25.

[3]秦昊.浅议建筑工程施工中混凝土裂缝的控制技术[J].江西建材，2014，21：56.

[4]蒋易辰.浅析水利工程施工中控制混凝土裂缝技术[J].民营科技，2015，03：118.

本文来源: https://www.lw00.cn/article/6a2b5992cc386be104ab9055.html