# 建筑工程模板施工技术探讨祝海涛

祝海涛安唯齐

中国建筑第二工程局有限公司辽宁省沈阳市110000

摘要：在建筑主体施工中，混模板施工是一项复杂的项目，为了提高施工质量，提高施工技术水平，保证建筑的稳定性和坚固性，笔者在本文中，主要就建筑工程模板施工技术进行探讨。

关键词：建筑工程，模板施工，技术

在混凝土施工中，模板是整个施工的主要组成部分。模板施工在造价、工期、人力等方面占整个工程的很大比重。随着中国建设规模和技术的不断发展，已应用到了许多工程项目。混凝土灌溉技术以其方便、省时的优点，在中国的建设工程中得到广泛应用。然而，在许多工程中，模板施工的重要性是不够的，造成施工现场的安全事故。因此，应抓住施工模板施工的技术要点，保证整个工程的质量。

1建筑工程中模板工程的主要特点

基于模板工程施工的重要意义，因此我们在模板工程施工的过程中主要有3个特点要求，首先是模板工程在施工的过程中要保障模板的施工强度以及施工刚度达到设计施工的要求，其次模板工程在施工过程中要保障模板施工的稳定性能，其次模板工程在施工的过程中要便拆卸施工以及安装施工，最后是模板工程在施工的过程中要保障施工表面光滑并且整齐，连接处要保障密封性，防止施工过程中出现泄漏以及渗漏的问题出现。

2建筑工程模板施工技术

2.1垫层模板

垫层施工范围比较大，所以模板规模也比较大，这样的模板在应用中，必须做好稳定工作，施工人员尤其要注意模板根基处，避免模板倒塌或发生位移。在安装之前，首先要对模板施工位置进行定位，并做好基础中心线或标高位置的标记工作，轴线以及边线也要做好放线测量工作，对正面模板和侧面模板的位置进行准确定位。在安装中，要对这些放线位置进行复核，再三确定施工位置精准。模板要与地面呈垂直关系，这一点施工人员也要做好检查，一切数据核实校对后，对模板进行安装，并做好支撑加固。模板安装后，要对周围的环境进行清扫，最后对模板相关参数进行最后测量，纠正安装过程中出现的偏差。

2.2基础梁模板

基础梁模板施工之前，需要对梁底土方进行压实，使土方内部可压缩空间达到最小，压实度检查合格后，用砖材料对其胎膜进行砌筑，用水泥砂浆材料对砌筑后的胎膜进行浇筑稳定，施工完毕，施工人员还要做好浇筑振捣检查工作。基础梁在垫层之上，所以在基础梁模板安装前，需要在垫层两侧进行放线，对标高位置进行确定，并做好标记，这是针对外侧模板而言，该模板在制作时，不用焊接，只需要应用拼装方式即可，因为基础梁具有跨度大，宽度小特点。模板安装完毕，施工人员检查合格后，还要进行支撑固定。

2.3柱模板

对柱模板进行组装制作时，需要对柱的相关尺寸进行放线测量，并做好模板安装弹线标记，比如交叉纵横线和边线。柱模板在高度上要远远大于长度和宽度，所以需要将几块合适的模板组装起来。该组合模板中，模板的尺寸和规格要与柱断面长短边尺寸相一致。在组装中，还要避免出现浆体渗漏现象，所以要对模板衔接处进行加密处理，主要采取填充海绵条方式来使模板之间的摩擦减小。模板安装后，还要对模板内部的杂质进行清理，将柱模板底部作为突破口，所以在安装中，还要预留清理口，并做好加固措施，在以箍筋为工具时，施工人员要对柱体和箍筋之间的距离进行准确控制。柱模板正式安装中，要在模板外面一定距离处，安装钢管架，来对柱模板安装起到加固支撑作用，使柱模板保持稳定之余，在位置上不会发生偏差。

2.4墙体模板

在墙体混凝土浇筑施工中，主要对内墙和外墙进行施工，所以相关的模板工程也是针对墙体两侧，施工人员需要将两侧的模板组装出来。相关的施工技术与工序为：对两侧模板的安装位置进行放线测量，相关的弹线内容有侧模边线和正侧两边的标高线、垂直线等，边线主要通过基层中心线找出来，主要是为了确定和保证侧模线正确。而标高线和垂直线找出来后，施工人员要对标高和垂直高度进行测量，并做好标记。墙体模板安装后，要注意采取支撑加固措施，除了采取斜撑和支撑方法外，还要利用钢管夹来对模板外侧形成围护。钢管夹本身要利用螺杆来保持稳定。墙体本身也要保持一定的垂直度，否则模板安装也会出现差错，在施工中，一般选择垂球来检查。在模板施工和混凝土浇筑施工中，相关压力会对墙体造成负担，所以还要对墙体采取支撑措施，使墙体垂直度保持不变。

2.5梁模板

梁模板施工中，主要注意其跨度问题，在组装中，需要将侧面和底面模板准备好，除此之外，相关的支撑工具和夹木也要准备就绪。施工人员要对两种模板的拼装材料进行检查，看其厚度和组合方式是否满足要求。安装前，做好放线测量工作，基层中心线、边线都要提前弹出，这是侧模板位置确定的参考标准，两种模板与地面夹角和高度一定要得到保证，待检查验收后，做好加固支撑措施。底模安装高度要与标高标记相一致，并做好支撑工作。

2.6模板拆除

经专门的检测人员对混凝土的强度进行检测，确保达到预先设定的强度之后，方可进行模板的拆除工作。在拆除的过程中，要按照一定的顺序对模板进行拆除，一般情况下需要先拆除承重压力较小的模板，再拆除承重大的模板，保证拆除作业不会混凝土造成损害，及时对拆除的模板支架进行清理工作，防止混凝土承重过大。必须时刻注意混凝土的情况，若出现异常现象，应立刻停止拆模作业，将问题妥善解决之后方可继续进行施工。

3建筑工程模板施工技术注意要点

3.1注重技术方案的制定和应用

技术是模板工程施工过程的支柱，所以建筑工人一定要注意技术方案的设计才能保证整个工程的顺利进行。在施工工程中，必须要满足四项基本的技术要求，分别是关于模板尺寸、质量、构造和连接的要求。首先要保证混凝土成型的形状和其他部件的尺寸大小；其次在模板的质量方面要着重注意技术的应用，注意模板的稳定性和抗压性，能够承受混凝土的压力；再其次在构造设计模板时，要设计技术方案，研究构造何种结构尺寸的模板，怎样才能保证模板的简单可拆卸，但又有很高的质量；最后模板的连接处对技术的要求最高，要制定技术方案才能让工人知道如何连接才能杜绝连接缝的出现，这是非常重要的，这关系着整个工程的质量。

3.2加强模板配置技术的应用

模板的配置在建筑工程模板工程施工技术应用的过程也是一个重要的组成部分，对施工技术的要求也比较高，因为配置是一个非常复杂的过程，如果配置出现问题也会影响工程的施工。尤其是一些施工人员往往是依赖自己以往的经验来进行模板的配置而忽略了技术方案的要求。这就要求施工人员应该严格按照施工技术的方案来配置每一个零件或组件，按技术方案严格测量后再进行模板的配置，加强模板配置技术的应用。当模板较大，需要的尺寸较大时，就要运用模板配置技术，计算后再来配置各个不同的组件。

在时代科技水平的逐渐进步的背景下，模板施工的工程技术作为实际的建筑施工中一大组成部分，其质量水平也间接的决定了整体的项目完成水平。这就要求对于模板施工的规章与管理具有先进性，才能逐渐提高其技术应用的效果。施工人员要自觉提高专业素质。在此基础上，按照国家相关标准和技术规范来约束施工行为，逐步提升模板施工技术在我国施工业内的地位。

参考文献：

[1]彭海洋.建筑工程模板工程施工技术探析[J].中国新技术新产品，2018，（07）：86-87.

[2]张曙云.建筑工程中模板的施工技术问题浅析[J].工程建设与设计，2018，（06）：198-199.

[3]袁建军.房屋建筑工程施工模板技术应用浅谈[J].绿色环保建材，2018，（03）：181

本文来源: https://www.lw00.cn/article/6a8ff539bab0e1d39b6ba39b.html