# 理论和试验研究论文-朱潇雄,方海,邹芳,杨来运,刘伟庆

导读:本文包含了理论和试验研究论文开题报告文献综述及选题提纲参考文献，主要关键词:木芯复合柱,格构腹板,轴压,破坏模式

### 理论和试验研究论文文献综述

朱潇雄,方海,邹芳,杨来运,刘伟庆[1]（2019）在《格构腹板增强木芯复合材料短柱轴压性能试验与理论分析》一文中研究指出格构腹板增强木芯复合材料短柱以玻璃纤维增强复合材料作为面层与格构腹板,以泡桐木作为芯材,采用真空导入工艺制作而成,具有轻质高强、耐腐蚀、延性好等显着优点。对具有不同格构腹板布置形式、纤维增强复合材料壁厚等参数的复合短柱进行轴压试验,研究了其破坏模式和机理。基于弹性分析法计算了短柱试件的极限承载力,计算值与试验值吻合较好。(本文来源于《玻璃钢/复合材料》期刊2019年11期）

陈凌秀,祁皑,蔡储旺,颜学渊[2]（2019）在《考虑节点板刚度的屈曲约束支撑核心段应变的理论及试验研究》一文中研究指出建立了考虑框架节点板刚度的支撑核心段应变表达式,以提高屈曲约束支撑核心段应变计算的精度,确保支撑按照预设的方案屈服.通过解析法推导了焊接连接节点板的刚度表达式,再利用框架层间位移与支撑轴向变形几何关系,建立考虑节点板刚度的核心段应变表达式;随后通过足尺屈曲约束支撑框架的拟静力试验和框架实体有限元分析验证所提公式的准确性;所提公式、试验和有限元叁者结果吻合较好.误差分析表明,公式用于计算支撑屈服时的层间位移角可以减少60%以上的误差,并可用于支撑核心构件的优化设计.(本文来源于《湖南大学学报(自然科学版)》期刊2019年11期）

王升歌,张大长,臧祥生,袁健,陈宣桦[3]（2019）在《焊接锚板型地脚螺栓抗拔承载力的试验研究及理论分析》一文中研究指出地脚螺栓锚固端焊接锚板形成锚板型地脚螺栓,该机械锚固可显着提高地脚螺栓的锚固承载力及可靠性。以地脚螺栓直径、锚固长度为参数,设计并制作3种直径、3种锚固长度地脚螺栓抗拔承载力试件并开展抗拔承载力试验,考察其荷载-变形特性及破坏模式,并与光圆地脚螺栓的承载力特性、破坏模式进行对比。结果表明:抗拔承载力随锚固长度增大而增加,与光圆地脚螺栓相比,锚板型地脚螺栓的抗拔承载力提高约4～6倍;锚板型单个地脚螺栓的锚固承载力并不与其直径成正比。为此,开展锚板型单个地脚螺栓抗拔承载力的模拟分析,考察上拔受力时的传力机理及承载力变化规律。基于试验研究、模拟分析以及现行规范的相关规定,提出了锚板型单个地脚螺栓的锚固承载力计算理论。(本文来源于《钢结构(中英文)》期刊2019年11期）

高妮[4]（2019）在《基于云课堂的理论加实践课程教学研究——以《土木工程材料试验与检测》课程为例》一文中研究指出在信息化时代背景下,传统的教学方法已经不能满足教学的需求,近年来各职业院校不断实施教学改革,创新推出多种信息化教学方式。为提高理论与实践课程教学效果,我们通过云课堂对《土木工程材料试验与检测》课程进行课前、课中、课后等教学环节设计,实现线上、线下混合式教学,同时采用云课堂考核、过关式考核加期末考核相结合的考核模式,从而达到学习方式便捷,考核内容全面的效果。(本文来源于《职业技术》期刊2019年12期）

Ming-hui,YANG,Bo,DENG,Ming-hua,ZHAO[5]（2019）在《边坡中单桩横向受力的试验与理论研究（英文）》一文中研究指出目的:研究边坡段基桩的水平承载特性,以期指导工程实践。创新点:提出一种新的p-y曲线,以考虑边坡坡角和桩在边坡中位置的影响。方法:1.针对平地桩基和坡地桩基两种工况开展两组室内模型对比试验;2.采用ABAQUS建立数值模型,并研究桩径、桩长和土体的弹性模量对桩基水平受荷性能的影响;3.对室内模型试验结果和数值模拟结果进行对比分析,并得出坡地桩基的p-y曲线。结论:1.边坡中侧向受力桩的侧向挠度和弯矩沿桩长的分布与水平埋置桩的分布相似;然而,边坡倾角对单桩的侧向荷载特性有着重要的影响;在相同的荷载条件下,较高的倾斜角度会引起较大的桩身变形和弯矩。2.对于埋置长度不变的桩,桩的极限侧向承载力与坡趾距桩截面中心的距离近似呈双线性关系。3.对于埋置长度不同的桩,其极限承载力随坡脚至桩截面中心距离的增加呈线性增加。(本文来源于《Journal of Zhejiang University-Science A(Applied Physics & Engineering)》期刊2019年11期）

崔鸣诚,张大长,刘鹏,韩幸宁,刘森[6]（2019）在《考虑支管平面外偏心受力K形加劲相贯节点承载力试验及计算理论》一文中研究指出K形加劲相贯节点是钢管结构中的一种常用节点型式,目前,相关文献规范缺少支管平面外偏心受力对相贯节点承载力特性影响的相关研究。本文分别开展无偏心及支管荷载偏心距为0.01倍主管直径的K形加劲相贯节点承载力试验研究和相应试件的有限元模拟,考察K形加劲相贯节点的承载力特性,并重点研究支管平面外偏心荷载对承载力的影响。研究表明:节点支管平面外偏心受力下,主管单侧塑性凹陷,支管向平面外转动,且严重削弱节点的承载力;承载力的折减比例与偏心距基本呈线性关系;给出了承载力折减比例和偏心距的建议关系式,建议实际工程设计时应加强对节点压支管的面外约束,并对平面外无约束或约束较弱节点的设计承载力予以适当折减;该研究成果可为K形加劲相贯节点的设计加工提供参考。(本文来源于《土木工程与管理学报》期刊2019年05期）

李波,朱彦超,舒亮,陶孟仑,杨家斌[7]（2019）在《超磁致伸缩材料ΔE效应理论建模与试验研究》一文中研究指出为研究超磁致伸缩材料的ΔE效应,采用Jiles-Atherton模型和磁弹性效应相结合的方法,提出了一种考虑动态应力影响及系数变化的磁化模型。分别对磁场和应力作用下超磁致伸缩材料的磁场-磁化关系和应力-磁化关系进行建模,并根据胡克定律以及二次畴转模型计算出材料在应力和磁场综合作用下的总应变,得到不同外加磁场下材料的应变-应力环。通过对应变-应力曲线斜率的计算,得到超磁致伸缩材料在不同外加磁场下,弹性模量随应力变化规律。搭建了应力测试装置,对不同磁场作用下Terfenol-D的磁化-应力响应和应变-应力响应测试,试验结果与模型计算结果基本一致,结果表明,ΔE效应是磁场能量和应力各向异性平衡的结果,Terfenol-D最大弹性模量变化达到513%。研究成果为新型机电系统变刚度设计提供了理论基础和调控手段。(本文来源于《功能材料》期刊2019年10期）

俞逸舟,宋晓冰,李林家[8]（2019）在《钢板混凝土组合结构试验与理论研究现状》一文中研究指出钢板混凝土组合结构由其经济、安全、施工周期短等特点被广泛应用于核电工程。指出了该结构自身的特性,从结构、构件和单元叁个层面总结了国内外研究者对钢板混凝土组合结构的试验研究,分析了该结构目前理论研究、数值模拟的研究成果,并简要概括了日本、美国现行设计规范与中国在编规范,旨在为钢板混凝土组合结构的后续研究提供设计思路与理论支持,并展望其发展前景。(本文来源于《混凝土》期刊2019年10期）

窦远明,鞠培东,史一星,邓留藏,张晶晶[9]（2019）在《C/AFRP布加固PPC梁试验研究及理论分析》一文中研究指出为研究C/AFRP布加固PPC梁的力学性能,进行了8根PPC梁的静载试验和等幅疲劳试验,并与CFRP布和AFRP布加固PPC梁进行对比。试验结果表明:与未加固PPC梁相比,C/AFRP布加固PPC梁的承载力提高了36%,疲劳寿命超过200万次;与其他加固梁相比,C/AFRP布加固PPC梁的延性和抗疲劳性能更优。基于刚度退化衰减规律对试验梁进行研究,得出抗弯刚度的破坏准则。(本文来源于《河北工业大学学报》期刊2019年05期）

郝亚茹,钟紫蓝,李立云,赵密,杜修力[10]（2019）在《埋地管道-砂土横向相互作用试验及理论研究》一文中研究指出通过埋地管道-砂土的横向相互作用试验,研究了砂土密实度、管径、埋深等对土体极限抗力的影响,初步探讨不同埋深下的管土相互作用规律。根据试验中浅埋与深埋下管周土体不同的破坏模式,分别建立了管周土体破坏简化计算模型。借鉴桩土相互作用p—y曲线方法对管周土体发生不同破坏模式时的土体极限抗力进行了理论推导,并给出分别适用于浅埋与深埋工况下的土体极限抗力计算公式。结果表明,埋地管道-砂土相互作用简化计算公式与已有试验及数值模拟结果均具有较高吻合度,验证了公式计算结果的准确性。(本文来源于《防灾减灾工程学报》期刊2019年05期）

### 理论和试验研究论文开题报告

（1）论文研究背景及目的

此处内容要求：

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。

写法范例：

建立了考虑框架节点板刚度的支撑核心段应变表达式,以提高屈曲约束支撑核心段应变计算的精度,确保支撑按照预设的方案屈服.通过解析法推导了焊接连接节点板的刚度表达式,再利用框架层间位移与支撑轴向变形几何关系,建立考虑节点板刚度的核心段应变表达式;随后通过足尺屈曲约束支撑框架的拟静力试验和框架实体有限元分析验证所提公式的准确性;所提公式、试验和有限元叁者结果吻合较好.误差分析表明,公式用于计算支撑屈服时的层间位移角可以减少60%以上的误差,并可用于支撑核心构件的优化设计.

（2）本文研究方法

调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

### 理论和试验研究论文参考文献

[1].朱潇雄,方海,邹芳,杨来运,刘伟庆.格构腹板增强木芯复合材料短柱轴压性能试验与理论分析[J].玻璃钢/复合材料.2019

[2].陈凌秀,祁皑,蔡储旺,颜学渊.考虑节点板刚度的屈曲约束支撑核心段应变的理论及试验研究[J].湖南大学学报(自然科学版).2019

[3].王升歌,张大长,臧祥生,袁健,陈宣桦.焊接锚板型地脚螺栓抗拔承载力的试验研究及理论分析[J].钢结构(中英文).2019

[4].高妮.基于云课堂的理论加实践课程教学研究——以《土木工程材料试验与检测》课程为例[J].职业技术.2019

[5].Ming-hui,YANG,Bo,DENG,Ming-hua,ZHAO.边坡中单桩横向受力的试验与理论研究（英文）[J].JournalofZhejiangUniversity-ScienceA(AppliedPhysics&Engineering).2019

[6].崔鸣诚,张大长,刘鹏,韩幸宁,刘森.考虑支管平面外偏心受力K形加劲相贯节点承载力试验及计算理论[J].土木工程与管理学报.2019

[7].李波,朱彦超,舒亮,陶孟仑,杨家斌.超磁致伸缩材料ΔE效应理论建模与试验研究[J].功能材料.2019

[8].俞逸舟,宋晓冰,李林家.钢板混凝土组合结构试验与理论研究现状[J].混凝土.2019

[9].窦远明,鞠培东,史一星,邓留藏,张晶晶.C/AFRP布加固PPC梁试验研究及理论分析[J].河北工业大学学报.2019

[10].郝亚茹,钟紫蓝,李立云,赵密,杜修力.埋地管道-砂土横向相互作用试验及理论研究[J].防灾减灾工程学报.2019

本文来源: https://www.lw00.cn/article/6a901815fc12b3d9322c698c.html