# 酒店中庭论文-杨莉,黄磊昌

导读:本文包含了酒店中庭论文开题报告文献综述及选题提纲参考文献，主要关键词:酒店中庭,景观设计,白天鹅宾馆,广州

### 酒店中庭论文文献综述

杨莉,黄磊昌[1]（2019）在《酒店中庭景观设计研究——以广州白天鹅宾馆为例》一文中研究指出酒店中庭景观设计对于酒店中包括空间、功能、意境、视觉等方面的设计具有重要的现实意义。以广州白天鹅宾馆中庭为例,基于酒店中庭双向空间、文脉延续和生态审美,探究酒店中庭的空间布局、构成要素和景观特色。提出了酒店中庭景观尺度控制法、艺术嵌入法和节奏序列法等设计方法,整体上实现室外景观在室内空间的自然融合。(本文来源于《花卉》期刊2019年08期）

梁伟,邢宁,龚昌胜[2]（2018）在《珠海某酒店中庭气流组织模拟优化分析》一文中研究指出本文对某建筑的中庭区域气流组织开展探讨,对项目的气象条件、参考依据等进行分析。对模型、评价指标进行阐述,包括所要分析的内容、室内气流组织分析的几何模型、网格划分、数学物理模型、室内气流组织模拟边界的条件设置,并对评价指导作出分析,最后对分析的结果进行说明。(本文来源于《城市建设理论研究(电子版)》期刊2018年05期）

陈静[3]（2017）在《《酒店中庭》》一文中研究指出(本文来源于《明日风尚》期刊2017年03期）

张佳怡[4]（2016）在《从分析当代酒店中庭景观设计看空间应用》一文中研究指出漫步在光影交错的自然环境里,厅内的云式艺术吊顶和地面的中国黑烧面条形地拼的铺装,形成了连接与对比,厅内白色山石的应用与绿色的植物,红色的景观小品融合了整个室内空间的色彩。这些色彩与光影、植物、山石、云式、水体和整个室内生态循环系统的结合成为贵宾楼中庭四季厅景观设计的支撑,把设计师的设计理念完整的呈现在人们的眼前,五星级酒店中庭景观的生态、环保、绿色设计。(本文来源于《江西建材》期刊2016年23期）

王南珏[5]（2016）在《寒冷地区酒店中庭空间要素对物理环境及能耗的影响研究》一文中研究指出寒冷地区公共建筑能耗高于民用建筑能耗的平均水平,酒店建筑更是我国能耗最高的公共建筑类型之一。本研究选取空间设计灵活、物理环境控制难度高、运行能耗高的酒店中庭空间作为研究对象,运用物理环境实测、能耗软件模拟的方法分别研究中庭空间要素对物理环境及能耗的影响,并提出优化物理环境、降低能耗的中庭设计建议。本文第一章对酒店中庭的发展历程、空间特点、物理环境特点和能耗特点进行了概述,第二章通过对134个酒店中庭的实地调研,梳理出寒冷地区酒店中庭在空间尺度、采光方式、采光界面方面常用的设计手法和尺寸数据,为物理环境实测样本的选取和能耗模拟标准模型的建立提供数据支持。第叁章和第四章分别通过物理环境实测和DesignBuilder软件模拟的方法,探究空间尺度、采光方式、顶界面和侧界面设计对物理环境和能耗的影响。研究表明:第一,空间高度较大时,侧向采光中庭在冬季产生垂直温度分布不均现象,顶面采光中庭在夏季产生有规律的垂直温度梯度,空间越高,垂直温差越大;平面比例对光环境有所影响,对热环境影响较小。能耗方面,空间高度的增加会造成能耗的线性增加;平面比例仅对侧向采光中庭有所影响,进深越小能耗越大。第二,采光方式和朝向影响物理环境的季节变化规律。侧向采光中庭在冬季热环境问题更突出,西、南向易过热,东、北向易过冷;顶面采光中庭在夏季热环境问题更突出,出现明显的垂直温度分层现象和温度过高问题。能耗方面,减少采光界面数量和面积有利于节能,侧向采光优于顶面采光,仅侧向采光时,优选南向,侧向和顶面同时采光时,优选北向。第叁,减少侧窗面积有利于节能,但易引发夏季采光不足的问题,由于节能量有限,建议在保证采光的前提下适当减少开窗面积;侧窗遮阳可有效缓解西、南向中庭的过热问题,但对能耗影响较小。第四,减少天窗面积有利于夏季热环境的均匀稳定,并有效降低能耗,但易引发冬季采光不足的问题,采用大天窗加夏季遮阳的设计,可在满足冬季天然采光的同时,缓解夏季过热问题、有效降低能耗。(本文来源于《天津大学》期刊2016-05-01）

王兰,黄琼,徐虹,张颀[6]（2015）在《酒店中庭空间体量对热环境和能耗的影响研究——以京津地区带天窗酒店建筑中庭为例》一文中研究指出通过实地调查,分析寒冷地区冬夏两季酒店建筑带天窗中庭空间的热环境现状。结合计算机软件对典型工况的模拟结果,研究空间体量对带天窗中庭空间热环境和能耗的影响机理,并提出降低建筑能耗的设计优化建议。研究表明:中庭空间上部相对更易受到室外环境影响;空间高度变化影响中庭对太阳辐射热的利用情况,进而影响其热环境和能耗状况;合理降低中庭能耗,应考虑在满足相应空间设计要求的前提下,尽量减小中庭体量,控制中庭高度。(本文来源于《建筑节能》期刊2015年11期）

陈刚[7]（2015）在《酒店中庭热环境系统的设计研究》一文中研究指出针对酒店中庭热环境特点,从理论上分析了中庭得热的影响因素和计算方法,同时提出采用能耗模拟软件和CFD软件对中庭的热环境进行联合模拟分析,并在实际的项目中运用该方法进行研究分析,为系统设计提出合理的建议。(本文来源于《发电与空调》期刊2015年04期）

苏杭,张永东,刘希臣,郦超,黎家荣[8]（2015）在《某酒店中庭冬季空调气流组织数值模拟与实测研究》一文中研究指出通过数值模拟与现场实测的方法对某酒店中庭高大空间冬季空调气流组织进行了研究,得到其温度和速度分布.通过实测和模拟的对比,验证了数值模拟的可靠性,为类似高大空间冬季空调设计提供建议.(本文来源于《西南师范大学学报(自然科学版)》期刊2015年04期）

王怡匀[9]（2015）在《酒店中庭防火设计策略分析》一文中研究指出本文从探讨酒店中庭火灾危险性入题,理论联系实际,对强化酒店中庭消防安全性能的防火设计策略进行分析,并通过火灾模拟来验证消防设计的有效性,进而对酒店中庭防火设计提出若干具体建议。(本文来源于《城市建筑》期刊2015年07期）

王兰[10]（2014）在《寒冷地区酒店建筑中庭空间与环境舒适度及能耗关系初探》一文中研究指出寒冷地区的公共建筑能耗高于民用建筑能耗的平均水平,其中,酒店建筑更是我国能耗最高的公共建筑类型之一。研究选取了在酒店建筑公共空间的营造上被广泛采用的中庭空间作为主要研究对象,以中庭空间形式与环境舒适度、能耗的关系为切入点,通过对已建成的酒店建筑中庭空间进行实地考察,了解其环境舒适度现状,并结合数据分析,得出影响酒店建筑中庭环境舒适度的主要空间要素,然后运用专业的计算机软件模拟,分析影响机理,探讨合理降低酒店建筑中庭空间能耗的设计策略,重点在位置选择、空间体量与比例、界面处理叁方面。第一章对酒店建筑中庭空间的发展历程进行了简要回顾,总结出酒店建筑中庭空间的主要类型、能耗特点及环境舒适度标准;第二章制定调研方案,结合实地调研结果,进行环境舒适度的评价,并提出可能影响酒店建筑中庭空间环境舒适度的空间要素,主要包括位置选择、空间体量与比例、空间界面叁方面;第叁章至第五章分别对各个空间要素进行环境舒适度的影响分析与能耗模拟,并提出优化建议。研究结果表明,第一,位置选择对热环境的影响主要体现在对空气温度的稳定性及其空间分布情况的影响上,中庭空间的朝向及周围建筑与其的遮挡关系影响着室内不同时段的光环境。位置选择主要通过中庭空间的朝向对中庭空间的能耗产生影响。第二,中庭空间的空间体量与比例对热环境的影响规律在冬季和夏季不同,而对光环境的影响则以冬季更为显着,对能耗的组成和大小都产生影响。第叁,空间界面影响酒店建筑中庭空间的热环境和光环境,其中,侧界面的影响主要体现在热工性能和透明性上,顶界面的影响主要体现在天窗和遮阳上。顶界面的天窗和遮阳,通过影响阳光的入射情况而影响建筑的制冷、制热和照明能耗。(本文来源于《天津大学》期刊2014-12-01）

### 酒店中庭论文开题报告

（1）论文研究背景及目的

此处内容要求：

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。

写法范例：

本文对某建筑的中庭区域气流组织开展探讨,对项目的气象条件、参考依据等进行分析。对模型、评价指标进行阐述,包括所要分析的内容、室内气流组织分析的几何模型、网格划分、数学物理模型、室内气流组织模拟边界的条件设置,并对评价指导作出分析,最后对分析的结果进行说明。

（2）本文研究方法

调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

### 酒店中庭论文参考文献

[1].杨莉,黄磊昌.酒店中庭景观设计研究——以广州白天鹅宾馆为例[J].花卉.2019

[2].梁伟,邢宁,龚昌胜.珠海某酒店中庭气流组织模拟优化分析[J].城市建设理论研究(电子版).2018

[3].陈静.《酒店中庭》[J].明日风尚.2017

[4].张佳怡.从分析当代酒店中庭景观设计看空间应用[J].江西建材.2016

[5].王南珏.寒冷地区酒店中庭空间要素对物理环境及能耗的影响研究[D].天津大学.2016

[6].王兰,黄琼,徐虹,张颀.酒店中庭空间体量对热环境和能耗的影响研究——以京津地区带天窗酒店建筑中庭为例[J].建筑节能.2015

[7].陈刚.酒店中庭热环境系统的设计研究[J].发电与空调.2015

[8].苏杭,张永东,刘希臣,郦超,黎家荣.某酒店中庭冬季空调气流组织数值模拟与实测研究[J].西南师范大学学报(自然科学版).2015

[9].王怡匀.酒店中庭防火设计策略分析[J].城市建筑.2015

[10].王兰.寒冷地区酒店建筑中庭空间与环境舒适度及能耗关系初探[D].天津大学.2014

本文来源: https://www.lw00.cn/article/6aa1a8fa7e2b8ad0e9aebd6b.html