# 探析高层建筑给排水消防设计要点研究陈龙

广东中誉设计院有限公司广东清远511500

摘要：随着城市化的不断发展，越来越多的高层建筑不断的涌现，对消防系统设计也提出了更高的要求，其中给排水消防系统的设计对于高层建筑来说有着重要的意义，为此，需要相关设计人员不断的提升自身的经验和水平，完善设计的内容，提高设计的质量，为给排水及消防系统的建设提供重要的技术支持。

关键词：高层建筑；给排水；消防设计

引言

高层建筑给排水消防设计具有一定的复杂性，在设计时需要考虑的因素较多。设计人员需要给予给排水系统设计高度重视，并加大关键技术研究力度，对整体系统进行综合考虑，优化整体给排水结构，并能够给予给排水系统高度的安全保障，能够在最短的时间消除火灾隐患，保障给排水消防系统设计的科学性。在现代建筑消防设计发展过程中，不断发掘消防设计要点，建设高水准的高层建筑给排水消防系统，有利于促进我国房屋建筑工程的进一步发展，也能显著提升国家的综合实力。

1高层建筑给排水消防设计现状

随着我国社会经济水平的发展，高层建筑已经成为城市建设的主流，这不仅与城市建筑用地面积急剧减少有关，也与城市人口过快增长有关。当前城市每平米的人口密度相比十年前翻了几倍，特别是在高层建筑中，一栋楼可以住进几十户人家。虽然高层建筑的建造很大层面上节约了土地资源，但是相对的也增加了建筑消防上的压力，因此设计人员要不断积累经验，把握高层建筑消防的规律，提高建筑消防设计水平，保证高层建筑的安全。

对于现阶段的高层建筑给排水消防系统设计情况进行分析，可以了解到存在一定问题，包括：其一忽视高层建筑施工设计方案，高层建筑与常规的低层建筑、工业建筑在设计施工工作中有着较多的差异，给排水消防系统依照以往的设计经验进行系统设计，则会在建筑投入使用后出现供水困难、无法供水等问题，影响火灾控制与救援效果，所以要按照高层建筑的施工方案具体要求进行该系统的科学设计。其二忽略给水管试压设计工作，高层建筑由于楼层较高，如果在较高楼层发生火灾且遇到消防供水水压不稳定的情况则不利于消防事故的处理，究其原因为设计人员未做好给水管试压工作，采集的数据存在缺陷且流程不规范，设计得出的压力值与高层建筑该系统设计需要不符，容易出现给水水压问题。其三消防加压泵选择不当，设计期间工作人员忽略了安全系数、扬程要求，选择与高层建筑整体结构不相适应的加压泵会导致系统功能无法正常发挥。

2高层建筑给排水消防设计要点

2.1设置竖向给水分区

高层建筑只依靠城市管网供水压力直接供水，不仅不符合设计的相关规定，也很难将水输送到高层中。在高层供水实际中，提升水压辅助供水，提升压力的过程中若没有竖向分区，会导致高层水阀的流量过小、阀门磨损严重，影响居民正常的生活用水；下层卫生器具就会承受过大的静水压力导致水阀流量过大，甚至导致卫生器具管道的渗漏和爆裂。实践表明，进行高层建筑物的竖向给水分区可以有效解决上述问题，高层一般分为低层给水管道、中层给水管道、高层给水管道。在竖向方向上合理划分供水区，健全供水区的给水系统，竖向分区的科学设计是高层建筑给水系统设计的基础。

2.2消防排水系统设计

一是，改善排水系统平面布置。高层建筑中给水系统和排水系统的区别很大，排水系统不用进行竖向分区的设计，只需要设置专用和共用的辅助立管，在一定高度上安装消音、消能设备，排水的立管要保持上下贯通，依照水自身的重力向下排出。排水管道包含立管、排水管、安装地下管道、横支管、室外排水管等，排水系统的主要作用是尽快将生活污水和废水安全排入市政管网之中。二是，优化排水管线。提高排水管线的管道质量，防止排水管道在使用过程中发生腐蚀、生锈的情况，优先选择质量优良的金属管材或者加厚的塑料管材，提高排水管道的使用年限。做好排水管线的水压计算工作，防止由于排水管道水压过大，而出现在输水过程中管道爆裂的严重后果，最终影响排水系统的正常使用

2.3消防水泵房设计

对于高层建筑来说，消防给水的使用量是通过计算得出的，为了保证高层建筑的灭火用水量，必须从高层建筑的实际情况出发对消防水箱进行蓄水。但实际上，如果遇到特别严重的火情，就会出现消防给水的用量远远达不到消除火灾的目的，这时候就要及时、有效地加以补充。因此，设置消防水泵房，通过在消防水泵房内建消防水池，进行消防水源的储备，一定程度上能够解决消防给水不足的问题。设计消防泵时要注意以下几个方面：（1）设计导流墙，以防消防水池出现死角，并通过循环水泵实现水循环。（2）为了节约能源，提高工作效率，保证水泵在并联操作中能够高效运行，尽量选用功率较大的水泵。（3）根据水泵的实际情况调节运转速度，以有效提高水泵的运行效率。同时，为了保证水泵能够正常工作，在设计过程中对水泵进行防超压设计。

2.4消防栓设计

不管在单元式或是塔式的高层住宅建筑中，为了尽可能控制公摊部分的面积，通常建筑物中公共部分的面积都比较小，消防栓的位置便大多位于难以找到的位置。也是由于大部分的居民和建筑单位均不希望在建筑内设置过多消防栓来占用公摊，所以这就为高层住宅建筑带来了一定的安全隐患。对于一梯两户的户型来说，如果本层消防电梯前室中的消防栓无法计入本层，就需要至少另外在两个地方设置消防栓，而如果不设置双栓，就需要另找三个位置，这大大增加了设计的难度。所以，消防电梯前室内消防栓是否能够计入本层中消防栓的数量成为了必须要解决的问题。根据2014年实施的《消防给水及消火栓系统技术规范》中对于消防电梯前室中设置的消防栓应计入本层消防栓数量的规定，在高层住宅建筑中如何保证在较小的公共面积设置合理数量消防栓的要求。

2.5自动喷水灭火装置设计

为了保证高层住宅建筑中居民的生命财产安全，在楼层内均应设置自动喷水灭火系统。该内容的设计需要自动灭火技术来实现，设计人员要对自动灭火装置的结构进行分析，了解构成部分，即为通讯板、探测器、灭火器以及报警器，这些装置组合后可以共同进行火灾感知、报警提示以及喷水灭火作用的实现，所以该装置的质量直接关系着灭火的效果。报警器进出口设计时，应同时设置相应的信号阀，对于无法设置信号阀的建筑，也应该在阀门处装置锁具，以防止其他非专业人员的误操作。同时，设计人员需要向施工人员详细解释报警阀装置中应在什么位置设置水力警铃，避免施工人员产生误解。对于自动喷水装置中入水管的设计应严格按照相关标准进行设计。保证配水管入口处水压始终保持均衡，且有轻、中危险的建筑场所中，各个配水管的入口处压力均应小于0.4MPa，以保证自动喷水灭火系统的正常运行。但考虑到高层住宅建筑物总体高度高，高楼层住宅建筑水压的特点，因此为了能够保证高楼层内居民的消防安全，因此可适当增加低楼层中配水管入口处的水压。但低楼层中配水管入口的水压设计上不能只是单纯增加水压，而应对该楼层中自喷平面的设计完成后，在根据水力对水泵扬程进行重新计算与核准，以此结果对配水管入口的压力进行调整。

总结

总而言之，高层建筑给排水消防设计关系着高层建筑住户的生命财产安全，目前高层建筑对给排水消防设计的要求越来越严格，也增加了高层建筑使用安全性。相关研究人员要不断提高建筑给排水消防系统的设计，运用专业知识拓展设计思路，改变传统设计的落后思想和理念，增强火灾发生时的消防作用，保护高层建筑居民的生命财产安全不受侵害。

参考文献：

[1]刘晋豪.高层建筑给排水消防设计的关键技术探究[J].城市建设理论研究（电子版），2018（10）：59.

[2]季魏魏.刍议高层建筑给排水消防设计关键技术[J].消防界（电子版），2018，4（04）：87-88.

本文来源: https://www.lw00.cn/article/6abf2a9cd2323573bbd808af.html