# 浅谈ASME“S”钢印产品数据报告填写要点

哈尔滨锅炉厂有限责任公司黑龙江哈尔滨150046

摘要：本文主要介绍了ASME“S”钢印产品数据报告与识别标记的关系、FormP-4的作用、组成、各组成部分的注解说明，并以某集箱产品为例进行详细说明。

关键词：数据报告；标识；填写要点

0引言

每台施打ASME钢印锅炉、过热器、水冷壁或钢管省煤器应在建造阶段和完工后由授权检验师AI进行检验。第三方检验机构的介入，确保了ASME认证的公平、公正、安全性。同时提高企业形象、信誉、管理水平和知名度、提升产品和服务出口优势。数据报告是证明产品符合ASME标准的唯一正式文件，作为AI审核的重要项目之一，判定数据报告类型及掌握填写要点势在必行。

1识别标记与数据报告

ASME钢印与识别标志应符合ASME规范第Ⅰ卷PG101~PG113的规定。所有承压零部件（包括打ASME钢印的零件）应做识别标志。所做识别标志应与数据报告中识别标志一致。

2FORMP-4表制造商数据报告作用

P-4表制造商部件数据报告仅用于为总数据报告（P-2，P-2A，P-3或P-3A）或为记录过热器、水冷壁或省煤器的P-3表提供论证数据。部件的制造商应在备注中指明该厂在设计任务中所承担的工作范围，如果部件制造商仅承担了部分设计任务，应说明所承担的设计部分。

3P-4组成及填写要点

3.1P-4（制造商部件数据报告）由14个line（14项）组成，见图1和图2。

图2

3.2Line1~Line14填写要点

Line1：填写制造商的名称和地址，要和ASME机构颁发的钢印制造许可证写法一致。该数据表格还应给予一个ID号，可自定义编制，但保证每个P-4表格ID号唯一。

Line2：此处应填写购买方的名称和地址，需向买方索要正确的地址填写方式。

Line3：此处应填写部件名称，如锅筒或过热器集箱等、数量、部件的图号、制造年份信息、产品编号，应注意图号后应注明所适用的版本号，填写的产品编号应与部件施打钢印编号完全一致。

Line4：该行填写时应注意ASME第I卷版本年份以及增补年份应与实际制造的设计图纸一致。如有规范案例时，应参考ASME或图纸中要求的CODECASE号一致。

Line6：Line6包括锅筒、锅炉管束、集箱、短拉杆、泥集箱项目，应根据图纸填写锅筒的内直径、内壁长度、封头的内半径等信息。接头的型式填无缝或焊接。

Line7、Line8、Line9：这三项由集箱和水冷壁管子组成，其中，每根集箱的厚度需填写设计计算的最小壁厚。

Line10：需填入本数据报告中未包括的部件信息，厚度为钢管成型后的最小厚度，水压试验压力应与图纸中技术要求一致。

Line11：如有蒸汽引出管、泄压阀、放水管及给水管开孔区时，需填写连接方式，如法兰连接或焊接管接头等，管孔需填写公称管径。

Line12：如表1所示，该项填写各个系统的最大允许工作压力，需按照ASME条款填入所依据的条款，受热面积需由设计方提供填写。

表1

Line14：此项为数据报告的备注栏，可填写任何附加的说明，人工作令号，设计压力，热处理形态等信息。

图3

4以某低温过热器集箱产品为例

4.1填写该集箱P-4表格需掌握的信息：

（1）Line1中IDNo.为自定义编号，此处编为HBC-CMU-26；

（2）Line3中标识内容为1117/25.4-YM3F001CMU001Q411T115341-41SA-335P12ND15227，此内容需与施打的识别标记必须一致，以便追溯。

图4

（3）根据查看图纸，该集箱只有一根，且存在CODECASE号，故在Line4中CODECASES处填写2697。

（4）过热器集箱属于过热器系统中，判定填写P-4表中的Line9（a）和9（b）两项。其余的不适用的Line处填写N/A。

（5）该根集箱的理论最小壁厚为72.443mm，集箱筒身内径为236mm，有一厚度为130mm的平端盖，水压试验压力为43.5MPa。根据这些信息填写在Line9（a）和9（b）中。

（6）Line14中描述了该集箱的令号、水压试验已经AI现场见证等信息。

4.2完成的P-4表格，见图3和图4。

5结束语

通过上述说明，对ASME动力锅炉S钢印的P-4数据报告填写要点有了一定的了解，现场授权检验师（AI）也会根据数据报告中的标识信息去核对产品的标识物项是否一致，该识别信息是追溯产品的唯一论证数据，核对每一个零部件的数量、材质、规格、最小设计壁厚及允许最大工作压力、水压压力等信息是否符合图纸要求及规定，数据报告的重要程序可见一斑。

只有深入地学习研究ASME法规中规定的数据报告每一条注解，掌握其填写方法以及能快速找到填写要点信息，便会大大提高数据报告的完成质量。可以举一反三，其他类型的数据报告也会迎刃而解的完成，这样便会大大地提高了整台设备的数据论证工作的效率，也加快了安装现场后续、水压等工序的进度，为设备到现场的运行提供有利支持

本文来源: https://www.lw00.cn/article/6bcc5348a1530210b88b3a77.html