# 合成孔径聚焦技术论文-孟群

导读:本文包含了合成孔径聚焦技术论文开题报告文献综述及选题提纲参考文献，主要关键词:合成孔径,超声波检测,棒材,探伤检测,探伤方法,电子束,超声探伤,单探头,内部检查,相控阵

### 合成孔径聚焦技术论文文献综述

孟群[1]（2018）在《基于合成孔径聚焦技术的在线棒材超声波检测系统》一文中研究指出1前言近年来,在钢铁产品的在线超声波探伤检测系统领域,逐步从单探头结合机械扫描的传统方式改为阵列探伤检测方式。阵列探伤检测方式可以在阵列探头各元件的驱动下实现电子切换的高速扫描,并通过改变延迟模式形成灵活的电子束形状,各方面的优势十分突出。本文(本文来源于《世界金属导报》期刊2018-12-25）

涂俊,崔国平,王飞,陈杰[2]（2018）在《超声合成孔径聚焦技术在点焊质量检测中的应用》一文中研究指出介绍了超声合成孔径聚焦技术(SAFT)的原理,利用该技术对航天钛合金电阻点焊试样进行缺陷检测和焊点熔核尺寸测量,并与射线检测及解剖金相结果进行了对比。结果表明,合成孔径聚焦超声检测技术适用于航天钛合金点焊产品的缺陷检测和熔核尺寸测量,可为点焊质量的综合评定提供可靠依据。(本文来源于《焊接》期刊2018年11期）

李力,魏伟,夏旺[3]（2018）在《基于合成孔径聚焦技术的煤岩超声成像检测研究》一文中研究指出为了提高超声波换能器检测煤岩界面的成像效果,分析煤岩声阻抗差异和超声波指向性的特征,提出了超声波合成孔径聚焦的煤岩成像检测.基于非均质散射场理论,建立煤岩声场模型,开展了煤岩模型的超声波合成孔径聚焦成像检测的数值模拟,获得了不同类型煤质模型的成像图像.采用超声波合成孔径聚焦成像检测方法,完成了0.4和0.5m煤厚的模拟样成像检测实验与理论研究.仿真与实验结果表明,基于非均质散射场理论的煤岩合成孔径聚焦超声波成像检测建模与数值模拟是正确的,合成孔径聚焦技术有效地提高了超声波成像检测图像的分辨率.(本文来源于《中国矿业大学学报》期刊2018年04期）

罗嵘,陈果,陈尧,石文泽,刘勋丰[4]（2018）在《超声频域合成孔径聚焦技术在主轴缺陷检测技术中的应用》一文中研究指出以钢制主轴为研究对象,将线性超声阵列探头置于主轴端面采集超声阵列信号。基于相位迁移(PSM)成像算法对采集到的超声阵列信号进行傅里叶变换,并通过角谱运算对频域内声场进行重建,最后通过反傅里叶变换即可实现整个成像区域的聚焦。成像结果表明:将主轴中宽度0.5 mm、深度1 mm表面切槽半波高横向水平宽度范围由23~29 mm缩小到19~22 mm,分辨率可提高的范围至少为17%~24%。此算法计算效率高,充分满足实时成像要求。(本文来源于《失效分析与预防》期刊2018年03期）

李俊燕,沈中华,倪晓武,袁玲,倪辰荫[5]（2018）在《基于合成孔径聚焦技术的激光超声无损检测方法研究》一文中研究指出针对厚钢板内部缺陷的检测问题,利用合成孔径聚焦技术(SAFT)实现了厚钢板样品内部缺陷的定位及成像。移动脉冲激光线源在样品内激发超声纵波,利用激光测振仪在固定点探测得到超声时域B扫描信号,从时域信号中提取缺陷反射的纵波回波,对样品内部缺陷进行成像。使用有限元方法对该成像过程进行数值模拟,并通过实验对其进行验证,所获得的实验结果与数值计算结果一致。采用这一缺陷成像方法可在缺陷回波信噪比较低的情况下实现缺陷检测,并且过程简便,在激光超声检测领域具有应用价值。(本文来源于《中国激光》期刊2018年09期）

熊洪强[6]（2018）在《车载GPR数据合成孔径聚焦成像技术研究》一文中研究指出车载GPR隧道检测技术是一种无损、快速、连续检测隧道的新方法,它是未来隧道状态检测的发展方向。但因铁路隧道检测中方位向分辨率降低和接触网的干扰,影响了车载GPR剖面质量。本文针对车载GPR透过接触网远距离检测电气化铁路隧道引起水平分辨率降低和接触网干扰问题,提出快速合成孔径聚焦算法和无偏距自相关合成孔径聚焦算法,以提高车载GPR方位分辨率并削弱接触网对有效信号的影响。根据车载GPR检测电气化铁路隧道的特点和干扰来源,提出相适应的合成孔径聚焦成像算法,在提高方位向分辨率的条件下,对隧道强干扰目标聚焦达到削减金属干扰物对地下目标信号影响。并为衔接其它车载GPR数据处理步骤,将时域“延时求和”转换为“延时求和再平均”。详细推导了车载GPR合成孔径聚焦成像过程,针对车载GPR数据量大的特点,提出了封装延时矩阵“胞”的思想,提高运算速度。根据时域算法杂波干扰的特点,提出了无偏距自相关合成孔径聚焦算法。将这两种算法应用于数值模拟正演数据,分析了算法的运算速度和聚焦能力。快速合成孔径聚焦算法具有最快的运算速度,无偏距自相关合成孔径聚焦算法具有最好的聚焦效果,两者分别在原始峰值能量上提高了159.83%和356.41%。算法稳定性关系到算法精度,两种算法在相对介电常数误差?3范围内,变化不超过8%;界面拾取偏离?0.25m范围内,变化不超过15%;两种算法稳定性均能满足要求。利用多目标数值模拟,分析算法在多目标相互干扰的情况下的分辨能力。结果表明:在多目标相互干扰情况下,本文所提两种算法均能获得较好聚焦效果;能够分辨不同形状和不同大小的目标;无偏距自相关合成孔径聚焦算法在多目标模拟中表现出更好的效果。利用西成高铁隧道实测数据,验证了算法的有效性,两种算法均能够达到提高横向分辨率、聚焦干扰物、改善剖面质量以及不影响剖面特性的效果。两种聚焦成像算法可以将接触网吊柱在图像上5m宽度的双曲线聚焦成约0.5m宽的像点,而且像点下方的图像没有受到干扰。1km的隧道数据,快速合成孔径聚焦算法只需要约10min,无偏距自相关合成孔径聚焦算法需约60min,这两种算法可用于隧道检测数据预处理。传统的人工手举天线或液压升降天线的探地雷达隧道检测方法,遇到接触网吊柱,通常要在接触网吊柱前后漏检3m以上的距离。车载探地雷达天线在接触网的下面是连续检测,不存在漏检问题,但是雷达图像上存在接触网吊柱的双曲线干扰,而两种聚焦成像算法很好地解决了这一难题。这对车载GPR检测技术在高铁隧道检测中的应用提供了强有力的技术支撑。(本文来源于《西南交通大学》期刊2018-05-01）

叶城保[7]（2018）在《水浸超声检测合成孔径聚焦成像技术研究》一文中研究指出合成孔径聚焦成像技术能够通过小孔径及低工作频率换能器获得高分辨率图像,但目前主要用于直接接触耦合式检测。在实际应用中,水浸超声检测时域合成孔径聚焦成像技术因卷积计算量大及迭代计算复杂,存在成像效率低等问题。频域合成孔径聚焦成像技术计算效率较高,但传统频域相移计算对缺陷图像增强不明显,且容易受到检测对象不规则分层情况影响,成像清晰度还有待进一步加强。基于此,本文采用有限空间复合成像技术,抑制成像中的斑点噪声及伪影;采用chirp-z变换插值算法,改善频域合成孔径聚焦成像中的成像清晰度。研究的主要工作如下:为了研究水浸检测时声束的传播特性并优化缺陷检测的参数设置,采用多元高斯声束模型开展水浸检测超声传播声场仿真并建立超声测量模型,研究水浸超声合成孔径聚焦成像在时域和频域的算法原理并对缺陷回波信号进行了计算,实现水浸超声检测合成孔径聚焦成像仿真,为研究改进合成孔径聚焦成像算法以及分析实际检测中超声信号传播特性奠定了基础。针对水浸检测时缺陷信号时域合成孔径聚焦成像中存在大量散斑及伪影等问题,提出了基于角域-空间域的合成孔径聚焦成像算法。将有限角度空间复合成像技术引入到合成孔径聚焦成像技术中,使用希尔伯特变换对多角度回波信号进行包络处理并对渡越时间和折射路径的偏差进行修正,然后对各角度回波信号进行合成孔径计算生成合成孔径聚焦图像并进行迭加实现空间复合成像。对相控阵B型试块开展水浸超声检测实验,通过与直接进行时域合成孔径聚焦成像算法和未经偏差修正的角域-空间域合成孔径聚焦成像算法得到的结果进行对比,验证了经修正后的角域-空间域的水浸合成孔径聚焦成像算法能够有效抑制图像斑点噪声及伪影,进而提高成像精度。针对水浸检测时缺陷信号频域合成孔径聚焦成像中图像清晰度差等问题,提出了基于chirp-z变换的频域合成孔径聚焦成像算法。将chirp-z变换插值算法引入到频域合成孔径聚焦成像技术中,基于相位迁移的多层构件频域合成孔径算法,推导了在每个kx域下chirp-z变换插值后的水浸超声频域合成孔径聚焦成像算法及步骤,通过实验对比分析了经chirp-z变换插值、直接采用相位迁移和采用线性插值的频域合成孔径算法的成像精度、信噪比及对比度噪声比、成像效率。结果表明该算法能在保持一定成像效率的基础上,提高频域合成孔径聚焦成像精度、信噪比及对比度噪声比。(本文来源于《长沙理工大学》期刊2018-04-01）

李丹丹[8]（2017）在《超声合成孔径聚焦成像技术实验教学研究》一文中研究指出合成孔径聚焦成像技术作为超声探伤的处理方法,通过将小孔径合成大孔径成像,提高扫描图像的空间分辨率,在工程领域具有广泛的应用。本文主要通过研究合成孔径聚焦成像算法并通过实验验证算法的可行性,将合成孔径聚焦成像技术应用于大学物理实验教学中,并实现实验方案的设计。本文主要做了以下几个方面的研究工作:首先,通过了解合成孔径聚焦成像技术的发展背景,对合成孔径聚焦成像算法进行了研究,提出了超声波在两种介质中传播时合成孔径长度以及延迟时间的计算方法,在原有SAFT延时取整算法、SAFT引入小数延时系数算法以及SAFT相关性算法的基础上进行了算法研究。然后,基于以上的理论研究,进行了水浸超声金属丝扫描实验、水浸超声铝试块扫描实验,分别对应于超声波在一种介质中传播和在两种介质中传播时的合成孔径聚焦成像算法。通过实验验证了所研究的合成孔径聚焦成像算法的可行性。最后,以以上研究为基础,将合成孔径聚焦成像技术与大学物理实验进行结合,设计符合学生发展的教学实验。首先设计水浸超声扫描回波观察实验,使学生熟悉实验仪器,熟练操作JDUT-1B型超声波扫描成像软件,通过手动扫描熟悉超声波的探伤规律,能够正确分辨回波信号的波形图中的各部分的回波信号。然后,设计水浸超声金属丝扫描实验和水浸超声铝试块扫描实验,通过自动扫描得到超声B扫描图像,学生可以直观地看到扫描结果,并对其进行合成孔径聚焦成像处理。使学生通过实验,加深对合成孔径聚焦成像技术的认识,达到实验教学的目的。(本文来源于《北京交通大学》期刊2017-04-20）

彭国平,陈振华,叶伟文,卢超[9]（2016）在《基于合成孔径聚焦的不锈钢焊缝超声TOFD检测技术》一文中研究指出奥氏体不锈钢焊缝受粗大柱状晶组织的影响,其焊缝的超声TOFD检测信号信噪比低、扫描图像模糊,缺陷检测容易误判或漏检。为提高检测信号信噪比及扫描图像分辨力,引入合成孔径聚焦算法对超声TOFD-D扫描采集的A信号进行处理,并分析了变迹窗对处理后检测信号信噪比的影响。研究表明,通过优化选择变迹窗可提高检测信号的信噪比和缺陷的D扫描图像分辨力,有效地增强了超声TOFD检测技术对奥氏体不锈钢焊缝的检测能力。(本文来源于《无损检测》期刊2016年09期）

姜岩,涂骏[10]（2016）在《超声波合成孔径聚焦3D成像技术在点焊质量检测中的应用》一文中研究指出本文介绍了合成孔径超声成像的原理,根据换能器阵信号的延时迭加分析了对信噪比提高的有效性,最后进行了点焊试件的合成孔径检测试验。试验结果表明,合成孔径成像方法能有效的对点焊中出现的热压接缺陷,进行有效的检测能力。(本文来源于《金属加工(冷加工)》期刊2016年S1期）

### 合成孔径聚焦技术论文开题报告

（1）论文研究背景及目的

此处内容要求：

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。

写法范例：

介绍了超声合成孔径聚焦技术(SAFT)的原理,利用该技术对航天钛合金电阻点焊试样进行缺陷检测和焊点熔核尺寸测量,并与射线检测及解剖金相结果进行了对比。结果表明,合成孔径聚焦超声检测技术适用于航天钛合金点焊产品的缺陷检测和熔核尺寸测量,可为点焊质量的综合评定提供可靠依据。

（2）本文研究方法

调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

### 合成孔径聚焦技术论文参考文献

[1].孟群.基于合成孔径聚焦技术的在线棒材超声波检测系统[N].世界金属导报.2018

[2].涂俊,崔国平,王飞,陈杰.超声合成孔径聚焦技术在点焊质量检测中的应用[J].焊接.2018

[3].李力,魏伟,夏旺.基于合成孔径聚焦技术的煤岩超声成像检测研究[J].中国矿业大学学报.2018

[4].罗嵘,陈果,陈尧,石文泽,刘勋丰.超声频域合成孔径聚焦技术在主轴缺陷检测技术中的应用[J].失效分析与预防.2018

[5].李俊燕,沈中华,倪晓武,袁玲,倪辰荫.基于合成孔径聚焦技术的激光超声无损检测方法研究[J].中国激光.2018

[6].熊洪强.车载GPR数据合成孔径聚焦成像技术研究[D].西南交通大学.2018

[7].叶城保.水浸超声检测合成孔径聚焦成像技术研究[D].长沙理工大学.2018

[8].李丹丹.超声合成孔径聚焦成像技术实验教学研究[D].北京交通大学.2017

[9].彭国平,陈振华,叶伟文,卢超.基于合成孔径聚焦的不锈钢焊缝超声TOFD检测技术[J].无损检测.2016

[10].姜岩,涂骏.超声波合成孔径聚焦3D成像技术在点焊质量检测中的应用[J].金属加工(冷加工).2016

本文来源: https://www.lw00.cn/article/6c63a04139ec0609f92c42b8.html