# 直射式喷嘴论文-金仁瀚,张铮,刘勇,赵坚行

导读:本文包含了直射式喷嘴论文开题报告文献综述及选题提纲参考文献，主要关键词:直射式喷嘴,粒径分布,粒子图像测速系统,二次雾化

### 直射式喷嘴论文文献综述

金仁瀚,张铮,刘勇,赵坚行[1]（2013）在《横向加热气流中直射式喷嘴侧喷雾化特性研究》一文中研究指出为了研究燃油在横向高温气流中的雾化特性,使用粒子图像测速系统(PIV)及数字图像处理技术对直射式喷嘴垂直喷入高温气流中形成的油雾场进行了图像测量和分析。试验研究了不同喷射压力、气流温度对粒径分布、下游不同区域SMD及空间分布均匀性的影响。试验结果表明:(1)提高喷射压力,基本不会改变颗粒PDF分布;(2)高温气流中,喷射压力的提高,反而会导致测量到的液滴相颗粒数目减少,但颗粒的SMD也在减小;(3)在高温气流流动方向不同区域,气动雾化颗粒破碎效应和蒸发导致的颗粒尺寸减小的行为是竞争关系。(本文来源于《推进技术》期刊2013年05期）

徐行,郭志辉,边寿华[2]（1997）在《直射式喷嘴喷雾特性的实验研究》一文中研究指出用二维激光测速测粒仪，对直射式喷嘴在横向气流中所形成喷雾的粒度、平均和脉动速度，以及浓度进行了测量。研究了喷雾的结构，气流速度以及喷射方向对喷雾特性的影响，不同直径的粒子在横向的扩散。为两相流模型的研究以及数值计算结果的验证提供实验数据。(本文来源于《航空动力学报》期刊1997年04期）

顾善建,王俭,杨茂林[3]（1993）在《直射式喷嘴垂直跨流喷射的雾化特性试验研究》一文中研究指出应用Malvern激光粒子分析仪在气流速度50～150m/s,供油压力1.0786～4.1188MPa,喷嘴孔径0.5～0.9mm,喷嘴下游距离60～250mm参数范围内试验研究了直射式喷嘴垂直跨流喷射的雾化特性沿径向位置、射流穿透深度与最大浓度线的变化,双喷嘴的雾化特性以及稳定器对雾化特性的影响。(本文来源于《北京航空航天大学学报》期刊1993年04期）

王俭,顾善建,杨茂林,肖惟慧[4]（1990）在《直射式喷嘴跨流喷射的雾化特性试验研究》一文中研究指出应用Malvern激光测雾仪在气流速度50～150m/s,供油压力(1.1～4.2)×10~6Pa,喷嘴直径0.5～0.9mm,喷嘴下游距离60～250mm参数范围内对直射式喷嘴跨流喷射的雾化特性进行了研究。根据试验结果得出了相应的经验关系。(本文来源于《航空学报》期刊1990年04期）

顾善建,杨茂林,张迎年,肖惟慧[5]（1989）在《直射式喷嘴与裙边稳定器匹配的实验研究》一文中研究指出一、引言 迄今对裙边稳定器截面燃油浓度分布特性及其与工作参数之间的关系研究还很不够。因此进行本项研究。 二、实验装置与方法 用连续取样分析法测量裙边火焰稳定器截面燃油浓度分布,采用激光测速仪测量稳定器尾缘气流紊流度。取样分析系统与测量方法见文献[1]。(本文来源于《工程热物理学报》期刊1989年03期）

王立新,张岩,刘真,金如山[6]（1989）在《在非垂直横向气流中直射式喷嘴雾化细度的实验研究》一文中研究指出在文献[1-4]中关于横向气流中直射式喷嘴雾化的实验研究的基础上,研究了非垂直横向气流中直射式喷嘴的雾化细度.结果表明部分逆喷可大大地加强雾化,特别是在较低气流速度下尤为明显,对于一定的喷射方向、气流速度及喷嘴压力降,SMD并不是总随着喷口直径的增加而增加,在一定的喷口直径下,有一最小值.(本文来源于《推进技术》期刊1989年02期）

张岩,朱俊勇,金如山[7]（1988）在《在横向气流中直射式喷嘴侧喷雾化细度的试验研究》一文中研究指出应用激光散射测雾技术对均匀和不均匀横向气流中单个直射式喷嘴雾化细度作了试验研究。试验得出雾化细度 (索太尔平均直径) 随空气速度、供油压力、喷嘴孔径以及空气速度分布的变化规律。(本文来源于《宇航学报》期刊1988年01期）

杨桂祥,金如山[8]（1987）在《高压空气流中单个直射式喷嘴顺喷雾化特性的试验研究》一文中研究指出试验研究了在高压空气流中顺喷的单个直射式喷嘴雾化特性。试验结果表明索太尔平均直径随空气压力的增大单调地降低。采用收敛扩张喷管,使雾化区形成高压而又连续流动的流场,是高压下雾化试验研究的好方法。(本文来源于《航空动力学报》期刊1987年03期）

张岩,朱俊勇,金如山[9]（1987）在《简单直射式喷嘴在均匀横向气流中喷雾特性的试验研究》一文中研究指出本文对简单直射式喷嘴在均匀横向气流中,喷雾特性随空气速度、喷嘴压降和喷孔直径的变化进行了试验研究。在均匀流场中,试验结果表明这些影响因素是相关的。在经验关系式中,这些项的指数不是常数。根据大量的试验数据,推导出索太尔平均直径的经验关系式如下: SMD∞Va~(-1.59-0.0044ΔP_f-0.1d)·ΔP_f~(-0.13-0.025d+0.34Mα)·d~(0.36-0.55Mα-0.0032ΔP_f) 对于小孔径喷嘴,尺寸分布指数N(R-R分布)随着空气速度的增加,先减小到某一最小值后,又开始增大,而对于大孔径喷嘴,N值随空气速度增加而不断下降。随着孔径和喷嘴压降的增加,N值总是下降的。 试验证明,简单直射式喷嘴在横向气流中的雾化特性是压力露化特性(在低空气流速时)和空气雾化特性(在高速气流流速时)的综合。(本文来源于《北京航空学院学报》期刊1987年02期）

### 直射式喷嘴论文开题报告

（1）论文研究背景及目的

此处内容要求：

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。

写法范例：

用二维激光测速测粒仪，对直射式喷嘴在横向气流中所形成喷雾的粒度、平均和脉动速度，以及浓度进行了测量。研究了喷雾的结构，气流速度以及喷射方向对喷雾特性的影响，不同直径的粒子在横向的扩散。为两相流模型的研究以及数值计算结果的验证提供实验数据。

（2）本文研究方法

调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

### 直射式喷嘴论文参考文献

[1].金仁瀚,张铮,刘勇,赵坚行.横向加热气流中直射式喷嘴侧喷雾化特性研究[J].推进技术.2013

[2].徐行,郭志辉,边寿华.直射式喷嘴喷雾特性的实验研究[J].航空动力学报.1997

[3].顾善建,王俭,杨茂林.直射式喷嘴垂直跨流喷射的雾化特性试验研究[J].北京航空航天大学学报.1993

[4].王俭,顾善建,杨茂林,肖惟慧.直射式喷嘴跨流喷射的雾化特性试验研究[J].航空学报.1990

[5].顾善建,杨茂林,张迎年,肖惟慧.直射式喷嘴与裙边稳定器匹配的实验研究[J].工程热物理学报.1989

[6].王立新,张岩,刘真,金如山.在非垂直横向气流中直射式喷嘴雾化细度的实验研究[J].推进技术.1989

[7].张岩,朱俊勇,金如山.在横向气流中直射式喷嘴侧喷雾化细度的试验研究[J].宇航学报.1988

[8].杨桂祥,金如山.高压空气流中单个直射式喷嘴顺喷雾化特性的试验研究[J].航空动力学报.1987

[9].张岩,朱俊勇,金如山.简单直射式喷嘴在均匀横向气流中喷雾特性的试验研究[J].北京航空学院学报.1987

本文来源: https://www.lw00.cn/article/6caa983c877028cbc48a127d.html