# 燃气管网的巡维抢闭环管理及巡线检漏抢修分析高媛

天津市管道工程集团有限公司天津市300000

摘要：现阶段，随着社会的发展，科学技术的发展也越来越迅速。在整个城市化建设中，需要对燃气管网运行的安全性进行深入分析，保障在燃气管网检查过程排除影响燃气管网安全运行的因素，保障燃气管网的稳定运行。本文针对燃气管网运行中的巡维抢闭环管理和巡线检漏抢修措施进行分析，从而制定科学的检漏抢修维护措施，保证燃气管网的正常运行。

关键词：燃气管网；巡维抢闭环管理；巡线检漏；抢修分析

引言：

燃气管网运行作为城市化建设中的重要建设内容，在整个城市化建设发展中占据着重要的位置。为了提升燃气管网运行能力，在燃气管网运行管理工作中需要进行及时的燃气管网检修，通过检修工作，及时明确检修处理中的控制与管理要素，从而满足整体检修工作的开展能够保障燃气管道的正常使用。鉴于此，论文针对燃气管网的巡维抢闭环管理巡线检漏及抢修分析进行了研究，希望能为燃气管网检修维护工作的开展提供参考。

1燃气管网巡维抢闭环管理必要性

2017年，天津市供气量为4.223×109m3，销售气量为4.077×109m3，其中，工业2.838×109m3，商业5.12×108m3，民用4.7×108m3，燃气汽车加气1.54×108m3。天然气企业共有居民用户4.2051×106户，工商用户5.33×104户。截至2017年年底，天津市燃气管线达20705.7km，其中，高压、次高压管线2489.7km，中压管线4972.3km，低压管线13243.7km。储配站5座，调压站1077座，其中高压调压站190座。由以上数据可知，燃气管网运行是城市保障居民清洁能源供应的重要因素，在整个城市化建设发展中有重要的作用，并且在中心城区能源供应中，燃气管网运行应进行及时的维修处理，从而提高燃气管网运行的安全性，保障整体燃气建设管理工作的顺利开展。实践证明巡维抢闭环管理可以有效为燃气管网工程检修管理提供保障，有助于工程管理水平的优化。因此，在燃气管网巡线维护管理中，应重视抢闭环管理工作，加强燃气管网工程管理工作。

2燃气管网巡维抢闭环管理方式

2.1人工巡检

为了提高燃气管网整体的应急保障能力，需要在燃气管网运行管理中，做好燃气管网运行巡检工作，为提高燃气管网运行能力奠定基础。因此，实际工作中，需要按照燃气管网的建设需求将对应区域内的燃气管网分配到不同的燃气维护公司。然后，由燃气公司及时规划管网巡检工作，保障在检修工作开展处理中，控制好检修维护工作，确保在检修维护工作的处理控制汇总，能够协调好对应的检修维护管理工作。由于在我国当前的燃气管网建设中，智能化燃气管网建设还存在一些问题，因此，在燃气管网检修工作的开展中，采用的还是人工巡检方式。

2.2激光检漏处理

车载式激光甲烷燃气检测系统SELMA和手持激光甲烷检测仪（RMLD）也是目前燃气管网运行维护中较为常用的一种巡检形式。在其检修维护处理中，主要采用激光光谱技术探测甲烷的泄漏，甲烷气体对激光（波长1.65μm）可以进行选择性吸收，当某物质受到激光光束照射时，该物质选择性地吸收特定波长的光子，从而表现为特定波长透射光的强度变小，利用光电器件将反射光强度变化转化为电信号，经过计算可以准确得出甲烷浓度。将车载式顶置燃气检测设备和手持式激光检测仪应用到地埋、架空燃气管道检测，可以极大地提高工作效率，从而有效缩短检测周期。手持式激光检测仪适用于居民小区和工业、营业、事业、团体等用户的检测，可以落实燃气公司的主要职责，根据相关规范落实燃气管网安全检查工作，同时保障在燃气管网检修工作的处理中，从激光检漏处理测量到整个燃气管网的数据变化信息，实现零误报。依据天津市燃气管网建设年限周期不同，针对性开展运行10年、20年、30年燃气管网检测，每年对不同年限管网进行3~4次侧重激光检测，发现泄漏点后纳入转年旧管网治理改造，从而有效治理管网泄漏隐患。将激光检漏处理应用在燃气管网运行巡检过程中，可以使天津市中心城区的燃气巡检处理从2012年每年300次大型抢修下降到每年170次大型抢修，为提升燃气检修工作实施能力奠定基础，同时，保障监测工作开展与燃气管道监控相结合，减少了检修工作处理中的费用支出，对保障检修工作的顺利开展有重要的意义。

3燃气管网巡线检漏抢修流程及措施

燃气泄漏现场应急处置流程为：报告—关阀门—放散—检测—警戒—处置—恢复。1）报告。报告是现场应急处置的首要步骤，目的是为了把发生紧急情况的信息第一时间传递出去。报告方式可以使用呼喊、对讲机、打电话、传真、群发短信、电视告知等多种方式，其是一个信息逐级传递的过程，传递等级取决于发生突发事件的危险等级，在预案中，必须确定报告的对象、采用的方式、传递的次序以及需要告知的大概内容。2）关阀门。关阀门是燃气泄漏现场应急处置的关键操作，目的是切断燃气输气的来源，包括关闭来气的上游阀门和下游阀门。在预案中，必须确定在不同地点发生泄漏关闭不同阀门的名称或号码并以图片说明。在预案中，应确定下达不同管道阀门指令的权限，指定关阀门的负责人，配备关阀门工具，如所关闭的阀门失灵则要有应对措施。3）放散。放散是燃气泄漏后应急处置的重要手段，目的是人为控制泄漏燃气的浓度，可以采用开放自然通风、风机强制通风、打开放散阀安全放散等方式。在预案中，必须确定在不同地点、不同种类管线发生泄漏时采用放散的方式，指定放散责任人，配备放散工具。注意放散时，周边燃气浓度较高，应避免放散过程产生火花，所用器具必须有防爆功能，放散点位置应在环境安全地点进行操作放散。4）检测。检测是发生泄漏后采集燃气浓度和环境影响的过程，目的是通过采集数据推断漏点位置，判断事态，为抢险抢修提供有力数据，包括气质检查、浓度测量、温度、风速、风向测定等。在预案中，必须确定对应不同情况的泄漏，采取的检测种类，检测周期，指定检测的责任人，配备检测实用工具和仪表。检测结果是后续处置的重要依据，检测周期可以采用定时检测或连续监测。5）警戒。警戒是封闭燃气泄漏现场危险区域的重要措施，目的是防止非抢险误入、进入危险区域进而引发次生灾害事故，包括阻拦外部人员、实时监控警戒线处监测数据、监护危险区域应急人员、正确引导媒体和公众四方面工作。在预案中，必须确定警戒责任人，配备警戒所用设备和器具，并特别注意警戒范围要探边检测数据的改变不断变化。泄漏区域的警戒常常需要公安、交警、相关方支持和配合，应提前制定联动机制，需要信息报告，需提前演练引导媒体和公众的方法。

结语：

通过本文的研究和分析，将燃气管网巡维抢闭环管理和巡线抢修工作开展归纳为：巡维抢闭环管理措施，采用人工巡视检查和激光检漏处理措施相结合，针对发现的隐患问题采取限时解决，小修2h内处理解决，中修6h内处理解决，大修24h内处理解决。针对超过24h未解决的运行隐患问题，采取主管部长挂牌督办。整体报修流程限时解决，派工单超时限尚未解决的隐患问题，会在日报表和周报表中自动生成，便于监督考核。对应的巡线抢修工作开展则借助不停气带压抢修，借助这种巡维抢闭环管理措施的实施，对保障燃气管网的安全运行管理具有重要性保障意义。

参考文献：

[1]班福忱,李美然,孙晓昕,等.基于城市供水管网地理信息系统的管网维护与巡检[J].中国给水排水,2016,25(12):16-19.

[2]赵振中,张利军,廖红春,等.基于MapGISK9的燃气管网巡线管理系统[J].煤气与热力,2016,36(10):31-34.

本文来源: https://www.lw00.cn/article/6cc86e6d0c30bf2cf4c6745e.html