# 试论小型水库除险加固工程

吴昌余

湖南省怀化市水利电力咨询监理有限公司418000

摘要：随着我国社会经济建设步伐的加快，政府加快了城乡水利基础设施建设的速度。水库作为水利基础设施建设的重要部分，担负着城乡灌溉、防洪、发电、旅游和养殖等重要任务，在改善生态环境、促进城乡经济可持续发展方面发挥不可替代作用。目前，我国一些小型水库设施面临着使用年限长、管理不善、施工质量差等问题，水库除险加固工作的开展就显得十分重要了。本文对小型水库病险问题、小型水库除险加固工程的特点以及小型水库除险加固工程措施进行探讨。

关键词：小型水库；病险问题；加固工程

水库工程由于防洪效益、灌溉效益等经济指标优越，社会效益显著，各地方政府为保障人民生命财产安全，促进当地国民经济发展，先后对一些小型病险水库进行了除险加固设计，并已建设施工，正在逐步发挥效益。

一、小型水库病险问题分析

1.水库的大坝老化问题，主要表现在：

如坡度比例比较陡，坝体透水性强，浸入的水线高，导致了坝体的失稳。回填土质较差，后期碾压不实，或者存在软土层的影响等导致大坝失稳。大坝出现变形，出现凹凸，保护坡的保护石风化破碎，导致保护石脱离变薄，块径变小，重量变轻等。大坝的排水设施缺乏或者损坏，整个坝体坡面的水流侵蚀严重，大坝底部的排水设置缺失或者不足达不到规范要求等。大坝的顶部高程不达标，无法满足实际的防护效果，坝顶过于狭窄，没有排水设施，冲沟明显。防浪墙的底部出现损坏，与防渗体出现缝隙，或者高度不足，墙身出现裂缝断裂变形等大坝整体老化不符合水利设计要求。

2.渗漏问题，主要包括：

大坝基础渗漏：这种情况可能来自于施工时，基础清理不彻底，或者基础坐落在缝隙大、透水性大的岩层上，或者是个中防渗施工质1.2.2量不规范等坝体的渗漏：这主要是因为在施工中对坝体防渗施工监控不足，导致防渗体质量差，压实度或者渗漏系数没有满足规范，或者防渗体的设计厚度不足。

3.放水洞溢洪通道问题，这种情况包括：

水库的放水洞本身出现裂缝、漏水、剥蚀等；且放水洞的周边因此冲刷而产生破坏，产生渗漏的通道；进口和洞身的强度下降，不能满足使用要求；闸门和开闭装置老化、锈蚀、变形、磨损等；机房损坏，不能正常使用等。

溢洪道在设计和施工中标准不能满足使用要求，出口泄流缺少通道；溢洪道的泄洪量不足；泄洪道控制端不规范，基岩的损坏严重，冲刷痕迹明显，缺乏衬砌；缺少消能防冲击设施等。

二、小型水库除险加固工程的特点

小型水库除险加固工程施工主要特点有：施工点多，施工场地分散；原始地质资料、施工资料缺失。多数水库大坝和穿坝建筑物经过了若干次的加高、培厚、接长、加固等工程，工程标准低，施工质量差，工程老化失修现象相当普遍，给水库安全运行留下了隐患，也给现在制订加固方案带来了较大的不利。

单项工程量小，加固内容多；有效工期短，施工管理难。小型水库加固内容主要包括坝体防渗处理、坝坡稳定加固、穿坝涵洞加固、溢洪道（闸）加固、防汛道路、水情观测管理设施建设等。还要考虑结合新农村建设的要求，项目内容和涉及的专业与大、中型水库基本相同，只不过是加固规模、标准不同而已，具体表现在单项工程概算投资少，只有几十万元到几百万元不等。

地方配套资金及时到位难，矛盾处理难。小水库所在地主要是丘陵农业地区，城乡居民生活相对不富裕。需要地方配套的资金虽然在30%左右，但绝对数值大，要地方财政短期内拿出配套资金有难度。这就影响了工程款的及时支付，影响了工程的正常进度与质量管理。

三、小型水库除险加固工程措施

有关小型水库的具体除险加固措施主要有加固坝体和扩建蓄水建筑物。前者主要是以加高加厚坝体来增加水库蓄水量，后者主要是靠建筑一系列的泄洪通道以达到蓄水和泄水的目的。两种方法有时候是比较使用和相互作用的，实施到具体的水库除险加固工程中，还是要针对具体情况，具体运用一些水库工程需要加高坝体，有点则需要采用扩建蓄水建筑，还有的两种方式共同使用。如在水库工程出现坝基不稳需要进行除险加固时，一般采取的方法是在坝体顶部进行直接加高，高度一般在1~2m。另外还要在坝体的背水面进行垂直加高。

对于大坝的护坡一般应当使用块石或者是混凝土预制块进行修砌。

1.对于溢洪道的工程建设，应当注意以下几个要点:

a.溢洪道的陡坡设计与当地的河道有衔接的，则消力池的深度与长度在进行科学计算的基础上，尽量选择与工程实际情况相符的数值，并且要加强消力池的质量保证。

b.溢洪道陡坡段出口的河床为岩石或砂砾石覆盖层较浅的，采用挑流消能较好。鼻坎和反弧半径要经综合考虑后确定。要求挑流小挑距远鼻坎工程小，一般可采用小半径、大挑角。

c.有的山区水库，溢洪道工区地形复杂，流程长，给消能和护砌带来困难。对此，要因地制宜采用多级跌水消能，效果较好。

输水涵洞的改建与维修。浆砌石是一种不均匀的透水砌体，若涵洞用浆砌石存在的渗漏问题比较严重，不建议采用。大口径浆砌石拱涵的渗漏处理较困难，近几年，用灌浆技术进行补强防渗初见成效。

除险工程除了坝体加固工程外还要对水库工程进行防渗除险。鉴于当前小型水库存在的有关渗漏的问题，主要体现在裂缝和滑坡，所以在处理好坝体质量问题的基础上，对水库进行防渗也是水库除险工程的重要部分。

2.土坝裂缝的处理

土坝裂缝的出现对于坝体会产生严重的安全隐患，对于裂缝的常用处理方法有:

a.如果裂缝的宽度不大，并且不会继续发展的情况下，通常可以使用砂壤土从裂缝的开裂处进行灌入，并且进行捣实。对于一些承担着较为重要的防洪功能的小型水库，一般应当进行挖槽并且保证深度在裂缝以下的0.3m处，再进行回填，能够获得更为理想的加固效果。

b.如果裂缝的深度较深而且宽度较大，在裂缝停止发展之后使用开挖回填的方式，采用梯形断面开挖的方式，在回填时要对台阶进行处理，以此保证完整的梯形断面，使得回填料能够与坝体本身形成紧密的结合。

3.大坝滑坡处理措施

当坝体的地基存在着一定的软土层时，施工过程选料不当或者是碾压不实就会造成陡坡发生滑坡现象，一旦发生地震或者暴雨等情况，则会造成大面积的滑坡，因此需要对其进行有效的处理。

a.如果坝基较为良好，滑坡在基础以上的地区出现，这时容易产生的是局部坍滑，可以通过适当的降低水库内部的水位来进行调节，同时可以通过排水导渗措施，使滑动的部分由于失水而发生固结，对松动的土体进行清除，然后再使用透水性较强的土料进行修复，这时能够获得较为理想的加固效果。

b.如果坝基处存在着淤泥或者是湿陷性黄土层，当其发生滑坡时，一般可以在坝基以外的特定距离内修建一个防滑齿墙，使其与地基表面产生一定的距离，然后在坝脚与齿墙之间使用堆石或者是透水性较强的填料进行填入并且压实。

四、结语

小型水库除险加固措施有多种，可以具体问题具体分析，根据每个小型水库的实际情况，分别采取切合实际的除险加固措施。因此，小型病险水库通过除险加固工程实施后，能够确保水库安全度汛，正常蓄水，发挥其应有的社会效益和经济效益，保证了水库下游广大人民群众的生命财产安全，对于发展现代化水利具有重要意义。

参考文献：

[1]刘彬彬.山心塘水库除险加固工程主坝加固设计方案[J].黑龙江水利科技，2014（11）.

[2]王彪东.大西山水库除险加固工程建设及效益分析[J].黑龙江水利，2016（11）.

[3]尉光文.张掖市酥油口水库除险加固工程设计方案优化[J].农业科技与信息，2017（01）.

[4]冯辉林.水库建筑问题分析及除险加固技术探讨[J].科技致富向导，2014（02）.

[5]高海涛，崔桂华.浅谈水库除险加固存在的问题与对策[J].科技与企业，2013（08）.

本文来源: https://www.lw00.cn/article/6ce92ee2b3dd852f22dc39c4.html