# 建筑施工中外墙保温施工技术分析杨杰

青海川勇建设工程有限公司青海西宁810000

摘要：随着建筑行业的不断发展，人们对其要求越来越高，再加上环保节能意识的加强，建筑开始向绿色建筑、节能建筑的方向发展。节能建筑必然会涉及一些新技术新方法，外墙在整个建筑中站着很大面积，其保温技术对节能效果有着很大影响。为此，笔者结合工作时间简要分析了外墙的保温施工技术。

关键词：外墙保温；施工技术；耗能；保温材料

1、外墙保温技术

关于外墙保温技术，一般可将之分作以下几类：

1.1外墙外保温技术

①保温效果好

外墙保温必定要用到各种保温材料，其保温效能有利于减弱冷桥或热桥造成的影响，从而维持建筑质量。选择同一种保温材料时，与外墙内保温相比，外保温需尽量保持材料较小的厚度。

②应用范围广

外墙外保温技术应用范围较广，在冬季可用于北方建筑，起采暖作用；夏季可用与南方建筑，起隔热作用。对以往建筑进行节能改造时可用，在新节能建筑中也可使用。外墙不管是剪力墙结构，还是砖混结构，外保温技术都同样可用。

③保护主体结构

由于自然界的温湿度以及紫外线等都会对建筑产生一定的影响，当保温层位于建筑物的外侧时，能够削弱其作用，从而对建筑的主体结构起到保护的作用。尤其是外界温度，如果温度差较大，受热胀冷缩作用，极有可能引起建筑物的开裂。采用外保温技术可大大减弱温度对建筑内部的应力。

④改善室内环境

在阻隔了外部温度影响的同时，保温技术还有助于墙体隔热性能的提升，从而使屋内热量流失量减少，以保证室内温度的稳定。同时，雨雪天气易引起墙体潮湿，时间一久，室内可能会出现透寒、霉斑等情况，采用保温技术，以上状况都能得到不同程度的避免，提高室内环境的舒适性。此外，保温材料贴附于墙体外侧，纵然有危害物质分散，也不会对屋内造成污染。由于保温层的保温层很薄，受外部因素影响较大，其各种性能都应有所改进。

1.2外墙内保温技术

对于外墙内的保温技术而言，其相对比较简单，且施工的工艺比较容易，因此外墙内保温技术应用上比较普及，以天津滨海文化建设中心为例，该建筑中心建设过程中利用的是挤密苯板来提高外墙内的保温性。一般来说，随着工程技术的不断发展，内保温的应用范围也在逐渐的增大，为了缓解天津滨海文化建设中心季节性温差的影响，天津滨海文化建设中心在将设过程中十分重视内豹纹技术的应用。

1.3夹心保温技术

还有一种保温技术，即内外混合保温技术，也叫外墙夹心保温技术。该技术同样应用很广，主要是将保温材料放置于外墙的内外侧墙片之间，内外侧的墙片通常会选用混凝土空心砌块。该技术没有过高的要求，施工工艺、时间、材料等方面都无需过于严格，如保温材料，玻璃棉、聚苯乙烯等皆可使用。其缺点在于多用于严寒地区，在非严寒地区使用，比传统墙体要厚；因为需要许多构件进行连接，与传统墙体相比，其结构较复杂；而且受室外气候影响较大，温差大，易引起墙体开裂。

1.4建筑外墙内外混合保温技术

建筑外墙内外混合保温技术是在施工过程中将内、外保温技术相结合使用，使施工速度加快。其施工方法主要是根据内、外保温技术的操作难以程度来进行的，也就是说在施工中若某一位置在使用内保温技术时操作起来较为复杂，那么就改用外保温技术，若外保温技术施工操作不方便就改用内保温技术。将两种保温技术相结合使用了有效的避免建筑墙体受“热桥”影响，但是这种技术在使用过程中会严重的损坏建筑结构，因为这两种技术在同一墙体中使用，会造成墙体在受大自然温差、雨水及室内温差的影响是墙体的局部变化不同，从而导致墙体变形速度和变形程度不一致，墙体长期处于这种不一致的变形中，会严重的影响建筑结构的稳定性，进而使墙体发生裂缝等情况，大大的缩短了整个建筑物的使用寿命。

2保温材料的选择

保温材料的选择上，在天津滨海文化建设中心的施工现场，保温材料包括挤密苯板、聚苯板、聚苯颗粒。其中以挤密苯板为主，因其具有密度大，导热系数小等优点，相比较抗裂砂浆而言，其导热的系数更强，因此在姜文华建设中心的施工中应用的比较广泛。一般在保温材料的使用上聚苯板的应用也比较多。对比挤密苯板，聚苯板的抗裂能力会更强。对于聚苯颗粒而言，在使用上相对比较少，主要原因在于保温隔热材料在制作上的操作流程比较繁琐。除了保温材料的选择以外，为了使得保温层开裂问题降低，一般会外设增强网来对保温层进行保护。一般采用的是玻璃纤维网格布作为抗裂保护层来进行外墙保温层的保护工作，对于增强网而言，其设置的功能一方面能够起到对保温层的拉伸强度增强，另一方面期能够有效的分散盈利，将原本的裂缝分散为较细的裂缝，从而起到保温层的抗裂作用，另外，因为保温层一般的外部保护开裂砂浆多为碱性，因此选择玻璃纤维网格布主要是利用其较好的耐碱性。

3外墙保温施工要求

当基层墙体验收合格后，就可进行保温层施工。

3.1粘贴聚苯板施工的注意事项

粘贴翻包网：在以下部位粘贴翻包网，并进行密封防水处理。翻包网格布要求压入聚苯板两面均不少于100mm；使用点框法粘贴聚苯板的时候，要用抹子将拌好的浆料均匀的涂布于聚苯板四周，空白处均匀的涂布若干灰饼，然后将聚苯板按预定的位置对位，并均匀用力按压，随时检测垂直度、平整度，使聚苯板与基底粘结牢固、平整；拼缝的时候，聚苯板粘贴时应自下而上，错缝粘贴，转角咬槎。门窗洞口四角的聚苯板应采用整板切割成形，不得拼接。

3.2保护层施工注意事项。

保护层施工之前需要将预先裁制好的网格布对正位置用镘刀压入抹面砂浆中，逐行抹压，避免网格布褶皱。施工的时候要注意：首先每个分格单元必须一次性施工完成；其次接近分格条边缘施工时，要加细处理。新抹砂浆打磨时，避免对已完板块进行二次打磨；水平分格缝位置距离每步脚手架高度不少于0.3m；施工墙面应采取遮阳和防风措施；最后施工完成后至少24h之后才能接触雨水。

结束语

综上所述，建筑外墙保温施工技术所需要的材料和施工工艺的选择都要将逐层渐变柔性释放应力的原则考虑进去，这样才能实现建筑物墙体结构的保温、抗裂的效果。由于外墙保温体系是个比较复杂的系统，组成的各相关层协同作用的时候不仅仅需要柔性渐变，还需要具备较强协调性的复合整体。

参考文献

[1]刘岩.建筑工程项目中外墙保温施工技术分析[J].江西建材,2017,(14):65+70.

[2]王继敏.建筑施工中外墙保温技术的探讨[A].中国武汉决策信息研究开发中心、决策与信息杂志社、清华大学经济管理学院.“如何建立科学决策机制理论研讨会——决策论坛”论文集（下）[C].中国武汉决策信息研究开发中心、决策与信息杂志社、清华大学经济管理学院:,2015:1.

[3]毛景丽.建筑施工中外墙后浇带施工技术分析[J].中国新技术新产品,2014,(07):68.

[4]赵洋.浅议建筑工程项目中外墙内保温施工技术[J].山东工业技术,2013,(11):110.

本文来源: https://www.lw00.cn/article/6d144396f55e02dc111cbaab.html