# 浅析建筑暖通施工技术

关键词：建筑暖通；施工技术

引言：建筑暖通施工主要是对采暖空调施工、消防系统施工、通风系统施工等进行综合控制，实现建筑物的暖通建设。建筑暖通施工技术作为一项基础建筑施工工程，已经严重影响到人们的生活质量。通过进行建筑暖通施工技术施工可以有效提高用户居住的舒适度，降低建筑能源的消耗，对工程质量具有至关重要的作用。除此之外，加强建筑暖通施工技术研究还可以有效对建筑工程项目进行全面控制，从本质上促进我国建筑施工技术发展效果。

1暖通施工的意义及加强施工技术的必要性

建筑工程暖通施工质量对于建筑工程使用以及人们生活质量有着重直接的关系，如果建筑工程中出现暖通的施工质量问题或者其它影响暖通正常使用的问题，那么对于人们正常生活的就会受到影响。因此，在建筑工程暖通施工中，注意暖通施工技术的应用与暖通施工要点的把握，减少建筑暖通工程施工问题，保证建筑工程暖通施工质量，对于保证建筑工程的正常使用以及人们生活质量都有着积极的意义。

暖通设施对建筑物施工的意义重大，也是住户选择购房入住的重要参考依据，在施工的时候，暖通施工的质量直接影响着建筑物装修，暖通施工质量不合格或者施工不规范，极易造成装修的二次返工。供暖施工技术不合理对于地板表面的平整度有很严重的影响，会造成裂缝出现。通风技术施工不合理将对建筑物的质量造成很大的影响。特别是针对厨房或卫生间等地，通风设置发挥着关键性的作用。

伴随世界能源的不断稀缺，人们对资源的大量使用，造成能源紧张，节能概念的提出，使得部分能源得到了缓解，暖通施工建筑也将节能技术运用到实际的建筑施工当中，这有效的缓解了暖通施工对建筑材料的耗能压力。与此同时，加强和改进暖通施工技术，从而进一步提高其质量，这样做的另一个目的则是可以解决建筑物安装不合理，不美观的问题，进而推动我国建筑行业以暖通工程的顺利进行与发展。

2建筑暖通施工的现状

2.1材料问题

建筑施工单位在购买材料的过程中，有些为了节约成本，购买价格低廉，质量差的材料，在暖通材料进入施工现场时，也没有明确的质量监督机制。这样就很容易导致施工质量问题的出现，有的甚至还会造成一定的财产损失。

2.2施工技术问题

供暖管理在施工建筑时，由于事先没有对其进行调直检查，对管道坡度设置也不够准确，支架设置的过程中不能严格的按照施工技术要求进行施工，从而使得管道凸起或者是塌陷，管道因为坡度设置不准确从而使得坡度变小或者是出现严重的反坡现象，这些现象的出现将严重影响管道的正常使用并有可能导致非常严重的后果。为此，在施工过程中，我们必须加强对施工技术的管理的工作，不能随意的改变施工设置的数据以及出现支架间的混用现象。在施工过程中，确实会出现各种施工难度，但不能因此就忽视其质量，既要保证暖通施工设施美观的前提下更要保证其质量。

2.3施工测量计算问题

施工测量技术主要是指针对散热器支管管道下料时进行的计算测量。这里所要求的施工测量技术标准值必须与施工后散热的支管坡度值要保持一致，不能出现偏离现象。若是测量时出现很大的误差，这样就很容易导致干管与立管两者之间对口出现很严重的误差，为此，测量时必须严格按照标准进行。

2.4没有强化施工图会审工作

在整个施工建设中，设计施工图纸起到了至关重要的作用，对此，必须引起足够的重视。在设计图纸的时候，不仅仅要标注暖通设备的尺寸大小，更要标注其水管以及风管的尺寸大小，这样不仅仅会减少施工中很多不必要的麻烦，更能发挥施工图纸的功效，为此，必须引起重视。

3建筑暖通施工技术要点

3.1材料质量的控制

材料质量对于施工建筑而言是其根本，是确保质量的基础，故此我们必须做好材料质量的监督管理工作。严禁不合格产品进入施工现场，从材料的采购到保存，最后到施工现场的使用过程中，都必须严格按照质量监督检查的标准，层层深入，并做好登记检查记录，购买材料以前，要进行材料质量以及成本的比对，选择信誉比较好的商家进行购买，不能因为占便宜，缩减成本而购买不合格的材料。

3.2施工技术要点的控制

3.2.1管道安装

在进行暖通施工的时候应该先把散热器安装在墙壁上，然后再进行立管以及支管的安装，安装的时候采取随量下料安装的方法，能有效避免出现散热器的坡度问题；为了避免干管以及支管在安装之后出现坡度不当的问题，在安装之前应该先对管道进行调直，并且在支架安装之前应该按照管道的具体标高和坡度对支架之间的距离进行计算，只有在得到精确的计算结果的前提下，才能按照规范进行安装；堵墙洞的时候避免强硬地进行塞垫，防止管道坡度发生改变。

3.2.2支架安装

施工时应明确不同支架的功能差异，提高施工人员的素质和质量意识，选择适当的支架严格按照施工图来执行。

3.2.3保温材料的选择及安装

选择保温材料的时候，无论是冷凝的或者是空调冰冻的水管，都可以用福乐斯橡塑发泡保温材料。在进行保温设置的时候，法兰以及阀门等能够独立进行拆卸的部位，要在其两端留一定的空隙，并用一样的隔热材料将两端填平，以确保较好的保温效果。

3.2.4暖通施工美观的控制

绑扎保护层的时候应该均匀压紧，以提高美观效果；为了防止疏漏或者刷漆不均匀的现象，可以在安装管道和散热器之前，涂上一层防锈漆和第一道面漆，并在安装后进行第二道面漆的涂刷。

3.2.5测量计算的控制

为了避免干管和立管甩口位置的不当，施工时应注意测量工具的精确度，并进行现场测量，以提高测量的准确度；为了使散热器的标高更准确，在安装之前应该先将统一的标高线画出来，确保同一个场所中标高的误差在15mm以下；如果遇到了功能不明确的空间施工，应通过与相关方的沟通和协调，先暂缓施工，以免造成浪费。

3.2.6通风系统的安装

进行冷热媒管以及风机盘管的连接时，应该首先将管道中的污物排除，确保其畅通度，再进行连接，只有这样才能防止过滤器发生堵塞。通风系统在安装的时候，很多都是明装的。如果制作安装不佳的话，会严重影响外观以及质量。因此在安装的时候风管保温材料尽量采用带网格线铝箔贴面玻璃棉毡，并对其表面进行平整，使其达到密实状态，严格控制裂缝。

3.2.7空调的安装

当由于阀门和各种配件的接口处螺丝没有拧紧或者没有垫好麻丝的时候，空调的水管会出现漏水现象，因此应该注意拧紧接口处螺丝，并将麻丝垫好。

3.3施工人员素质的提高

在施工过程中，能发挥主动作用的是建筑施工人员。为此，我们要不断加强对施工人员专业技术的培养与施工安全意识。在暖通施工程序中还要加强施工人员的审阅图纸的能力，并做好各个施工阶段的交底工作，每个施工环节的难点都要有专业的技术人员进行核查，加强对其管控，从根本上解决施工人员所存在的问题。

结束语：

建筑暖通施工质量对建筑施工效果具有非常重要的影响。要想提高建筑暖通施工效果，施工人员要对建筑暖通施工要点进行全面分析，对管理安装施工技术、设备安装关键技术、风口安装施工技术关键、保温施工技术关键、供暖及调试技术关键进行综合控制。在进行建筑施工的过程中，施工人员要对暖通系统环节进行全面分析，对暖通系统流程进行全面管理，确保从本质上提高建筑暖通施工质量，促进我国建筑暖通建设又好又快发展。

参考文献：

[1]陆耀辉.节能建筑暖通设计要求与实施[M].北京：中国建筑工业出版社，2018.

[2]陈宁.试析暖通工程施工中应注意的问题[J].科技促进发展，2017，（09）.

[3]郭英华.浅谈暖通安装工程施工中应注意的几个问题[J].黑龙江科技信息，2016，（03）.

本文来源: https://www.lw00.cn/article/6d41e2221a5f9968daf6c5a0.html