# 新技术新工艺在园林工程中的应用范雪霞

杭州金溢建设集团有限公司浙江省杭州市311215

摘要：园林工程实际施工过程中涉及到诸多内容，运用新技术成为提高施工效率和质量的保障。园林工程是城市建设中的重要内容，只有做好规划以及施工工作，才能真正为城市化发展起到积极促进作用。

关键词：新技术新工艺；园林工程；应用要点

引言

众所周知，现阶段社会发展已经无法应用传统园林工程设计理念，且在园林施工中存在管理与技术难点。在新时期，积极打破传统束缚成为关键所在，所以，积极探究园林施工新工艺管理与技术难点具有重大现实意义。

1园林工程施工的主要特征

1.1美观性

园林工程是城市靓丽的风景，工程形式各有不同。园林工程施工和其它工程有很大的不同，美观性特征比较突出，在保障工程施工质量的基础上，保障园林和人们审美需求相符合，这就必然要从美学角度出发进行设计布局。设计时融入雕刻以及绘画等，植物的选择和配置都要能够体现出美观性特点。

1.2综合性

园林工程施工的特征还体现在综合性上，即园林工程施工涉及到的内容较多，各个设计点都需要考虑观者的视觉感受，最终实现赏心悦目的效果。园林工程施工在建材选择方面比较严格，并对电力以及水资源供应等方面有一定要求，各个方面的内容都需要设计人员综合性加以考虑，从而实现良好的施工效果。

1.3生物性

生物性也是园林工程施工的重要特征之一。通过科学合理地布局植物，达到填补景物空白的目的。利用植物的多样性，构建复层植物群落，这对美化园林工程起到了良好作用。

2新技术新工艺在园林工程中的应用要点

2.1空间育种技术

随着我国航空事业的迅猛发展，空间育种技术也带来了全新的发展空间，航空技术、现代生物技术和遗传育种技术也愈发成熟，以上技术的成熟为种质的创新开创了新的途径，科学家可以通过空间育种技术培育出高产、早熟、多抗且优质的新植株，进而解决以往园林植物花期短和抗性差等一系列问题。通过将植物的种子随飞船带入太空之中，利用太空辐射和微重力环境等各种太空条件的影响，使种子具有有益突变多、诱变效率高等优质特性，且完全不需要担心转基因植物的安全问题。正因为以上多种优势，空间育种技术不仅能够培养出花期长、花朵鲜艳的植物，还能让植株具有抗旱、抗盐碱与抗病虫害等优点。

2.2园路工程中透水砖的使用

园路工程一般指的是在进行市园、林建设时，为了让民众更加方便的与大自然环境进行接触而设置的道路，与普通的城市路面相比，由于园路的使用人群和特性，园路并不需要很高的强度，但其需要具有相当的美观性与环保性。透水砖是一种具有良好透水性能的新型材料，符合当今节能循环的建设要求。透水砖的使用还可以保持一定的水土，且不会影响到周边的植物生长。园路使用透水砖进行铺装，在平时不仅美观，当下大雨时透水砖因其具有良好的透水性能，所以雨水并不会沉积在路面上造成积水。且透水砖能在雨天将雨水聚集在砖下的地表之中，且能够保留一部分的水分在砖内，在晴天时通过日照将砖内水分蒸发排出，对调节城市的温度和湿度具有实际应用意义。

2.3高边坡防护技术

在园林工程施工当中，高边坡防护技术是现阶段普遍使用的施工新工艺技术，它适用于很多领域，仅需建设高边坡的场所，都会运用到这一项技术，以加强防滑和抗剪水平，人工湖的边坡保护就特别适用这一技术。

高边坡防护技术运用最得当的新工艺是植物防护技术，这一技术是借助植物来实现高边坡的防护，故而在园林工程施工中运用这一技术可说是非常适合，而且也起到了加强这一技术的运用和推广的效果。但最关键的还是这一技术在高边坡防护方面有着十分良好的效果，使得高边坡的强度以及稳定性都得到了大幅加强，不仅如此，还能有效地避免水土流失，起到了良好的生态环境保护效果。

2.4园林微灌溉技术的应用

园林微灌溉技术是普遍采用的一种局部性的灌溉技术，这种技术是通过使用微喷头或滴头来进行植物的浇灌，通常用于花卉、草坪和小灌木等的浇灌工作上。因为使用的喷头水量相对较小，所以在灌溉时不会对植株的幼苗造成强烈的冲击，并且能够很好地将植物周围的土壤湿润。经过试验和数据分析，此技术可以将水的利用率最大化，同时可以更加有效地提高肥料的利用率。园林微灌溉技术不仅能够满足植物对浇灌的要求，还能够满足植物对于肥料的需求，对植物的生长发育起到了良好的促进作用，且进一步的减少了园林灌溉的人力和财力资源。

2.5立体化绿化技术

园林工程施工应用新技术需要结合园林工程的实际需要，绿化是园林工程必备的施工环节。将立交绿化以及墙体绿化和立体花坛绿化等相结合，形成立体式绿化效果，园林绿化的美观效果会达到最佳状态。立体式绿化在特征上表现为构筑物以及建筑物上的绿化，主要是立体空间的绿化，绿化的土层和自然土壤是分开的，立体化绿化在技术要求上较高，优势体现在不增大面积的基础上实现最佳的绿化效果，占地比较少，覆盖面积较大，是弥补地面绿化的重要绿化技术，通过立体绿化使得绿化层次性鲜明突显出来，具有恢复生态平衡的效果。

2.6架空砖的应用

架空砖是当前建设生态城市中出现的新技术产品。在以往的园林工程的施工中，由于普通砖透水性能较差，而在主体结构的施工中往往需要砖砌结构，大量的使用普通砖导致了土壤中蓄水现象的发生。架空砖主要是以自然空间与土壤结构为工程的基础，形成一个空气雨水的自然通道，从而避免了土壤中蓄水的现象发生，进而提高城市土层的渗水能力，为城市园林的新技术带来了新的发展空空间。

2.7塑料盲沟的应用

塑料盲沟是新兴的产品，塑料盲沟具有：能够适应地形、材质轻、持久性好、方便施工等一系列优点，正是因为具有这些优点使得在园林工程施工中能够有效的降低劳动强度，进而提高园林工程施工的工作效率。塑料盲沟的用途较为广泛，例如可以使用在坡地、边坡地的工程施工等，能够有效的帮助此地形保持水土，且可用于如高尔夫球场等一些大型场地的排水，可以实现整体工程的排水处理。

2.8做好土壤盐碱化处理

积极做好土壤盐碱化处理至关重要：（1）从多角度分析，结合具体的地形条件，将多余的盐分及时排出。需要设计坡度不一的地形，有效降低土壤盐碱度，避免对苗木产生损害。采用软式排水管，应用纤维吸收土石中的水分，达到饱和状态时再排水。（2）通过生物改良技术，在园林中可种植根瘤菌植物，不仅能够增加绿地种植密度，还能限制土壤返盐量，起到增强土壤肥力的良好作用。

2.9摊铺鹅卵石

摊铺鹅卵石前要明确图案，调整距离，保证基土的平整性。在摊铺鹅卵石时，还需要在基层部分涂抹水泥浆，做好抹平工作，必要时掺杂早强剂，缩短拆模时间，促进模板的周转。也可以采取木抹子摊铺鹅卵石的方式，但要想保证其平整性，需要添加一层干水泥，并应用喷雾器加以洗刷，在第2天还要添加保护膜，做好浇水保养工作。

结束语

总而言之，在园林工程实际施工中，应用新技术需要在了解的基础上加以应用，避免盲目应用。新技术的应用对保障园林工程顺利进行有着重要作用，有利于提高工程施工质量。未来我国园林工程的施工发展，运用新技术将成为发展趋势，这将推动我国整个园林工程的发展。

参考文献：

[1]司广超，高晏利.园林工程施工中新技术应用探究[J].现代园艺，2018（24）.

[2]朱慧.园林工程施工中新技术的应用研究[J].花卉，2018（12）.

[3]李世杰.园林绿化施工中新技术新材料应用分析[J].花卉，2018（4）.

[4]石金岭，刘斌.园林工程施工新技术新材料的应用[J].花卉，2017（24）.

[5]崔行坤，房雪婷.园林工程施工中新技术新材料应用分析[J].绿色环保建材，2017（12）.

本文来源: https://www.lw00.cn/article/6dcf9f2658a87e15567eed25.html