# 数字式流量控制阀论文-倪立学

导读:本文包含了数字式流量控制阀论文开题报告文献综述及选题提纲参考文献，主要关键词:流量阀,压力,温度,超磁致伸缩

### 数字式流量控制阀论文文献综述

倪立学[1]（2019）在《一种新型的数字式流量控制阀的设计》一文中研究指出为了满足液压系统对流量控制的高精度要求,设计一种具有压力和温度电反馈补偿的流量控制阀。该阀可采用手动和数字信号两种控制方式,利用超磁致伸缩驱动器对流量阀进行压力和温度补偿,能够消除由于压力和温度的变化引起的输出流量的波动,从而提高控制精度。通过结构和原理分析,认为该方案能够弥补现有流量阀压力和温度补偿方法存在的精度低和压力损失大等缺点,在技术上是可行的。(本文来源于《机床与液压》期刊2019年20期）

陈尊跃,毛汉领,黄振峰[2]（2010）在《乙醇汽油数字式比例流量控制阀的设计和控制策略》一文中研究指出介绍了一种用于乙醇汽油随车调和的数字式比例流量控制阀,详细论述了阀的结构组成、工作原理和设计过程。该阀采用叁角槽节流口实现流量控制,利用基于单片机的步进电机来驱动阀芯的移动,从而调控阀的两个节流口的通流面积,实现通流量比例调节,达到两种燃料按比例调和的精确控制。(本文来源于《机械工程与自动化》期刊2010年01期）

李鹏[3]（2009）在《基于单片机的数字式流量控制阀的结构设计与控制研究》一文中研究指出随着电液伺服系统和计算机技术的发展,电液伺服系统与计算机控制技术的结合越来越紧密,液压伺服系统的数字控制技术开始出现,并且得到快速发展,它在液压控制系统中的优势越来越明显。而数字阀作为电液伺服数字控制系统的核心元件,也成为研究的主要对象。电液数字控制阀(简称数字阀)是用数字信号直接控制液流的压力、流量和方向的阀类。与电液伺服阀相比,数字阀有很多突出优点,如可直接与计算机接口,不需D/A转换,结构简单;价廉;抗污染能力强,操作维护简单;而且数字阀的输出量可由脉冲频率或宽度调节,抗干扰能力强;可得到较高的开环控制精度等。设计了一种数字式流量控制阀,力求使其结构简单、易于控制,降低阀的制造成本。此种数字流量阀阀芯的结构,可使阀芯转动时改变阀口的通流面积,达到对流量的调节。在对阀的结构做了分析、计算之后,得出了阀芯转动的角度与阀口通流面积的关系函数,将流量的控制转化为步进电机的转动角度的控制,使得控制变得简单、可靠。由于阀口的流量受进、出口的压力差的影响,所以在流量阀的进口、出口分别设置了压力传感器,进行压力测量,并将压力值传送到控制系统。控制系统计算出压差后,根据压力一流量函数,调整控制参数,对步进电机的输出转角进行控制,从而达到对流量的控制。通过对阀的结构的分析,以易于控制的原则设计了控制系统的硬件电路及软件。数字阀的控制系统由压力传感器、单片机、步进电机以及它们的接口电路共同组成。其中,单片机是整个控制系统的核心部分。(本文来源于《东北林业大学》期刊2009-03-01）

李运华[4]（1994）在《直接数字式方向流量控制阀的特性分析与设计方法研究》一文中研究指出本文对直接数字式方向流量控制阀进行了深入分析，提出了其先导级最佳参数的设计准则和步进电机及其它参数的选择方法。在理论分析的基础上，成功地研制了一种新型的数字换向阀──ＳＺ—Ｆ１５Ｂ。实验结果确认了本文结论的有效性。(本文来源于《华北水利水电学院学报》期刊1994年03期）

郦鸣阳,王国雄,黄礼范,戴骏豪[5]（1992）在《数字式流量控制阀的设计研究》一文中研究指出数字式流量控制阀较常用的模拟式调节阀具有分辨率高、精度高、响应快、重复性和开关性好,便于计算机控制等特点。目前已用于中高压(0.2～6.0MPa)气瓶减压器特性和中低压(0.1～0.8MPa)气动元件特性的计算机辅助测试中,并获得了满意的结果。本文将着重于对气动元件特性测试中用于流量调节控制的数字阀的设计原则进行讨论。(本文来源于《液压与气动》期刊1992年04期）

### 数字式流量控制阀论文开题报告

（1）论文研究背景及目的

此处内容要求：

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。

写法范例：

介绍了一种用于乙醇汽油随车调和的数字式比例流量控制阀,详细论述了阀的结构组成、工作原理和设计过程。该阀采用叁角槽节流口实现流量控制,利用基于单片机的步进电机来驱动阀芯的移动,从而调控阀的两个节流口的通流面积,实现通流量比例调节,达到两种燃料按比例调和的精确控制。

（2）本文研究方法

调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

### 数字式流量控制阀论文参考文献

[1].倪立学.一种新型的数字式流量控制阀的设计[J].机床与液压.2019

[2].陈尊跃,毛汉领,黄振峰.乙醇汽油数字式比例流量控制阀的设计和控制策略[J].机械工程与自动化.2010

[3].李鹏.基于单片机的数字式流量控制阀的结构设计与控制研究[D].东北林业大学.2009

[4].李运华.直接数字式方向流量控制阀的特性分析与设计方法研究[J].华北水利水电学院学报.1994

[5].郦鸣阳,王国雄,黄礼范,戴骏豪.数字式流量控制阀的设计研究[J].液压与气动.1992

本文来源: https://www.lw00.cn/article/6ddc485ea85316043f4f0d7c.html