# 计算子模块论文-谈竹奎,徐玉韬,谢百明,班国邦,吴和生

导读:本文包含了计算子模块论文开题报告文献综述及选题提纲参考文献，主要关键词:模块化多电平换流器,半桥子模块,数值计算模型,梯形积分法

### 计算子模块论文文献综述

谈竹奎,徐玉韬,谢百明,班国邦,吴和生[1]（2019）在《基于数值计算模型的MMC半桥型子模块仿真方法》一文中研究指出模块化多电平换流器(MMC)的各半桥子模块均由两个开关组(1个IGBT和1个反并联的二极管)构成。针对MMC在包含的子模块规模较大的情况下,对采用电路模型分割法对MMC进行分割后的子模块进行仿真求解时仍然会占用较多资源,效率不高的问题,提出了基于数值计算模型的MMC半桥子模块仿真验证方法。首先通过分析叁相MMC及其半桥子模块(HBSM)的工作机制,把半桥型子模块中的两个开关组等效为在高、低阻态不断切换的等效电阻并给出了其等效电路。然后针对电容支路的离散化问题,根据梯形积分法推导了MMC半桥型子模块的数值求解公式,给出了数值计算电路模型。最后基于MATLAB仿真平台建立了基于数值计算模型的半桥子模块仿真验证模型,通过与详细模型子模块的仿真波形对比分析,结果表明了所建立的子模块数值计算模型是可行的。(本文来源于《电力大数据》期刊2019年06期）

李卫国,秦敬明,陈璟毅,崔明[2]（2019）在《MMC-HVDC系统子模块电容与桥臂电感的选取和计算》一文中研究指出为了研究模块化多电平换流器中子模块电容和桥臂电感的选取和计算方法,从正常运行时稳态能量交换过程、MMC功率输出范围、抑制相间环流、避免系统谐振以及故障工况下交流系统叁相不平衡条件和直流双极故障六个方面分析了模块化多电平换流器中子模块电容和桥臂电感的约束条件及两者间的制约关系,根据分析给出了子模块电容和桥臂电感的参数取值原则和计算方法.利用Matlab/Simulink搭建了上海南汇柔性直流输电示范工程的仿真模型,验证了参数取值方法的合理性.(本文来源于《东北电力大学学报》期刊2019年02期）

殷冠贤,朱铭炼,谢晔源,姜田贵[3]（2018）在《MMC阀子模块IGBT损耗与结温计算》一文中研究指出模块化多电平整流器(modular multilevel converter,MMC)子模块具有承受高电压、大电流等特点,绝缘栅双极型晶体管(insulated gate bipolar transistor,IGBT)又是子模块的关键器件,而IGBT的损耗和结温计算方法决定IGBT的热设计和选型,是影响其在MMC工程应用的关键因素。文中首先对MMC稳态运行时子模块承受的应力进行了分析,其次,结合通态电流、子模块的投切和结温估算模型,设计了一种IGBT损耗和结温的计算方法,最后在搭建的试验系统中进行验证,结果证明了所给出的计算方法有效可行。(本文来源于《电力工程技术》期刊2018年03期）

薛英林,徐政,张哲任,刘高任[4]（2015）在《采用不同子模块的MMC-HVDC阀损耗通用计算方法》一文中研究指出针对模块化多电平换流器型高压直流输电系统(MMC-HVDC)提出了一种阀损耗通用计算方法,可统一分析现有子模块结构:半桥子模块、全桥子模块和箝位双子模块。首先基于系统运行参数和调制控制策略解析出各子模块元件的电流、电压时域变化波形,然后利用厂商提供的特性曲线对半导体器件特性参数进行拟合,最后结合器件电流、电压波形和开断次数计算其损耗和结温。所提方法能够计及优化电容电压附加控制,且便于编程实现。基于所提方法开发了MMC-HVDC阀损耗通用分析程序,可快速计算各种工况下的换流器功率损耗分布和器件结温。通过算例计算验证了所提方法的有效性。算例结果表明:3种典型MMC拓扑中H-MMC损耗最少,C-MMC次之,F-MMC最差;环流抑制后个别运行工况下换流器损耗特性可能恶化;降低器件开关频率和提高电压调制比均可降低损耗;当器件开关频率低于某特定值(本算例为500 Hz)后,器件的通态损耗成为主导分量。(本文来源于《电力自动化设备》期刊2015年01期）

王朝亮,赵成勇,许建中[5]（2013）在《模块化多电平换流器的子模块冗余配置计算方法》一文中研究指出模块化多电平换流器(MMC)的子模块(SM)冗余配置问题是MMC工程应用急需解决的难点之一。文中对MMC及其SM结构进行了阐述,分析了SM和MMC的可靠性,提出了一种有效的MMC的SM冗余配置计算方法,并提供了SM的2个工程冗余参考值。当MMC的SM冗余配置数量在这2个冗余参考值之间时,冗余SM的增加能够使MMC的可靠性更快增加,在此基础上定义了冗余和可靠性指标,用其可以衡量不同MMC的冗余SM的可靠性效率。最后,通过工程实例计算证明了所提出的MMC的SM冗余配置计算方法和所定义指标的合理性和有效性。(本文来源于《电力系统自动化》期刊2013年16期）

王姗姗,周孝信,汤广福,贺之渊,滕乐天[6]（2011）在《模块化多电平HVDC输电系统子模块电容值的选取和计算》一文中研究指出从模块化多电平柔性直流输电系统稳态能量交换过程、有功功率控制动态响应特性、暂态能量交换过程及直流双极短路故障时桥臂保护要求4个方面分析了子模块电容值与直流系统运行特性之间的数学关系。根据理论分析结果,给出了模块化多电平子模块电容的选取原则和计算方法。通常根据稳态子模块电压波动和有功功率控制动态响应特性的要求计算子模块电容值,再根据暂态子模块电压波动和桥臂保护的要求进行校验。利用PSCAD电磁暂态仿真模型对设计实例进行了仿真分析,结果表明该设计方法是合理、可行的。(本文来源于《电网技术》期刊2011年01期）

张国书,冯开明,李增强,陈志,袁涛[7]（2006）在《具有3×3子模块结构的中国HCSB TBM的叁维中子学计算(英文)》一文中研究指出采用叁维中子学程序MCNP及FENDL2.0数据库,对具有3×3子模块结构的中国氦冷固体增殖剂(HCSB)的氚增殖包层模块(TBM)进行了叁维中子学计算。计算条件是:壁负载因子是0.78 MW/m2、运行因子是22%。计算得到的TBM氚增殖比(TBR)是0.907、总氚产生率是0.017 5 g/d、最大功率密度9.27MW/m2及总功率沉积0.422 MW/m3。(本文来源于《原子核物理评论》期刊2006年02期）

薛东春[8]（1994）在《应用活塞CAD子模块计算活塞燃烧室容积和表面积》一文中研究指出应用活塞ＣＡＤ子模块计算活塞燃烧室容积和表面积薛东春（上海柴油机厂）１概述内燃机活塞燃烧室的设计优劣对柴油机性能影响很大。需进行多方案的比较选择，并结合性能优化而定型。而常见的。形和盆形燃烧室又有圆顶、平顶，缩口、直口，顶面带倾角和不带倾角的多种选择...(本文来源于《柴油机》期刊1994年02期）

### 计算子模块论文开题报告

（1）论文研究背景及目的

此处内容要求：

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。

写法范例：

为了研究模块化多电平换流器中子模块电容和桥臂电感的选取和计算方法,从正常运行时稳态能量交换过程、MMC功率输出范围、抑制相间环流、避免系统谐振以及故障工况下交流系统叁相不平衡条件和直流双极故障六个方面分析了模块化多电平换流器中子模块电容和桥臂电感的约束条件及两者间的制约关系,根据分析给出了子模块电容和桥臂电感的参数取值原则和计算方法.利用Matlab/Simulink搭建了上海南汇柔性直流输电示范工程的仿真模型,验证了参数取值方法的合理性.

（2）本文研究方法

调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

### 计算子模块论文参考文献

[1].谈竹奎,徐玉韬,谢百明,班国邦,吴和生.基于数值计算模型的MMC半桥型子模块仿真方法[J].电力大数据.2019

[2].李卫国,秦敬明,陈璟毅,崔明.MMC-HVDC系统子模块电容与桥臂电感的选取和计算[J].东北电力大学学报.2019

[3].殷冠贤,朱铭炼,谢晔源,姜田贵.MMC阀子模块IGBT损耗与结温计算[J].电力工程技术.2018

[4].薛英林,徐政,张哲任,刘高任.采用不同子模块的MMC-HVDC阀损耗通用计算方法[J].电力自动化设备.2015

[5].王朝亮,赵成勇,许建中.模块化多电平换流器的子模块冗余配置计算方法[J].电力系统自动化.2013

[6].王姗姗,周孝信,汤广福,贺之渊,滕乐天.模块化多电平HVDC输电系统子模块电容值的选取和计算[J].电网技术.2011

[7].张国书,冯开明,李增强,陈志,袁涛.具有3×3子模块结构的中国HCSBTBM的叁维中子学计算(英文)[J].原子核物理评论.2006

[8].薛东春.应用活塞CAD子模块计算活塞燃烧室容积和表面积[J].柴油机.1994

本文来源: https://www.lw00.cn/article/6de373734f6bd122109f9fe8.html