# 机械设备安装过程中的问题分析及改进李利平

广西壮族自治区冶金建设公司广西柳州市545002

摘要：机械设备能否正确安装是对生产运行有着很大影响的，所以说，只有对安装过程进行详细的分析，并且对可能会出现的问题进行深入研究，才能找到有效的建议，减少安装问题。在本文中，主要讲述了机械设备安装过程中出现的问题，并且提出了一些改进方法，希望能够给相关的工作人员提供借鉴。

关键词：机械设备；安装过程；问题分析；问题改进

引言

近年来，科学技术快速发展带来的技术革命随着市场经济的不断深入，慢慢的渗透到人们的日常生活中去，机械设备是现在工程项目实施的重要依据，正因为机械设备的频繁使用，机械设备的更新周期也变得越来越短，安装技术以及管理模式都在不断地革新，所以说，机械设备是工程施工中的最重要的前提。设备的正确安装关乎着机械设备是否高效运行，更关乎着工作人员的人身安全。因此，工程研究中的重点内容就是机械设备安装过程中的问题分析和改进，从这点出发，就是预防设备出现问题的有效途径。

1.机械设备安装概述

机械设备安装指的就是把开箱的设备从生产地运输到施工地，经过一系列的安装以后，把机械设备的部件都安装在相应的位置上，判断机械设备安装成功与否的一个重要指标就是看设备是否能够运营成功。这样的过程就叫做机械设备安装过程，这也是机械设备从制造到运行投产的一个必要的环节。

2.机械设备安装过程中存在的问题

2.1施工设备的自身质量较差

影响机械设备安装的一个主要问题就是设备自身的质量好坏的问题，如果机械设备要在一个工作环境恶劣、并且工作时间长、强度大的情况下运行，那么对机械设备的要求就会很高，要求零部件的质量和稳定性，要比其他设备更好。但是现在很多的企业生产者，为了贪图利益控制成本，就在设备的生产上偷工减料，严重的破坏了机械设备的质量。除此之外，机械设备出现的问题都不能在施工现场解决，所以需要把机械设备返回到原厂修理，就算工作人员正确安装机械设备，也不能正常的运行，有些机械设备甚至在安装的过程中都会出现很多的问提，这样严重的影响到了机械的正常使用，并且还危害相关工作人员的人身安全。

2.2设备安装人员的专业能力不足

设备安装过程中存在的另外一个问题就是安装人员的能力问题。在一般情况下，机械设备的零部件都是很多的，而且零部件之间很相似，所以说，机械设备安装相对复杂，在这方面需要有专业人员来负责。但是，到目前为止，我国这方面的安装人员的专业能力都不强。并且很多公司在进行人才招聘的时候，只对安装人员的知识理论进行考察，却忽视了安装人员的实践能力，在招聘完成了以后也没有对入职的人员进行系统的培训，这样便造成安装人员在进行安装工作的时候出现很大的错误，留下很大的安全隐患。比如说地脚螺栓断裂、抽成损坏等，这些问题都会对机械设备的正常运行、生产效率以及工作人员的生命安全产生很大的威胁。

2.3设备试运行时出现差错

安装机械设备的最后步骤就是设备试运行，这也是判断机械设备能否正常运行的重要环节，如果说设备试运行的时候出现差错，就会对设备后期的使用产生很大的影响，在设备运行的过程中，最常出现的差错就是只进行单一的运行测试。在通常情况下，设备试运行是需要进行三种运行测试的，也就是单机空负荷试运转、负荷式运转以及成套设备空负荷式运转。如果设备只能进行一种运行测试，那么存在的问题是没有办法发现的，像机械温度过高以及轴承异常震动等问题，是很影响测试效果的，不能准确的发现运行过程中存在的问题，缩短设备的使用寿命。

2.4设备基础强度和精度不够

这个问题主要指的就是基础的抗震性、强度、倾斜度结构形式以及底座二次灌浆不合格和地脚螺栓不牢靠的问题。在设备投入生产运行中以后，可能会产生强烈的振动，如果说基础设施的强度不够，这种震动又很严重，就会对基础造成破坏，减弱基础的承重力，加剧震动，使得机械设备的稳定性受到威胁。并且，如果说设备基础强度和精度达不到标准，就会严重威胁生产人员的安全，所以说，设备基础强度不够是一个要重视的重要问题。

3.改进机械设备安装过程存在问题的措施

3.1提高施工设备自身质量

改进建设机械设备安装问题的有效手段就是提高设备机械的自身质量，想要设备工作时间更长，生产效率更高就要有质量高、稳定性强的施工设备。提高设备自身质量的方法总的来说就是两个：首先，在购买设备之前，对市场进行大量的调研，把很多的因素都考虑进去，比如说企业机械设备的口碑、顾客的满意程度等，最后再进行选择，并且要选择质量有保障、性价比高的建设机械设备，不一味选择那些价格低廉的产品。其次就是在购买相关的机械设备时，要和相关的专业人员以及安装人员一起，使得购买的设备能够质量合格、性能良好、能够在恶劣的环境下工作。通过这两种方法，来对施工设备的自身质量进行提升，使出现故障的几率降到最低，保护工作人员的安全，创造更高的价值。

3.2提高设备安装人员的专业能力

上面说到，安装人员的技术是影响设备质量好坏的重要因素，所以说要把重点放在提高设备安装人员的专业能力上，在设备安装的过程中，非专业的安装人员存在的最主要的问题就是安全意识不够以及技术能力不够，安全意识不够主要体现在在安装的过程中，不能够专心，而技术能力不够则主要体现在安装的精度上，所以说对这两个方面都要重视起来，只有这样才能够促进设备正常高效运转，保障工作人员安全。对于提升设备安装人员专业能力方面主要有以下两种：其一，选拔制度要严格，一定要按照相关的制度来对安装人员进行选拔，把那些有着较高专业能力的人作为选拔的重点，一定要保证机械设备的正常运行以及工作人员的人身安全。其二，在选拔完成以后要对新上任的安装技术人员进行专业知识的培训使得安装人员的专业能力和安全意识都能够得到有效的提高，通过这两种方法，便不仅能够提高设备安装人员的专业能力，又能够准确的安装机械设备，提高工作效率，减少安全隐患，降低因安全事故带来的生命以及财产损失。

3.3做好安装过程中的预防工作

这项工作指的就是要对安装过程中可能出现的一系列问题提前做好准备，比如说设备震动的厉害问题，也许是由于基础不牢固，而设备温度过高的问题，也许是因为制冷系统作用不明显，所以说做好安装过程中的预防工作使很有必要的。考虑多种可能出现的情况，提前做好预防工作可以体现在检查地脚螺栓是否牢固、相关设备是否能够正常的工作以及机械设备的二次灌浆的合格与否。

4.结语

总的来说，在本文中主要就讲述了两个主要问题，即机械设备安装存在的问题以及解决方法。设备安装方面的问题主要就是设备试运行出现差错、安装人员专业能力较弱、设备基础强度不够等。所以说相应的就要对安装人员的专业能力进行提高，对机械质量进行提高，以及做好安装中的预防工作，改进机械设备中存在的问题，来保证设备的正常运行，和工作人员的人身安全。

参考文献：

[1]佘彬.机械设备安装过程中的问题分析及改进[J].装备制造技术，2015，（1）：91-92.

[2]刘一芳，岳鹏.机械设备管理中存在的问题及改进措施分析.机电信息，2011（21）：88-89.

[3]王丽娜，姜彦.机械设备安装试运行故障情况分析.民营科技，2009（02）：6.

本文来源: https://www.lw00.cn/article/6e2cd8cccf9498fa85232e9f.html