# 低温固井论文-解蒙

导读:本文包含了低温固井论文开题报告文献综述及选题提纲参考文献，主要关键词:挤水泥,低温,固井,水泥浆

### 低温固井论文文献综述

解蒙[1]（2019）在《挤水泥固井中低温水泥浆的研究及应用》一文中研究指出现场施工中会出现一些复杂的固井情况,如水泥上返不够、局部替空、套管试不住压以及后期套损等,需要采取二次固井或挤水泥作业来补救。在挤水泥施工中,常遇到浅层的低温固井环境,本文以浅层挤水泥作业中的水泥浆为研究对象,开发适应低温环境的水泥浆体系,以解决浅层挤水泥的一系列问题。(本文来源于《内蒙古煤炭经济》期刊2019年07期）

董山林[2]（2018）在《煤层气井固井低温低密度水泥浆体系室内研究》一文中研究指出分析了煤层气井固井难点,研发了适用于煤层气井固井的低温低密度水泥浆体系,并对体系组成及作用机理作了阐述,具体介绍和分析了水泥浆性能的调节和控制方法。(本文来源于《云南化工》期刊2018年04期）

赵焕勇,于建立,王祝[3]（2018）在《浅析深水低温固井技术的应用》一文中研究指出深海钻井技术逐渐发展的同时,解决深水低温环境下的固井问题成为海洋钻井的一大攻关课题。为改善固井水泥浆的性能,根据深水低温固井的使用条件研制出低温早强水泥,在常规油井水泥中加入外加剂,如低温早强剂、凝胶强度促进剂等来改变水泥浆的早期强度、凝结时间等,实现低温速凝,提高深水低温固井的质量。本文主要针对几类常见水泥浆体系的研究和应用及外加剂研究情况展开分析。(本文来源于《中国石油和化工标准与质量》期刊2018年04期）

张娜[4]（2018）在《“低温早强水泥浆”在煤层气水平井叁开固井中的应用》一文中研究指出采用"低温早强成膜型水泥浆体系"在单分枝水平井叁开煤层段固井进一步提高了封隔质量,减少了对产层的损害,从而相对的提高了产能。煤层埋藏深度浅、微孔隙和裂缝发育、机械强度和孔隙度低,易坍塌、易污染;叁开套管环空间隙小。通过实验,研制低温早强成膜型水泥浆体系,优选水泥浆性能,采用适当的固井技术,保证了施工的顺利进行,固井质量达到了优质,为煤层气单分枝水平井叁开固井施工积累了成功的经验。(本文来源于《煤矿现代化》期刊2018年01期）

于小龙,王涛,刘云,李伟峰[5]（2016）在《无氯低温早强剂及其在浅层水平井固井中的应用》一文中研究指出基于水平井在低渗油藏开发方面的巨大优势,采用水平井已成为开发延长油田东部浅层油藏稳产增产的一项重要技术。由于该区域水平井具有井内温度低、垂深浅、后期压裂易产生水平缝等特点,要求水泥环有高的强度和密封性。通过室内试验筛选出一种新型的无氯复合型早强剂M59S,与水泥中的铁离子、铝离子形成促凝早强的复合络合物,可大幅缩短低温下水泥水化时间,提高水泥石早期强度,辅之以其他外加剂形成了一套低温早强水泥浆体系。经室内性能评价,该体系稠化过渡时间短,浆体稳定性好,析水为0,失水量<40 m L/30 min,流变性能良好,20℃常压养护水泥石48 h抗压强度>20 MPa,能够满足低温浅层水平井固井的施工及技术要求。该低温早强水泥浆体系在延长东部浅层水平井中应用,固井效果良好。(本文来源于《探矿工程(岩土钻掘工程)》期刊2016年04期）

马丁[6]（2015）在《深水低温固井技术研究》一文中研究指出固井工程是钻井工程设计的重要内容之一。它不仅关系到钻井施工的顺利完成,而且还关系到采油经济效益。低温固井面临着很多的挑战,提高水泥浆在深水低温条件下的性能,促进水泥石强度的较快发展,对于深水低温固井具有重要意义。本文针对深水低温条件下固井地层易被压漏,而且在低温条件下水泥石早期强度发展缓慢等特点,通过大量的文献调研,理论分析和整理,选取了比表面积大,细度高并且能在低温下较快凝固的快硬水泥作为深水低温固井的首选水泥,并绘出了不同养护温度下水泥石的抗压强度发展模式图。在此基础上,通过对其他添加剂的加量和筛选,最终形成浆体稳定好,水泥石早期强度高、低失水、流变性好的低温早强低密水泥将体系,以期提高深水低温固井的合格率和优秀率。(本文来源于《内蒙古石油化工》期刊2015年15期）

马智[7]（2014）在《低温MTC固井工艺技术研究》一文中研究指出MTC固井技术是利用钻井施工中,要废弃的完井泥浆的降失水性和悬浮性,通过加入廉价的高炉水淬矿渣,激活剂,激活助剂,必要时再加入少量的分散剂、缓凝剂、降失水剂,使完井泥浆转化为性能完全可以和油井水泥浆相当或更好的一种新型固井技术,该转化的泥浆固化液流动性能好,稠化时间易控,具有低失水、微触变性能,稳定性好等特点,其固化体具有良好的抗腐蚀及抗高温老化性,由于该泥浆固化液是由废弃泥浆转化而来,所以和泥浆具有较好的相容性,从而可以达到顶替效率100%的效果,提高固井质量。(本文来源于《中国新技术新产品》期刊2014年13期）

杨武[8]（2014）在《应用于低温固井的低密度减轻材料合成与性能评价》一文中研究指出目前,解决深水低温固井问题的方法主要采用漂珠、玻珠低密度水泥浆体系和泡沫水泥浆体系。传统漂珠低密度水泥体系有受到混浆搅拌和地层压力的影响导致设计密度与实际密度不一致的缺陷,玻璃微珠低密度水泥体系价格昂贵,固井成本高,而泡沫水泥浆施工所需设备庞大,工艺设计和施工较为复杂。因此急需一种性能稳定且价格便宜的实心低密度减轻材料来代替传统低密度减轻材料。本文针对传统漂珠低密度水泥浆的缺陷和低温环境下水泥石早期强度低、强度发展慢、凝结时间长的缺点,首先通过“球棍模型预桥连”效应设计出适用于低温环境的实心减轻材料。其次通过一系列实验对各种无机有机早强材料进行筛选,复配出了低温早强剂。然后依据紧密堆积原理选择出G级水泥和微细水泥作为基础材料,并通过大量实验筛选出最优的吸水材料和外加剂,最后得到在低温(20-50℃)下具有较高早期强度且各项性能都优良的实心低密度水泥浆。通过密度变化、早期强度、微观结构等多方面对实心低密度水泥和漂珠低密度水泥进行比较,进一步确定本文实心低密度减轻材料的优良性能。本文合成了一种适用于低温的低密度减轻材料,解决了玻璃微珠价格昂贵和漂珠易破碎的问题,拓展了实心低密度水泥浆的使用范围。(本文来源于《西南石油大学》期刊2014-06-01）

余前峰[9]（2014）在《新型中低温抗盐固井降失水剂的研制》一文中研究指出固井是石油天然气开采过程中一个非常重要的环节，固井外加剂在固井注水泥中起着至关重要的作用。随着石油勘探开采技术的发展，对固井降失水剂的综合性能要求也随之提高。目前，在中低温条件下，国内使用的降失水剂都普遍存在抗盐能力差、低温缓凝性强、适应温度范围较窄的问题；且在较高温度下对水泥浆的分散性强，水泥浆容易发生沉降问题，导致综合性能变差，难以满足复杂地质条件下的固井需要。本文针对降失水剂所存在的上述问题，通过分子结构设计，采用自由基水溶液聚合的方式进行了合成实验，根据性能测试结果，优选出了以2-丙烯酰胺基-2-甲基丙磺酸(AMPS)、丙烯酰胺(AM)、丙烯酸(AA)和新型阳离子单体DC的四元共聚物结构。以此共聚物结构为基础，考察了各种反应条件对降失水剂性能的影响，优选出了最优配方和最佳工艺条件的中低温抗盐降失水剂HTF-100L。通过红外光谱和核磁共振分析对HTF-100L进行表征发现，各单体成功参与聚合，聚合物为目标共聚物；对降失水剂HTF-100L的耐热性进行评价发现，聚合物耐温性能良好，耐温达到261℃。对降失水剂HTF-100L的应用性能进行综合评价发现，降失水剂的降失水性能良好，在淡水和饱和盐水条件下可以将水泥浆的失水量控制在100mL以内，且在较宽的温度范围内失水量均在可控范围内；降失水剂在低温条件下的缓凝性较弱，对水泥石的强度发展无不良影响；降失水剂克服了高温下易水解、稠化时间出现“倒挂”的现象；以HTF-100L为主剂的水泥浆体系具有流动性好、失水量低、过渡时间短、低温下强度发展快、水泥石抗压强度高等优点，可以满足不同盐浓度不同温度和不同密度条件下的固井需要，具有良好的应用前景。(本文来源于《天津大学》期刊2014-05-01）

赵琥,邱超,宋茂林,王清顺,罗宇维[10]（2012）在《深水固井低温水泥外加剂的开发及应用》一文中研究指出针对深水固井面临的低温、海底松软地层、浅层流等技术难题,采用单体复配技术开发了新型深水固井低温早强剂PC-DA92S、PC-DA93L,采用悬浮聚合技术开发了低温降滤失剂PC-DG72S。根据南海海域钻探的实际井况,研制出了适合现场应用的2种低温水泥浆,对该水泥浆在深水环境下的性能进行了评价。在南海LH16-1-1井的现场应用结果表明,2种低温水泥浆体系低温早强效果良好,具有失水量小、防气窜能力良好、稠化时间易于调整、水泥浆性能稳定等优点,能够满足现场施工要求,可用于海洋深水表层套管固井。(本文来源于《石油钻探技术》期刊2012年04期）

### 低温固井论文开题报告

（1）论文研究背景及目的

此处内容要求：

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。

写法范例：

分析了煤层气井固井难点,研发了适用于煤层气井固井的低温低密度水泥浆体系,并对体系组成及作用机理作了阐述,具体介绍和分析了水泥浆性能的调节和控制方法。

（2）本文研究方法

调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

### 低温固井论文参考文献

[1].解蒙.挤水泥固井中低温水泥浆的研究及应用[J].内蒙古煤炭经济.2019

[2].董山林.煤层气井固井低温低密度水泥浆体系室内研究[J].云南化工.2018

[3].赵焕勇,于建立,王祝.浅析深水低温固井技术的应用[J].中国石油和化工标准与质量.2018

[4].张娜.“低温早强水泥浆”在煤层气水平井叁开固井中的应用[J].煤矿现代化.2018

[5].于小龙,王涛,刘云,李伟峰.无氯低温早强剂及其在浅层水平井固井中的应用[J].探矿工程(岩土钻掘工程).2016

[6].马丁.深水低温固井技术研究[J].内蒙古石油化工.2015

[7].马智.低温MTC固井工艺技术研究[J].中国新技术新产品.2014

[8].杨武.应用于低温固井的低密度减轻材料合成与性能评价[D].西南石油大学.2014

[9].余前峰.新型中低温抗盐固井降失水剂的研制[D].天津大学.2014

[10].赵琥,邱超,宋茂林,王清顺,罗宇维.深水固井低温水泥外加剂的开发及应用[J].石油钻探技术.2012

本文来源: https://www.lw00.cn/article/6e4c8323b4731d3c256b03a0.html