# 对绞电缆论文-陈虹校,陆春良,杨晓荣,张伟,王波

导读:本文包含了对绞电缆论文开题报告文献综述及选题提纲参考文献，主要关键词:数字通信电缆,衰减,信号失真,性能指标

### 对绞电缆论文文献综述

陈虹校,陆春良,杨晓荣,张伟,王波[1]（2018）在《影响数字通信用水平对绞电缆衰减因素的分析》一文中研究指出数字通信用水平对绞电缆传输要求高,综合布线时要求信号失真度小,各项电气指标全部合格。对信号是否失真作为衡量电缆衰减指标的重要指标之一,在电缆的生产过程、成品检测中要作为重点管控项目之一。(本文来源于《现代传输》期刊2018年04期）

励炳炳[2]（2016）在《屏蔽多芯对绞电缆电磁防护性能测试技术研究》一文中研究指出随着数字通信和电子设备的日益发展,用于网络布线的屏蔽多芯对绞电缆的使用频率越来越高,因此其电磁防护性能也愈加重要。评价屏蔽多芯对绞电缆电磁防护性能的参数主要有四个,分别是转移阻抗、屏蔽衰减、不平衡衰减和耦合衰减。目前国际电工委员会出台的IEC62153-4-3、 IEC62153-4-5和IEC61156-1等标准对表征参数和各参数的测试方法都作了详细的介绍和规定,但是标准中方法的测试上限频率只能到1GHz。本文通过混合模S参数理论与标准中方法相结合进行测试,将测试频率提高到了3GHz。主要研究工作如下：1)阻抗匹配网络和端接夹具的设计与制作。本文采用标准IEC62153-4-3中推荐的直接计算法进行阻抗匹配网络的设计与制作。为了更好的实现端接,本文设计制作了电路板用于受试电缆每根导线的连接,并且所有零件通过螺纹连接实现,易于拆装和调试。2)巴伦的性能评估。巴伦是测试系统中重要的元器件,其性能的好坏会直接影响到测试结果的准确性。直接测试巴伦性能需要一个性能更好的带中心抽头的线圈,而该线圈较难获得。本文将所要测试的参数转换为混合模S参数进行测试,同时简化了测试过程。3)将混合模S参数理论与标准测试方法相结合进行测试。按照标准规定的方法和基于混合模S参数的方法对不平衡衰减参数进行测试对比,测试结果表明基于混合模S参数测试方法可行同时将不平衡衰减的测试频率提高到3GHz。将混合模S参数理论与功率吸收钳法相结合在30MHz-1GHz频段内对耦合衰减进行测试并与标准方法作对比,两种方法的测试结果吻合较好表明基于混合模S参数测试可行,并且利用该方法进行测试时不需要巴伦,提高了测试效率简化了测试过程。将混合模S参数理论与混波室法相结合对耦合衰减进行测试并与功率吸收钳法测试结果在500MHz-1GHz频段进行对比,两种方法的测试结果吻合较好并将耦合衰减的测试频率提高到3GHz。(本文来源于《东南大学》期刊2016-04-01）

邵秀琴,袁华侠[3]（2012）在《数字通信用水平对绞电缆NEXT的影响因素》一文中研究指出近端串音衰减(NEXT)是数字通信用水平对绞电缆最关键的传输性能之一。通过对数据电缆生产过程中影响NEXT性能因素分析,排查出原材料、设备、工艺、环境、操作人员等方面存在的不良因素,并提出了相应的解决方法。(本文来源于《光纤与电缆及其应用技术》期刊2012年05期）

李克坚,黄堃,彭媛[4]（2012）在《新版YD/T1019-2O1X《数字通信用聚烯烃绝缘水平对绞电缆》标准修订介绍及解析》一文中研究指出本文主要是针对新版YD/T1019-201X《数字通信用聚烯烃绝缘水平对绞电缆》标准在修订过程中,对于标准的修订背景、修订依据以及标准主要内容的变化进行的介绍和解析。同时,也能为数字通信用聚烯烃绝缘水平对绞电缆在设计、制造、验收和使用过程中提供技术依据。(本文来源于《2012年光缆电缆学术年会论文集》期刊2012-09-17）

何建,黄堃[5]（2011）在《综合布线主干子系统用大对数数据通信对绞电缆的设计与制造》一文中研究指出本文简要介绍了综合布线主干子系统用大对数数据通信对绞电缆的设计方法和生产制造过程控制,以及电缆成品检验要求。(本文来源于《中国通信学会2011年光缆电缆学术年会论文集》期刊2011-09-19）

徐麒翔[6]（2009）在《数字通信用水平对绞电缆的衰减计算》一文中研究指出本文介绍了数字电缆的衰减参数的理论计算方法,并将计算值与实测值进行了比较。(本文来源于《中国通信学会2009年光缆电缆学术年会论文集》期刊2009-09-15）

李士光,李祥,陈明文,于复生[7]（2008）在《通信电缆对绞机收线鲁棒PID控制系统的设计与分析》一文中研究指出本文基于鲁棒PID控制系统设计了通信电缆对绞机收线系统,通过分析对绞机的结构特点及直流电机的传输特性,对驱动控制环节进行优化设计,采用鲁棒PID控制系统,用直流电机代替力矩电机。该系统控制精度高,鲁棒性好,调节方便,具有广阔的应用前景。(本文来源于《现代制造技术与装备》期刊2008年04期）

罗国平[8]（2008）在《对绞双屏蔽电缆在抗电磁干扰中的应用》一文中研究指出该文描述主蒸汽压力测量结果出现偏差的现象,查找电磁干扰产生的原因,并对测量回路进行了数理分析,验证电磁干扰是导致测量产生误差的原因,进而引出对绞双屏蔽电缆的使用和使用效果总结。(本文来源于《工业仪表与自动化装置》期刊2008年01期）

肖飚[9]（2007）在《有限元法在通信对绞电缆计算中的应用》一文中研究指出在通信电缆的结构设计中,一次传输参数(有效电阻、电感、电容、绝缘电导)的准确计算至关重要。对称电缆的电磁场通常情况下分布既不对称也不规则,因而无法找到准确的解析式。笔者利用有限元法对孤立线对、四对非屏蔽超五类电缆进行了一次传输参数数值计算,然后通过一次传输参数计算出二次传输参数,最后将部分计算结果与实际测试结果进行了对比,二者结果比较吻合。实践证明,利用有限元法计算对绞电缆的一次传输参数是可行的。(本文来源于《电线电缆》期刊2007年05期）

肖飚[10]（2007）在《关于对绞型通信电缆串音问题的探讨》一文中研究指出本文首先回顾了对绞型通信电缆串音的基本理论,然后对基于理论建立的电磁耦合模型进行了数值分析,最后论述了串音与电缆结构和制造工艺的关系。(本文来源于《电线电缆》期刊2007年02期）

### 对绞电缆论文开题报告

（1）论文研究背景及目的

此处内容要求：

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。

写法范例：

随着数字通信和电子设备的日益发展,用于网络布线的屏蔽多芯对绞电缆的使用频率越来越高,因此其电磁防护性能也愈加重要。评价屏蔽多芯对绞电缆电磁防护性能的参数主要有四个,分别是转移阻抗、屏蔽衰减、不平衡衰减和耦合衰减。目前国际电工委员会出台的IEC62153-4-3、 IEC62153-4-5和IEC61156-1等标准对表征参数和各参数的测试方法都作了详细的介绍和规定,但是标准中方法的测试上限频率只能到1GHz。本文通过混合模S参数理论与标准中方法相结合进行测试,将测试频率提高到了3GHz。主要研究工作如下：1)阻抗匹配网络和端接夹具的设计与制作。本文采用标准IEC62153-4-3中推荐的直接计算法进行阻抗匹配网络的设计与制作。为了更好的实现端接,本文设计制作了电路板用于受试电缆每根导线的连接,并且所有零件通过螺纹连接实现,易于拆装和调试。2)巴伦的性能评估。巴伦是测试系统中重要的元器件,其性能的好坏会直接影响到测试结果的准确性。直接测试巴伦性能需要一个性能更好的带中心抽头的线圈,而该线圈较难获得。本文将所要测试的参数转换为混合模S参数进行测试,同时简化了测试过程。3)将混合模S参数理论与标准测试方法相结合进行测试。按照标准规定的方法和基于混合模S参数的方法对不平衡衰减参数进行测试对比,测试结果表明基于混合模S参数测试方法可行同时将不平衡衰减的测试频率提高到3GHz。将混合模S参数理论与功率吸收钳法相结合在30MHz-1GHz频段内对耦合衰减进行测试并与标准方法作对比,两种方法的测试结果吻合较好表明基于混合模S参数测试可行,并且利用该方法进行测试时不需要巴伦,提高了测试效率简化了测试过程。将混合模S参数理论与混波室法相结合对耦合衰减进行测试并与功率吸收钳法测试结果在500MHz-1GHz频段进行对比,两种方法的测试结果吻合较好并将耦合衰减的测试频率提高到3GHz。

（2）本文研究方法

调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

### 对绞电缆论文参考文献

[1].陈虹校,陆春良,杨晓荣,张伟,王波.影响数字通信用水平对绞电缆衰减因素的分析[J].现代传输.2018

[2].励炳炳.屏蔽多芯对绞电缆电磁防护性能测试技术研究[D].东南大学.2016

[3].邵秀琴,袁华侠.数字通信用水平对绞电缆NEXT的影响因素[J].光纤与电缆及其应用技术.2012

[4].李克坚,黄堃,彭媛.新版YD/T1019-2O1X《数字通信用聚烯烃绝缘水平对绞电缆》标准修订介绍及解析[C].2012年光缆电缆学术年会论文集.2012

[5].何建,黄堃.综合布线主干子系统用大对数数据通信对绞电缆的设计与制造[C].中国通信学会2011年光缆电缆学术年会论文集.2011

[6].徐麒翔.数字通信用水平对绞电缆的衰减计算[C].中国通信学会2009年光缆电缆学术年会论文集.2009

[7].李士光,李祥,陈明文,于复生.通信电缆对绞机收线鲁棒PID控制系统的设计与分析[J].现代制造技术与装备.2008

[8].罗国平.对绞双屏蔽电缆在抗电磁干扰中的应用[J].工业仪表与自动化装置.2008

[9].肖飚.有限元法在通信对绞电缆计算中的应用[J].电线电缆.2007

[10].肖飚.关于对绞型通信电缆串音问题的探讨[J].电线电缆.2007

本文来源: https://www.lw00.cn/article/6e5b2e4edb2b5ab255df836a.html