# 电子漂移论文-殷勇,王燕芳,葛飞,于慧春

导读:本文包含了电子漂移论文开题报告文献综述及选题提纲参考文献，主要关键词:农产品,模型,电子鼻,漂移

### 电子漂移论文文献综述

殷勇,王燕芳,葛飞,于慧春[1]（2019）在《基于空载数据的鉴别食醋电子鼻信号漂移校正方法》一文中研究指出由于传感器老化,环境温度等因素,电子鼻信号的漂移是不可避免的,且严重降低电子鼻的长期稳健检测能力。为了实现电子鼻对6种食醋样品的长期稳健检测,该文提出了一种基于空载数据的小波包分解系数的漂移递归校正方法。通过小波包对电子鼻空载数据的分解,给出空载阈值函数(no-load threshold function,NLTF),然后将NLTF转换为适合样本数据的样本阈值函数(samplethresholdfunction,STF)。在获得的STF基础上,构建样本检测数据小波包分解系数的校正函数。借助于所构建的样本测试数据的校正函数,对6种食醋样品的电子鼻数据进行漂移校正。同时,运用"样本测量时间窗口(sample measurement time window,SMTW)"的概念,实现电子鼻数据的递归校正,进而建立了可实现长期稳健检测的递归鉴别模型。针对6种食醋样品,进行了为期16个月的间歇式测试。当SMTW选为4个月的测试样本及每次递推前移1个月样本数据时,建立的基于递归校正的Fisher判别分析(Fisher discriminant analysis,FDA)模型可完全实现6种食醋样品的长期稳健鉴别,正确鉴别率达到100%,使紧随SMTW后1个月内的测试样本能得到准确鉴别。该校正方法能够有效的去除漂移并且实现了电子鼻的长期稳健检测。(本文来源于《农业工程学报》期刊2019年17期）

徐娟[2]（2019）在《基于域校正的电子鼻传感器漂移抑制方法研究》一文中研究指出电子鼻是用来模仿人类嗅觉的人工嗅觉系统。待测气体进入电子鼻时,传感器阵列产生传感器响应,然后用智能信号处理方法对传感器响应信号进行分析处理,并对其作出气味预测,从而完成对气味的识别。然而,在实际应用场景中,电子鼻会受到传感器漂移的影响,而漂移方向是不确定且不可预测的。这将使得先前采集的数据和之后采集的数据的数据分布不一致,导致事先训练好的模式识别算法性能下降甚至失效,从而降低电子鼻系统的性能和使用寿命。因此,本文主要研究如何抑制传感器漂移,提高预测模型的准确性和鲁棒性。文中将没有发生传感器漂移的数据视为源域,发生了传感器漂移的数据视为目标域。针对电子鼻面临的漂移问题,本文提出了相应的解决方法。具体如下:1.提出了一种跨域子空间对齐漂移抑制模型,通过找到一种线性映射关系P,将源域和目标域同时映射到一个相同的子空间,在此空间,最小化源域和目标域的距离,保证类与类之间的可区分性,同时最大程度上保留局部邻域结构。由于源域和目标域的数据分布不一致,因此该方法的主要思想是通过一个线性映射学习一个新的公共子空间,使源域和目标域数据分布一致性提高,同时让类可分性加强,从而实现漂移抑制。2.提出了一种基于核变换的域校正漂移抑制模型,通过一个非线性变换将源域和目标域映射到一个高维的希尔伯特空间,在此空间最小化源域和目标域的域距离,同时最大程度上保留原始源域和目标域的数据信息。再引入映射矩阵P,将经验核映射空间转换到一个m维子空间。在此子空间中,便可用标准的机器学习算法结合源域数据训练分类模型,再用于目标域的预测。(本文来源于《重庆邮电大学》期刊2019-06-02）

崔传宝,丁昊生,刘加树[3]（2019）在《电子皮带秤零点漂移检测装置与研究》一文中研究指出在再造烟叶生产过程中,预处理段电子皮带秤物料的计量精度与再造烟叶配方完整性有很大关系,直接影响到再造烟叶的内在产品品质。对此设计了一种再造烟叶电子皮带秤零点漂移检测装置,其能及时发现电子秤零点的漂移,提升电子皮带秤的稳定性和精确性,从而提高了再造烟叶生产过程中预处理段物料的计量精度和再造烟叶的产品品质。(本文来源于《数字技术与应用》期刊2019年05期）

徐伟,谷森,储成智,靳振伟,汝长海[4]（2018）在《扫描电子显微镜图像漂移的实时矫正方法》一文中研究指出为解决扫描电子显微镜(SEM)由于电子束漂移、电磁干扰等原因导致的图像漂移问题,提出基于ORB结合PROSAC的图像漂移矫正算法。首先采用ORB算法对基准图像和实时图像进行特征检测,然后利用汉明距离与交叉匹配实现特征的初匹配,再结合RANSAC的优化算法PROSAC计算帧间的单应矩阵,利用单应矩阵映射剔除外点后重新迭代计算出最终的精确单应矩阵,最后利用单应矩阵的透视变换实现SEM图像漂移实时矫正。通过实验证明,该算法不仅精度高,而且能够满足SEM实时处理的要求。(本文来源于《光电工程》期刊2018年12期）

刘亚坤,黄强,李建闽,孙彪[5]（2018）在《基于SVM的电子分析天平温度漂移补偿方法》一文中研究指出电磁力平衡传感器等关键部件的温敏特性是引起电子分析天平温度漂移的主要因素。针对电子分析天平温度漂移问题提出了基于支持向量机的补偿方法。通过分析引起电子分析天平温度漂移误差的原因,将温度敏感部件的温升和电子分析天平的温度漂移数据作为模型输入,运用自适应参数优化方法寻找最优参数,建立电子分析天平温度漂移误差模型并进行温度漂移补偿。通过对量程200 g、分辨力0. 1 mg的电子分析天平进行补偿检验,结果表明全量程内的示值误差绝对值≤0. 3 mg,优于国家标准GB/T 26497—2011《电子天平》规定的I级天平对温度漂移指标的要求。(本文来源于《计量学报》期刊2018年06期）

孙宗昌[6]（2018）在《一种改进型J-TEXT电子漂移注入系统的研究与设计》一文中研究指出电子漂移注入是一种简单易行的低环电压启动方法,它通过提供一个与纵场垂直的电场,使电子在该电场和纵场的作用下做漂移运动而进入装置内,这种方法不仅能够实现装置的低环电压启动,而且能够使等离子体的局部负电荷过剩,产生径向电场,从而改善等离子体约束。在J-TEXT上已经进行过电子漂移注入的实验,但是既有的电子漂移注入系统存在电子源发射电子的数量少、初始能量低,传动系统操作复杂、移动精度低,连接导线绝缘度低,偏压电源系统输出电压较低、输出功率不足等问题,这严重影响了电子漂移注入实验的效果。因此,本文提出了一种基于电子枪的改进型电子漂移注入系统的设计方案,并围绕该方案展开了详细的设计。本文根据J-TEXT电子漂移注入的基本原理,对电子漂移注入电子的轨迹进行了数学建模,并进行了相关数值计算,利用相关软件对不同条件下的电子漂移注入电子的轨迹进行了模拟和分析;通过模拟验证了方案的可行性,确定了方案中的关键参数,将电子发射源改进设计为电子枪以提高发射电子数量和发射电子的初始能量;设计了一套磁屏蔽装置用来减小装置磁场对电子枪及聚焦磁场的影响;将传动系统改进设计为由步进电机驱动的可远程操控的传动系统以使传动系统的操作更为简单、移动精度更高;将连接导线改用陶瓷腕无氧铜导线以降低导线的出气率和提高导线的绝缘度;对既有电源系统进行了改进设计,解决了既有电源系统偏压电源输出电压较低、输出功率不足等问题,并使用LABVIEW软件设计了电源系统的远程控制界面。电子漂移注入系统改进设计完成后,对电子漂移注入器各部分分别进行了脱机测试实验,实验结果证明注入器的设计完全满足设计要求;并对设计的偏压电源进行了仿真和实验,仿真和实验结果亦完全符合设计要求;最后,对电源系统的远程控制界面进行了调试,经过调试其能够在控制室内实现对电源的远程控制。(本文来源于《华中科技大学》期刊2018-05-01）

和峥[7]（2018）在《电子鼻传感器的在线漂移补偿研究》一文中研究指出电子鼻技术是一门仿生嗅觉技术,其研究领域涉及到微电子学、材料学和信息学。电子鼻系统主要由气敏传感器阵列、信号预处理单元以及模式识别单元叁部分组成,分别模拟动物嗅觉系统的嗅觉受体细胞、嗅小球和大脑皮层。电子鼻通过气敏传感器阵列获取气味信息并转为电信号,经信号预处理单元处理后,由模式识别单元实现对气体定性和定量的快速判定。电子鼻在实际的环境监测中,由于传感器阵列(特别是金属氧化物传感器)易因老化、中毒产生漂移,会出现检测精度降低、使用寿命缩短的问题。因此,可以采用传感器漂移补偿方法解决此类问题。现阶段,常用的传感器漂移补偿方法为离线式漂移补偿,该类方法虽然效果明显,但若在实际中对大批量电子鼻进行定期离线校正显然是不现实的。所以,在线式传感器漂移补偿方法的研究势在必行。本文针对传感器漂移补偿问题提出两种传感器在线漂移补偿模型,分别为基于基线关系的传感器在线漂移补偿模型和基于POCS(凸集投影)算法的传感器在线漂移补偿模型。本文的研究内容将从以下两个方面进行阐述:(1)基于基线关系的传感器在线漂移补偿模型。该模型主要利用传感器基线响应信息,对已有的传感器基线处理方法进行改进,达到传感器在线漂移补偿的效果。该模型的特点有:1)保存未漂移时传感器阵列基线响应的关系网络,代替常用的保存典型温湿度下的未漂移传感器基线响应矩阵;2)在漂移补偿的过程中,通过对BP算法进行改进,采用梯度下降法实现传感器响应在线迭代修正,代替常用的相对差分法。通过上述两方面的改进,不仅节省了电子鼻硬件系统CPU的存储空间,而且求解过程更合理。经实验验证,该方法具有较好的在线漂移补偿效果。(2)基于POCS算法的传感器在线漂移补偿模型。该模型在本文提出的第一个模型的基础上,结合电子鼻系统的特点对传统的POCS算法进行了改进,实现了传感器的在线漂移补偿。该模型的特点有:1)利用POCS算法思想,将约束条件表示成凸集,充分利用了无法直接表达的间接约束条件;2)构造了适合电子鼻系统的投影算子,达到了传感器在线漂移补偿的效果。本文成功将POCS的算法思想迁移到电子鼻系统传感器在线漂移补偿模型中。通过对电子鼻系统漂移数据集进行实验,验证了所提模型的有效性。(本文来源于《重庆大学》期刊2018-04-01）

殷勇,葛飞,于慧春[8]（2018）在《电子鼻漂移阈值构建及其在白酒鉴别中的应用》一文中研究指出为了有效去除电子鼻漂移,提出了一种基于空载条件小波包分解的漂移去除方法。对电子鼻空载数据进行小波包分解,获得小波包分解的逼近系数集;在对其进行离散度分析之后,构建了空载条件下的一种阈值函数。在此阈值函数基础上,扩展成为样本(有载)条件下的去漂移阈值函数,进而发展成有载样本的漂移剔除方法。为了检验该方法的有效性及实用性,将其应用于4种白酒的鉴别中。对4种白酒电子鼻数据按测试时间顺序生成训练集和测试集,线性的Fisher判别分析结果表明,训练集、测试集数据处理后的鉴别正确率均得到了提高,最低提高值为23.65%。表明此方法能够提升电子鼻的检测能力。同时,为了进一步检验该漂移去除方法的性能,采用非线性的BP神经网络进行鉴别分析,结果显示:训练集的鉴别正确率从处理前的65.5%提高到处理后的100%,处理后的测试集鉴别正确率也达到了97.5%。这不仅说明了4种白酒的鉴别属较复杂的非线性分类问题,还充分说明了该漂移去除方法的有效性。(本文来源于《农业机械学报》期刊2018年01期）

蔡豪[9]（2017）在《J-TEXT电子漂移注入与低环电压启动研究》一文中研究指出击穿是托卡马克等离子体的启动和电流形成的基础。成功击穿需要满足一定的条件。迄今为止,受限于自由电子数量、初始磁通(伏秒数)、零场区以及预充气体气压等,为了完成有效的预电离,通常采用一些射频波(RF)加热手段辅助电离。DШ-D、JT-60U、TEXTOR-94等装置都实现了RF加热下的低环电压启动。对于J-TEXT等中小型托卡马克装置来说,这些方法过于复杂且造价也比较昂贵。此外,由于超导线圈电压的限制,ITER设计允许的最大环向电场场强为0.3V/m。因此探索一种简单可靠、经济易行的辅助击穿方案具有重要的研究价值。电场漂移电子注入是一种全新的将电子注入托卡马克装置的方法。其基本思想是:在等离子体外侧垂直于托卡马克纵向磁场的方向外加可控的电场,热阴极发射电子,电子在正交的电场和磁场作用下做漂移运动,漂移速度E×B/B~2,从而实现电子注入托卡马克装置。本文通过设计搭建J-TEXT电场漂移电子注入系统,包括注入器腔体、热阴极、真空系统、电源系统以及控制和采集系统等。在此基础上,做了一系列的实验研究。测试了阴极发射性能,研究了纵场、极板电压、极板位置等对注入电流的影响以及电子注入到真空室以后的分布情况,最后还做了电子注入下的低环电压启动实验。通过电子注入方法,成功实现了低环电压启动;而且在相同条件下,投入电子注入系统有效减小了击穿延迟时间。这说明,电子注入能改善击穿的理论是可行的。(本文来源于《华中科技大学》期刊2017-05-01）

白玉[10]（2017）在《白酒电子鼻信号去漂移方法及空载条件漂移现象初探》一文中研究指出电子鼻被认为是检测挥发性样品最具发展潜力的一种分析仪器。近年来,电子鼻广泛应用于食品检测领域。然而,传感器漂移现象使电子鼻在实际应用中不能长期稳健地检测食品等样品。因此,消除或降低漂移影响对电子鼻实现长期稳健检测十分重要。电子鼻在对6种中国白酒样品的鉴别过程中,漂移现象十分明显,由先验数据构建的识别模型不能有效和准确地预测后期样本数据。因此,对6种白酒的长期监控,如何减少漂移现象的影响,实现电鼻子长期稳健检测是必须研究的工作。本文从信号变换的角度出发,提出了一种基于小波包变换的递归漂移校正方法,用于长期稳健检测6种白酒样品。该方法主要包括构建小波包分解系数的校正函数和确定构建检测模型的样本测试时间窗口(SMTW)。借助于所构建的小波包分解系数的校正函数,6种白酒样品的电子鼻漂移信号被很好地校正。通过比较不同SMTW下所构建的检测模型之间的差异,确定了SMTW为6个月。通过递归校正方法处理SMTW中的样本数据之后,建立了递归Fisher判别分析(FDA)鉴别模型,并且通过递归FDA模型可以准确地鉴别SMTW之后的2个月的样本数据。因此,将确定的6个月的SMTW向前移动,FDA模型也被不断地递归修正,并且能实时对随后2个月内的样本数据进行正确地鉴别,最低鉴别正确率达96.5%。因此,采用上述方法实现了电子鼻对6种白酒样品的长期稳健鉴别。最后,考虑到漂移是气敏传感器的一种固有行为,论文从无样本(空载)条件下初步探讨了电子鼻漂移现象,给出了空载条件下去漂移的可行性方法,以期为空载条件去漂移奠定部分基础。(本文来源于《河南科技大学》期刊2017-05-01）

### 电子漂移论文开题报告

（1）论文研究背景及目的

此处内容要求：

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。

写法范例：

电子鼻是用来模仿人类嗅觉的人工嗅觉系统。待测气体进入电子鼻时,传感器阵列产生传感器响应,然后用智能信号处理方法对传感器响应信号进行分析处理,并对其作出气味预测,从而完成对气味的识别。然而,在实际应用场景中,电子鼻会受到传感器漂移的影响,而漂移方向是不确定且不可预测的。这将使得先前采集的数据和之后采集的数据的数据分布不一致,导致事先训练好的模式识别算法性能下降甚至失效,从而降低电子鼻系统的性能和使用寿命。因此,本文主要研究如何抑制传感器漂移,提高预测模型的准确性和鲁棒性。文中将没有发生传感器漂移的数据视为源域,发生了传感器漂移的数据视为目标域。针对电子鼻面临的漂移问题,本文提出了相应的解决方法。具体如下:1.提出了一种跨域子空间对齐漂移抑制模型,通过找到一种线性映射关系P,将源域和目标域同时映射到一个相同的子空间,在此空间,最小化源域和目标域的距离,保证类与类之间的可区分性,同时最大程度上保留局部邻域结构。由于源域和目标域的数据分布不一致,因此该方法的主要思想是通过一个线性映射学习一个新的公共子空间,使源域和目标域数据分布一致性提高,同时让类可分性加强,从而实现漂移抑制。2.提出了一种基于核变换的域校正漂移抑制模型,通过一个非线性变换将源域和目标域映射到一个高维的希尔伯特空间,在此空间最小化源域和目标域的域距离,同时最大程度上保留原始源域和目标域的数据信息。再引入映射矩阵P,将经验核映射空间转换到一个m维子空间。在此子空间中,便可用标准的机器学习算法结合源域数据训练分类模型,再用于目标域的预测。

（2）本文研究方法

调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

### 电子漂移论文参考文献

[1].殷勇,王燕芳,葛飞,于慧春.基于空载数据的鉴别食醋电子鼻信号漂移校正方法[J].农业工程学报.2019

[2].徐娟.基于域校正的电子鼻传感器漂移抑制方法研究[D].重庆邮电大学.2019

[3].崔传宝,丁昊生,刘加树.电子皮带秤零点漂移检测装置与研究[J].数字技术与应用.2019

[4].徐伟,谷森,储成智,靳振伟,汝长海.扫描电子显微镜图像漂移的实时矫正方法[J].光电工程.2018

[5].刘亚坤,黄强,李建闽,孙彪.基于SVM的电子分析天平温度漂移补偿方法[J].计量学报.2018

[6].孙宗昌.一种改进型J-TEXT电子漂移注入系统的研究与设计[D].华中科技大学.2018

[7].和峥.电子鼻传感器的在线漂移补偿研究[D].重庆大学.2018

[8].殷勇,葛飞,于慧春.电子鼻漂移阈值构建及其在白酒鉴别中的应用[J].农业机械学报.2018

[9].蔡豪.J-TEXT电子漂移注入与低环电压启动研究[D].华中科技大学.2017

[10].白玉.白酒电子鼻信号去漂移方法及空载条件漂移现象初探[D].河南科技大学.2017

本文来源: https://www.lw00.cn/article/6e5eeb1a3a012df8bc948203.html