# 工程勘察中物探方法的应用于春友

黑龙江省第一地质勘查院黑龙江牡丹江157011

摘要：作为一门新兴的勘探技术，工程物探能够检查地球物理场变化找出地质问题并加以解决，我国岩土勘察中广泛应用这项新兴的技术已经取得较好的成果。在工程勘察中物探方法作为辅助手段，根据前期物探结果，有利于提高勘察工作效率及降低成本。在我国工程勘察技术和质量不断升级的背景下，我国工程勘察逐渐在工程行业得到了普及和推广。在勘察技术得到推广的过程中，尤其是工程勘察技术中的物探技术得到广泛的好评和肯定。鉴于此，本文对工程勘察技术中的物探技术进行相关分析，并对工程勘察物探技术的使用提出可行性建议。

关键词：工程勘察；物探方法；应用

1引言

物探方法的探测对于各种场的变化及利用具有重要的现实作用，如电场、磁场、重力场等方面，这种场源有人工的，有天然的。地质体的空间结构和物质成分的变化导致场的变化。因此在一定的基准面探测其场的变化，则可对地质体的空间结构和物质成分的变化进行推论。工程物探技术从属于地球物理勘察技术，针对现阶段的地质问题，一般采用这种技术来勘察地球物理场变化从而找出解决问题的办法。通过物探技术，全面彻底地了解这些变化。物探技术的技术方法十分广泛，在我国，这些技术已被广泛应用于岩土工程测量和勘察工作中，且已经取得十分优秀的成果。

2物探技术应用于岩土工程的分析

2.1检测应用分析

对岩土的的检测是工程物探技术应用于岩土工程的基本工作，主要检测工作有评价地基加固效果的检测、路基密实度检测、基桩质量检测，在检测工作进行过程中，要严格遵守正确的测量方式。从现阶段的技术水平而言，对于岩土工程应用工程物探技术检测的主要方式有地质雷达检测法、瞬态面波检测等方面，检测工作要在岩土工程开始前和结束后要全面开展，利用岩土工程开始前后的不同数据进行全方位对比和仔细研究，找出不相一致的数据。针对不相一致的数据一定要仔细找出具体原因，做好总结工作。

此外，检测工程建筑裂缝还可以利用电磁波检测法，工程物探技术在控制建筑质量工程工作中同样起着十分巨大的作用。一般情况下，检测建筑工程质量时应用的工程物探技术主要有声波测桩检测法和动力测桩检测法，其共同的检测原理是分析被测对象传递出的弹性波和反射特征还有传递速度的不同检测应用于工程的混凝土质量是否合格。工程物探的检测方法不但花费较低、工艺上简便易行而且对于工程的检测效率非常高，适合应用于检测整体工程，因此工程物探技术的检测应用十分广泛。

2.2实际应用分析

钻探勘察法是应用在岩土勘察中的传统方法，使用的时间长久，缺点是勘察结果的连续性不强，从而影响对于勘察结果的全面分析，加大对于地质情况分析的难度。为了更加连续的获得勘察结果，更加简便地分析全面的地质情况，我们可以在岩土勘察中使用工程物探技术，工程物探技术不但可以连续获得勘察结果，其勘察的准确性也大大高于传统的钻探勘察法，漏洞很少。此外，工程物探技术的应用范围要超出传统的钻探勘察法，其不受地形和天气因素的限制，操作性强，精确度较高，最关键的是勘察成本较低，吸引了市场的注意力，工程物探技术迅速在岩土勘察工作上迅速铺展开来。在以后的勘察工作中，工程物探技术能够和传统的勘察方法相结合，争取勘察更广泛的地质情况。工程物探技术采用高密度电勘察法和地质雷达勘察法进行工程勘察。

3布置物探工作应注意的问题分析

在岩土工程勘察项目中先期投入物探工作能够大大提高钻探工作的效率和准确性，但物探方法有很多，投入物探方法需要策划和设计，而且物探方法是间接的勘探方法，物探结论是对异常的推论，因此物探方法是不能完全替代钻探的。因此，选用物探方法应注意如下问题：

3.1选用物探方法应有针对性

物探方法在岩土工程勘察中的作用是毋庸置疑的，布置物探方法应该有针对性，而不应该滥用，更不能任意夸大或缩小物探方法的作用。物探方法的选择应具备主要的物性前提和场地条件，例如潮湿的地面对于地质雷达勘测会产生明显的干扰，应采取适当措施降低干扰或采用其他的物探方法，而在煤矿采空区进行勘探发现低阻异常既要考虑到可能是采空区反应，也要考虑到是否为煤层的影响。某一物探方法获得的解释成果不能简单地否认另一种方法所确定的异常的存在，即物探方法之间只是对异常的补充而不是对异常的否定。

3.2物探推论需要验证多种物探方法

综合勘测确定的异常并不能保证推论100％正确，验证仍是最需要的关键环节，在没有验证的情况下，物探异常的推论仅仅是一种理论和经验的推断。

3.3选用物探方法要综合考虑经济性

通常在地质情况简单的情况下，如果由一种或一种以上的物探方法能获得较一致的异常反应，是没有必要投入更多的物探手段来重复获得同样的异常认识的，物探方法同样也需要成本。在实际工程中投入物探方法应提倡够用就行。

4岩土工程应用发展方向

工程物探技术能够在保全被测对象的情况下对地质情况进行非常全面的测量，这就大大优于传统的勘察技术。此外，其高精确度、高工作效率和低廉的勘察成本都使其拥有非常广阔的发展前景，并且科技水平的逐渐提高，工程物探技术的水平和精确度还在不断提高。以下简要分析工程物探技术的发展方向。

4.1地震波层析成像勘察

使用地质钻探法在浅层成像仪的帮助下对岩土工程剖面测试和勘察就是地震波层析成像勘察。此种勘察方法能够摆脱地标障碍物和岩土风化层给勘察工作带来的影响。从现阶段的勘察实践工作来看，由于受井深和其附近的电缆的影响，地震波层析成像勘察所测量的岩土剖面深度与井深深度和电缆长度成正比。地震波层析成像勘察和其他勘察技术相比，其更加成图效果更加优秀，并且简单直观。这样更加有利于相关人员对地质情况分析和思考。因此，在以后的勘察工作中，地震波层析成像勘察会被更加广泛的应用于岩土勘察中。

4.2隧道地震勘察

隧道地震勘察技术的相较于其他勘察方法其优势在于测量距离更加长远，测量分辨率更好，并且抗干扰能力极强，不会对工程施工造成大的影响。隧道地震勘察技术是一种发展历史较短，较为新型的技术，其测量原理为深度偏移成像，勘察精确度和准确性有明显的提高，应用前景同时十分光明。但其也有一定的局限性，在指标上对于恶劣地质条件勘察的缺漏，对于恶劣地质条件的测量更多的是依赖测量专家的过往经验。

在对于饱水带和断裂带的勘察上，隧道地震勘察法无法较好的识别和探测。为了解决这些不足之处，相关技术的科研人员应努力钻研力学和地质知识，开发更加合理更加先进的科技。具体来说，应该全面追踪岩体的地质情况，不断完善勘察的准确性。为了将测量数据更好地接尽接近实际情况，更好地完成勘察任务，应使用两种或两种以上的测量技术或方法共同进行测量工作。

5结语

综上所述，在我国经济科技迅速发展、市场经济体制逐渐完善、市场竞争日益激烈的今天，需要对其勘察工作技术和质量进行提升。积极采取针对性的措施对现存的勘察工作质量问题进行解决，从勘察工作的具体工作环节确保其勘察工作的质量。

参考文献

[1]马增伦.滑坡工程地质水文地质勘察中物探技术的应用[J].铁道工程学报，2012，6（30）：13-15.

[2]项守龙，邱兆泰.综合物探技术在工程勘察中的应用[J].河北煤炭，2013，4（25）：34-36.

[3]邵家元.地震勘探技术的发展及主要物探技术的比较[J].低碳世界.2013（03）.

本文来源: https://www.lw00.cn/article/6e6ee01c2a7170840fff9d89.html