# 铜矿体论文-许新芳

导读:本文包含了铜矿体论文开题报告文献综述及选题提纲参考文献，主要关键词:硫化铜镍矿床,富铜矿体,找矿

### 铜矿体论文文献综述

许新芳[1]（2019）在《铜镍矿床隐伏富铜矿体成因研究及其深部找矿意义探索》一文中研究指出探索研究铜镍矿床隐伏富铜矿体特点、矿石特点以及矿石的特殊化学特性等,尤其是在空间立体归纳矿物规律,和邻近的Ⅱ1#主矿体相比,在这种矿体中同时具备熔离作用和后期改造作用的特性,历经叁个过程才最终形成:贯入含有丰富的Cu、PCE、岩浆深部熔离—脉动、迭加后期热液和构造活化富集。发现铜镍矿床有着多种多样的成因,深部找矿有着重要意义。(本文来源于《世界有色金属》期刊2019年15期）

吴强,胡建华[2]（2019）在《锌铜矿体爆破漏斗最佳埋深的数值模拟》一文中研究指出爆破漏斗最佳埋深是矿山爆破设计的关键参数之一,对矿山爆破工艺参数的选择具有重要意义。采用数值模拟的方法,以锌铜矿为试验对象,基于试验提出的73 cm最佳埋置深度,采用LSDYNA仿真软件建立了爆破漏斗的动力学数值仿真模型,获得了爆破漏斗试验的Misses应力的时程云图和位移时程曲线。研究结果表明:在3000μs的时候地表开始起拱,在9000μs时爆破漏斗最终形成,数值计算分析获得爆破漏斗直径为755mm,其主要破坏的时间区间为3000～6000μs;验证了所提出的爆破漏斗最佳埋置深度的合理性,为矿山的爆破作业提供了基础参数。(本文来源于《采矿技术》期刊2019年05期）

李立[3]（2019）在《甘肃辉铜山外围铜矿体空间展布特征研究》一文中研究指出辉铜山铜矿位于哈萨克斯坦板块与塔里木板块对接部位。叁迭纪晚期板块碰撞和对接作用,导致大规模岩浆侵入,大面积燕山早期砖红色花岗岩侵入中、下奥陶统花牛山群大理岩中,在与大理岩接触部位形成夕卡岩型铜矿床。辉铜山铜矿外围矿体主要赋存于印支期砖红色花岗岩与奥陶系大理岩的外接触带中,并受奥陶系花牛山群上岩组(O_(1-2)hn~c)蛇纹石化大理岩带及层间断裂双重控制。印支期砖红色花岗岩携带矿液沿断裂侵入大理岩中,在接触带中砖红色花岗岩“舌”状凸出部位两侧的凹陷处形成蛇纹石化、夕卡岩化及铜矿体。本文立足于国内危机矿山找矿工作现状,在深入研究辉铜山铜矿地质特征、遥感蚀变信息、地球化学特征及深部地球物理信息的基础上,通过对辉铜山外围进行1:1万、1:2千地质测图,查明了研究区地层、构造、侵入岩、围岩蚀变等分布特征;在研究区内开展激电中梯及高精度磁法测量工作,圈定IP1、IP2两处平面激电异常及8处磁法异常;通过地球物理平面异常结合地质资料进一步开展激电测深工作,圈定异常体深部延深及空间展布特征;最后结合探槽信息、钻孔信息、地质信息及地球物理信息,借助Surpac软件及Geosoft Oasis montaj物探软件数据处理平台实现矿体、地质体及地球物理异常的叁维模型构建,通过叁维模型综合分析CuⅠ、CuⅡ矿体的成因及形态,直观地展示矿体与围岩及地球物理异常体的空间分布特征及矿体与异常体的深部延伸。(本文来源于《新疆大学》期刊2019-06-30）

[4]（2019）在《蒙古哈马戈泰钻探发现新的斑铜矿体》一文中研究指出据MiningNews.net网站报道,萨纳杜矿业公司(Xanadu Mines)在蒙古的哈马戈泰(Kharmagtai)项目3月初钻探发现的铜金矿化使得公司相信其规模和品位有可能进一步上升。3月时,经钻探发现在448米深处斑铜矿体厚352米,铜品位0.41%,金品位0.58克/吨,其中在572米深处见到102米厚、铜品位1%、金品位1.67克/吨的富矿化。(本文来源于《中国粉体工业》期刊2019年02期）

赵永玲[5]（2018）在《内蒙古克什克腾旗金星矿区外围铅锌铜矿体特征及找矿标志研究》一文中研究指出研究区位于内蒙古自治区克什克腾旗巴彦查干苏木西南20km处,大地构造位置处在内蒙古中部地槽褶皱系(Ⅱ)苏尼特右旗晚华力西地槽褶皱带(Ⅱ_4)哲斯—林西复向斜(Ⅱ_4~1)西翼,大兴安岭火山岩带南缘,大兴安岭主脊深断裂西侧。研究区铅锌银多金属矿体产于近南北向、北西向断裂破碎带内,断裂破碎带已被华力西期或燕山期闪长玢岩所充填,矿体顶底板围岩为闪长玢岩或闪长岩。论文以“内蒙古自治区克什克腾旗金星矿区外围铅锌银铜矿详查”项目为依托,选择金星矿区外围铅锌银铜矿的矿体特征和找矿标志为研究内容,通过此次研究将对于区域上进一步找矿具有重要指导意义。在系统收集研究区已有的资料基础上,通过野外实地工作,结合室内综合测试分析,主要研究铅锌矿床的区域地质背景、矿床特征、矿床成因、控矿因素。研究认为:矿床受区域北东向的乃日木都勒—巴音查干压扭性断(裂)层与北西向的吉林郭勒张扭性断(裂)层所控制,区内产生了一系列由其派生的次一级不同方向展布的断(裂)层构造,形成了本区主要构造格架;铅锌银铜矿(化)体分布在闪长玢岩或闪长岩中;矿体围岩为闪长玢岩,矿体呈脉状、透镜状,矿石为铅锌矿化闪长玢岩(闪长岩),矿物成分为闪锌矿、方铅矿、黄铁矿和少量的白铁矿、黄铜矿,该套矿物组合属典型的中低温矿物组合,因此该矿床属中—低热液充填型脉状矿床。特征明显的近矿围岩蚀变是直接找矿标志,由于沿矿体附近具褐铁矿化、硅化、绿泥石化和绢云母化,局部具萤石矿化,围岩表面颜色多呈易于识别的褐紫色,比较醒目直观。一般距离燕山期花岗岩类杂岩体0.5—2km左右的外接触带是寻找此类矿床的有利地段。激电中梯极化率异常、电阻率异常,是重要的间接找矿标志,尤其是极化率值3-5%之间的宽缓异常带,对寻找盲矿体提供了明显指示。(本文来源于《中国地质大学(北京)》期刊2018-12-01）

顾伟[6]（2018）在《云南大红山I#铜矿体回采顶帮板管理方案研究》一文中研究指出云南大红山矿I#铜矿体产状复杂,开采条件受矿体产状影响较大。采矿方法采用无轨机械化点柱上向水平分层充填采矿法。分段高度为20 m,分层高度为4 m,分层回采结束后充填,充填先用尾砂垫底,上层采用0.5 m的胶结充填作为下一分层回采出矿的工作平面。由于矿体呈多层条带状,单层厚度小,层间围岩稳定性差,节理裂隙发育,因此回采时经常遇到冒顶片帮事故。文章针对云南大红山矿I#铜矿体回采爆破方案和支护方案进行优化,减少顶板暴露面积和高度,降低点柱支撑压力,保证其回采作业的安全性。(本文来源于《企业科技与发展》期刊2018年07期）

杨剑波,黄高生,王朝勇,夏国体,范礼刚[7]（2017）在《西南叁江成矿带中段羊拉铜矿体南延问题研究与找矿预测》一文中研究指出羊拉铜矿是金沙江成矿带内规模最大的铜矿床。文章在大量分析研究前人在该区已有工作成果的基础上,综合分析羊拉铜矿区及其南部地区已有地表工程及深部工程成果,从地层、构造、岩浆岩、地球物理、地球化学特征及遥感影像特征等方面对羊拉铜矿及其南部通吉格-虽丁-加仁地区铜矿床(点)成矿地质特征进行对比研究,认为羊拉铜矿体往南进行了延伸。同时通过对羊拉铜矿以南地区铜矿床(点)成矿条件、控矿因素和矿化分布特征等进行总结,初步建立了羊拉铜矿以南地区铜矿体成矿模式,并依据成矿模式和地质条件进行了找矿预测,提出了格日-通吉格找矿靶区及虽丁-加仁找矿靶区。(本文来源于《沉积与特提斯地质》期刊2017年04期）

杨洋[8]（2017）在《日阿铜多金属矿区铜矿体特征》一文中研究指出铜矿是西藏矿产资源的优势矿种,近年来找矿、科研不断取得重大突破,特别是在冈底斯斑岩-矽卡岩型铜矿成矿带地质找矿方面发展迅猛。西藏自治区措勤县日阿铜矿产于拉萨地块内,南距雅鲁藏布江缝合带约100 km,北距班公湖一怒江缝合带近150 km,为西藏铜多金属成矿带的重要矿床类型,含矿岩系为二迭系下拉组生物碎屑灰岩,侵入岩体为燕山期花岗岩,成矿地质条件较好,具有很好的找矿前景,在同类矿床中具有代表性。由于发现较晚、海拔很高,(本文来源于《第八届全国成矿理论与找矿方法学术讨论会论文摘要文集》期刊2017-12-09）

程红军,陈川,张博文,展新忠,常金雨[9]（2017）在《基于GIS的矿体形态叁维可视化定位研究——以喇嘛苏外围中段隐伏铜矿体为例》一文中研究指出隐伏矿体的勘查一直是当下矿产勘查的热点,尤其是对矿体形态复杂的金属矿进行定位、定量、定概率研究。喇嘛苏外围隐伏铜矿体产于华力西早—中期斜长花岗斑岩与中元古界蓟县系库松木契克群下亚群泥化微晶灰岩的接触带部位,属于典型的接触交代矽卡岩型矿床,矿体形态复杂多变,给矿山企业的资源量估算带来很大不确定性。采用"桌面GIS+移动GIS数据集成+数据处理"的方法,克服了传统勘查方法单一与延时的缺点,解决地学测量数据"离散化"的状态,将研究区地质—物探—化探—遥感数据与图件集成,对综合异常区进行快速的圈定;建立集成研究区多源信息矢量化空间数据库,利用医学上的Marching Cubes方法,对侵入体与赋矿层进行叁维可视化模拟,结合钻孔见矿位置佐证矿体形态展布变化以及预测东南向隐伏矿体,为矿山企业降低勘探采矿风险、缩短勘查周期提供数据支持。(本文来源于《地质论评》期刊2017年06期）

王豪[10]（2017）在《西藏甲玛铜多金属矿厚大富铜矿体赋存规律研究》一文中研究指出西藏冈底斯成矿带是我国叁大重要斑岩成矿带之一,甲玛铜多金属矿床是西藏冈底斯中段东部的超大型斑岩-矽卡岩矿床,探明矽卡岩型矿体铜钼铅锌金银均达大型以上规模,具有重要的经济意义和研究意义。前人对矿床的研究已取得大量成果,现已查明区域地质背景、矿床地质特征、成矿元素分带特征、矽卡岩矿物蚀变与分带、成岩成矿年代学、流体演化等,并提出了“四位一体”矿床成矿模式与勘查模型。然而甲玛矿床还有一些问题尚未得到解决,例如铜山-南坑地区由于构造复杂,历来少有此区域研究资料,前人尚未对铜山南坑地区铜富矿体及其与侵入岩体的关系进行深入系统地研究。故本文在充分收集矿区资料的基础上系统总结甲玛斑岩成矿系统特征,全面、系统地研究和分析铜山南坑铜富矿体特征及其与侵入岩体的关系,以期查明铜富矿体控矿机制。冈底斯成矿带目前已发现并评价包括甲玛-驱龙-邦浦矿集区的5个重要矿集区。前人建立的甲玛“四位一体”成矿模式产于斑岩中的铜钼矿体、角岩中的铜钼(金银)矿体、矽卡岩中的铜多金属矿体以及外围的独立金矿体。矿区地层主要出露形成于中生代的上侏罗统多底沟组(J3d)、下白垩统林布宗组(K1l)与第四系沉积物。区内主要构造线为北西西向,发育复式褶皱体系,其中尤以铜山滑覆构造和甲玛-卡军果推覆构造系最为重要。岩浆岩主要由6期基-中酸性侵入岩体构成。基于矿床最新的勘查资料和研究成果,根据矿区工业推荐指标Cu>1%圈定铜富矿体,系统地统计分析了富铜矿体在平面和剖面上的分布特征和产出状态。探矿工程研究表明矿区存在3个铜富矿体浓集中心:由19-23-27线剖面控制的北西部牛马塘地区、由主要由0-4-8-12-16线剖面控制的中部隐伏斑岩体接触带附近与由38-52-54-58线剖面控制的铜山南坑地区。富矿体矿石矿物主要为组合斑铜矿+黄铜矿+黝铜矿±方铅矿+闪锌矿,脉石矿物以矽卡岩矿物为主。与富铜矿石有关的蚀变主要为硅化、碳酸盐化以及矽卡岩的退化蚀变。电子探针分析表明斑岩接触带附近铜富矿体与铜山南坑铜富矿体相比,含铜矿物Fe、Ag含量更高,Cu、Co值较低。经充分分析研究表明甲玛矿区铜富矿体控矿因素主要分为:斑岩接触带控矿、背斜控矿和滑覆体控矿。与世界上其他manto型矿床(体)对比研究,认为铜山滑覆体内的富矿体为斑岩成矿系统外围的manto型矿体。深部隐伏斑岩体接触带、铜山南坑Manto型矿体南西向外围、碳酸盐地层中褶皱核是甲玛矿床富矿体下一步找矿的关键部位。(本文来源于《成都理工大学》期刊2017-06-01）

### 铜矿体论文开题报告

（1）论文研究背景及目的

此处内容要求：

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。

写法范例：

爆破漏斗最佳埋深是矿山爆破设计的关键参数之一,对矿山爆破工艺参数的选择具有重要意义。采用数值模拟的方法,以锌铜矿为试验对象,基于试验提出的73 cm最佳埋置深度,采用LSDYNA仿真软件建立了爆破漏斗的动力学数值仿真模型,获得了爆破漏斗试验的Misses应力的时程云图和位移时程曲线。研究结果表明:在3000μs的时候地表开始起拱,在9000μs时爆破漏斗最终形成,数值计算分析获得爆破漏斗直径为755mm,其主要破坏的时间区间为3000～6000μs;验证了所提出的爆破漏斗最佳埋置深度的合理性,为矿山的爆破作业提供了基础参数。

（2）本文研究方法

调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

### 铜矿体论文参考文献

[1].许新芳.铜镍矿床隐伏富铜矿体成因研究及其深部找矿意义探索[J].世界有色金属.2019

[2].吴强,胡建华.锌铜矿体爆破漏斗最佳埋深的数值模拟[J].采矿技术.2019

[3].李立.甘肃辉铜山外围铜矿体空间展布特征研究[D].新疆大学.2019

[4]..蒙古哈马戈泰钻探发现新的斑铜矿体[J].中国粉体工业.2019

[5].赵永玲.内蒙古克什克腾旗金星矿区外围铅锌铜矿体特征及找矿标志研究[D].中国地质大学(北京).2018

[6].顾伟.云南大红山I#铜矿体回采顶帮板管理方案研究[J].企业科技与发展.2018

[7].杨剑波,黄高生,王朝勇,夏国体,范礼刚.西南叁江成矿带中段羊拉铜矿体南延问题研究与找矿预测[J].沉积与特提斯地质.2017

[8].杨洋.日阿铜多金属矿区铜矿体特征[C].第八届全国成矿理论与找矿方法学术讨论会论文摘要文集.2017

[9].程红军,陈川,张博文,展新忠,常金雨.基于GIS的矿体形态叁维可视化定位研究——以喇嘛苏外围中段隐伏铜矿体为例[J].地质论评.2017

[10].王豪.西藏甲玛铜多金属矿厚大富铜矿体赋存规律研究[D].成都理工大学.2017

本文来源: https://www.lw00.cn/article/6f12992c9fa5621363a848f7.html