# 传输线谐振器论文-徐照旭,钟鸣海,蔡喆,焦向全,杨萍

导读:本文包含了传输线谐振器论文开题报告文献综述及选题提纲参考文献，主要关键词:混合传输线谐振器,滤波器,传输零点

### 传输线谐振器论文文献综述

徐照旭,钟鸣海,蔡喆,焦向全,杨萍[1]（2018）在《一种采用混合传输线谐振器的滤波器》一文中研究指出本文提出了一种采用混合传输线谐振器的滤波器,能在频率高端产生一个传输零点。这种新型谐振器是由一段窄的等效电感传输线,一段混合传输线和片状等效电容元件构成,其中片状等效电容元件能够将电磁场耦合到输入输出端和相邻的谐振器。文章对混合传输线谐振器的特性进行了详细的分析。此外,采用非谐振节点技术,一个传输零点被引入到滤波器中,传输零点的位置可以通过调节非谐振节点的参数来控制。它对滤波器性能的影响,在文中有详细的讨论。本文最后设计,加工,测试了一个由混合传输线谐振器构成的五阶滤波器,测试结果与仿真结果具有很好的一致性。(本文来源于《2018年全国微波毫米波会议论文集(下册)》期刊2018-05-06）

汪橙,翟计全,潘佳政,周渝,范云益[2]（2015）在《传输线法测量可调谐振器》一文中研究指出在高阻硅基片上,我们制备了末端串联了dc-SQUID的λ/4谐振器,实现了可调超导共面波导谐振器.通过与谐振器耦合的传输线,我们测量了可调λ/4谐振器在外加磁通偏置下谐振频率的可调性,并将结果和理论值进行了比较和分析.(本文来源于《低温物理学报》期刊2015年06期）

汪橙[3]（2015）在《传输线法测量可调谐振器的研究》一文中研究指出量子比特是量子计算机的基础,目前有量子点,离子阱和超导量子比特等实现方式,其中超导量子比特由于可拓展性好,且可以通过调节外部参量对其进行控制等优点,成为实现量子计算的重要物理载体之一。量子计算的实现需要多个量子比特,目前超导量子比特研究面临的一大问题是如何对多个量子比特的状态进行读取。超导共面波导谐振器,不但可以作为测量量子比特状态的一种测量手段,而且可以作为多个量子比特实现相互耦合的一种手段。同时,利用传输线和共面波导的耦合,可以很方便的同时读取多路信号。在该论文里,我们在高阻硅基片上设计并制备了一组末端串联dc-SQUID的λ/4谐振器,实现了可调超导共面波导谐振器。在低于10 mK的温度环境中,通过与谐振器耦合的传输线对可调λ／4谐振器在外加磁通偏置下的频率可调性进行了测量,并将结果和理论值进行了比较和分析。(本文来源于《南京大学》期刊2015-05-01）

陆云龙[4]（2015）在《射频无源器件设计：新型耦合机制、谐振器（传输线）研究与应用》一文中研究指出随着现代无线通信技术的发展,对移动基站和终端产品的性能和尺寸要求越来越苛刻,在保证性能的前提下,实现产品的小型化是一种趋势。高性能,低成本和小尺寸是各家厂商在通信产品开发中的共同追求。本文围绕射频无源器件设计中的关键技术：耦合机制和谐振器(传输线)结构进行展开研究,并用于各种射频无源器件的设计中。其主要内容如下：1、首先利用电压波函数,对传统平面射频滤波器设计中的区间耦合机制进行分析。并将谐振器之间的耦合分析结果,拓展到馈电结构与谐振器之间的耦合分析,实现谐波抑制的滤波器设计。2、进一步地,将传统耦合机制中的耦合区间缩短到点,并利用电容实现对耦合系数的控制。基于此新型的耦合机制,滤波器设计的自由度大大提高。将此耦合机制应用到各种滤波器结构的设计中,在保证滤波器性能的前提下,有效的实现了滤波器的小型化和谐波抑制等功能设计。同时在双频滤波器设计中,还可实现对两个通带的耦合系数的独立控制。3、对射频器件设计中的另一关键点：谐振器结构,研究了一种新型的中心耦合谐振器结构。特别是电容加载的中心耦合谐振器结构,在双通带滤波器应用中具有重要优势,能实现对双通带滤波器的两个通带进行独立控制,包括谐振频率和带宽大小。最后基于该谐振器结构,设计了多种滤波器结构,用于验证谐振器的特性。4、结合双面平行带线结构(DSPSLs),提出一种过地通孔结构(TGV)。利用奇-偶模等效电路,对TGV结构的特性进行了深入的分析和研究。可以看到TGV结构在拓展器件带宽,抑制共模信号等方面具有优势。基于此,我们对其在功分器和平衡滤波器结构中的应用进行了设计验证。5、研究了射频前端无源器件的一体化设计技术,特别是滤波器和功分器的融合设计,是目前的一个研究热点。论文对目前高阶滤波功分器设计中普遍采用内部隔离电阻和带内隔离差的不足,提出了针对性的解决方案,并设计了滤波功分器加以验证。6、最后研究了一种宽波束、大角度的圆极化相控阵天线设计。该相控阵天线具有比传统圆极化相控阵天线更宽的圆极化波束角度,同时该相控阵天线具有优异的波束合成和赋形效果,能满足圆极化相控阵天线的应用要求。(本文来源于《浙江大学》期刊2015-01-08）

孙学文,王海彬,王程,范昕[5]（2013）在《弹箭引信X波段传输线谐振无匹配振荡器》一文中研究指出基于砷化镓场效应晶体管(GaAs FET),设计了一种低成本、结构简单的X波段振荡器。以一段传输线实现谐振网络,通过优化反馈元件及传输线电长度,实现振荡器输出无匹配设计。室温、高温、低温环境下实测振荡频率分别为9.314GHz、9.305GHz及9.323GHz;对应输出功率分别为10.26dBm、9.21dBm及11.35dBm。振荡器性能稳定,可应用于弹箭无线电引信中。(本文来源于《固体电子学研究与进展》期刊2013年02期）

许河秀,王光明,陈新[6]（2011）在《基于互补开口单环谐振器对的电小复合左右手传输线》一文中研究指出提出了一种基于互补开口单环谐振器对(CSSRRP)的新型电小复合左右手传输线(CRLH TL)。该CRLH TL由刻蚀在地板上的一对CSSRR和刻蚀在微带板上的缝隙电容组成。提出了单元的等效电路模型并提取了等效集总电路参数。详细研究了其几何结构参数对其传输特性的影响。采用等效电磁参数提取的方法对传输线进行参数提取,验证了该结构的负折射现象和后向波特性。该结构单元尺寸只有0.099λg,且CRLH TL左手通带与右手通带易调试,可以其使工作于平衡态从而具有宽频带特性。(本文来源于《2011年全国微波毫米波会议论文集（下册）》期刊2011-06-01）

许河秀,王光明,张晨新,逯科[7]（2011）在《基于分形互补开口环谐振器的复合左右手传输线研究》一文中研究指出提出了一种基于Minkowski分形互补开口环谐振器(CSRRs)的电小平衡复合左右手传输线(CRLH TL)(单元尺寸为0.074λg).采用理论计算、电磁仿真、等效电路模型计算(电仿真)及有效介质参数提取相结合的方法研究了非平衡CRLH TL传输特性随CSRRs环数、Minkowski环水平迭代因子、垂直迭代因子及迭代次数变化的影响,得出分形、多环结构实现小型化的作用机理.对所设计的电小平衡CRLH TL进行加工测试.仿真、等效电路模型计算以及测试的结果吻合得很好.结果表明与基于传统CSRRs加载的CRLH TL相比,所提出的CRLH TL带宽明显展宽,-10 dB回波损耗相对带宽达到113.7%,具有更低的工作频率.展现了其在超宽带、小型化器件应用的广阔前景.(本文来源于《工程设计学报》期刊2011年01期）

万丰[8]（2009）在《基于缝隙耦合腔链异向传输线谐振器的研究》一文中研究指出异向介质是等效介电常数和等效磁导率同时为负数的人造介质,是物理学和电磁学领域的一个新兴的研究热点。异向介质具有许多异于普通介质的特殊性质,如负折射率、逆多普勒效应、逆切伦科夫辐射以及相速度与群速度的方向相反等等。目前,主要有两种方式实现微波异向介质:1.金属棒(ROD)和开路谐振环(SRR)的阵列结构;2.基于传输线的结构。一维的异向介质又被称为异向传输线,异向传输线是异向介质最可能被广泛应用的形式,现有被提出的异向介质的应用几乎都以异向传输线形式实现的。本论文分析了微波异向介质所具有的一些特殊电磁特性,着重分析了实现异向介质的两种方法,在此基础提出新的基于金属波导的异向介质传输线的结构,并对异向介质传输线的应用做了一些探讨。本文根据经典电磁理论和电路理论,通过严格数学推导建立电磁波在异向传输线中的传输机理;并根据这一传输机理提出可以实现“异向传输线结构的传输线单元等效电路。通过在空间中加载金属周期结构等效出异向介质的传输线单元等效电路,从而设计出可工作在较高频率、有较大功率容量、低损耗的异向介质”,并通过仿真和试验证明结构的合理性,最后给出这种异向介质的设计方法。首先对隙缝耦合腔链实现异向传输线进行了研究,提出了一种新的异向传输线实现方法。利用场论方法和有限元法的本征模式仿真对结构的色散特性进行了分析,证明所提出的结构存在左手通带,可以看成异向传输线。利用有限元法的驱动模式仿真对结构中电磁波的传播特性进行了分析。然后设计出一种新型的谐振腔,该谐振腔的谐振条件与普通谐振腔不同,其两个端面的总相移不必是180°的正整数倍。这种谐振腔由异向传输线和右手传输线两种不同性质的传输线级联构成,它利用耦合腔链作为异向传输线实现负相移,同轴波导作为右手传输线实现正相移,使谐振腔两个端面的总相移为零,满足谐振腔的谐振条件。由于它与传统谐振腔谐振条件不同,理论证明这种谐振腔的长度可远远小于传统谐振腔,设计实例的仿真结果表明这种新型谐振腔的长度最短仅为传统谐振腔的1/ 7。(本文来源于《电子科技大学》期刊2009-04-01）

何锴,孔凡敏,李康[9]（2008）在《基于传输线理论的零阶谐振器FDTD分析与优化》一文中研究指出通过FDTD数值仿真,完全由电路理论所描述的零阶谐振器特性得到了证实。通过对电路参数的研究可以更好的定性分析零阶谐振器特性:谐振频点的数量取决于单元结构的个数,而零阶谐振频率是不依赖于结构长度的。改变短路电感的长度及金属导孔的位置,可以调整零阶谐振频率。通过对结构的进一步优化,可以获得一个更小的1.5个单元结构零阶谐振器模型,该模型在1.9GHz频率上具有较好的无负载品质因数Q。(本文来源于《系统仿真学报》期刊2008年09期）

严勇[10]（2007）在《测湿传输线谐振腔传感器的研究》一文中研究指出传感器是能够感受规定的被测量并按照一定的规律转换成可用输出信号的器件或装置。而微波传感器以其无损、非接触、速度快、便于实现自动化等特点，在传感领域得到了很大的发展。湿度的测量就是微波检测的一个重要应用。水的介电特性非常特殊，常温下水的相对介电常数为80左右，因此，在含水的材料中，其复合介电常数与其含水量的大小有着密切的关系。而在产品的质量控制、运输、使用和储存过程中，原材料或产品的含水量的大小直接影响产品的性能和质量，因此对物质的含水率的测定就有了非常重要的意义。本文在研究了多种微波测湿传感器的基础上，设计了一种新型的测湿传输线谐振腔传感器，工作频率为2.24GHz。该设计有效的解决了谐振腔测湿法中温度漂移问题，并且具有构造简单、易分析、易加工、应用范围广等特点。文章主要包括了以下内容。首先，文章从理论方面解析了传输线谐振腔的实现，对测湿传输线谐振腔的工作原理进行了深入的解释。对各个功能模块进行了划分，并在理论上分别进行推导和计算。该传输线谐振腔主要包括测试谐振腔、基准谐振腔、频率调谐系统、耦合结构四大部分。其次，根据原理的分析对器件进行具体的设计，设定了器件的各个尺寸。为了验证理论的正确性和尺寸设定的合理性，采用软件HFSS进行了相应的仿真，得到了和设计一致的仿真结果。另外还给出了同谐振腔工作原理相符合的测试方法，并用仿真软件HFSS进行了验证。最后，进行了实物的制作和测试，得到令人满意的测试曲线。测试结果不仅说明该谐振腔能正常工作，同时也证明了设计的合理性。(本文来源于《浙江大学》期刊2007-05-01）

### 传输线谐振器论文开题报告

（1）论文研究背景及目的

此处内容要求：

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。

写法范例：

在高阻硅基片上,我们制备了末端串联了dc-SQUID的λ/4谐振器,实现了可调超导共面波导谐振器.通过与谐振器耦合的传输线,我们测量了可调λ/4谐振器在外加磁通偏置下谐振频率的可调性,并将结果和理论值进行了比较和分析.

（2）本文研究方法

调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

### 传输线谐振器论文参考文献

[1].徐照旭,钟鸣海,蔡喆,焦向全,杨萍.一种采用混合传输线谐振器的滤波器[C].2018年全国微波毫米波会议论文集(下册).2018

[2].汪橙,翟计全,潘佳政,周渝,范云益.传输线法测量可调谐振器[J].低温物理学报.2015

[3].汪橙.传输线法测量可调谐振器的研究[D].南京大学.2015

[4].陆云龙.射频无源器件设计：新型耦合机制、谐振器（传输线）研究与应用[D].浙江大学.2015

[5].孙学文,王海彬,王程,范昕.弹箭引信X波段传输线谐振无匹配振荡器[J].固体电子学研究与进展.2013

[6].许河秀,王光明,陈新.基于互补开口单环谐振器对的电小复合左右手传输线[C].2011年全国微波毫米波会议论文集（下册）.2011

[7].许河秀,王光明,张晨新,逯科.基于分形互补开口环谐振器的复合左右手传输线研究[J].工程设计学报.2011

[8].万丰.基于缝隙耦合腔链异向传输线谐振器的研究[D].电子科技大学.2009

[9].何锴,孔凡敏,李康.基于传输线理论的零阶谐振器FDTD分析与优化[J].系统仿真学报.2008

[10].严勇.测湿传输线谐振腔传感器的研究[D].浙江大学.2007

本文来源: https://www.lw00.cn/article/6f88dce7262459ac01403493.html