# 净化回用论文-霍小鹏,黄玲玲,张倩,杨震寰

导读:本文包含了净化回用论文开题报告文献综述及选题提纲参考文献，主要关键词:天然气净化厂,污水回用,绿化,土壤环境

### 净化回用论文文献综述

霍小鹏,黄玲玲,张倩,杨震寰[1]（2019）在《天然气净化厂污水回用绿化对土壤环境的影响研究》一文中研究指出以天然气净化厂采用厂内污水喷灌的草坪地为研究对象,分别采集0～20 cm、20～60 cm土层土壤,并测定其重金属及化学性质。采用Nemero综合污染指数法评价草坪地土壤重金属污染程度,对比草坪地和对照间土壤有机质、硫酸盐和硫化物含量。结果表明:草坪地土壤重金属和石油烃含量低于国家标准限值,Nemero综合污染指数小于1,污水回用绿化没有对厂区内土壤产生重金属和石油烃污染;污水回用绿化提高了草坪地土壤有机质含量,没有造成土壤硫化物污染。(本文来源于《环境科学与管理》期刊2019年11期）

贺贤伟[2]（2019）在《高含硫天然气净化厂污水深度处理与回用》一文中研究指出针对净化厂污水回用中总磷和微生物超标,采用了化学法进行物理膜过滤室内实验研究,对化学法杀菌、物理膜过滤除菌、生物法除菌进行了室内研究,得出采用化学法杀菌+膜过滤除菌组合工艺控制回用水中细菌总数效果最好。超滤陶瓷膜系统与化学杀菌复合联用可有效控制出水细菌总数,投加量10 mL时出水细菌总数控制在100～400个/mL。采用过滤精度为50 nm的陶瓷膜管进行了对比除菌实验,出水细菌总数基本约100个/mL。现场实验采用了超滤陶瓷膜系统和化学除磷、杀菌一体化工艺可改善回用水水质。(本文来源于《油气田环境保护》期刊2019年04期）

高雪峰,张青松,陆成飞,何逸波[3]（2019）在《回用烟丝净化工艺研究》一文中研究指出为解决回用烟丝中含杂问题,在不同原理的除杂设备上进行了杂物剔除测试,结果表明:G6-Optyx?3356烟叶除杂机对纸片剔除效果较好;用坏烟预处理振筛筛除小胶块效果较好。确定了回用烟丝净化工艺流程。(本文来源于《轻工科技》期刊2019年08期）

段晓涵[4]（2019）在《基于海绵城市的工程建设模式及雨水净化回用研究》一文中研究指出随着我国经济的飞速发展,水资源问题日益恶化。城市化进程直接导致了地面硬化率不断攀升,地下水回补困难及城市内涝等水资源问题愈加严重。降雨通常形成径流直接排放至附近的受纳水体,不仅浪费了水资源,同时径流作为非点源污染对水环境造成的污染不容小觑。目前水量与水质问题相互影响、恶性循环,城市水危机不断加剧。因此,如何对城市雨洪进行管理并对雨水加以净化后回用是一个机遇,也是一个挑战。本文基于海绵城市理念,对国内外雨洪管理技术及LID(Low Impact Development)设施进行调研分析,结合我国地域特征,运用SWMM(Storm Water Management Model)模型研究了海绵型工程典型建设模式,研究了湿地对雨水水质净化效果,优化筛选了雨水湿地设计参数,具体研究内容及成果如下:(1)通过SWMM对单项海绵设施适用性分析得出:透水铺装及下凹绿地可作为主要设施大范围应用,生物滞留槽、植草沟、绿色屋顶应作为辅助设施应用。组合建设模式(90%透水铺装+50%下凹绿地+绿色屋顶+植草沟)可有效控制高低重现期降雨。(2)本文对郑州市降雨初期雨水水质进行了检测,其COD、TN、TP浓度分别为:140.25 mg/l、13.31 mg/l、0.35 mg/l,郑州降雨偏碱性且碳氮比较高。(3)通过对湿地进出水水质检测得出,湿地系统对COD及NO_3~--N均有极好的去除效果,其平均去除效率高达84.07%、95.88%;垂直流湿地处理初期雨水试验研究表明,沸石对氮的去除有一定强化作用,蛭石对磷的吸附作用最强;水平流湿地处理初期雨水试验研究表明,芦苇湿地净化效果最优,且水平流湿地净化能力略强于垂直流湿地。(4)通过湿地植物及微生物分析得出,植物枯萎时会释放氮磷造成系统污染,因此应在秋冬季对植物及时进行收割;微生物特征碳源主要是碳水化合物类及氨基酸类,且各湿地微生物群落具有不同的组成结构和代谢特征。(5)初期雨水经湿地的深度处理后可用作城市杂用水、景观用水、工业用水及灌溉用水等,对水资源短缺问题有一定的缓解效益。海绵城市是当今水资源管理的战略型决策,本文研究提出了海绵型园区典型建设模式,并对雨水湿地的设计参数进行了优化建议,对海绵城市的建设及雨水的净化回用具有一定的参考价值和应用意义。(本文来源于《华北水利水电大学》期刊2019-03-12）

许晓,李美娥,李宜平[5]（2018）在《酸性水汽提装置净化水回用工艺》一文中研究指出文章推荐了酸性水汽提装置净化水回用至高压装置注水的技术改造工艺,并详细介绍了该公司净化水回用至加氢高压注水改造项目的系统流程、技术方案、实施操作要点、技术参数控制要求等具体内容。(本文来源于《宁波化工》期刊2018年03期）

石绍渊,王军强,王永春,王国栋,张曼曼[6]（2018）在《复杂黄金废水深度净化与脱盐回用技术研究与实践》一文中研究指出针对黄金湿法冶炼废水存在含盐量高,多种重金属、氨氮、氰化物和COD等超标造成环境污染严重,以及现有废水处理技术无法实现达标排放的问题,研发出一系列适用于黄金湿法冶炼废水深度处理与脱盐回用关键技术,包括污酸除杂及资源化、有价金属回收与重金属深度脱除、疏水膜回收氰、高级氧化去除有机物和电渗析脱盐等,进行多污染物协同控制及资源化的关键技术集成,建立黄金湿法冶炼废水多污染物协同控制及资源化工艺包,形成成套化技术与装备,并通过现场中试验证技术可行性,推动了该技术的产业化应用,可实现黄金湿法冶炼废水深度处理与近零排放。(本文来源于《黄金科学技术》期刊2018年04期）

孙浩[7]（2018）在《全球首个电子束处理工业废水技术标准颁布》一文中研究指出本报讯 近日，在第十五届中国国际核工业展览会举办的中国核学会团体标准发布会上，由中广核核技术发展股份有限公司（以下简称“中广核技”）旗下中广核达胜加速器技术有限公司（以下简称“中广核达胜”） 联合清华大学发起并主编的《电子束处理印染和造纸工业废水技术规范(本文来源于《中国环境报》期刊2018-04-05）

郭寅枫[8]（2018）在《“无根之水”落地还需闯叁关》一文中研究指出南非开普敦在上月初设定的“零水日”，让第二十六届“世界水日”来得不同寻常。“四百年一遇”的旱情后，专家最初预测开普敦的水资源耗尽日为4月12日。自此，“零水”不再是纸上验算的某个未来，而是已经存在的紧迫现实。22日，位于无锡高新区的格兰富水泵（无锡）有限(本文来源于《无锡日报》期刊2018-03-25）

黄刚华,郑凯,黄丽华[9]（2018）在《净化厂回用水对循环水影响及控制措施研究》一文中研究指出为了提高水资源利用率,川渝某净化厂将电渗析水、蒸发结晶水投加至循环水系统,但现场腐蚀挂片显示腐蚀速率为0.15mm/a,超过GB 50050-2007要求。水质分析表明,电渗析水和蒸发结晶水中的Ca~(2+)、Mg~(2+)含量较低,如补充水量较大,会导致浓缩倍数较低,增加水质的稳定指数,提高水体的腐蚀性。室内考察了净化厂回用水对循环冷却水系统的影响,并以有机磷酸盐复配了相适应的水处理药剂b,在ρ(Ca~(2+))+碱度为200~600mg/L的水质范围内,缓蚀率和阻垢率均高达90%,保障了净化厂稳定运行。(本文来源于《石油与天然气化工》期刊2018年01期）

王艳成[10]（2017）在《腈纶纺丝装置后纺回用水深度净化研究》一文中研究指出论文按照“源头治理”的思路,提出采用“混凝沉降法+物理吸附”联合处理工艺处理腈纶纺丝后纺废水。分别考察并确定了絮凝沉降、混凝沉降、活性炭物理吸附,以及活性炭再生等工序较适宜的工艺条件,并借助Zeta电位分析、FESEM、激光粒度分析等现代分析测试技术对絮凝沉降、混凝沉降、活性炭物理吸附等过程机理进行了初步探讨,所得实验结果和主要结论如下:(1)采用絮凝沉降法处理腈纶纺丝后纺废水,以处理后水样的浊度为主要考察指标,筛选并确定PAC为较适宜的絮凝剂,通过单因素条件实验和正交实验考察并确定较适宜的絮凝沉降工艺条件,优化条件下的重复实验结果显示处理后水样的平均浊度为0.51NTU,浊度去除率达到86.64%。(2)采用混凝沉降法处理腈纶纺丝后纺废水,以PAC为絮凝剂,CPAM为助凝剂,以处理后水样的浊度为主要考察指标,通过单因素条件实验和正交实验考察并确定较适宜的混凝沉降工艺条件,优化条件下的重复实验结果显示处理后水样的平均浊度为0.22NTU,浊度去除率达到96.30%。(3)活性炭静态物理吸附:.以CODcr为主要考察指标,通过对比筛选实验,确定4#活性炭(材质烟煤)为较适宜的物理吸附剂,考察并确定较适宜的活性炭静态吸附工艺条件,重复实验结果显示处理后水样的平均浊度为0.13NTU<1NTU,浊度去除率达到97.81%;平均CODcr为 10.3mg·L-1<50mg·L-1, CODcr去除率达到85.4%,达到后纺废水回用的经济技术指标要求。(4)采用低温加热再生方法对饱和活性炭进行再生,确定活性炭低温加热再生方式为马弗炉(空气氛)加热和较适宜的再生工艺条件,此条件下,再生循环次数1～3次时,再生后活性炭的综合恢复率均可达到70%以上。(5)对“混凝+物理吸附”工艺的处理成本进行了初步估算,结果表明,活性炭循环使用四次时,每处理1吨腈纶纺丝后纺废水的成本大约为0.45元,显示出很强的成本优势。(本文来源于《合肥工业大学》期刊2017-04-01）

### 净化回用论文开题报告

（1）论文研究背景及目的

此处内容要求：

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。

写法范例：

针对净化厂污水回用中总磷和微生物超标,采用了化学法进行物理膜过滤室内实验研究,对化学法杀菌、物理膜过滤除菌、生物法除菌进行了室内研究,得出采用化学法杀菌+膜过滤除菌组合工艺控制回用水中细菌总数效果最好。超滤陶瓷膜系统与化学杀菌复合联用可有效控制出水细菌总数,投加量10 mL时出水细菌总数控制在100～400个/mL。采用过滤精度为50 nm的陶瓷膜管进行了对比除菌实验,出水细菌总数基本约100个/mL。现场实验采用了超滤陶瓷膜系统和化学除磷、杀菌一体化工艺可改善回用水水质。

（2）本文研究方法

调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

### 净化回用论文参考文献

[1].霍小鹏,黄玲玲,张倩,杨震寰.天然气净化厂污水回用绿化对土壤环境的影响研究[J].环境科学与管理.2019

[2].贺贤伟.高含硫天然气净化厂污水深度处理与回用[J].油气田环境保护.2019

[3].高雪峰,张青松,陆成飞,何逸波.回用烟丝净化工艺研究[J].轻工科技.2019

[4].段晓涵.基于海绵城市的工程建设模式及雨水净化回用研究[D].华北水利水电大学.2019

[5].许晓,李美娥,李宜平.酸性水汽提装置净化水回用工艺[J].宁波化工.2018

[6].石绍渊,王军强,王永春,王国栋,张曼曼.复杂黄金废水深度净化与脱盐回用技术研究与实践[J].黄金科学技术.2018

[7].孙浩.全球首个电子束处理工业废水技术标准颁布[N].中国环境报.2018

[8].郭寅枫.“无根之水”落地还需闯叁关[N].无锡日报.2018

[9].黄刚华,郑凯,黄丽华.净化厂回用水对循环水影响及控制措施研究[J].石油与天然气化工.2018

[10].王艳成.腈纶纺丝装置后纺回用水深度净化研究[D].合肥工业大学.2017

本文来源: https://www.lw00.cn/article/6fd6e94f0ebdbe0fffb0c78f.html