# 探析配网自动化对供电可靠性的影响及对策张宇

（国网太原供电公司山西太原030010）

摘要：进入二十一世纪以来，我国的社会经济不断发展和进步，人们的生活水平不断提高，对于电力需求量不断上升，这也促使了配电技术的快速发展。配网自动化技术属于全新的技术形式，对于越来越智能化的配电网可靠性有着决定性作用，对于社会生产以及人们的生活具有重要影响。供电企业必须顺应时代发展潮流，实施改革创新，应用城市配网自动化技术，从供电安全稳定的角度出发，提升城市配网运行的质量，从而不断提升经济效益。

关键词：供电系统；配网自动化；供电可靠性

引言

我国电力系统主要是以配网直接服务客户的，配网规划期间，一定要确保在系统当中能够更加稳定的运行，促使配网供电质量得以提升。随着计算机技术迅速发展，配电网的发展建设速度进一步提升，网络技术和通信技术整合基础上，将会形成自动化配网。

1配网自动化建设模式

配网自动化建设模式分为三种：集中监控型、电压—时间型和电压—电流型。集中监控型需要光纤通道进行通讯，且对通信质量要求极高，投资非常大，从经济角度考虑不适合C类供电区域。电压—时间型则可选取无线公网进行通信，且故障隔离过程不依赖通信，即可真正实现就地故障隔离，投资相对较小，适用于C类供电区域。电压—电流型则在电压—时间型的基础上，选择了断路器进行故障隔离，并通过负荷开关的闭锁分闸逻辑提高了故障隔离的时间，相对电压—时间型可进一步提高供电可靠性，缩小停电时间。

2配网自动化对供电可靠性的影响

2.1故障自动定位技术

配电网中出现故障，距离评估器可以实现对波长距离的快速计算，从而快速定位故障位置，一般的配电网拥有多个馈线，在定位故障时要结合故障的距离和故障信息指示器的提示，通过现场巡视人工管理等，完成对故障位置的判断。在传统的情况下，电网中确定故障位置需要专人到现场检测，在一些极端天气中容易导致电网停电时间过长，带来安全隐患，威胁到电网的正常运行。

2.2馈线自动化

配网自动化技术可以让馈线有效达成智能化管理，系统能够监视线路上的所有设施，依据电力设施的运行数值进行恰当的调节，进而保证电力设施的稳定运行。当电力设施产生异常时，系统能够快速将线路断开，进而让异常部分被隔离，防止给供电区域带来不良影响，进而让电网建设费用管控在合理范围内。比如在电网系统运行过程中，自动化技术能够搜集馈线、电动器、变压器等设备的无功功率、电流数值、电压数值、有功功率等，而且远程监控合分闸操作；当馈线产生问题时，系统可以及时确定位置且将该区域有效隔开，确保其他部分的稳定运行。

2.3设备检修提速

配网自动化开展之前，我国电力设备维修主要是通过人工形式完成的，我国电力电网较为庞大，电力设备也相对较多，分布具有较高复杂性，电力设备，特别是一些架空或者电缆组成的电力线路，当发生故障后，很难通过人工的方式找到故障，工作人员开展工作也面临一定阻碍。对配网自动化进行应用，能够防止电网超负荷运行，也就降低了故障发生率，并且在一定程度上提升了供电可靠性。部分配电房是地下或者半地下形式，具有较高的信号阻隔率，针对无线通信而言，信号不良对信号设备信息测量的有效传递带来影响。对此，区域供电部门需要对线路进行强力改造，适当增加投资，从而对线路运行方式进行调整，能够让各方利益均得到细条，最终实现故障检测自动化，有效提高自动化设备数量。

2.4站所自动化

配电自动化所涉及的内容有配电部分，同时还涉及到变电部分，而配网自动化设备主要是借助通讯设备来进行变电和配电一体实时监控，可以对电网当中的具体设备运行参数进行详细检测以及分析，最终对电网设备进行科学有效的控制。

3配网自动化下供电可靠性提升策略

3.1不断优化配电自动化系统结构

当下，很多配网自动化系统被应用在电网中，对这些结构的应用，给电网带来一定帮助，但是这些系统结构本身也存在不同缺陷，也会给配电网系统带来一些不良影响。面对这些情况，需要对原有结构做出进一步优化，从而提高运行效率。主站对于配电自动化系统而言，占据着重要地位，这和其他功能相比，具有十分密切的联系。配电网实际运行期间，反馈控制点十分频繁，这种情况下，在相应系统当中，要对这些数据进行及时更新，若这些数据和主站之间存在不同之处，则有可能引发误差问题，从而对配网可靠性带来影响。因此，需要对配网自动化系统结构做出进一步优化，然后在该系统当中纳入一定节点，最终实现配网自动化目标。此外，借助配电自动化系统结构做出深入优化，能够更加准确的采集到关键数据，这种情况下能够对关键节点进行有效管理，及时对可能发生的事故进行预防，最终确保配电自动化安全可靠运行。

3.2有效清除电网建设的影响因素

配网是相对复杂的系统，在建设及工作过程中会受到很多因素的影响，例如温度、周边环境的电磁情况等等。所以在配网建设过程中要确保采用合适的建材，这是保证自动化控制稳定性的基础。特别是对于关键部件（开关绝缘、元配件、电子设备等）更是要进行严格的质量控制，并且要不断优化相应的软硬件系统（包括前置服务设备、软件系统、配网管理系统、通信设施等），例如严格控制新增设的配电子站数量以及地点，让监测设施、中间等级的子站、柱上开关等连在一起，进而让主干道得以节省，提升信息的传播速度。

3.3保证电压的稳定

做好对配电网的科学完善的规划，利用配网自动化技术，对电压进行实时监控，及时发现故障，降低因为电压浮动造成的用电质量不高的问题，保证电压的稳定性。

3.4快速设备检修系统

在传统的配电网检修工作之中还存在一定的复杂性，其所应用到的设备比较多，并存在有设备分布过于凌乱的情况，对于检修工作的顺利开展也会造成一定的阻碍。此外在进行检修过程中，为了保障检修人员的人身安全性，往往还需要在持续停电的基础上来进行作业，并会导致配网运行的可靠性无法得到有效的保障。通过快速设备检修系统这一配网自动化技术的应用，可以直接针对相关设备来进行分析，并在参考了该设备实际应用情况的基础上来进行诊断性的检修处理，并能够有效避免电网超负荷运行等问题的出现。通过快速设备检修系统的应用，还能够获得一个良好的设备检修效果，并能够有效避免一系列设备运行问题的发生，因此说该系统的应用还能够促使整个配网系统的运行稳定性跟可靠性得到进一步的提升。

结语

随着电力能源的受用程度越来越高，整个社会对电力也有了更严苛的要求，所以供电系统的供电可靠性能以及自动化技术的运用在许多供电企业已经列为重点工作对象，研究配电网中配网自动化的技术有助于充分缓解我国部分地区的电力供应落后的现状。在时代的快速发展背景下，电力企业需要掌握社会发展趋势，不断提高配网自动化水平满足人们的各领域用电需求，实现配网的信息化、智能化、自控化并顺应电力体制市场改革方向，提升配电网供电可靠性。

参考文献：

[1]谢成勇.配网自动化建设中对供电可靠性的影响及问题解决措施分析[J].中国新技术新产品，2016（21）：7-8.

[2]董金.配网自动化建设对供电可靠性的影响[J].中小企业管理与科技，2018（3）：192-193.

[3]何瑾.配网自动化建设对供电可靠性影响[J].科技创新与应用，2016（30）：211.

[4]覃明炜.配网自动化技术对供电可靠性影响分析[J].低碳世界，2016（30）：66-67.

本文来源: https://www.lw00.cn/article/7023f9d691e113612695bde5.html