# 暖通空调安装施工技术在建筑施工中的应用卢利阳

山东捷泰空调工程有限公司山东济南250000

摘要：从现阶段发展而言，在进行建筑暖通施工的过程中，其内部最为重要的系统便是暖通空调设备。从某种角度来说，基本上所有建筑物都需要安装此类系统。然而，其安装工作非常复杂，涉及多方面知识内容和技术种类。因此，为了能够对每一个环节做好质量控制，理应从其问题出发进行思考，通过运用合理的方法进行处理。

关键词：暖通空调安装；施工技术；建筑施工；应用

1研究暖通空调安装施工技术在建筑施工中应用的现实意义

在建筑工程中，暖通空调系统主要是用来为建筑用户提供供电通风与空气调节功能的设施。其安装质量的控制，能够满足用户调节室内温度环境，进而使室内温度处在一个舒适的环境范围内。然而，随着科学技术水平的不断提升，暖通空调系统所处的市场环境向多元化发展，使与之对应的安装质量控制要求也不断提升。象对暖通空调材料设备的质量管理工作，应按照既定的规范制度与施工方案要求，来满足建筑施工要求。此阶段环境下，安装施工人员的素质水平也应进行大幅提升，以为暖通空调的施工质量提供重要保证。具体来说，就是在施工过程中，严格按照施工图纸的要求，对暖通空调的安装工作进行质量效果控制。但实际的安装施工技术人员，并未结合建筑实际施工现场环境，降低了暖通空调设施作用的稳定性。要想解决该问题，安装施工技术人员应对投入使用的建筑暖通空调问题进行分析，在明确问题产生影响的基础上，提升建筑物暖通空调系统运行的科学有效性。

2暖通空调安装施工中存在的问题

2.1不符合客观情况

现阶段，暖通空调安装公司数量日益增多，很多企业人员在安装施工环节忽视了国家及部门出台的规范条例，完全不了解工程现状，员工只是结合之前的工作经验进行判断。其结果是多数暖通空调安装不符合客观情况。例如，人们注重的噪声与凝露滴水问题屡次发生。

2.2设备零件被私自调整

建筑行业自身标准和地理环境比较相差甚远，针对暖通空调安装设备规格和性能来讲，其要求存在一定的差异性。工作人员在安装时尽管考虑了这些因素但都是依照自身工作经验而定的，并不是实地考察得出来的结果，所以会出现不同程度的差错，这些问题在长时间的应用阶段，会减少空调设备的寿命，损耗大量能源，污染环境；与此同时设备运行受到限制，随时会出现安全问题。

1.3水循环系统

水循环系统在暖通空调安装中占核心位置，最常见的问题主要有：冷冻水循环管道，在安装暖通空调时需注意的问题是水系统，要想设备性能和运行效率保持在一个稳定的状况就要保证水系统不出任何问题。因此在计算空气调机器在水热泵系统中的水量时需参考冷却水与冷负荷温差，提升计算系数。这一现象非常常见，传统施工经验都是遵循员工的工作经验，并且按照施工标准完成。

2.4凝露滴水

凝露滴水在水管投入使用过程中常常发生，究其根本是安装问题与裂缝问题在作祟。管道质量问题好坏是引发问题的关键，例如管道如果薄，时间久了就会有水渗入。另外，还有水资源质量问题。如果水资源省略了过滤净化处理这一步骤，那么在传输过程中就会有水沉淀，长此以往就会堵塞管道，出现渗透现象，引发凝露滴水问题。怎样防止凝露滴水问题的出现是建筑行业需要关注的。

2.5噪声问题

噪声问题是机械设备在运行时最常见的一种问题，如果噪声音量控制在安全范围内那么对人体健康不会造成影响，一旦噪声音量过高不但会影响人们生活，还会造成环境污染。在暖通空调安装施工中，如若噪声指标比行业指标高那么就会影响空调性能。通常，诱发噪声问题的根本原因是空调扇叶转动，第一扇叶与空气碰撞会产生摩擦，第二机轴润滑油会产生摩擦，这些问题源头是设备本身。还有一种原因是工作技术人员为了让设备更加美观，随意调节机组大小，使得设备不协调，组合效果不明显。

3建筑工程暖通空调安装技术应用

3.1编制安装计划

暖通空调安装具有较强的系统性，其对建筑功能有着较为显著的影响。这就要求在安装施工前制定完善的设计规划。首先，应保证图纸设计的合理性，按照建筑功能的设计，留出暖通空调安装区域和管线敷设的区域，管线敷设时也应充分考虑管线弯曲因素的影响。其次，编制安装施工方案。施工单位应编制施工方案，保证技术交底的质量，并且还需与施工人员形成有效的交流，让其明确工程施工的要点和重点，保证暖通安装施工的质量和效率。最后，制定完善的安装管理对策。为了确保暖通空调安装调试施工的有效开展，施工单位需高度重视施工现场管理，安装时选择技术过硬且经验丰富的施工人员，明确安装中的不足，从而促进工程的高质量完工。

3.2科学选择主要设备安装技术

在暖通空调安装施工中，应高度重视空调机和风机的安装施工。首先，为了严格控制风机和空调机运转中所产生的振动，要科学设置弹簧阻尼，并以软连接方式连接风管与风机。其次，对暖通空调采取防振措施的同时也应对与风机距离较小的空间采取隔音措施，合理应用隔音材料。最后，在安装施工后保证调试工作的质量和效率。若做完主要设备的安装施工，技术人员还需仔细检查安装中的细节，待无明显问题后方可进入设备调试阶段。调试过程中注意及时发现并处理问题，强化施工处理效果。

3.3保证附件安装技术的合理性

暖通空调安装施工中需要安装多种附件，附件安装的水平直接关系到暖通空调的性能，所以，为了有效确保附件安装施工的质量和效果，施工人员有必要采取多种有效措施。首先，在暖通空调水管安装施工中严格遵照国家相关规范和制度的要求。应用弹簧减震完成主干水管吊装工作，且在该环节不得将其设置在楼板面上。待完成水管套管安装施工后方可穿墙、穿楼板。在填充水管与套管空隙时，要做好消声器的安装工作。其次，在新风口的进风口位置还应安装消声百叶。在安装施工中要采用橡胶减震垫，有效控制封管振动。最后，为了有效规避噪声沿水管传递，在安装时，施工人员需结合实际适度调整刚性支架，避免刚性支架由于噪声的影响而发生振动现象。

3.4暖通空调设计规范

相对于高档居民建筑而言，在室内环境、噪声标准以及空气质量方面提出了更高要求，如果采暖通风、舒适度、环境温度不在标准范围内，要增设暖通空调。相对于国家级别的建筑而言，在室内环境和空气质量方面的要求更高，要增设暖通空调。相对于工厂厂房来说，采暖通风不能保证工艺产品质量能够达标，需增设暖通空调。当工艺产品能够适应环境温度后，为了节省资源，减少能源损耗，要尽可能的调节面积和空间。假如房间面积小，要对局部调节予以分析；假如房间面积大，需对全室进行调节；假如楼层高，应当考虑采用分层调节。

结束语：

综上所述，随着改革开放的到来，社会经济水平有所提升，提高了人们的生活质量以及幸福指数，人们安居乐业。目前，在车辆、房屋建筑领域中，暖通空调被广泛应用，使用范围渐渐增大，其安全性也得到了重视。对此，施工企业需在规划线路、设备质量、工作人员方面进行把握，提高暖通空调安装质量，并在日常施工中贯彻职业道德操守，加强社会责任感，从而推动建筑行业的友好发展。

参考文献：

[1]杜永鹏，常明.暖通空调安装施工技术在建筑施工中的应用分析[J].智能城市，2016，2（02）：90-91.

[2]林平.探讨暖通空调安装施工中存在的问题与方法[J].中国科技信息，2012（23）：61+69.

[3]刘希翔.解析暖通空调安装施工技术在建筑施工中的应用[J].低碳世界，2017（07）：145-146.

[4]陈纯青，张文军.建筑暖通空调安装施工技术问题分析[J].南方农机，2017，48（08）：62+76.

[5]刘合军.暖通空调安装施工技术在建筑施工中的应用价值体会[J].居舍，2018（21）：22.

本文来源: https://www.lw00.cn/article/709dd38b82ae67754fe72124.html