# 浅谈PLC控制系统抗干扰措施及调试方法

揭阳市龙颈水电厂

摘要：近年来，随着自动控制技术的发展，各个领域的生产和应用逐渐实现了自动控制系统的有机结合。PLC控制技术作为一种具有代表性的自动控制技术，在各个领域得到越来越多的认可和认可，并且不断创新和发展。但在实际应用中发现，PLC控制技术容易受到外界因素的影响，极大地影响了PLC技术的性能。因此，本文论述了PLC的控制技术和抗干扰措施，希望突出PLC控制技术的使用特点，更好地避免外部干扰，从而促进PLC控制技术的更有效使用。

关键词：PLC抗干扰编程措施

引言

虽然PLC控制技术非常乐观可靠，但并不意味着不受外界因素的影响。因此，提高PLC控制技术的抗干扰能力是提高PLC控制技术的关键。随着PLC控制技术抗干扰能力的提高，不仅保证了企业的施工安全，而且提高了生产效率。本文首先介绍了PLC控制技术的特点，然后从不同角度分析了PLC控制技术的抗干扰措施，形成了PLC控制技术的具体抗干扰措施，为施工安全和生产、企业的加强提供了更多的保障。

1、PLC控制系统干扰的主要来源及途径

1.1电源干扰。电源对PLC控制系统的干扰很大，主要是由电源线阻抗耦合引起的。大功率电气设备（尤其是大功率逆变器）是干扰的主要来源，它的启动和运行将创造空间。电路中存在电磁干扰和感应电压及电路。与此同时，内部供电网络的变化，如过电压运行、大功率设备的启动和停止、交直流输电引起的谐波、瞬态短路等都会影响传输线的传输，影响主电源和PLC系统的运行，一旦出现这种情况，就要更换发射机电源和直接连接PLC系统的电源。

1.2信号线引起的干扰。PLC控制系统的各种信号传输线不仅传输各种有效信息，而且传输外部干扰信号。干扰方式主要有两种：一是经常忽略发射机或信号源引起的电网干扰；另一种是由信号线干扰引起的空间电磁辐射，即外部电感干扰。应重视信号线的干扰，引入信号干扰会导致I/O信号出现异常，大大降低了测量精度，甚至导致元件损坏。隔离不良的系统可能导致信号干扰，导致公共系统总线再次流动，导致逻辑数据的更改、误操作和系统崩溃。在实际生产过程中，PLC控制系统受到信号干扰严重损坏，系统受到严重损坏。

1.3地面系统干扰。接地为电子设备增加了电磁兼容性。适当的接地不仅能在一定程度上抑制电磁干扰的影响，还能输入严重的干扰信号，使PLC系统无法正常工作。PLC控制系统中接地线的实际分类主要包括接地系统、接地屏蔽、交流接地和接地保护。接地系统和PLC系统的中断是由潜在异常节点的电位分布和各亚单元之间的电位差造成的，可能会导致燃烧回路电流影响系统的正常运行。屏蔽时，电缆必须有底座，在一定程度上保证了实际的安全。例如，如果A和B两端的电缆屏蔽接地，在某些点上会有一些接地电位差，电流将通过屏蔽体。此外，屏蔽线和地线可以形成闭合环路。在磁场变化的影响下，屏蔽层诱导电流通过屏蔽层与屏蔽层之间的核变化以及干扰信号电路。如果系统接地受到干扰，基础电路会产生不均匀的接地电位分布，影响PLC中模拟电路和模拟电路的逻辑运行。PLC逻辑低电压抗扰度。潜在的逻辑潜力很容易影响逻辑操作和PLC数据存储，导致数据混乱，运行程序混乱或停机。

1.4变频器干扰。首先，逆变器启动产生的谐波会对电网产生传导干扰，导致电压畸变，影响供电质量。其次，逆变器的输出会产生强烈的电磁辐射干扰，影响外围设备的正常运行。

2、抗干扰的措施

2.1PLC交流电源对变压器进行屏蔽隔离。PLC系统在运行过程中容易受到电源的电磁干扰。功率干扰源主要包括电源的直接输入和发射机电源的耦合。这两种形式的电源将使PLC系统运行。它容易受到电磁干扰。为了防止PLC系统电源在系统运行过程中的干扰，隔离电源是系统电源的主要选择，可以大大降低电源电磁干扰的影响。对于PLC系统的运行而言，由于生产过程中隔离电源的制造工艺和结构的影响，隔离效果无法最大程度满足PLC系统的要求。因此，隔离变压器应正确安装在PLC系统电源的输入端。干扰信号在PLC系统的运行中起着重要的作用。为了减少系统电源的电磁干扰，PLC系统可以使用滤波器来减少系统电源的影响。这是因为滤波器本身具有很强的抗干扰能力，可以防止设备本身的干扰。该电源具有良好的抗干扰效果，特别是在高干扰环境下。

2.2信号线电源线、控制线、PLC电源线、I/O线分别引入抗干扰措施。在PLC和I/O之间使用隔离变压器和双绞线连接。将PLC的I/O线路与高压线路分开。如果交直流线路需要分开并固定在同一个槽中，在条件允许的情况下，沟槽线是最优的，这不仅允许大的空间距离和最小的干扰。此外，它是信号隔离器干扰问题的理想解决方案。其原理是，PLC接收到的信号首先由半导体器件调制，然后由光学或磁性传感器元件进行隔离和转换，然后解调并转换回隔离状态。原信号或不同信号与隔离信号电源分离。确保开关信号、电源和地面完全独立。在干扰输入和输出之间增加隔离器可以有效地解决干扰问题。

2.3正确定位，完善接地系统。良好的接地是保证PLC可靠运行、避免意外电压波动的重要条件。接地通常有两种用途，一种是安全的，另一种是抗干扰的。完善的接地系统是PLC控制系统抗电磁干扰的重要措施之一。在PLC控制系统中，有许多“接地”形式，包括：（1）信号接地。输入信号元件接地；（2）沟通。N线交流电源；（3）保护地面。将专用铜线连接到地面，防止静电和磁感应；（4）保护地面。底盘或设备部件接地以保护人身安全，防止设备泄漏。PLC系统应接地良好，以抑制电源和输入/输出端子的干扰。在正常情况下，接地方式与信号的频率有关。当频率低于1MHz时，一个点可以接地。多点接地使用10MHz。在1-10mhz之间，PLC控制系统通常采用接收位置。将所有接地端子连接到最近的接入点，以获得最佳的抗干扰性。接地线的横截面积不小于2，接地电阻不超过100欧姆，接地线应标明使用仅限。

2.4抑制逆变器干扰。（1）增加隔离变压器主要用于干扰电源，可以在隔离变压器之前防止大部分传导干扰。（2）采用抗干扰能力强的滤波器，防止设备本身对电源传输的干扰，并具有峰值电压吸收功能。（3）输出电抗器用于增加逆变器与电机之间的交流电抗器，主要是为了减少逆变器输出过程中产生的电磁辐射，影响其他设备的正常运行。

3、控制系统调试方法

梯形图或指令语句指令表由计算机或程序员输入PLC。调试器通常分为三个步骤：

（1）使用开关或电压信号或模拟输入模拟数字输入信号观察I/O点LED灯的显示是否满足要求。

（2）连接现场I/O信号，首先调试接触器、电磁阀等电气元件，不接入电机。电动机需要连接到电动机上。

（3）负荷运行和试生产。

4、结论

PLC控制系统中的干扰是一个非常复杂的问题。因此，在抗干扰设计中，应综合考虑各个方面，有效抑制干扰，使PLC控制系统正常工作。随着PLC功能的不断完善和性价比的不断提高，PLC的应用领域不断扩大。如何高效、可靠地使用PLC已成为其发展的重要因素。在未来，PLC公司将有更大的发展，产品品种将更加丰富，规格将更加齐全，通过完善的人机界面，完善的通讯设备将更好地满足各种工控场合的要求，PLC自动化控制网络、RK及国际通用网络将在行业中扮演越来越重要的角色。

参考文献：

[1]宋文豪.PLC控制系统干扰及抗干扰措施研究[J].中国战略新兴产业，2018（08）：109.

[2]常玮.PLC控制系统干扰及抗干扰措施研究[J].通讯世界，2017（23）：321-322.

本文来源: https://www.lw00.cn/article/716b90a1c05725d032ec90c6.html