# 一体化技术在电力调度自动化中的应用研究李家明

国网冀北电力有限公司张家口供电公司河北省张家口市075000

摘要：电力调度自动化系统中逐渐被应用多种新型技术，对提高系统运行效果具有重要意义。而在电力调度自动化系统不断完善的同时，电网存取数据量不断增大，并且电网规模不断加大，想要实现对整个电网的有效调度，就必须要在现有基础上做更深入的技术分析，来提高对外界因素的抗干扰能力。本文就一体化技术在电力调度自动化中的应用措施进行了简要分析。

关键词：一体化技术；电力调度；自动化

引言

在电网建设规模不断加大的背景下，为满足调度管理需求，自动化系统建设日益完善，实现了对电网运行状态的监控，对提高电力调度稳定性具有重要意义。但是从整体上看，电力调度工作还存在一定的问题，必须要从技术角度做更深层次的研究，建立完善一体化管理模式，利用计算机、通信以及远动等技术，来完成对调度工作的遥测、遥控、遥信等，实现电力调度的科学化管理。

一、电力调度自动化系统现存问题分析

第一，自动化平台的一致性相对较差。电力调度自动化主要依靠互联网平台实现，一致的自动化平台是保证电力调度自动化系统一体化管理工作的效率及效果的重要条件，使用计算机技术可以对自动化系统实际运行情况做出正确的分析和判断，在分析后工作人员能够对各类内容进行合理协调，进而更好的实现自动化系统运行及管理一体化的目标。但是当前多数电力企业自动化平台的一致性较差，致使不同平台在工作效率及效果等方面存在一定的差异，进而使电力调度自动化系统一体化管理工作的难度明显增加。

第二，电网数据模拟及运行数据的同步性较差。为了更好的保证电力调度自动化系统运行效果，相关人员需要应用电网模拟系统对自动化系统的实际运行情况进行合理模拟，将系统模拟结构作为依据对自动化系统运行是否存在故障问题及隐患进行判断，在发现问题后可以尽快采取措施进行排除。合理应用各类技术及设备是保证电力调度自动化系统正常运行的基础，如果电网模拟系统同运行数据的同步性较差、甚至存在不能同步的问题时，会导致电力调度自动化系统不能对电网模拟情况和数据项进行准确收集，进而对一体化管理工作的展开产生一定阻碍。

第三，电网模拟稳定性有待提升。为了向各行业及人们提供充足且高质量的电能，电力企业需要做好电网模拟工作，但是在实际工作过程中各类内外界条件会对电网模拟产生不同程度的影响，导致电网模拟出现问题的几率增加，不能为电力调度自动化系统预测及评估工作提供可靠的依据和支持。

二、电力调度自动化中一体化技术的应用研究

第一，对电力调度平台一体化进行分析。在电力调度自动化系统运行过程中可以根据实际情况及自身需求对计算机软硬件及操作系统进行合理选择，但是计算机软硬件及操作系统存在较大差异，使资源整合利用难度增加。为了合理解决此问题工作人员可以应用中间层技术对中间件平台进行合理构建，为软硬件运行提供良好的的环境，中间层属于软件管理系统，其扩展性较强，并且能够最大程度的减少系统差异性，实现传递信息的目标，对系统资源整合和系统一体化平台的构建均有一定的积极作用。现阶段OMG和CORBA等中间件在电力调度自动化系统中应用较为广泛，两者在通信及扩展能力方面具有较大的优势，在应用后各平台的通信交流能力有所提升，并且信息流通渠道同以往相比明显拓宽，能够将软硬件及操作系统的差异性降至最低，在不修改上层代码的情况下就可以应用至操作系统中，使各系统连接及运行效果明显提升。

第二，对电力调度自动化功能一体化进行分析。在时代不断发展下，对电力调度自动化系统一体化提出了更多更高的要求，为了更好的实现功能一体化的目标需要对数据，图形和其他各类资源整合及共享工作产生足够重视，在实际工作过程中相关人员可以根据实际情况对中间件进行合理应用，通过安装节点机对应用模块灵活性进行提升，进而为功能一体化目标的实现提供有利条件。电力调度自动化功能一体化主要包括如下两方面内容：其一，对中间层服务平台进行合理构建。在中间层服务平台构建过程中相关人员需要对功能模块信息或者数据传递的简约化和规范性进行充分考虑，保证构建的服务平台具有较高的合理性和可靠性；在实际使用过程中需要根据实际情况对一些模块进行合理配置，进而为各类功能模块冗余设备安全运行提供更多的保障。其二，功能一体化。电力调度自动化系统功能一体化主要包含集控功能一体化，SCADA、DTS及PAS一体化，前者主要指做好电力调度管理、对责任和信息进行合理分区，其中责任区是电力系统或者变电站相关设备的集合，在实际工作过程中工作人员需要对相关软件进行合理应用，进而实现集控功能一体化的目标；SCADA、DTS及PAS一体化能够对相关数据进行录入，维护及准确显示，在实际工作过程中工作人员可以使用智能技术将不同功能整合至人机界面上，进而使电力调度自动化系统向智能化的方向发展。

第三，对电力调度自动化图模一体化进行分析。为了更好的满足人们对电能的需求，我国电网规模逐年增大，对电力调度自动化带来了更多的挑战。通常情况下电力调度自动化系统中的电力设备均以成套的状态出现，工作人员可以对图库模型进行合理构建，在后期建模工作中可以对其图库模型进行合理应用，对提升工作效率及效果有较大的积极影响。在使用一体化技术对电力调度自动化系统建模及绘图工作进行了整合及统一，例如：在PAS及DTS应用中工作人员能够使用同一图形进行绘制、建模工作，对电力调度系统自动化及一体化进行了提升，为其安装运行提供了保证。

第四，对电力调度自动化接口一体化进行分析。接口一体化在电力调度一体化中占据重要位置，能够为电力调度一体化目标的实现提供有利条件，为此电力企业需要对其产生足够的重视。电力调度接口一体化主要指使用标准数据接口对不同的平台进行合理连接，从而实现电力调度信息和数据共享的目标，并且可以对信息和数据传递速度及准确性进行提升。在实际工作过程中接口主要用来查询电力信息、数据以及展开电力资源服务，在访问中工作人员可以对接口服务进行筛选及记录，使用相应技术对现存问题进行分析，在分析完成后对报告进行编写，进而为后期调整提供依据。

结束语

此篇文章笔者对电力调度平台一体化、电力调度自动化功能一体化、电力调度自动化图模一体化以及电力调度自动化接口一体化进行分别阐述，希望电力企业根据自身实际情况对一体化技术进行合理应用，提升电力调度自动化水平，进而为电力调度自动化系统及电网安全运行提供更多的保障。

参考文献

[1]蒋雄.火电厂锅炉辅机设备检修的常见故障和应对策略研讨[J].科技经济导刊，2015（11）：84-85.

[2]薛必林，韦微，林燕等.电力调度自动化中一体化技术的应用实践微探[J].科技创新与应用，2016（25）：201-201.

[3]马国梁，周行，刘永新等.一体化技术在电力调度自动化中的应用研究[J].电子制作，2015（5）：221-221，222.

本文来源: https://www.lw00.cn/article/718b6ec32886345bf0d8f7a4.html