# 工业污水处理自动监控技术及发展分析

天津凯英科技发展股份有限公司天津市300000

摘要：现阶段我国工业发展存在许多问题，其中工业污水的处理问题已经成为一个社会广泛关注的问题，为了能够实现绿色城市、绿色工业的建设目标，就必须要加强工业污水处理工作，提高自动监控技术的应用效能，保证工业废水排放能够符合国家标准。基于此，本文首先对工业污水治理现状加以阐述，进而分析了自动监控技术，并提出该项技术的发展趋势。

关键词：工业污水；自动监控技术；发展

科技的飞速发展使人们进入了工业社会，人们对经济与科技关注的同时，对环境的关注力度也在不断加大，尤其是“可持续发展战略”提出以来，人们对环境的关注度日益加大，特别是对水源与空气问题的关注，水是地球上最重要的资源之一，水资源的可持续发展关乎人们未来的生存形势，如何完善污水处理工程受到人们越来越广泛的关注。

一、工业污水治理中的常见问题

（一）工业污水排放量大且范围广

自20世纪80年代以来，我国的工业污水排放有了大幅度的增加，而且我国的自然河流中流入了许多没有经过处理的工业污水，根据社会反映的情况来看，工业污水严重的影响了我国大部分区域的河流，并且城市中有90%的城市水资源受到了严重污染，最少有70%的河流丧失了他们本来的价值。我国城镇每天大约有1亿吨污水未经净化就排入河流中，导致我国水质的严重污染，1/3的水体鱼类无法生存，用于灌溉的水源不过40%，有超过一半的水源人类已无法饮用。淡水资源并不是很富裕，在水资源缺乏的同时伴随着不断加深的工业污染，治理污水难上加难。

（二）治理污水能力差

污水进化站在我国并不是很常见，在污水处理的问题上，大部分企业并没有合理的解决方案，污水的处理技能并不成熟，存在着问题与漏洞，进而无法达到污水处理的标准。全国六百座城市年排水量大约有356亿m3，而处理量不到80亿m3，污水处理量还不到30%。

（三）投入污水治理的力度小

从保护环境的角度出发，工业污水的治理不能只说不做当成空谈，这需要大量的资金支持。但是为了最大程度的获得经济效益，一些工业企业不想拨出大量资金用于污水治理。没有了资金做支撑，污水治理难以进行，遏制了污水治理技术的开发，进而使处理后的污水无法达到标准规定。

二、污水处理自动化监控技术的实现原理

工业污水中的重金属物质含量很好，具有很强的污染性，所以做好工业污水处理工作的难度较大，对处理技术也有很高的要求，处理时间也相对较长。在自动化监测技术应用当中，整个处理流程可以划分为三个阶段，包括预处理、升华处理、沉淀。其整个流程为：将工业生产出的废水排放到砂池中，搅拌污水，尽可能让砂水相分离，在砂石沉淀完成之后，传输到中和池当中进行酸碱那中和处理，之后将工业废水提升一级，进入到厌氧池当中，并进行生物分解，分解完毕后流入到调节沉淀池当中，这样即可净化工业污水，对污水进行气化微处理，将水中污染去除，在沉淀池中进行固液分离，将药物加入到废水当中，将处理完毕后的工业废水进行二次利用或排放，固体进行凝固集中运出统一处理。

三、工业污水处理自动监控技术的应用

（一）系统与功能构成

自动化监控系统可以划分为两个部分，主要包含上位机、下位机软件控制系统。其中，上位机系统主要是采用WinCC6.0P2组态软件用作控制平台，并构建相关图形。在实际使用当中，通过自动化平台可以构建相应的画面（终端显示），工作人员即可对污水处理整个流程进行监控，时刻观察污水中的数据信息，如果出现了问题就会自动报警。当启动了WinCC软件时，可以在显示器上显示工艺流程图，且可以直接显示处理设备的运行参数。用鼠标点击显示器中的画面即可切换仪表、阀门、泵的相关信息，方便工作人员查阅。其主要的功能结构表现在：

（1）信息报表。该功能模块可以方便工作人员查看各项设备的运行效果图，也可以查看设备的运行信息；

（2）报警。如果出现了报警信息，可以点击报警模块查看报警信息；

（3）报警消除。点击报警消除模块可以直接消除报警音效；

（4）PH与流量趋势。该模块主要是显示各个表格控件以及数据走向图；

（5）初始化。该模块可以划分为界面初始化和系统初始化，界面初始化可以直接把显示终端信息切换到WinCC画面；系统初始化是将系统设置为初始参数。

下位机主要是采用SIMATICS7-300软件，该软件能够直接搜索所连接的传感器，从而实现上位机与下位机的连接，让数据采集、数据处理、数据传输一体化进行。如果整个系统出现了短路或断路的情况，传感器会直接发出警报。同时，该技术可以监测污水中的PH值，在PH计量层面上，其主要的操作流程为：

（1）如果污水的酸碱度适中，则可以采用PHX7触电，此时要将加酸阀、加碱阀关闭，此时报警器不会发出警报。

（2）如果污水是强碱性性质，则可以接通PHX6点，报警器会因碱性超标而发出警报，此时会自动（或手动）打开加酸阀。

（3）如果污水是强酸性性质，则会直接接通X5点，报警器会因为酸性超标而发出警报，此时自动（或手动）打开加碱阀。

（二）应用效果评价

（1）显示运行参数

在实际应用中，工作人员可以直接通过计算机显示终端对污水处理现场的水罐、水池液体位置进行观察，同时也能够观察水管压力信息数据、流量信息数据、水泵开停信息，并且可以动态显示这些信息数据。

（2）实时显示数据信息

在传感器采集信息过程中可以将信息数据自动保存在数据库当中，并时刻更新所采集的信息数据。工作人员也可以人工访问数据库，查询以往的数据信息记录，并对数据库中的信息进行下载、打印等操作，适用性非常强。

（3）超出阈值报警

如果实际运行的超声变量超出了预设阈值，则系统会自动发出警报信息，提示工作人员作出相应的措施。在出现报警提示后，工作人员需要点击报警确认模块，立刻停止播放报警音效，也可以结合报警画面信息指导检修人员到现场将故障排除。此外，每一次的报警信息都会自动的记录到报警历史痕迹中，通过查询历史痕迹可以直接进入到数据库查询详信息。

四、工业污水处理自动监控技术的发展

智能化是自动监控技术未来发展的重要方向，智能控制相比自动监控技术来说，更加先进、高级，甚至可以脱离人为因素。智能控制不仅仅融入了计算机、传感、编程等技术，还融入了纳米、人工智能、模糊网络、专家系统等技术。近些年，人工智能技术在各个行业中都成为了焦点技术，可以划分为神经网络控制、模糊控制两种形式，将智能控制与污水处理自动监测技术相结合，能够最大程度上提高污水处理质量。模糊控制可以将工作经验和理论信息组合成相应的控制规则，之后采用综合规则控制整个系统，在实际应用中具有效率高、精度高、运行稳定、节能环保等优势，可以将污水中的各项信息进行变量模糊匹配，最后自动化提出处理手段，通过模糊神经网络自动进行控制。而神经网络是人工神经元连接构成网络，模仿人类大脑思考，具有一定的学习能力和适应能力，在工业污水处理领域中已经成为了研究热点，并有部分智能技术已经实现了初步应用，但是还不够成熟，但是在未来势必会成为污水处理领域的主流技术。

综上所述，工业污水处理是实现社会经济可持续发展的必然途径，为了能够全面提高污水处理质量，加强自动监测技术有着重要意义，这就需要加强自动监测技术的研究，融合智能化技术，实现整个系统的一体化监控，从而实现最终的工作目标。

参考文献：

[1]庄晓杰.工业园区污水处理厂的现状及对策[J].资源节约与环保，2018（09）

[2]王铖，王晓佳，王纪.环境工程工业污水治理中常见问题分析与措施[J].环境与发展，2018，30（05）

[3]赵敏鹏，常文利.基于可编程控制器的污水自动控制系统设计[J].电子设计工程，2018，26（09）

本文来源: https://www.lw00.cn/article/71a90ef02cbe86baa6bddce5.html