# 钢筋混凝土结构建筑工程施工技术措施刘杰辰

身份证：11010819840120xxxx

摘要：在当前的工程建筑中，基于钢筋混凝土结构在力学方面的优良性能，所有的工程施工都采用了钢筋混凝土结构。在实际的施工过程中，为了提高钢筋混凝土构件的力学性能以及使用寿命，施工单位必须不断提高工人施工的技术和水平。接下来，文章就分析钢筋混凝土结构建筑工程施工技术与措施，以供相关企业和工作人员参考。

关键词：钢筋混凝土结构；工程施工；技术；措施

前言

近年来，钢筋混凝土结构因其具有较强的承载力和良好的抗震性能，同时还具有施工速度快的显著特点，越来越受到施工企业的青睐。在实际施工中，特别是针对多层建筑、高层建筑以及柱网大、荷载重、构件断面尺寸受到限制的结构物，使用钢筋混凝土结构能构满足这些特殊功能的需求，提高施工企业施工建设的质量和效率，从而提高企业的经济利益。但是钢筋混凝土结构在施工中具有较高的技术要求，如果没有达到合格的技术标准，就会影响到建筑物的使用功能以及使用寿命。基于此，文章就详细分析阐述钢筋混凝土结构建筑工程施工技术和措施。

一、钢骨梁的加工制作技术分析

在当前的土木工程施工建设的过程中，钢筋混凝土结构多一般都是采用混凝土现场浇筑施工的方法。而这种方法需要提前或现场进行钢骨架的加工制作。其中框架节点的加工制作十分重要，直接关系到钢筋混凝土结构的质量，在实际施工制作的过程中，施工人员大都是采用柱子钢骨架上下贯通的方式。而且，在一般情况下，节点构造上的梁与柱的骨架都是不直接相连的。因此，对于柱子钢骨架的制作，一般是采用若干的高度，进行分段制作，而其与梁连接的部位一般都被制成牛腿式的短梁形式，等安装完现场的柱子钢骨架后，再将梁钢骨架与“牛腿”短梁连接在一起。也可以节约工作量，直接将梁与柱子焊接在一起。其中家中制作的技术与措施应从以下几个方面考虑：

首先，工作人员必须熟悉图纸，掌握相关的规范与要求；其次，进行精确的计算，并在加工地点制作1:1的放样；确认放样的准确性后，就可以根据样图下料，然后对要求K型焊缝的钢板焊接接头进行处理，将其打磨成45°；第四，做好准备工作后，工作人员就可以进行焊接作业了，为了保证项目作业一次性成功，焊接人员必须具有较多的实践操作经验；

第五，钢骨梁制作完成后，工作人员还必须根据相关的规范标准进行严格的检查和处理，因为，再焊接加工的过程中，接头部分的钢筋因受热胀冷缩的影响，会出现轻微的局部变形现象，如果不进行技术处理，就会影响到施工的质量和建筑物的使用寿命。为此，施工单位必须阻止技术人员根据检验标准，对其进行技术检验，对变形超标的部分重新加热校正并进行加固处理，然后在冷却处理。当全部焊接完毕后，还要对钢骨梁的焊缝采用超声波进行探伤检验，避免其内部存在质量问题。此外，如果是在工厂加工的钢骨梁，在运送至施工现场的过程中，为了避免因碰撞出现变形而影响到正常的施工，还必须在施工现场进行二次校正，从而保证钢骨梁的质量。

二、钢骨梁的吊装技术

为了保证钢骨梁一次吊装就能准确、安全地就位，在进行吊装之前，施工单位必须还好如下三方面的准备工作：

首先，在吊装前，必须将柱中钢骨梁地面以下的柱体部分全部完成施工，而且采用的混凝土，其强度必须达到100%。而且，为了保证钢骨梁的高度能够准确无误，施工单位在浇注混凝土时，必须提前进行精确的计算，以控制好高度，并进行精确的抄平处理。

其次，施工单位还应该在柱中钢骨的正面与侧面用红蓝铅笔或记号笔标准确注出中心线或者轴线的位置，并采用同样的方法在框架柱混凝土的表面也进行相应位置的标注，以便于吊装时能准确就位。

最后，因为，钢骨梁的重量较重，在吊装时考虑到过程的安全性，施工单位应采用合适的汽车吊进行吊装处理，而且为了避免在吊装的过程中，钢骨梁出现变形现象，施工单位应采取垂直三点起吊的方式，而且吊绳应采用特种钢丝绳。此外，在吊装就位时，钢骨梁两端的每个柱子在正面与侧面位置各需安排一名技术人员，用垂球控制的方式掌控就位的方向。

三、钢筋混凝土的施工技术和措施

（一）模板技术和措施

施工单位在进行钢筋混凝土施工时，必须严格按照设计的尺寸与规范要求进行立模：首先应立底模板，从建筑的±0.000处开始搭建脚手架，直至大剪刀设计的高度，而且，脚手架底部的承力面必须经过夯实处理。然后，施工单位在底模上开始立侧模，并进行加固处理，同时还要保证模板整体的平整性、稳定性与严密性，避免出现漏浆及跑模的现象。

（二）钢筋的加工与绑扎技术

施工单位在进行钢筋加工与绑扎处理之前，必须现场对钢筋进行抽样检验，确认质量没有问题后才能开始。在加工与绑扎时，还必须严格按照设计方案进行下料，而且为了避免出现钢筋缠绕现象，施工单位必须严格控制加工的尺寸，加工完毕后才可以进行绑扎处理。

（三）浇筑混凝土的技术

为保证钢筋混凝土结构建筑工程施工的质量，在浇筑混凝土之前，施工单位应认真筛选原材料，碎石的粒径应在20mm以下，水泥应选用低碱性能的，砂石应采用中粗砂，同时，催化剂也应选用低碱的，然啊后经过科学的计算，并做好宽备窄用，这样才能保证混凝土施工的质量。完成材料的准备后，施工单位还要根据计算好的工程量，准备好相应的各型振动棒，同时，还要准备好备用的电源，并进行相应的调试，然后才能开始正式施工。

在浇筑的过程中，施工单位还要严格控制混凝土的量，最好是放置两台磅称；而且，混凝土还要随拌随用，避免因存放时间过长而影响到施工的质量，同时，还要做到随浇随捣，不能存在漏捣过过捣的现象。而且，在捣固时，振动棒还不能碰触钢筋或者钢板。浇筑完毕并彻底捣固后，还要根据相应的规范，进行七天以上的养护，如果温度过低，还要注意对混凝土工程进行防冻处理。

四、结束语

综上所述，本文详细分析并阐述了钢筋混凝土结构建筑工程施工的技术措施，这仅为笔者的一点个人浅见，可能还存在疏漏或不足，希望大家予以批评斧正，同时也希望能为相关企业的施工提供参考和借鉴。

参考文献

[1]王超君.钢筋混凝土结构建筑工程施工技术措施[J].建筑工程技术与设计,2017(6):972-972.

[2]江潮烨.钢筋混凝土结构建筑工程施工技术措施探讨[J].建材与装饰,2018(5):22-23.

[3]何洋.钢筋混凝土结构建筑工程施工技术要点分析[J].四川水泥,2018,266(10):91.

本文来源: https://www.lw00.cn/article/71bc5af900c3446ddedb6402.html