# 关于城市10kV配电网自动化实施的探讨

国网新疆电力有限公司岳普湖县供电公司新疆喀什844000

摘要：随着经济和科技水平的快速发展，智能电网的发展带动了配电网技术的革新，尤其是低压配电网的发展日新月异，10kV配电网的发展面临着巨大的机遇。现基于智能电网发展的大背景，分析了配网自动化系统的结构，探讨了10kV配电网中自动化系统的应用，展望了配电网调控一体化技术的实施前景。

关键词：智能电网；配电网；自动化；调控一体化

引言

随着时代的发展，人们对10kV配电网自动化系统的运行要求逐渐提升，在此过程中，需要重点研究10kV配电网自动化系统智能化的建设方式，保证10kV配电网自动化系统的智能化水平，最终达到提升10kV配电网自动化系统运行效率的目的。

110kV配电网自动化系统的特点

10kV配电网自动化系统与传统系统相比，在实际运行的过程中，具有以下特点，第一，具有自愈控制能力，在实际运行的过程中，该系统具备较强的自我预制能力以及自我恢复能力。自愈控制主要是通过对现有的电网资源展开充分利用，预防、确定以及恢复目前在10kV配电网自动化系统中存在的安全隐患，进而保证10kV配电网自动化系统的实际运行状态，降低故障对用户使用质量的影响。第二，10kV配电网自动化系统在运行过程中，采用持续供电的方式，在系统正常运行时，对其展开优化和预防，降低安全事故出现的概率。在10kV配电网自动化系统运行不正常的情况下，实施紧急恢复以及检修，降低故障对用户造成的影响。但是自愈控制在此过程中需要注意，如果电网处于瘫痪状态，则自愈控制的效果将无法起到有效作用。由此可以看出，10kV配电网自动化系统在实际运行的过程中，能够对正在运行的系统展开调整，在安全风险控制方面，采用预防控制的方式，消除系统中存在的安全隐患，在故障条件下，能够在保证电网运行的同时，对电网展开自我修复，使其能够保证正常运行。

210kV配电网自动化系统的软件功能创设

2.110kV配电网自动化系统调度体系整体创设

10kV配电网自动化调度管控体系利用快速以太网技术来建设总体调度控制室中的电脑应用系统的网络；其他配套的电脑应用系统的各子系统利用快速以太网科技，以TCP/IP技术为核心，并启用最为先进的IPV6。该系统在设计阶段依照安全防护分区的设计，布置正反向隔离设施，将“生产管控区域”与“管控讯息区域”相分隔，在调度数据网的端口位置设立纵向加密认证设备，达成纵向信息的有效传递，某县10kV配电网自动化调度管理系统总体设计。

2.2关键功能创设

配调控制室在电子公司和其内部职能机构中设立。为保障电力体系的高效、稳定运转，达成资源的有效利用以及生态保护，依照法律在电网运转阶段行使调度权，在地级调度的直接引导下，对辖区电网的运转实施组织、指挥、引导与调度，并逐渐形成自动化与通信等专业的运检管控制度。根据我国相关的调度规章、准则为电力用户提供满意的服务。

310kV配电网自动化系统的建设方法

3.1智能电网背景下的10kV配电网调控一体化

目前，10kV配电网虽然获得了一定发展，但受到发展基础的影响，配电网自动化系统中主站功能有待提升，各类自动化设备相对老旧，配电网内不少地刀、刀闸、开关等一次设备的信息通过系统采集不完整，还需要进行改造。所谓的“调控一体化”，是指依托配电网建设过程中的调控一体化智能技术，建设调控中心，对配电网的调度和监控两个环节进行一体化联动，并同时优化相应的运行、维护、检修机制，提升配电网整体运行管理水平。配网调控一体化有利于提升运行效率，兼顾“监”与“调”两个环节，全面把握配电网内部的设备运行、建设、检修情况，实现配电网的“大运行”和“大检修”。

3.2保证配电网架规划的科学性

在对10kV配电网自动化系统展开智能化建设的过程中，为了保证其建设质量，需要对配电网架展开科学的管理规划。在此过程中需要根据我国经济情况情况以及实际电网建设情况，制定相应的配电网架规划方案，同时保证方案规划的合理性，为今后供电范围的科学性奠定基础。如果整个10kV配电网自动化系统处于高负荷的状态，则为了保证其能够稳定运行，需要适当连接不同的电力系统，这种方式能够保证整个电力系统运行的安全性以及稳定性。例如，在建设配电网架的过程中，需要将经济特点与配电网架相互结合，这种方式能够保证配电网架运行的稳定性以及有效性。在实际运行的过程中，根据实际情况，对其展开全面有效的调整，最终达到保证10kV配电网自动化系统运行质量的目的。

3.3期培训检查，提高人员专业水准

我国应该加强定期培训检查工作，不定期的考察以及举办各种与电网技术相关的活动来提高工作人员的技术水平和工作意识。在人员技术问题方面，通过以强带弱的方式逐步缩小高水平人员与低水平人员之间的差距。除此之外，技术人员要注意具体问题具体分析，针对不同的技术问题要注意区别对待，不断提高自身专业水平，通过科学的方法对技术升级中出现的问题进行改进。同时我国要建设相关的问题指导专业机构，改善工作人员工资水平，吸引更多经验丰富的技术人员，与此同时，我国还要定期与其他国家进行技术交流，吸收借鉴其他国家的电网技术和经验，求同存异。

3.4完善体系建设，加强制度的建设

首先，应该尽快完善相关的体系，深化管理机制，健全法律法规和条文条例。其次，国家立法部门要出台相关法律条文，进一步落实责任承担主体，加强国家监管部门责任意识。最后，国家应该借群众的力量去监督想滚机构的责任落实情况，加快电网技术的较好较快的发展进程，通过严格遵守相关条例，来确保工作人员在电网技术研究过程中的权益。

3.5故障处理系统的建设方式

故障处理系统，是保证10kV配电网自动化系统正常运行的关键系统，其在实际运行的过程中，能够对故障点以及故障线路展开定位，在此基础上确定相应的解决措施。故障处理系统能够大大缩短故障处理的时间，为故障处理提供有利的条件。例如，在10kV配电网自动化系统出现故障之后，故障处理系统能够在指示器中显示相应的故障信息，故障处理人员能够根据信息，确定故障出现的区域以及故障处理措施，为今后10kV配电网自动化系统的发展提供有利条件。

3.6规范调控一体配套管理

调控一体化的实施，除了做好技术支撑外，还需要规范配套管理，明确各项工作职责，规范相关流程，打通内部的信息盲区；优化组织分工，做好相关工作的有机分配，针对配电网内部各处故障做好处理预案，建立科学的一体化管理制度。

3.7不断完善自动化系统功能

伴随智能微电网的发展，配电网技术领域各类新技术也不断出现，以此为契机，应该不断完善自动化系统功能，积极跟进各项新技术，包括数据采集处理、远方操作和控制、无功电压优化、微机防误闭锁和操作预演等，有利于针对配电网故障做好防控和预演。

结语

综上所述，随着时代的发展，人们对10kV配电网自动化系统的关注程度逐渐提升。本文通过对10kV配电网自动化系统智能化建设方法展开分析能够发现，对其进行研究，能够大大提升10kV配电网自动化系统的行效率，同时还能够保证该系统运行稳定性，为今后10kV配电网自动化系统智能化的发展奠定基础。

参考文献：

[1]杨洋.10kV配电网自动化关键技术的研究[J].科学技术创新，2017（12）：29.

[2]张雄.10kV配电网自动化关键技术系统的智能化建设[J].无线互联科技，2012（10）：60-62.

本文来源: https://www.lw00.cn/article/7205604158da8d55f3242fe4.html