# 防刺材料论文-杨婉秋,刘晓艳,于伟东

导读:本文包含了防刺材料论文开题报告文献综述及选题提纲参考文献，主要关键词:防刺织物,间隔织物,涂层织物,缓冲效果

### 防刺材料论文文献综述

杨婉秋,刘晓艳,于伟东[1]（2019）在《多层防刺材料中间隔织物的缓冲作用》一文中研究指出为减轻防刺服的质量,同时增加其穿着舒适性,采用涤纶间隔织物与防刺材料结合的方式制作复合防刺织物。通过对涤纶间隔织物进行压缩测试和对复合织物进行刺割测试,探究间隔织物厚度、间隔丝密度、织物层数对其缓冲性的影响,同时比较了纯防刺材料与不同结构间隔织物防刺材料的防刺效果。研究发现:间隔丝密度越大、织物厚度越小,间隔织物单位厚度的缓冲性越好,当涤纶间隔织物厚度为6. 7 mm、间隔丝密度为9 744根/(0. 01 m~2)时,缓冲性能最好,为25. 1 J/m;使用2层涤纶间隔织物迭加时,间隔织物单位厚度的缓冲性最好,能量吸收为31. 9 J/m;当间隔织物置于防刺材料底部时,在刺割受力最大值附近力的方差约为纯防刺材料的50%,此时缓冲效果最好。(本文来源于《纺织学报》期刊2019年04期）

雷鹏,孙润军,王秋实,王蕊宁[2]（2019）在《纳米SiO_2/WPU复合芳纶防刺材料》一文中研究指出通过单纱拔出、防刺性能、柔顺性和SEM测试,分析了纳米SiO_2/WPU复合芳纶材料的防刺性能。结果表明,织物经WPU复合后,纱线间紧密程度增加,防刺性能显着提高;随着纳米SiO_2的加入,复合材料的防刺性能进一步提高,当纳米SiO_2含量为3%时,防刺性能最好,与纯织物相比,在质量增加62%的情况下,复合材料的最大穿刺力增加了688%,能量吸收增加了692%;当纯织物与复合材料防刺性能几乎相同时,柔顺性也几乎相同,同时,复合材料能够提高穿着者的活动灵活性。(本文来源于《印染》期刊2019年01期）

吴中伟,高沛,陈虹,傅丽强[3]（2017）在《基于城市安全单警防弹防刺材料研究》一文中研究指出针对影响芳纶无纬布防弹和防刺性能的树脂模量、纳米a粒子、单层双防布面密度、环境温度等因素进行了实验。研究结果表明,树脂模量必须适中,兼顾防弹和防刺的特点;纳米a粒子的质量分数在5%时,织造的UD布防弹及防刺效果最优;单层双防布面密度在210~215 g/m~2时,双防材料的防弹及防刺性能最优;由于双防产品树脂为高分子材料,环境温度对于材料的防弹及防刺效果有一定的影响。(本文来源于《高科技纤维与应用》期刊2017年06期）

李昂,赵南,周琦,靳松[4]（2017）在《关于柔性防刺材料在森林消防装备中的应用》一文中研究指出我国是世界上森林火灾危害严重的国家之一,每年发生十几万人次、乃至几百万人次参加扑火战斗。扑火人员在森林中进行扑火任务时会接触笨重、坚硬、带棱角的物体,易造成身体各部位受伤,将直接严重影响工作和安全。因此,具有防刺性能好、柔软性好并且透气性较好等特点的STF/UHMWPE产品将成为今后研究和开发的热点。(本文来源于《林业勘查设计》期刊2017年04期）

邢京京[5]（2017）在《柔性防刺材料结构设计与性能研究》一文中研究指出在我国以及世界上大多数国家人们所面临的主要人身伤害包括刀具和其它尖锐类器具造成的刺伤、割伤及划伤。对于应用于防护服装的柔性防刺材料,目前还存在着厚重板硬,透湿性、透气性差等一系列缺点,因此本课题从防刺材料的结构、原料及加工工艺出发,在保证防护性的基础上提高材料的服用性能,使其应用于防刺服装时具备更加良好的隐蔽性及舒适性。本课题在综合比较多种织物组织结构的基础上,选择柔性最好的针织结构与抗剪切性最好的非织造结构进行复合。在高性能纤维原料上选择密度最小且柔软顺滑的超高分子量聚乙烯纤维,另选择吸湿性很好的黏胶纤维和PET-PA6双组分橘瓣纤维改善加工过程中的静电现象并提高材料的透湿性能。加工方法是采用超高分子量聚乙烯长丝直接加捻织造成的1+1罗纹织物作为基布,将黏胶长丝和超高分子量聚乙烯长丝通过多管道间隔输送长丝铺网的方法铺放在基布上,并覆以PET-PA6双组分橘瓣纤维水刺布,采用预针刺和水刺工艺加以复合制得长丝加筋非织造材料。该材料将针织线圈结构的优良弹性和"锁住"刀尖的特点与非织造布的抗剪切性能相结合,将超高分子量聚乙烯纤维的高强度高模量和粘胶纤维的高吸湿性、橘瓣纤维的导湿性相结合,使非织造材料的抗静态穿刺性能提高近2倍,动态穿透厚度减少10.95mm,抗弯模量减少约75%,悬垂系数降低19.73%,透湿性能提高30%,可见该加筋非织造材料具有优良的防刺性和舒适性。另外,对防刺层采取边缘渐薄间隔固定的处理技巧,对防刺服的结构进行优化设计,提高其隐蔽性。最终,本课题采用加筋非织造复合材料制作的新款防刺西服马甲总重1.32kg,厚度5.28mm~19.17mm,比原防刺背心轻0.96kg,薄6.25mm。满足GA68-2008《警用防刺服》和美国 NIJ Standard-0115.00《Stab Resistance of Personal Body Armor》的一级防护标准,外观新颖,柔软透气,舒适性好,可搭配西装穿着,隐蔽性佳。(本文来源于《天津工业大学》期刊2017-02-26）

田笑,孙润军,王秋实[6]（2016）在《超高相对分子质量聚乙烯纤维在防刺材料中的应用》一文中研究指出介绍了超高相对分子质量聚乙烯(UHMWPE)纤维的特性,论述了UHMWPE纤维防刺材料结构特点,总结了UHMWPE纤维在机织物、针织物、非织造布、无纬布等材料中的应用情况。(本文来源于《合成纤维》期刊2016年07期）

徐玲玲,李亚滨[7]（2016）在《柔性个体防刺材料的浅析》一文中研究指出介绍了柔性防刺材料的分类及特点,通过比较各种相关行业标准分析了其在研究和生产开发过程中需要面对的主要问题,并对柔性防刺服装的未来作出展望。(本文来源于《山东工业技术》期刊2016年09期）

张莉,李美真[8]（2015）在《软质防刺材料的现状与发展》一文中研究指出介绍了国内外防刺材料的研究现状、存在问题及目前研究方向,分析了防刺材料的发展方向和设计。现在用于生产柔性防刺织物的纤维原料主要是芳纶和超高分子量聚乙烯纤维,也可根据需要混合使用这2种纤维;用于生产柔性防刺织物的纤维聚合体形态主要是机织物、针织物、非织造布、无纬布等,目前国内外广泛采用的是机织物和非织造布。(本文来源于《纺织科技进展》期刊2015年07期）

刘娟,王新厚[9]（2015）在《树脂成型柔性防刺材料空隙率对防刺性能的影响》一文中研究指出设计了一种树脂成型柔性防刺服的防刺层结构。通过对叁种不同空隙率的防刺层试样进行悬垂性测试、单层防刺层的准静态防刺性能测试和多层防刺层的动态穿刺性能测试,研究了空隙率与材料的柔软性、防穿刺性之间的关系。结果表明:随着空隙率的减小,树脂成型柔性防刺材料的柔软性变差,防穿刺性能提高;空隙率为21.03%的试样能够更好地兼备柔软性和防穿刺性。(本文来源于《产业用纺织品》期刊2015年05期）

闫荣[10]（2015）在《叁维织物结构防弹防刺材料的产品研制》一文中研究指出近年来，我国对反恐工作愈发重视，对警务人员的个人防护要求也越来越高，为满足目前防护服兼具防弹、防刺和良好舒适性的要求，本文设计了一种基于叁维正交结构的新型柔性轻质防弹防刺织物。叁维织物增强是复合材料中一种非常有效的增强形式，随着复合材料的迅猛发展，关于叁维织物的研究也随之迅速发展。与传统二维织物不同，叁维织物沿厚度方向引入捆绑纱（Z纱），加强了层间联系，使其成为一个整体，显着提高了织物的层间剪切强度和抗冲击性能。实际加工和生产中，可设计性好，生产成本低，因此以叁维织物为基础的相关制件和产品较容易实现。此类叁维织物是在叁维织机上织造而成的，但国内对叁维织机研究还不成熟，针对此类织物的结构特点，在第一部分对研究背景和现状的分析基础上，第二部分对叁维正交织机进行了设计和改进，在筒子架、锁边装置、电脑控制等方面进行了重新设计和改进：采用可编辑逻辑控制器（PLC）取代电脑控制，节约成本，节省空间并且操作更加便捷；针对筒子架太宽及利用率低等不足，设计并新建的筒子架，提高了利用率，节省了空间；针对U型重锤经常掉落导致经纱、Z纱松弛从而影响织造效率和质量的问题，重新设计使用环型重锤，提高了织造效率；自动锁边技术和新型钢筘的设计和应用，不仅提高了织造效率，更为产业化的实现打下了坚实基础。本文拟采用超密叁维正交织物结构以高性能纤维为原料织造防弹防刺材料。第叁部分经过前期对芳纶和高强高模聚乙烯纤维性能的研究、测试、试验，最终使用强度模量更高且高性价比的高强高模聚乙烯进行织造。为使织物达到更好的产业化应用，多次改进织造过程，通过测试不同品牌纱线纤维性能对其进行对比；将织物进行不同方向的迭放和不同搭配的组合进行测试。考虑到织物紧密度与防弹防刺性能的密切关系，通过改进织机打纬强度及卷绕程度的密切配合来改进织物的紧密度。经过对织造材料的性能优化和对织造织物的改进，最终织物通过了公安部防弹防刺测试，完全符合测试标准要求。织物织造参数是3层经纱，细度为1200D,捻度为150捻/米，单层密度为22根/cm；4层纬纱，细度为1600D，捻度为150捻/米，单层密度为15根/cm；Z纱的细度为200D，捻度为400捻/米，单层密度为11根/cm。现今在我国，各种枪械的控制非常严格，相比之下，来自匕首等锐器的威胁更需要重视，因此，对匕首等锐器的防护需求也大大提升。第四部分在防弹防刺织物研究的基础上，对叁维高强高模聚乙烯叁经四纬织物进行防切割测试，实验结果显示：叁经四纬织物防切割效果远远满足标准要求。对更轻薄的二经叁纬织物织造后进行防切割测试，结果显示也完全符合标准要求，从而节约了成本，减轻重量，提高了织造效率，更加符合产业化要求。本文表明：高强高模聚乙烯叁维正交机织物防弹防刺性能和防割性能非常突出，能够为武警、民警提供足够安全的防护。同时，新型叁维织物结构防护材料与传统防护材料相比在重量、设计和防护效果上都得到了很大改进，叁维机织技术的改进升级为叁维防护织物的产业化提供有效的技术保证。(本文来源于《东华大学》期刊2015-05-01）

### 防刺材料论文开题报告

（1）论文研究背景及目的

此处内容要求：

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。

写法范例：

通过单纱拔出、防刺性能、柔顺性和SEM测试,分析了纳米SiO_2/WPU复合芳纶材料的防刺性能。结果表明,织物经WPU复合后,纱线间紧密程度增加,防刺性能显着提高;随着纳米SiO_2的加入,复合材料的防刺性能进一步提高,当纳米SiO_2含量为3%时,防刺性能最好,与纯织物相比,在质量增加62%的情况下,复合材料的最大穿刺力增加了688%,能量吸收增加了692%;当纯织物与复合材料防刺性能几乎相同时,柔顺性也几乎相同,同时,复合材料能够提高穿着者的活动灵活性。

（2）本文研究方法

调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

### 防刺材料论文参考文献

[1].杨婉秋,刘晓艳,于伟东.多层防刺材料中间隔织物的缓冲作用[J].纺织学报.2019

[2].雷鹏,孙润军,王秋实,王蕊宁.纳米SiO_2/WPU复合芳纶防刺材料[J].印染.2019

[3].吴中伟,高沛,陈虹,傅丽强.基于城市安全单警防弹防刺材料研究[J].高科技纤维与应用.2017

[4].李昂,赵南,周琦,靳松.关于柔性防刺材料在森林消防装备中的应用[J].林业勘查设计.2017

[5].邢京京.柔性防刺材料结构设计与性能研究[D].天津工业大学.2017

[6].田笑,孙润军,王秋实.超高相对分子质量聚乙烯纤维在防刺材料中的应用[J].合成纤维.2016

[7].徐玲玲,李亚滨.柔性个体防刺材料的浅析[J].山东工业技术.2016

[8].张莉,李美真.软质防刺材料的现状与发展[J].纺织科技进展.2015

[9].刘娟,王新厚.树脂成型柔性防刺材料空隙率对防刺性能的影响[J].产业用纺织品.2015

[10].闫荣.叁维织物结构防弹防刺材料的产品研制[D].东华大学.2015

本文来源: https://www.lw00.cn/article/723886e6ba51bbafc61745dc.html