# 跳频信号接收论文-吴明钦

导读:本文包含了跳频信号接收论文开题报告文献综述及选题提纲参考文献，主要关键词:跳频通信,数字信道化,信道判决,多相结构

### 跳频信号接收论文文献综述

吴明钦[1]（2019）在《基于数字信道化方法的跳频信号接收研究》一文中研究指出跳频通信技术在抗干扰通信方面的突出优势,使其在通信装备中得以广泛应用。在数字接收机中,数字信道化方法非常有利于宽带信号的接收。在对多相滤波结构的数字信道化接收机理论的分析基础上,针对跳频信号的接收进行了研究。给出了数字信道化多相结构的一般推导形式,针对兔耳效应和信道模糊问题,给出了一种简单并且可靠的信道判决方案。整个设计方案便于硬件的高效实现。对整个算法进行了Matlab仿真,仿真结果验证了设计方案的正确性。(本文来源于《通信技术》期刊2019年05期）

张宗攀,王楠,刘瑞竹[2]（2018）在《群时延对混合扩频信号接收的影响分析》一文中研究指出针对信道群时延失真对直扩/跳频混合扩频信号接收性能的影响难以量化的问题,文中从混合扩频信号相关特性的角度出发,推导了存在群时延失真时的相关特性表达式,并通过数值积分的方式计算了不同群时延失真类型下的相关峰损失及其位置偏移情况,以此量化了群时延失真对混合扩频信号接收性能的影响。计算结果表明,随着群时延失真的逐渐恶化,相关峰值会不断降低;与此同时,群时延失真还会造成相关峰的裂变和位置的偏移,从而对混合扩频信号应用于测量系统带来不利影响。(本文来源于《电子科技》期刊2018年04期）

张健[3]（2018）在《跳频盲接收系统中信号拼接技术的研究》一文中研究指出跳频通信技术具有良好的抗干扰性能,在战术通信对抗领域中应用广泛。在非合作通信中,跳频盲接收技术能在不具备任何先验信息的条件下,对截获的通信信号实现跳频信号的侦察和解密,同时能根据侦察结果对敌方通信实施干扰,因此,跳频盲接收技术是目前通信抗干扰领域的研究重点。由于不具备任何先验信息,跳频盲接收系统中根据信号检测和参数估计提供的数据进行解跳拼接是跳频盲接收技术的研究重点。针对跳频通信盲接收技术,本文的研究内容主要包括:非合作跳频通信中的信号解跳拼接研究、参数估计误差环境下跳频信号的解跳拼接研究和跳频盲接收系统的整体性能研究。非合作跳频通信的解跳拼接环节,本文首先分析了跳频接收系统中的前端信号处理技术和两种非相干解调方法。然后重点研究了采用不同调制方式的跳频信号的解跳拼接,在达到跳同步状态下对四种调制方式的跳频信号进行解跳拼接和解调,通过对比仿真实验得到的误码率,分析了不同调制方式下的跳频信号的解跳拼接性能。参数估计误差环境下的解跳拼接环节,本文首先研究了频率估计误差和跳时估计误差对跳频信号解跳拼接性能的影响,分别对频率估计存在误差和跳时估计存在误差的情况进行不同调制方式的跳频信号解跳拼接,分析了实现有效解跳拼接和解调时参数估计需要满足的精度。然后针对解跳拼接后输出信号存在频率差的问题,本文提出了基于现代功率谱估计的频差分析和频率调整方法,降低了定频信号中的频差值。最后,本文研究了干扰信号对跳频信号解跳拼接性能的影响,通过对不同干扰存在的情况进行解跳拼接和解调,分析了实现有效解跳拼接时前端信号处理需要满足的精度。跳频盲接收系统的整体性能研究环节,本文对跳频盲接收技术中的信号检测、参数估计、解跳拼接、调制方式识别和解调等模块进行整体联系和分析,并加入了频差分析和频率调整处理,通过对整体结构进行仿真和误码率分析,验证了本文采用的跳频盲接收系统的工作性能良好。(本文来源于《电子科技大学》期刊2018-03-30）

张进波,程剑,于江,项永喜,邢磊[4]（2016）在《对开阔地环境中卫星扩频信号压缩接收的研究》一文中研究指出针对开阔地环境中卫星扩频信号的特点,提出了基于压缩感知的接收方法,降低接收采样速率的同时精确重构信号,对比单接收器接收和RAKE等增益合并接收,并进行仿真分析。(本文来源于《中国无线电》期刊2016年04期）

张益东,杨文革[5]（2016）在《基于压缩感知的跳频信号接收处理方法综述》一文中研究指出为了有效解决军事卫星通信和航天测控通信系统在跳频信号的超宽带、超高频、高码率、高采样率等方面处理压力的问题,通过对压缩感知原理关键技术问题和传统跳频信号处理方法国内外现状的研究,提出了基于压缩感知的跳频信号接收处理方案。结合跳频信号的内部结构特性,考虑跳频图案和动态多普勒引起的频偏,从跳频信号的稀疏性分析和模型的建立出发,对跳频信号稀疏分解表示、数字域模拟域压缩采样、压缩域跳频信号相关解调处理叁个方面进行简要论述,并进行了总结展望。(本文来源于《通信技术》期刊2016年04期）

刘志强[6]（2016）在《跳频通信信号盲接收技术的研究》一文中研究指出跳频通信具有抗干扰性强、频谱利用率高、易于实现码分多址、优良的多址组网等特点。除了在军事通信电子对抗中得到广泛应用,如应用在战术跳频电台设备里,这项技术在民用通信领域也得到快速发展,如移动通信、数据通信、计算机无线数据传输等。目前,非合作通信是其中重点的研究方向。在复杂多变的应用环境下,无法直接获得通信信号的先验信息,所以盲接收技术成为了目前的跳频通信领域的研究热点。本文主要研究的是跳频信号的盲接收技术。在跳频通信原理的基础上,设计了盲接收的接收系统结构,分别研究了其中的重点技术,参数盲估计技术、调制方式盲识别技术、拼接解跳以及适合盲接收系统的解调技术。首先本文研究了盲接收系统中的参数估计问题。分析了几种常用的时频分析方法的特点和性能,设计了没有交叉项且计算效率合适的短时傅里叶组合窗时频变换,并将它作为后面跳频信号分析的基础。研究了基于LS最小二乘算法和短时傅里叶变换组合窗混合的跳速估计算法。而在跳变时刻参数估计上,研究了基于峰值搜索的算法。通过实验证明,上面两种设计的算法和传统方法比有更优良的性能。其次研究了盲接收系统中的调制方式识别技术。介绍了传统通信信号的调制识别系统的构成,从而设计了适合跳频盲接收的调制识别结构。分析了基于时频域特征参数和基于高阶统计量两种识别方法。针对模拟信号类、数字信号类、模拟数字混合类这叁种情况进行了调制识别的研究,研究了频谱峰突显特征和高阶统计量混合法的算法,在性能上有很好的提升。最后研究了盲接收系统中的拼接解跳和解调技术。介绍了跳频解跳原理,分析了拼接解跳过程的关键技术。在设计上,在传统解跳环节中加入了载频频率细调整的过程,研究了基于Chirp Z变换的频率细化算法,优化了精度。根据跳频通信的特点,设计了适合盲接收系统的逐跳解调方案和非相干解调结构。最后进行系统联调,并反馈出对前面参数估计性能的分析,结果表明本文算法能够满足系统需求。(本文来源于《电子科技大学》期刊2016-03-31）

翟栋梁[7]（2016）在《跳频信号信道化接收及其参数估计的研究与实现》一文中研究指出在当今世界,随着军事对抗技术的高速发展,数据链在战争中的应用越来越普遍。Link-16数据链作为目前国际上常见的数据链之一,应用于美国海军与北约组织,为海、陆、空平台提供了安全抗干扰的作战信息。Link-16的通道系统称为联合战术信息分发系统(JTIDS),它采用了包括MSK调制、RS编码、交织编码、循环移位键控、高速跳频以及跳时等多种抗侦察、抗干扰措施。本文首先根据Link-16信号的特点,以基于多相滤波的信道化接收机为基础,提出了一个信号频点全覆盖的信道化接收模型,然后使用能量累积法对该信道化各路输出信号进行检测与识别,并通过仿真,验证了该算法在不同信噪比下的检测与识别性能满足课题要求。其次研究了Link-16信号信道化接收模型以及脉冲参数测量的FPGA实现方法,对工程中各模块的实现结构进行了详细介绍,并利用RapidIO建立起FPGA与DSP的高速互连通道,成功将FPGA识别出的Link-16信号传输到DSP进行后续处理。最后介绍了最小频移键控(MSK)的特点以及其参数估计与解调算法,并在DSP上实现了MSK信号的参数估计、MSK信号的差分解调,基本形成了基于FPGA+DSP完整的信号接收与解调的系统。(本文来源于《南京理工大学》期刊2016-01-01）

邵启红,万显荣,尤君,程丰,柯亨玉[8]（2015）在《利用直达波导频信号的高频外辐射源雷达接收阵列校正方法》一文中研究指出基于数字调幅广播(DRM)的特点,提出了一种利用直达波频率导频信号的高频外辐射源接收阵列幅相一致性校正新方法。首先介绍了DRM广播的信号结构,分析了其导频信号作为校正源的可行性;考虑到高频段电磁环境和传播环境的时变非平稳特性,提出了一种基于平移不变阵元偶在时间上优选直达波校正数据的方法;最后结合地波模式和天波传播模式高频外辐射源雷达实测多通道数据,比较了该方法与其他辅助定标源方法用于接收阵列校正的效果,分析结果证实了该方法的有效性。(本文来源于《武汉大学学报(信息科学版)》期刊2015年08期）

孙军和,张玉升,徐占峰,王新庆[9]（2015）在《宽频信号的激发、接收条件对地震资料的影响》一文中研究指出得益于宽频信号对地震资料的改善,随着"两宽一高"技术的推广应用,地震勘探中人们越来越多地采取宽频激发。可是盲目地增加激发频宽,有时会事与愿违,并不能带来地震资料的改善。实际上,要想得到有效的宽频信号,必须根据目的层的要求综合考虑激发条件、接收条件、大地介质条件和处理方法这四个要素的影响,针对性地选取合适的激发、接收参数并采用适当的处理手段才能有效地扩展地震资料的频宽,从而提高地震勘探的精度。文章分析了几个实例来验证宽频信号的激发、接收条件对地震资料的影响。(本文来源于《石油管材与仪器》期刊2015年03期）

王立群[10]（2014）在《短猝发扩频信号接收关键技术研究及实现》一文中研究指出随着人类进入现代化社会,怎样在种种恶劣的情况下进行有效地通信是当前面临的一个重大问题。扩展频谱通信技术作为一种特殊的通信方式在军事通信中占有重要地位。猝发通信是在很短的时间内发出信号,静默状态在其它时间,由于突发时间的任意性,因而具有较强的抗截获能力。LDPC码作为一种性能优异的信道纠错码,已被证明具有逼近香农限的潜力。将猝发通信与扩展频谱以及LDPC码进行有效结合,能够满足高速高性能实时通信系统的需求,是未来深空通信和第四代移动通信中最有前途的解决方案。近年来,随着EDA技术的快速发展和各类FPGA芯片的层出不穷,SoC(片上系统)更有利于将上述技术推向实际应用,本文所做的主要工作如下:1.以某猝发扩频通信系统项目为背景,对接收端数字滤波器、同步捕获、数字锁相环等关键技术给予了理论研究,主要对同步捕获判决方法进行了深入推导和分析并给出了相关仿真结果图。2.采用基于准循环矩阵的方法构造了一种200×300的LDPC码校验矩阵并验证误码性能,在信噪比Eb/N0=2.3dB的条件下采用该LDPC码进行BP译码误帧率可以达到10-2。3.对上述接收端关键技术进行了Verilog编程实现,结合软硬件资源和FPGA芯片的处理速度,重点对PMF-FFT方法设计了一种性能良好、复杂度低的同步捕获实现方案。4.为了将上述PMF-FFT同步捕获方案推向实际应用,本论文提出了一种基于信号功率的自适应门限判别技术并加入相关猝发扩频系统进行测试,经测试该方法性能稳健、效果良好。(本文来源于《西安电子科技大学》期刊2014-12-01）

### 跳频信号接收论文开题报告

（1）论文研究背景及目的

此处内容要求：

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。

写法范例：

针对信道群时延失真对直扩/跳频混合扩频信号接收性能的影响难以量化的问题,文中从混合扩频信号相关特性的角度出发,推导了存在群时延失真时的相关特性表达式,并通过数值积分的方式计算了不同群时延失真类型下的相关峰损失及其位置偏移情况,以此量化了群时延失真对混合扩频信号接收性能的影响。计算结果表明,随着群时延失真的逐渐恶化,相关峰值会不断降低;与此同时,群时延失真还会造成相关峰的裂变和位置的偏移,从而对混合扩频信号应用于测量系统带来不利影响。

（2）本文研究方法

调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

### 跳频信号接收论文参考文献

[1].吴明钦.基于数字信道化方法的跳频信号接收研究[J].通信技术.2019

[2].张宗攀,王楠,刘瑞竹.群时延对混合扩频信号接收的影响分析[J].电子科技.2018

[3].张健.跳频盲接收系统中信号拼接技术的研究[D].电子科技大学.2018

[4].张进波,程剑,于江,项永喜,邢磊.对开阔地环境中卫星扩频信号压缩接收的研究[J].中国无线电.2016

[5].张益东,杨文革.基于压缩感知的跳频信号接收处理方法综述[J].通信技术.2016

[6].刘志强.跳频通信信号盲接收技术的研究[D].电子科技大学.2016

[7].翟栋梁.跳频信号信道化接收及其参数估计的研究与实现[D].南京理工大学.2016

[8].邵启红,万显荣,尤君,程丰,柯亨玉.利用直达波导频信号的高频外辐射源雷达接收阵列校正方法[J].武汉大学学报(信息科学版).2015

[9].孙军和,张玉升,徐占峰,王新庆.宽频信号的激发、接收条件对地震资料的影响[J].石油管材与仪器.2015

[10].王立群.短猝发扩频信号接收关键技术研究及实现[D].西安电子科技大学.2014

本文来源: https://www.lw00.cn/article/72be389ed43f53cca833aa67.html