# 简析10kV配电网的规划设计及工程管理

（国网山东省电力公司济宁市任城区供电公司济宁272000）

摘要：10kV配电网络是电网系统的主要组成部分，10kV配电网工程质量的好坏直接关系到供电公司能否向用户安全、安稳的供电。研讨10kV配电网工程中电网计划、电气设计、工程施工等环节存在的有关疑问，提出了详细的处置战略和解决方案。

关键词：10kV配电网；规划设计；工程管理

一、配电网规划设计重要性

配电网的发展与城市的发展有着密不可分的关系，同时也严重的影响人们的日常生活。对于城市的发展而言，城市的发展方向必须要与配电网的设计进行紧密的结合，才能进一步地保证城市的建设规模进一步扩大之后仍然可以满足相应的配电需求。同样的，为了能够更好地解决用电问题，仅仅增加线路的负荷量是不够的，必须要从城市配电网的各个方面进行全面的优化设计，才能提高城市配电网的供电能力，保证其能发挥出远有的经济效益。通常情况下，由于电能是人们生产生活所必需的能源，对于配电网的架设周期也相对较长，所以在配电网建成之后不会做出太大的调整，只能进行小幅度的优化整改，所以，全面合理地进行配电网的规划设计是至关重要的。

二、10kV配电网的规划设计

2.1传统10kV配电网规划设计中的不足

近年来，我国在积极进行电力系统建设的过程中，10kV配电网工程不断增加，工程项目的设计以及规划工作是由专业的工作人员进行的，但是部分工作人员由于没有对相关的建设因素进行全面的分析，导致实际工程在建设的过程中，尽管花费了大量的成本，但是工程质量却得不到保证，传统10kV配电网规划设计中的不足主要体现在以下几方面：第一，局域电源点分布不足是10kV配电网高压电源的一大特点，这同相关规划设计人员没有从当地配电网实际建设需求角度出发展开设计工作具有紧密的联系，最终将形成相对薄弱的配电网基础。第二，相关工作人员在积极展开10kV配电网工程建设的过程中，对规划合理性并没有产生深刻的认知，导致10kV配电网工程规划同城市未来发展规划之间产生的偏差，不仅影响10kV配电网工程建设，同时也不利于城市的可持续发展。

2.2加强10kV配电网规划设计的途径

第一，提升电网结构的合理性。新时期，在对10kV配电网工程进行规划的过程中，主要的网络结构形式应以“网格式”为主，这样一来，供电就可以分区进行，配电网重叠现象得到了控制，实现了节约电能和减少10kV配电网工程建设成本的目标。与此同时，相关设计人员还必须通过科学设计，确保互供联络的形式得以在电源线路之间形成，提升互供能力，因此，结构模式在10kV配电网的主干线中应以开环运行和闭环接线的方式为主。第二，在对分段开关进行合理设计的基础上，有效展开对线路供电半径的控制。确保低于3km的供电半径产生于10kV线路中，而250m为最大低压供电半径，针对相对繁华的地段来讲，150m应为最大供电半径。电缆和绝缘导线在主干线导线线径中的规模应为300mm2和240mm2。400A应为最大线路出线负荷。分段开关在每回线路中最少应包含两台，专门的分支开关应被应用于主干线和分支线路的联络中，同时，还应当对每级开关中的保护进行有效的调整，避免越级跳闸现象的产生，确保相应的格局以主干分段分支隔离为主。第三，对电源支持点进行合理的布置。只有这样，才能够促使供电能力在整个10kV配电网中有效提升。在这一过程中，应将3~4条联络线路应用于110kV变电站之间，从而减少停电的概率，促使可靠性在电能供应中充分体现出来，变电站如果位于市区，那么在促使它们之间实现有效联络的过程中，可以促进负荷的转移，这样以来，一旦发生事故，停电的面积可以有所减少，为供电可靠性的提升奠定了良好的基础。

三、10kV配电网的工程管理

3.1项目招投标管理

加强招投标管理，有助于从源头上控制10kV配电网工程的质量。相关部门必须对投标企业的资质、信誉以及技术水平等进行全面的调查和衡量，并从工程施工成本以及具体建设需求的角度出发，科学的选择投标企业，为10kV配电网工程成本控制和工程质量的提升奠定良好的基础。值得注意的是，在招投标的过程中，相关部门必须严格遵守我国的《招标投标法》，确保承包商、监理和设计单位的资质完全符合工程建设需求。

3.2项目合同管理

在严格遵守我国《合同法》的基础上，同包商、监理和设计单位签订施工合同，合同中应对甲乙双方的责任和义务进行明确的描述，确保实际施工中，各个主体的工作有据可依。相关管理人员应深入施工现场，对各个施工主体履行合同的现状进行观察，为提升施工安全性、保证工程质量奠定良好的基础。

3.3项目进度管理

保证工程进度，对于提升工程质量、创造更多的经济效益具有直接影响。在10kV配电网工程建设过程中，应从工程整体入手，对各个施工环节进行明确的划分，同时根据每一个施工环节的特点，有针对性的制定进度计划，在保证工程质量的基础上，确保工程可以按期完工。进度计划应有施工单位和设计单位共同进行编制，从而有助于施工方更加明确施工过程中所需的技术措施，并加深对设计图纸和意图的了解。在提升进度管理质量的过程中，相关管理人员必须在各个环节施工前，对该环节施工质量、技术措施、安全责任等进行明确，确保工程能够顺利完工；同时应加大现场管理力度，通过充分的组织协调工作，确保各个施工环节的顺利开展，为保证工程进度奠定良好的基础。

3.4安全管理

10kV配电网工程施工过程中，对技术要求较高，同时拥有一定危险性，因此，在实际施工中必须加啊安全管理力度，通过安全管理，可以对施工人员的操作行为进行规范，从而在保证施工安全性的基础上，也有助于提升工程质量。

如果实际施工中需要面对设计变更，那么安全管理人员应对变更内容进行充分的检查，并努力展开协调工作，确保施工组织设计、施工方案以及设备和技术的应用之间形成较强的一致性，从而顺利、安全的展开施工。安全管理人员还应当加大监督力度，严格遵守电力安全工作相关规程，确保各个环节施工都能够呈现出较强的标准性，而施工中的危险点和安全隐患可以得到高度控制；加大监督力度是提升安全管理工作质量的重要途径。通过监督，要求运行单位负责停送电操作，杜绝擅自停送电的现象，从而提升施工安全性，同时还可以确保各项安全技术措施得以高效的落实。

3.5验收管理

在10kV配电网工程完工以后，相关部门必须从国家规定的角度出发，对工程的质量进行检查和验收，对工程施工过程中的技术难点进行充分的掌握，提升竣工验收工作的针对性和质量审核的严格性，在发现10kV配电网工程中的安全隐患时，应进行全面的记录，并向有关部门进行反映，为快速采取弥补措施奠定良好的基础。值得注意的是，在这一过程中，还应当注重对工程施工过程中产生的废旧物资的回收力度，为能源的节约做贡献。

结语

综上所述，10kV配电网工程对于我国电力系统的完善性以及电能供应的稳定性具有重要的影响，因此新时期，我国在积极进行10kV配电网工程建设的过程中，必须提升规划设计的科学性，并应用先进的技术措施展开工程管理工作，为提升10kV配电网工程的建设质量和效率奠定良好的基础。

参考文献：

[1]袁先忠．浅议10kV配电网的规划设计及工程管理[J]．《广东科技》．2012.

[2]薛玉波．10kV配电网规划设计和降损措施浅析[J]．《经济》．2016.

作者简介：

冯靓（1990.03.09），性别女籍贯：山东济宁；民族：汉；学历：本科；研究方向：配电专业和10kV电网建设作业；单位国网山东省电力公司济宁市任城区供电公司.

本文来源: https://www.lw00.cn/article/72e0176dc9fce846c0fa6ef0.html