# 关于无线基站工程实施和维护策略

广东海格怡创科技有限公司

摘要：本文主要简述了无线基站工程的实施，以及对无线基站工程的维护策略进行。

关键词：无线基站；工程实施；维护策略

通信技术的快速发展使大规模无线基站工程加入了施工环节，尤其是近年来4G通信牌照已遍布于全国各个省、市，以飞快的速度大范围覆盖了全国的通信要点，为人们的生活提供了便利。但实际上，无线基站工程在实施过程中依旧存在很多问题，只有从根本上解决这些问题，有效维护无线基站，才能从根本上提高我国无线基站的建设和实施水平。

一、无线基站工程实施

（一）对文件进行反复确认

该无线基站工程将相关的资料和文件进行编号，按照文件的内容有顺序的进行编号，这样不仅使于区分，还可以检查文件是否有遗漏，在查找文件的时候，也就更加的方便，更加快捷。在将文件分发给相关人员之前，一定要对文件进行预期审查，对于文件中有出入的地方，及时发现并和相关人员进行讨论，保证文件的质量。在仔细的确认了文件的可用性之后。才能分发给相关人员。

（二）对原材料进行严格的把关

该无线基站工程采购人员在对原材料进行采购的时候，严格的按照合同上的要求进行采购，对于一些伪劣、不合格的三无产品进行抵制，不能让这些原材料进入但施工场地里面中去。对于原材料的选择一定要把关好，选择符合国家标准的合格产品，这样才能保证施工的质量。在对原材料进行储存和运输的时候，也要按照相关的合同进行逐一检验，对每个原材料的装箱都必须要重视起来，确定原材料是合格的产品之后才能在货物单上面签字盖章。

（三）硬件安装

（1）机柜安装

参照设计图纸使用冲击钻在标记好的位置打孔，打完孔后除去孔内灰尘，将机柜用膨胀螺丝固定好。如果机柜不大平稳，可以在底部垫上U型垫片并再次调节膨胀螺丝直至牢固。

（2）电源线与地线的安装

选用电源线为-48伏的电源线以及0伏的地线，根据机房实际走线情况裁剪好电源线与地线，电源线一端同BTS机柜电源接线柱相连，另一端连接在电源柜接线排上，电源线都用白色扎带绑扎，并整齐沿着走线架布放。保护地线一端同机柜相连，另一端则连接到室内的保护地排，也是跟电源线一样用白色扎带绑扎。

（3）传输线与告警线布放

传输线不要与直、交流电源线以及强信号电缆一起布放，这样可以有效避免信号干扰问题。告警采集线在布放前要仔细测量安装位置与BTS机柜的距离，并且为了美观，在布线的时候都要对PVC走线槽进行安装。

（四）天馈系统安装

（1）室外安装

在室外安装时，选择晴朗的白天，施工人员统一配备安全帽、安全保险带和应急药包。在施工现场时，对有可能滑落的器具做好安全处理，防止对经过人员造成伤害，并做出较为显眼的标语，提醒施工现场行人注意安全并绕道。

（2）天线安装

应该在避雷针有效保护范围里安装天线，同时，天线要伸出铁塔平台1米以上。确保天线的型号、挂高和设计图纸一致。全向天线与定向天线安装要求各不相同，要严格按照图纸设计来。安装后用指南针对天线的方位角度进行调整，偏差不能高于5度，调整后固定好螺丝。调整天线的俯仰角时误差不高于0.5度才算达到要求。

（3）馈线的布放

在馈线切割时，不能小角度弯折以及踩踏碾压。确定好馈线长度后最好预留4米左右在对其进行切割，切完后在两端及中间都贴上相应的标签，以免排线时发生混淆。吊装馈线时将接头简单包装防止损伤，吊装到位后将上端准确固定，并实施多点固定的方式防止脱落。布放馈线时沿走线架隔上1m便安装上一个固定夹，将馈线按照贴上的标签顺序布放到固定夹中，保持固定夹与馈线的垂直，然后拧紧螺丝。

（4）避雷系统安装。

一般由馈线接地夹、天线上端的避雷针以及避雷器共同组成天馈的避雷系统。馈线在室外要做好3次接地工作，根据馈线在室外及塔上的长短要相应做好增加避雷接地夹的工作。

（五）安装质量检查

室内外设备都安装完毕后，还要进行全面的检查工作。包括：天线的方位与角度符合要求与否、馈线与走线架及塔有没有摩擦、天线正前方的200米之内有没有建筑物阻挡、电源与告警线的外皮是否安全、所有没有连接的接线头是否进行保护工作等等。

（六）基站调测

准备好调测要用工具及安装调测文件，打开空开，测量各设备电压符合标准后按顺序对模块进行加电操作。用笔记本连接基站设备进行单机测试，并下载基站数据，成功下载后基站便可以开通，机柜的指示灯全部现实绿色。安排工作人员在小区附近100m左右对小区PNOFFSET值进行手机测试，并记录测试数据写好报告，让相关人员签字。

二、无线基站工程的维护策略

（一）宏观部分

无线基站是通信行业中必不可少的基础设施之一，特别是城市中的移动通信基站。对无线基站工程宏观部分的维护内容主要包括无线网络基站的主要设施及其相关设备。主要设备的维护包括对宏观基站、室内基站和室外基站等的维护。在无线基站的日常维护中，应遵守相应的规则。不同种类基站的查询周期不同，对于最高级别的基站，应每15d检查一次，高级基站每月检查一次，普通基站每2个月检查一次。同时，对于高级和最高级的基站，在各类重大节日或假期中应增加检查次数和加大检查力度。在对无线基站检查的过程中，应着重检查基站中各个设备及其组成模块的运作状态，以免造成不可挽救的局面。如果发现设备中的某些重要部位存在问题，则相关检查人员应立刻上报并采取相应的解决措施。在检查天馈系统时，应注意天线支架的牢固程度，在每个检查周期内都要对天线进行全方位、360°的严密检查和测量，防止出现安全问题。

（二）传输部分

对微波设备、PDH光端机、光传输设备、数字配线架和光纤光缆等的维护是无线通信基站传输设备维护中的主要环节。基站传输过程中主要存在的问题有两个方面，即基站内部传输的维护和基站传输光缆系统的监测和维护。在日常维护中，主要工作包括对基站内部传输数据的核对、对传输设备运作状态的检查和对配套设施的检修等。对于基站运输光缆的日常维护工作，相关单位应进行定期的检查和维护，比如施工区域需要迁移时，则要对光缆的纤芯进行定期监测。应同时检查无线基站、光缆和备用纤芯，这样不仅可以降低维修费用，还能提高基站的运作效率，降低故障发生的概率。

（三）机房部分

无线通信基站机房部分的维护工作主要分为日常检查、与物业的协调和消防设备的定期检修。在基站的日常检查过程中，应定期检查基站机房的地基下沉和墙面裂缝状况，做好机房与基站设备的接地工作，定期巡检馈线窗和机房的封闭情况，着重检查漏雨现象，保持机房内部清洁，检查机房的湿度、温度和照明情况。无论哪里出现问题，都应及时上报有关部门。目前，因很多基站的机房建在小区内部，所以，与小区居民的协调工作尤为重要。在建设基站的前期，相关公司应与小区物业协商好，并承诺一旦机房发生故障，能第一时间解决相关问题。因此，相关公司应将与小区物业的协调工作作为基站建设过程中重要环节，使用户了解无线基站维护的主要目的和内容，协助解决基站建设过程中出现的问题，从而保证基站的正常运行。

总结

随着现代科技的不断进步，通信技术也在不断的发展，无线基站的建设也变得越来越重要，无线基站工程的施工技术也越来越复杂，在这样的情况下，我们需要不断地进行探索，这样才能在未来无线基站工程的质量，才能保障人们的正常生活，使通信技术健康的发展。

参考文献：

[1]无线基站工程实施和维护_区旸

[2]刍议无线基站工程实施与维护策略_曾建委

[3]试论无线基站工程实施和维护_康德

本文来源: https://www.lw00.cn/article/73043ae42100f8063c1e3a4c.html