# 活性炭球论文-李欣,朱传奇,张晓辉,王红强

导读:本文包含了活性炭球论文开题报告文献综述及选题提纲参考文献，主要关键词:电极材料,电化学性能,活性炭,淀粉基

### 活性炭球论文文献综述

李欣,朱传奇,张晓辉,王红强[1]（2019）在《淀粉基活性炭球的制备及电极材料电化学性能研究》一文中研究指出超级电容器因其具有独特的性能,高功率密度,长循环寿命和环境友好性方面,在能量存储装置中占有重要地位。生物质资源被认为是制备各种碳材料的重要原料,因为它们来源广泛,可再生,环保且成本低。将木薯淀粉,(NH4)2 HPO4(20wt%)水溶液混合并在浸渍1小时后过滤,将浸渍的淀粉冷冻干燥24小时并在管式炉煅烧(在Ar气氛下)保持(本文来源于《2019年第四届全国新能源与化工新材料学术会议暨全国能量转换与存储材料学术研讨会摘要集》期刊2019-04-20）

宋雯,孙梦娟,张金凤[2]（2018）在《银修饰活性炭球的脱汞性能研究》一文中研究指出采用酚醛树脂乙醇溶液、表面活化剂和水在高压釜中成球,经过热处理、浸渍硝酸银和高温煅烧制备出银修饰的活性炭球。实验结果表明,在活性炭球上引入银之后,降低其孔结构参数,但是改善其脱汞性能。主要原因是银催化氧化能力提高了脱汞性能。(本文来源于《化工管理》期刊2018年25期）

宋雯,孙梦娟,张金凤[3]（2018）在《氨基修饰活性炭球吸附甲醛性能研究》一文中研究指出采用叁聚氰胺改性的酚醛树脂作为原料,从体相对酚醛树脂进行化学改性,经过乳化成球、热处理制备出氨基修饰的活性炭球。叁聚氰胺改性酚醛树脂所得活性炭球的孔结构性能并无明显的提高,但是极大地改善其吸附甲醛性能。主要原因是氨基化学吸附能力提高了脱除性能。(本文来源于《当代化工研究》期刊2018年08期）

贺少蕊[4]（2018）在《活性炭球负载SnO_2基杂化阻燃剂的制备及其阻燃应用》一文中研究指出阻燃剂是一种被广泛应用在高分子材料中的添加剂,其目的是为了抑制或延迟火焰传播,防止火灾蔓延。高分子材料其中包括热塑性塑料聚氯乙烯(PVC)和热固性聚合物环氧树脂(EP),由于其独特的性能、卓越的机械强度和良好的性价比,已广泛应用于建筑、交通、食品包装、电子设备、工程等领域。由于这些高分子材料在燃烧时会释放出大量的热同时生成许多有毒有害的烟雾,故其阻燃研究已被广泛关注。无机阻燃剂由于具有热稳定性好、无毒或低毒、环境友好、价格低廉等优点,其应用领域在不断扩大。本文合成了活性炭球(ACS)、活性炭球负载二氧化锡(ACS@SnO_2)和活性炭球负载二氧化锡负载氧化镍(ACS@SnO_2@NiO)阻燃剂。之后,将ACS、ACS@Sn O_2和SnO_2用于阻燃PVC中,通过极限氧指数(LOI)、锥形量热测试(CCT)和热重分析(TG-DTG)探讨了其对PVC阻燃消烟性能的影响。然后将ACS@SnO_2@NiO和次磷酸铝(AHP)应用于EP中,通过LOI,垂直燃烧等级测试(UL-94)探讨了其对EP阻燃性能的影响。并通过TG-DTG、CCT以及残炭的电子扫描显微镜(SEM)照片分析初步研究了其阻燃机理。相关研究内容如下:第一部分,利用沉淀-煅烧法合成了ACS@SnO_2杂化阻燃剂。通过X射线衍射分析(XRD)、红外光谱(FTIR)、X射线光电子能谱分析(XPS)、SEM、透射电子显微镜(TEM)和TG-DTG对杂化阻燃剂的形貌和结构进行了表征。表征结果可知:通过沉淀-煅烧法合成了ACS@SnO_2杂化阻燃剂,其形貌大小均匀,直径在0.4-0.6?m之间,SnO_2较为均匀的分散在了ACS的表面。降低了SnO_2的团聚。生成的SnO_2粒子为5 nm左右的圆球。将合成的ACS、ACS@SnO_2和SnO_2阻燃剂添加到PVC中,并通过LOI、TG-DTG和CCT等研究了体系的阻燃性能,研究结果表明:与阻燃剂ACS和SnO_2相比,合成的杂化阻燃剂ACS@SnO_2的阻燃效果最好,LOI从纯PVC的25.2%上升到28.0%,从CCT的数据看,其最大热释放速率所对应的峰值(PHRR)同纯PVC相比下降了43.3%,并且烟释放速率(SPR)和总烟释放量(TSP)都出现了明显的降低。第二部分,在第一部分的基础上合成了ACS@SnO_2@NiO杂化阻燃剂,运用FTIR、XRD、SEM、和TG-DTG测试对目标产物进行了表征。结果表明:NiO成功的负载在了ACS@SnO_2的表面。将合成的ACS、ACS@SnO_2和ACS@SnO_2@NiO阻燃剂应用到EP中,通过LOI、TG、CCT和UL-94等测试研究了EP复合材料的阻燃性能。由EP复合材料的LOI、TG和CCT数据表明:当阻燃剂的添加量为2 wt%时,添加ACS@SnO_2@NiO阻燃剂的复合材料具有更好的阻燃效果。为进一步使EP材料通过UL-94 V-0级测试,采用了ACS@SnO_2@NiO与AHP协效,最终确定,在100 g EP中,阻燃剂的总添加量为5%时,使用4.5%AHP-0.5%ACS@SnO_2@NiO的配方既可以使得复合材料的UL-94测试达到V-0级,又可以使复合材料的隔热抑烟效果更加优异。CCT测试结果显示:4.5AHP-0.5ACS@SnO_2@NiO/EP复合材料在热释放和生烟量方面大大降低,燃烧结束后剩炭率明显提高,与纯EP相比,其PHRR和TSP分别下降了27.5%和32.4%,质量损失率MLR提高了14.7%。(本文来源于《河北大学》期刊2018-06-01）

程雪松,刘卓洋,孔祥鹏[5]（2018）在《CaO修饰酚醛树脂基活性炭球的制备及其催化废油脂酯交换反应研究》一文中研究指出随着全球石化资源的日益短缺,发展可再生能源具有成本低、效率高和绿色环保等一系列优点。本文以球状活性炭为载体,采用等体积浸渍法成功制备得到了碱金属修饰的CaO/活性炭球(Phenolic resin-based Activated Carbon Spheres,ACS)催化剂,并应用于催化废油脂酯交换反应。通过调控单一反应因素,系统研究了反应体系中醇/油摩尔比、催化剂用量、反应时间和反应温度对于催化剂反应性能的影响规律。于催化反应条件:催化剂CaO组分含量为8.0 wt%、n(醇)∶n(油)=15∶1,催化剂质量分数=5.0 wt%,t(反应时间)=2h,T(反应温度)=65℃,催化活性最佳;废油脂转化率为90.3%。此外,催化剂可以多次重复使用,显现出优异的稳定性。(本文来源于《山西能源学院学报》期刊2018年01期）

侯佳玲,惠岚峰,刘鹏涛[6]（2017）在《磺化活性炭球在废油脂制生物柴油中催化性能的研究》一文中研究指出采用间乙基苯酚和甲醛为原料制备介孔结构的炭微球,并对其进行磺化处理,得到了表面富含磺酸基的磺化炭微球。通过扫描电子显微镜、红外光谱以及N2吸附-脱附对其结构及性能进行了表征,并考察了反应条件对其催化废油脂酯交换反应性能的影响。实验结果表明:当催化剂用量为废油脂质量的3%,醇油摩尔比为15∶1,反应时间为12 h,反应温度为135℃时,废油脂转化率为100%,且收率可达95.97%。(本文来源于《现代化工》期刊2017年01期）

马清亮,王艳华,宋雯,马建超,张长明[7]（2015）在《树脂基活性炭球的制备及其二苯并噻吩吸附性能》一文中研究指出采用间乙基苯酚和甲醛为反应单体,乙二醇和聚乙二醇为添加剂,利用悬浮聚合和水蒸气活化制备出不同孔结构的活性炭球。通过场发射扫描电子显微镜和孔结构全自动物理吸附仪对样品的形貌和结构进行表征分析;并采用含有二苯并噻吩的正辛烷溶液作为模型油,对所制备的活性炭球的二苯并噻吩吸附性能进行评价。结果表明:添加乙二醇和聚乙二醇提高了活性炭球的比表面积和孔容,改善了活性炭球的孔结构,活性炭球的最高比表面积和总孔容分别为1 504m2/g和0.71cm3/g;活性炭球对二苯并噻吩的吸附容量增加,孔径为0.6~1.2nm的孔容对二苯并噻吩吸附能力起决定作用。(本文来源于《太原理工大学学报》期刊2015年02期）

刘卫民[8]（2012）在《陶瓷-活性炭球为载体的CWAO催化剂》一文中研究指出以陶瓷-活性炭球为载体制备载Ru催化剂,用于催化湿式氧化(CWAO)法处理酚醛树脂废水,考察了陶瓷-活性炭球载体、Ru负载量和陶瓷球宏孔孔径等对催化剂的催化活性和稳定性的影响。实验结果表明,催化剂催化活性的顺序为:Ru/KC-120>Ru/KC-80>Ru/KC-60>KC-120>无催化剂。在200℃,氧气分压为1.5 MPa等条件下,催化湿式氧化酚醛树脂废水,3%Ru/KC-120催化剂表现良好的催化活性与稳定性,在120 min内,COD和苯酚去除率分别达到91%和96%。(本文来源于《环境工程学报》期刊2012年10期）

姜信敏,初茉,徐斌,侯珊珊[9]（2009）在《NaOH活化制备超级电容器用活性炭球电极材料》一文中研究指出以NaOH为活化剂、采用蔗糖水热法,制备超级电容器用高比表面积球形活性炭电极材料。采用标准N2吸附法、SEM和XRD对活性炭的结构进行表征,用恒流充放电测试其在1mol/L Et4NBF4/PC电解液中的电化学性能,并将其与日本商业电容炭YP17进行了比较。结果表明:ζ(NaOH∶活性炭)为5∶1、600℃活化1h制备的球形活性炭比表面积为3261m2/g,其比电容可达156F/g,远大于YP17(108F/g),大电流倍率性能突出。(本文来源于《电子元件与材料》期刊2009年08期）

[10]（1996）在《活性炭球盆法强度的标准试验方法》一文中研究指出本标准以固定号码D3802公布。紧接后面的数字表示最初采纳的年份。若经修改,则表示最后修订的年份。括弧内数字表示最后批准的年份。上角标(ε)表示上次修订或上次批准后编辑已做的改变。(本文来源于《新型碳材料》期刊1996年02期）

### 活性炭球论文开题报告

（1）论文研究背景及目的

此处内容要求：

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。

写法范例：

采用酚醛树脂乙醇溶液、表面活化剂和水在高压釜中成球,经过热处理、浸渍硝酸银和高温煅烧制备出银修饰的活性炭球。实验结果表明,在活性炭球上引入银之后,降低其孔结构参数,但是改善其脱汞性能。主要原因是银催化氧化能力提高了脱汞性能。

（2）本文研究方法

调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

### 活性炭球论文参考文献

[1].李欣,朱传奇,张晓辉,王红强.淀粉基活性炭球的制备及电极材料电化学性能研究[C].2019年第四届全国新能源与化工新材料学术会议暨全国能量转换与存储材料学术研讨会摘要集.2019

[2].宋雯,孙梦娟,张金凤.银修饰活性炭球的脱汞性能研究[J].化工管理.2018

[3].宋雯,孙梦娟,张金凤.氨基修饰活性炭球吸附甲醛性能研究[J].当代化工研究.2018

[4].贺少蕊.活性炭球负载SnO_2基杂化阻燃剂的制备及其阻燃应用[D].河北大学.2018

[5].程雪松,刘卓洋,孔祥鹏.CaO修饰酚醛树脂基活性炭球的制备及其催化废油脂酯交换反应研究[J].山西能源学院学报.2018

[6].侯佳玲,惠岚峰,刘鹏涛.磺化活性炭球在废油脂制生物柴油中催化性能的研究[J].现代化工.2017

[7].马清亮,王艳华,宋雯,马建超,张长明.树脂基活性炭球的制备及其二苯并噻吩吸附性能[J].太原理工大学学报.2015

[8].刘卫民.陶瓷-活性炭球为载体的CWAO催化剂[J].环境工程学报.2012

[9].姜信敏,初茉,徐斌,侯珊珊.NaOH活化制备超级电容器用活性炭球电极材料[J].电子元件与材料.2009

[10]..活性炭球盆法强度的标准试验方法[J].新型碳材料.1996

本文来源: https://www.lw00.cn/article/73214dc4fe1c12ccc9c78c1a.html