# 水体晃动论文-曾智超,邓博尹

导读:本文包含了水体晃动论文开题报告文献综述及选题提纲参考文献，主要关键词:流固耦合,渡槽,有限元,地震响应

### 水体晃动论文文献综述

曾智超,邓博尹[1]（2019）在《基于流固耦合模型下水体晃动对渡槽抗震性能的影响》一文中研究指出本文基于有限元软件Ansys,利用叁维声学单元FLUID30反映渡槽内水体受到固体边界的反射与吸收作用,模拟了位移—压力(ui,p)理论下的流固耦合作用,选取叁种典型工况对渡槽的自振频率进行分析,证明槽内水体晃动有利于提高渡槽的抗震性能。基于模态分析的结果,对渡槽进行反应谱动力响应分析,表明水体晃动有利于减小渡槽非地震向的位移,进一步研究渡槽在典型工况下位移和应力的分布规律,为渡槽的优化设计和施工质量管理提供依据。(本文来源于《珠江水运》期刊2019年19期）

李立,王泽军[2]（2014）在《考虑水体晃动的水塔结构抗震性能分析》一文中研究指出传统的水塔结构设计都忽略了水箱中水的晃动作用,把水当成质量块进行处理。本文将水箱中的水体当成一个TLD(调谐液体阻尼器),来考虑水的晃动作用,利用有限元模拟,并结合实例对水塔结构进行抗震分析,结果表明水箱中的水有效地减小了水塔结构的地震反应,对于类似的情况,结构设计时宜予以一定的考虑和分析。(本文来源于《特种结构》期刊2014年05期）

李秀华,王庆,贺万莹[3]（2014）在《渡槽水体受激晃动特性的实验与数值研究》一文中研究指出针对液体在晃动条件下产生的晃动动力响应问题进行了研究。研究采用物理实验模型与数值模型相结合的方法。物理模型部分对支撑结构上安装储水箱,并在振动台上进行加载;数值模型部分利用近年来发展起来的一种求解偏微分方程的新兴数值方法——基于径向基函数的近似特别解方法(the method of approximate particular solutions,MAPS)。对水槽侧壁上动水压力的最大值分布进行了计算研究,并将有计算得到的结果与解析解进行了对比研究。研究表明:LMAPS方法可以准确描述液体晃荡的形态与压力;并且具有较高的求解效率,有望为实际工程提供可靠参考意见。(本文来源于《科学技术与工程》期刊2014年19期）

彭维东,柴军瑞[4]（2014）在《水体的晃动作用对渡槽自振频率的影响》一文中研究指出渡槽作为一种输水建筑物,槽壳中的水体晃动作用会对渡槽的自振频率产生一定的影响,文章采用大型通用有限元软件ADINA对槽壳内无水、有1/2设计水深水的槽壳和有设计水深水的槽壳3种工况进行模态计算,并将3种工况下的频率进行对比分析,可以得出水体的晃动具有降低结构自振频率的特性。(本文来源于《西北水电》期刊2014年02期）

彭维东,柴军瑞[5]（2013）在《水体的晃动作用对渡槽自振频率的影响》一文中研究指出渡槽作为一种输水建筑物,槽壳中的水体晃动作用会对渡槽的自振频率会产生一定的影响,本文采用大型通用有限元软件ADINA对槽壳内无水、有一半设计水深水的槽壳和有设计水深水的槽壳叁种工况进行模态计算,并将叁种工况下的频率进行对比分析,可以得出水体的晃动具有降低结构自振频率的特性。(本文来源于《现代水利水电工程抗震防灾研究与进展(2013年)》期刊2013-09-21）

李立,王泽军[6]（2013）在《考虑水体晃动的水塔结构抗震性能分析》一文中研究指出传统的水塔结构设计都忽略了水箱中水的晃动作用,把水当成质量块进行处理。将水箱中的水体当成一个TLD(调谐液体阻尼器),考虑水的晃动作用,根据有限元模拟分析,并结合实例对水塔结构进行抗震分析,得出水箱中的水有效地减小了水塔结构的地震反应,结构设计时应予以一定的考虑。(本文来源于《工业建筑》期刊2013年S1期）

季日臣,许涛,苏小凤,唐艳[7]（2012）在《考虑水体晃动的多槽式渡槽结构地震反应研究》一文中研究指出为分析水体晃动对多槽式渡槽结构动力特性的影响,基于流固耦合理论,以南水北调中线工程某双槽式渡槽为例进行研究。应用Westerguard水体附加质量法模拟水体与结构的动力相互作用,采用MIDAS/CIVIL计算软件对该双槽式渡槽的自振特性和地震反应进行有限元计算,分析水体对渡槽动力特性的影响。并选用具有隔震和耗能双重功能的摩擦摆支座对大型渡槽结构进行隔震研究。计算结果表明,摩擦摆支座纵横向隔震能够大幅减小墩顶位移和墩底内力,从而满足结构的抗震需求。(本文来源于《中国安全科学学报》期刊2012年10期）

聂利英,施晓丽[8]（2010）在《矩形槽内水体大幅晃动分析中截断误差影响范围判断方法探讨》一文中研究指出液体大幅晃动是目前CFD研究中一个热点。在CFD中,偏微分方程离散所产生的截断误差是主要的误差来源,且与网格尺度密切相关。本文首先从理论上介绍了截断误差的产生过程,由此过程可知截断误差与物理粘性的作用具有类似性。以此概念为基础,根据液体晃动动力响应的特点提出了在液体大幅晃动分析中,如何通过对物理粘性系数的参数敏感性分析,判断截断误差的作用范围从而判断计算精度是否满足要求的方法,最后与现有试验资料进行对比校核,验证了该方法的实用性。(本文来源于《计算力学学报》期刊2010年04期）

刘哲[9]（2010）在《渡槽结构考虑水体晃动的多点地震输入分析》一文中研究指出本文主要探讨了大型渡槽结构体系在强地震作用下,渡槽内水体的大幅度晃动以及水体与槽壁的动力相互作用所形成的强流体固体动力耦合,以及大跨度渡槽结构各支承点跨越不同类型的场地,多支承点不同激励的行波效应问题,得出了一些有意义的结论,为大型渡槽结构的抗震研究提供一定的参考。本文首先采用频率积分法的Trifunac方法对所选的地震波加速度时程曲线来进行0轴修正,消除求解速度时程和位移时程由于积分误差累积造成的基线漂移。为渡槽结构进行地震时程分析做相应的准备。其次,对渡槽结构进行了动力特性分析研究,结构的动力特性主要包括结构的自振频率和振型等一些基本参数。自振频率是结构动力特性的指标,同时也是判别结构是否会发生共振的依据。通过对结构自振特性的分析判断了渡槽结构模型的合理性。最后对渡槽内的水体应用任意拉格朗日一欧拉法进行了流固动力耦合的非线性描述,将渡槽的支撑点与非支撑点分别考虑,建立了渡槽结构一致地震输入模型和多点地震输入模型,分析了强地震作用下渡槽内水体的大幅晃动,渡槽结构的不同支撑点的输入具有时间差效应的多点输入问题对渡槽结构的影响。分析结果表明：1、结构与流体之间的相互作用就会使结构产生类似于TLD(调谐液体阻尼器)的效应。这样渡槽内的水体能给结构提供更大的阻尼,改善结构的能量耗散,与空槽模型相比能够明显的减小结构的最大位移。2、不同波速的多点地震输入都对大跨度渡槽的动力响应有着明显的影响,不同的输入使得槽内的水体晃动幅度减小,但结构中的应力分布却明显增大,主要是各支撑点地震输入时间间隔变化,导致跨端截面底面中心两端点的相对位移变化,地震波速越小时,引起的应力变化越大,由于渡槽是一种重要的输水建筑物,当相邻跨处两渡槽横截面相对位移过大时,会造成伸缩缝止水橡胶带的破裂,从而大量漏水,危及渡槽的安全。在渡槽设计时应充分考虑这一因素对渡槽的影响。本文考虑不同的过水深度并建立一致地震输入模型和多点地震输入模型,分析结果表明：1、随着渡槽内水体增加时,渡槽结构跨中截面的最大位移是先减小后增大；当槽内无水时,跨中截面的位移值最大；这因为计算模型考虑了流体、固体之间的相互作用,当输入的地震波速越小,结构两端所受到激励间隔的时间就越长,结构与流体之间的相互作用就会使结构产生阻尼效应。这样渡槽内的水体能给结构提供更大的阻尼,改善结构的能量耗散,能够明显的减小结构的最大位移；2、随着渡槽内水体增加时,渡槽结构跨端截面的最大位移是随之增大；这是由于随着水位的增加,渡槽结构的上部质量增大,从而使作用槽体上地震作用增大的缘故；当槽内无水时,跨中截面的位移值最小；这是因为渡槽结构的槽体与槽墩采用铰接的处理的方法,地震动时结构和流体相互作用降低了渡槽结构的动力响应；所以通过以上分析可知,在对像渡槽这种大跨结构进行抗震分析时,应该考虑不同过水深度在地震作用下对结构所产生的影响。(本文来源于《西安理工大学》期刊2010-03-01）

高辉,赵金城,尚春雨[10]（2007）在《地震作用下池壁厚度变化对水体晃动的影响》一文中研究指出采用有限元分析软件——ANSYS,在考虑水和池壁之间相互作用的基础上,对水体在地震加速度激励下的动力响应进行了分析。通过研究不同水深情况下池壁厚度对水面波高的影响,得出池壁达到一定的厚度后,其厚度的增加对波高的影响可忽略不计,即认为池壁是完全刚性的结论。(本文来源于《四川建筑科学研究》期刊2007年05期）

### 水体晃动论文开题报告

（1）论文研究背景及目的

此处内容要求：

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。

写法范例：

传统的水塔结构设计都忽略了水箱中水的晃动作用,把水当成质量块进行处理。本文将水箱中的水体当成一个TLD(调谐液体阻尼器),来考虑水的晃动作用,利用有限元模拟,并结合实例对水塔结构进行抗震分析,结果表明水箱中的水有效地减小了水塔结构的地震反应,对于类似的情况,结构设计时宜予以一定的考虑和分析。

（2）本文研究方法

调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

### 水体晃动论文参考文献

[1].曾智超,邓博尹.基于流固耦合模型下水体晃动对渡槽抗震性能的影响[J].珠江水运.2019

[2].李立,王泽军.考虑水体晃动的水塔结构抗震性能分析[J].特种结构.2014

[3].李秀华,王庆,贺万莹.渡槽水体受激晃动特性的实验与数值研究[J].科学技术与工程.2014

[4].彭维东,柴军瑞.水体的晃动作用对渡槽自振频率的影响[J].西北水电.2014

[5].彭维东,柴军瑞.水体的晃动作用对渡槽自振频率的影响[C].现代水利水电工程抗震防灾研究与进展(2013年).2013

[6].李立,王泽军.考虑水体晃动的水塔结构抗震性能分析[J].工业建筑.2013

[7].季日臣,许涛,苏小凤,唐艳.考虑水体晃动的多槽式渡槽结构地震反应研究[J].中国安全科学学报.2012

[8].聂利英,施晓丽.矩形槽内水体大幅晃动分析中截断误差影响范围判断方法探讨[J].计算力学学报.2010

[9].刘哲.渡槽结构考虑水体晃动的多点地震输入分析[D].西安理工大学.2010

[10].高辉,赵金城,尚春雨.地震作用下池壁厚度变化对水体晃动的影响[J].四川建筑科学研究.2007

本文来源: https://www.lw00.cn/article/7333ff3df87f05bd4755c931.html