# 烧结多孔介质论文-杨德志,卢新伟,曹文炅,周照耀

导读:本文包含了烧结多孔介质论文开题报告文献综述及选题提纲参考文献，主要关键词:烧结不锈钢,多孔介质,流动阻力,预测模型

### 烧结多孔介质论文文献综述

杨德志,卢新伟,曹文炅,周照耀[1]（2014）在《烧结不锈钢颗粒多孔介质单相流阻力特性研究》一文中研究指出对烧结不锈钢颗粒多孔介质的单相流阻力特性进行试验研究,根据孔隙率的大小选择简单堆积颗粒方式作为模拟的单元模型,在此几何模型上设定对称边界,在孔隙尺度下通过求解标准N-S方程及k-ε紊流模型对其进行数值研究。分析了单相流流经烧结不锈钢颗粒多孔介质后的单位压降与等效雷诺数的关系,并基于实验数据拟合出了表征多孔材料流动压降与颗粒直径、流速、孔隙率的Tadrist关系式中的两个常系数。完整的Tadrist关系式可以作为烧结不锈钢颗粒多孔介质内流动阻力在宏观尺度上的预测模型。(本文来源于《机械设计与制造》期刊2014年01期）

袁伟,汤勇,杨晓军,刘彬,万珍平[2]（2013）在《多孔金属纤维烧结毡的制造、表征及其用于直接甲醇燃料电池传质控制介质的特性(英文)》一文中研究指出基于多齿刀具切削连续型金属长纤维及高温固相烧结技术,对多孔金属纤维烧结毡(PMFSF)的制造工艺、表征及性能进行研究,并将其应用于被动式自呼吸直接甲醇燃料电池阳极,作为传质控制介质以缓解甲醇穿透而造成的负面影响。与商业化多孔金属纤维烧结毡相比,利用该工艺制得的PMFSF具有较大孔径,孔径分布呈现多峰极化特性,纤维呈随机非规则排列,表面粗糙,因而可获得较大的传质阻力及疏水性。结果表明,采用PMFSF作为电池阳极传质控制介质,能够实现反应物和产物传递过程的平衡管理,因而使电池性能得到显着提升。当PMFSF的孔隙率为70%,甲醇浓度为4mol/L时,电池的性能达到最优。(本文来源于《Transactions of Nonferrous Metals Society of China》期刊2013年07期）

丁亮,马杰,王建华[3]（2012）在《烧结多孔介质渗透特性的实验研究》一文中研究指出为研究非均质多孔介质的渗透特性,以高温合金粉末烧结多孔介质为实验基体,分别以纯净的空气、水和乙醇作为流通介质,实验研究流体穿过多孔介质平板的驱动力与其运动特性之间的关系,分析非均质多孔介质在单相流状态下的渗透特性,并重点展示和研究了几种非达西现象。气体实验结果展示了两种明显的非达西现象:低流速前达西区(pre-Darcy)和高流速惯性阻力区(non-Darcy);液体实验结果展示了瞬态的非达西现象,即:液体穿透基体的瞬间需要一个驱动力峰值,而当液体穿过基体这一峰值立刻消失;不同液体与微孔固体壁面的粘性作用不同,可能导致高粘性流体所需驱动力反而小于低粘性流体。通过经典渗透率公式拟合实验数据的偏差分析,提出完善达西公式的建议。(本文来源于《力学季刊》期刊2012年03期）

余海涛,吴晓敏,曾令玉,姜培学,王维城[4]（2012）在《烧结/堆积床多孔介质流动沸腾换热实验研究》一文中研究指出本文实验对比研究了0.3 mm、0.5mm、0.7 mm叁种粒径的铜颗粒烧结与堆积床多孔介质中的流动沸腾换热,主要研究了入口流速、热流密度、加热方位及粒径对流动沸腾换热的影响,以及多孔介质中的沸腾滞后。实验结果表明:大入口流速、低热流密度、下方加热以及小粒径时加热壁面的过热度较低,即有利于沸腾换热;本实验所用烧结多孔介质壁面过热度高于堆积床多孔介质,其原因是内部含有闭孔。(本文来源于《工程热物理学报》期刊2012年05期）

丁亮[5]（2012）在《烧结多孔介质材料发汗冷却的研究》一文中研究指出随着航空航天技术的飞速发展,近空间、长航时、高超声速飞行器的研究成为热点。高超声速飞行器的工作热环境极其恶劣,如推进系统内燃烧导致的超高温环境,在近空间飞行时飞行器前缘面临的极高气动热。因此,发汗冷却作为一种最有效的主动热防护技术成为航空航天领域的热门课题。在无冷却介质相变的发汗冷却中,以空气作为冷却介质,采用红外测温的方法,分别对不锈钢和金属-陶瓷烧结多孔平板试验件的发汗冷却特性开展实验研究。在不锈钢多孔平板在低温下发汗冷却实验中,通过对沿主流方向的下游温度的测量,分析了冷却介质边界层沿着主流方向的发展规律；在金属-陶瓷多孔平板的高温发汗冷却实验中,通过对平板热端面的温度测量,给出了沿主流方向温度的发展规律,并分析了主流工况、冷却流的注入率对于平板发汗冷却效率的影响规律。为研究非均质多孔介质的渗透特性,以烧结多孔介质为实验基体,分别以纯净的空气、水和乙醇作为流通介质,实验研究流体穿过多孔介质平板的驱动力与其运动特性之间的关系,分析非均质多孔介质在单相流状态下的渗透特性,并重点展示和研究了叁种非达西现象,通过对经典渗透率公式拟合实验数据的偏差分析,提出完善达西公式的建议。液态冷却介质具有高相变潜热、存储空间小、输送代价低的特点,开展具有液体冷却工质相变的发汗冷却基础实验研究,根据主流参数的变化,通过调节冷却水的注射量将相变位置控制在烧结多孔介质结构内部,研究高温气流横掠烧结多孔介质平板结构时的发汗冷却特性。探讨了具有相变发汗冷却的力学特性,分析了受毛细力影响的驱动压力降不同于常温下的变化规律；在考量相变发汗冷却效果时,引入平板表面的冷却效率作为评价标准,分析了热流密度对冷却效率的影响规律。在相变发汗冷却基础问题实验研究的基础上,模拟真实工况,在主流马赫数2.19,总压0.14Mpa,热流密度1.4MW/m2电弧加热风洞中,以水为发汗冷却工质,开展烧结多孔介质平板的相变发汗冷却模拟实验研究,讨论发汗冷却过程出现传热恶化现象时,冷却水的温度、平板底温以及腔内压降的相互作用机理,并分析在极高热流密度条件下,冷却腔内压降在驱动力和相变毛细力共同作用下的变化规律。(本文来源于《中国科学技术大学》期刊2012-05-01）

曹小林,郑平,晏刚,马贞俊[6]（2004）在《烧结双多孔介质中沸腾换热的实验研究》一文中研究指出对由铜粉烧结而成的叁种双多孔介质结构进行了沸腾换热的实验。为了便于比较,同时对两种单多孔介质进行了沸腾换热实验。结果发现:当双多孔介质的微孔径和单多孔介质的孔径相同时,双多孔介质的换热系数和临界热流密度比单多孔介质高得多;对于同样微孔径的双多孔介质,存在最佳的粗孔径,其换热系数和临界热流密度最大;当逆静水压头减小的时候,换热系数和临界热流密度增加。(本文来源于《宇航学报》期刊2004年06期）

[7]（1985）在《新型过滤介质——烧结聚乙烯多孔材料》一文中研究指出一般化工生产大多少不了分离、过滤操作,火炸药生产主要是化工操作,除了主要的化学反应过程外,也都有分离、结晶、过滤等物理化学操作工艺,如硝化棉、梯恩梯即是如此。(本文来源于《火炸药》期刊1985年04期）

[8]（1978）在《多孔烧结聚氯乙烯过滤介质的应用》一文中研究指出本刊77年第5期介绍了青田温溪鞋革塑料厂的《多孔烧结聚氯乙烯过滤介质》一文后,很多应单位去信该厂了解有关应用情况,为此,现将广州市立德粉厂应用多孔烧结聚氯乙烯过滤介质沉淀硫酸钡的情况介绍于下,供参考。(本文来源于《科技简报》期刊1978年05期）

[9]（1977）在《多孔烧结聚氯乙烯过滤介质应用于沉淀硫酸钡情况介绍》一文中研究指出过滤是化工生产中重要的基本单元操作之一。例如我厂立德粉的生产从原料到成品直到叁废处理,要经过13道分离过滤操作,其中大部份是用板柜压缩机,叶片抽滤机,有的还用自然过滤,这些陈旧落后的设备,已不能适应生产的发展,迫切需要改革。几年来,由于“四人帮”的破坏,技术革新工作受到严重干扰,英明领袖华主席为首的党中央一举粉碎了“四人帮”的篡党夺权阴谋,提出了抓纲治国的伟大战略决策,最近又(本文来源于《广州化工》期刊1977年03期）

[10]（1977）在《多孔烧结聚氯乙烯过滤介质简介》一文中研究指出多孔烧结聚氯乙烯过滤介质(简称多孔PVC),是一种新型过滤介质。由上海医药工业研究院子1969年开始向国内各工业部门推广使用,同时继续进行研究与改进。目前,这种过滤介质已在国内不少工业部门(化工、轻工、冶金、机械、矿山、运输等)得到应用。应用范围有:(本文来源于《广州化工》期刊1977年02期）

### 烧结多孔介质论文开题报告

（1）论文研究背景及目的

此处内容要求：

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。

写法范例：

基于多齿刀具切削连续型金属长纤维及高温固相烧结技术,对多孔金属纤维烧结毡(PMFSF)的制造工艺、表征及性能进行研究,并将其应用于被动式自呼吸直接甲醇燃料电池阳极,作为传质控制介质以缓解甲醇穿透而造成的负面影响。与商业化多孔金属纤维烧结毡相比,利用该工艺制得的PMFSF具有较大孔径,孔径分布呈现多峰极化特性,纤维呈随机非规则排列,表面粗糙,因而可获得较大的传质阻力及疏水性。结果表明,采用PMFSF作为电池阳极传质控制介质,能够实现反应物和产物传递过程的平衡管理,因而使电池性能得到显着提升。当PMFSF的孔隙率为70%,甲醇浓度为4mol/L时,电池的性能达到最优。

（2）本文研究方法

调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

### 烧结多孔介质论文参考文献

[1].杨德志,卢新伟,曹文炅,周照耀.烧结不锈钢颗粒多孔介质单相流阻力特性研究[J].机械设计与制造.2014

[2].袁伟,汤勇,杨晓军,刘彬,万珍平.多孔金属纤维烧结毡的制造、表征及其用于直接甲醇燃料电池传质控制介质的特性(英文)[J].TransactionsofNonferrousMetalsSocietyofChina.2013

[3].丁亮,马杰,王建华.烧结多孔介质渗透特性的实验研究[J].力学季刊.2012

[4].余海涛,吴晓敏,曾令玉,姜培学,王维城.烧结/堆积床多孔介质流动沸腾换热实验研究[J].工程热物理学报.2012

[5].丁亮.烧结多孔介质材料发汗冷却的研究[D].中国科学技术大学.2012

[6].曹小林,郑平,晏刚,马贞俊.烧结双多孔介质中沸腾换热的实验研究[J].宇航学报.2004

[7]..新型过滤介质——烧结聚乙烯多孔材料[J].火炸药.1985

[8]..多孔烧结聚氯乙烯过滤介质的应用[J].科技简报.1978

[9]..多孔烧结聚氯乙烯过滤介质应用于沉淀硫酸钡情况介绍[J].广州化工.1977

[10]..多孔烧结聚氯乙烯过滤介质简介[J].广州化工.1977

本文来源: https://www.lw00.cn/article/733a9ad9dbf649ea41e237f3.html