# 浅析电力工程中输电线路施工技术及管理甘志伟

佛山市劲能电力工程有限公司

摘要：电力工程在高速发展经济社会中起著不可替代的作用，也是现代经济社会发展的支柱产业。电力行业基本营运项目中，输电线路一直都是是传送电力的主要途径，且十分重要。所以提高电力工程输电线路的施工技术和管理水平十分必要，也是人类社会不断发展的必然趋势。

关键词：电力工程；输电线路；施工技术；管理

我国电力工程得到了迅速发展，基本上满足了全国供电需求。但是，在输电线路施工中仍存在着一定的问题，亟待电力相关部门进行解决。输电线路的施工是连接发电厂与变电站、变电站相互之间的有效途径，担负输配电能的任务，电力部门必须重视此环节。

1输电线路基础施工技术

1.1基础工程施工技术

一般情况下，电力工程施工中基础工程占有相对较大的比重，基础工程的投资一般占电力输电线路施工投资的10～35%，工期约占总工期的20～50%，因为我国南北土质差异性较大，所以在基础工程施工中，要因地制宜，根据不同地区的地质情况，结合施工设计要求，选择合适的施工方式，并且严格按照施工设计进行施工，就基坑开挖来说，开挖方式一般是人力、机械两种，并且基础施工严禁爆破施工，保护基础的完整性。但目前我国电力施工方面，主要是采用人力方式。土坑、流动性淤泥坑在开挖的时候，应进行施工保护工作，采用阶梯式边坡、板桩或木桩支挡坑壁、锚定式钢板支撑、短桩横隔板支撑、袋装土护壁等方式；泥水坑或流沙坑在开挖的时候，则一般采用集水坑降水法、井点降水法进行保护。

1.2架线

在针对杆塔间距不同的山地地区，架线的方式自然存在一定差异。对于跨越35kV及以下的线路就可以用到拖地展放的架线形式，拖地展放不需要专业设备，线路直接拖在地上行进，这就显得十分简单，但是由于线路直接与地面接触，线路的磨损就会十分严重，并且由于没有机器的帮助，直接由人力拖动行进，使得拖地展放需要大量的人力，效率也会因此较低。对于跨越其他高电压等级线路和跨越森林的线路，线路展放就必须得是张力展放。张力展放不能让导线拖地，通过牵张器械始终保持线路有一定的张力，从而对交叉物有一定的安全距离。张力展放能够保证线路的展放质量，并且效率也较高，但是施工器械昂贵且笨重。对于牵引绳的展放，我们使用无人机，安全、经济、快捷。

1.3塔杆施工

塔杆施工要从施工地区的地形、间距、交通情况、材料选择等方面考虑。对于新技术、新模式的应用要经过科学实验之后才能在实际工作中使用。从力学的角度来分析，塔杆受到的力主要有两种类型。其一是直线型，其二是耐张型。塔杆的选择要考虑到受力、经济、维护、可靠、安全等方面的因素。塔杆常见的有钢筋混凝土与预应力混凝土以及铁塔。前者应用主要是在平地、丘陵，交通运输便利，施工也较为方便。后者主要适用于交通条件差，施工存在一定困难的区域。塔杆在施工过程中要注意到安全问题，对于铁塔而言，受到地形的限制，垂直档距大，杆塔组立环节要保障现场有足够的安全设施，工作条件要达到一定的安全系数，避免在工作地过程中由于主观因素导致的设备及人员事故。在综合各方面因素基础上考虑对材料的选择，如，由于载荷带来的形变，避雷措施等。

2加强输电线路管理的措施

2.1提高管理人员素质和技能

管理人员的素质是输电线路施工管理中的重要元素。要想提高管理水平，必须提高管理者的专业技术水平。施工单位可以采取请进来和走出去相结合的方式提高管理者的专业技术水平，首先，充分吸收和学习国内外先进知识，对管理者进行相应的培训，提高其技能知识。其次，广泛利用大型工程建设的实践端丽机会，走出去学习知识和技能，提高管理水平。

2.2加强与政府执法部门的密切配合

为了保护电力设施，需要政府职能部门大力支持，加大处罚、打击破坏、盗窃电力设施力度，严惩蓄意破坏的犯罪分子，依法保护电力设施安全。

2.3使用现代先进技术

电力工程建设要紧跟时代科技发展，积极采用各种现代化、信息化的管理软件来提高管理效率。现在有专业的工程项目管理软件，能够对工程进度、质量、资源等进行合理控制。还能根据管理目标对施工过程中的人力、物力、财力进行优化配置，提高资源利用率，降低造价。使用先进技术要根据工程需要来选择合适、科学、可行的规划和管理办法，充分利用各种管理软件和信息沟通软件，保证工作程序简化，信息高效传播。

2.4对输电线路组织设计进行编制

输电线路施工程序众多，在施工时，针对工程特点撰写完整的组织设计技术指导文件，对输电线路施工中的各个环节进行指导和控制。指导文件要保证其准确性和专业性，才能对输电线路进行有效控制，保证各个环节中遇到的问题能够根据组织设计中的解决方案进行完善。

2.5加强施工技术与质量管理

施工技术管理贯穿于整个施工过程，施工中的技术措施都要按照所规定的标准和要求进行指定，保证工程质量。对于重点技术措施需要认真学习、仔细研究。

基础工程。输电线路基础工程主要作用是保证杆塔在使用过程中不会发生下沉或者倾倒变形情况，保证输电线路运行的稳定性和安全性。混凝土和钢筋混凝土浇制基础是输电线路常用的基础形式，这种基础抗上拔力较大，比较稳固，在施工过程中需要对质量进行严格控制。

杆塔工程的合理性对送电线路建设的速度和经济性，以及供电的可靠性的偶有很大的影响。输电线路杆塔工程主要针对不同的施工条件选择不同的桿塔型式和结构，所以需要对杆塔所在地貌地形、交通运输情况、材料情况进行探测和分析，采用运行可靠的杆塔型式。

架线工程。架线工程包括很多的工作程序，施工管理需要严格按照准备工作、放线导地线连接、迟度观测、附件安装等程序严格进行，不能忽视或者减弱某一环节。布线，是根据不同的被跨越对象选择不同的架线型式。跨越35kv及以上的不停电线路，可以采用高空渡线方法。

2.6建立健全法律法规以及相关的管理制度

无规矩不成方圆，只有建立健全电力工程输电线路施工管理的法律法规以及详细的管理制度，让输电线路的各个部门能够依据规章制度工作并指导日常工作，因而，这就需要政府执法部门以及行政主管部门共同参与完成，让相关的各部门相互帮助，相互配合，共同保障电力工程输电线路施工的正常、安全、高速进行，尤其是对破坏输电线路施工的行为进行行政处罚，对于盗窃输电线路的不法行为进行严厉打击，让人们意识到破坏输电线路施工工程的严重后果。

结论

电力工程作为一项基础工程，承担着为经济发展和人们生产生活输送电源的重要责任，可谓是利国利民的工程，因此，必须要保证输送过程的安全性与稳定性，这就需要在电力工程建设的过程中加强对输电线路施工技术与管理，如果输电线路出现问题，比如漏电，则会造成重大的损失，因为“水火无情，电力亦无情”。在电力工程中一定要加强输电线路施工技术与管理，确保工程质量，不出丝毫的差错，确保电力输送的安全、稳定、正常。

参考文献：

[1]马勘.浅谈电力工程中输电线路施工管理[J].通讯世界，2015，（16）：109-110.

[2]燓友兵.电力工程中输电线路施工项目管理存在的问题及对策分析[J].电子制作，2015，（03）：225.

[3]黄涛.电力工程输电线路施工技术分析[J].中国高新技术企业，2014，（05）：126-127.

本文来源: https://www.lw00.cn/article/7396424405fc1a9ab182a7a9.html