# 石油化工工艺管道安装工程施工管理的问题及处理措施探微

中国石油天然气管道第二工程有限公司江苏徐州221000

摘要：石油工业是化学工业的重要组成部分，在国民经济发展中起到了不可替代的作用，也是我国的支柱产业之一。石油工艺门类众多，石油化工工艺管道的安装这其中较为重要的一项。保证石油输送，是保证日常石油工业正常运转的前提条件，因此，应重视石油化工工艺管道安装工程质量。为保证我国石油管道输送畅通，确保石油工业稳定运转，文章针对石油化工工艺管道安装工程施工管理中常见的问题进行分析探讨，并提出相应的处理措施。

关键词：管道安装；工程施工；管理问题

引文：在石油化工工艺管道的安装工程中，其建设量比较大、建设周期也较长,所以这对施工团队来讲是一个非常大的挑战。为将石油化工管道的安装质量不断提升,要进一步的对建设过程中的困难进行克服,使建筑技术水平进一步提升,总结建设经验,吸取前人教训,并运用各种有效的措施将风险规避,并进一步加强建设过程中的质量控制,只有这样才能更好地促进管道安装工程的高质量进行。

1石油化工工艺管道安装施工管理中存在的问题

石油化工工艺管道质量好坏对于生产过程中设备能否正常运行起到了决定性作用，施工单位应注意以下环节，防止因管道安装事故造成重大损失。石油化工工艺管道安装过程中,势必会遇到各种各样的问题,这些问题的存在势必将会给施工建筑工程带来不利的影响。为此,我们要不断克服这些难题,确保管道建设质量,为石油运输创造一个良好的环境。

1.1 管段制作问题

石油化工工艺管道安装工程对管段的制作精度有十分高的要求，对管口坡度、管道长度、管道半径、管口形式等参数都有着十分精确的要求，若管段制作产生的偏差，则会严重影响到施工质量。目前我国石油化工工艺管道管段制作管理仍不完善，在管段制作方面失误频发。

1.2 焊接问题

焊接质量直接影响到石油化工工艺管道安装质量，进而影响到整个石油化工工业的日常运转。焊接问题简单而又复杂，焊接工人在石油化工工艺管道安装中扮演着十分重要的角色，焊接工人技术水平，综合素质以及工作态度都会对管道安装工程产生直接影响。但就目前情况来看，为降低施工成本，有些施工单位会采用较为廉价的低素质焊接人员，这就为施工质量埋下了隐患，且由于人员素质不高，焊接合格率也令人不甚满意，还会拖慢工程进度，造成损失。

1.3 管道防腐问题

受石油化工行业的特殊性左右，其工厂大部分都处于土壤质量较差的地区，伴随石油化工产业的运行，周围土壤也会因受到影响而富含酸，碱，盐等腐蚀性物质，这会对深埋于地下的管道造成严重的危害，造成管道损伤，降低其使用年限，如果对这种情况不予理睬，久而久之，会造成管道破裂而引发事故，对当地居民的生活环境造成污染，影响居民的身体健康。

1.4 阀门安装问题

目前，石油化工工业管道安装工程中阀门安装质量存在许多缺陷，施工单位应予以重视。阀门的安装是管道安装工程中的重中之重，直接影响到管道安装工程的质量。做好阀门的安装和维护工作，是保证管道安装质量在重要因素。

1.5 工程施工变更问题

在实际管道安装中的不确定因素有很多，这就造成了石油化工工艺管道安装工程的设计方案往往会与实际安装情况相不符，需要现场变更施工方案，而现场变更施工方案，不仅会提高施工成本，加大施工难度，同时也会对施工质量造成影响。由于偶然因素不可把握，我们只能尽量在施工的变更中多花心思，在施工变更前要进行充足的考虑，以保证施工变更后的工程质量，有效减少变更次数，避免因不合理的变更而造成成本的浪费。

2石油化工工艺管道安装工程施工管理处理办法

针对以上各种问题，我们只能尽量通过加强管理的手段来改善石油化工工艺管道安装施工现状，下面是笔者给出的建议及对策：

2.1 加强管段审查验收

首先，施工单位一定要重视管段本身的质量问题，设计问题。在完工交付审查之前，一定要将管段与设计图纸进行校对，确定各管段是否能满足设计使用要求，防止因设计不当或没有按照要求施工而引发问题。同时在投入施工前一定要对管段进行必要测试，并及时记录测试结果，填写书面报告，对存在问题的管段进行及时上报，详细排查，积极应对，做好检验工作。最后，负责验收的部门还要对管段进行抽检，确保管段真正合格后方能投入使用。

2.2 提高焊接合格率

要想提高焊接合格率，就要从两方面入手：一是要重视焊接材料和焊接工艺的选择，应视现场管线的材质等因素选择焊接材料，并根据现场环境，选择焊接工艺，以提高焊接质量；二是要提高焊接工人的技术水平及综合素质，定期进行培训和考核，使其能够出色高效的完成焊接工作，避免因焊接问题而对整个管道施工工程造成不良影响。

2.3 完善防腐工程

要重视管道防腐问题，在设计之初就要对管道进行合理规划，根据所在地区土壤实际情况进行合理科学的防腐规划，在施工过程中进行防腐作业，要根据施工图纸选用正确的防腐材料，要根据现场的实际情况采用正确的防腐工艺。

2.4 重视阀门安装

要做好管道与阀门的连接工作，严把焊接质量，同时要做好防腐保养工作。在管道安装过程中，不仅要重视阀门与管道的连接，还要认真核对阀门连接形式，避免因疏忽大意，施工人员专业水平不高等情况，而造成诸如单向阀门装反，低压阀门与高压管道相接的致命性问题。此外，对需要焊接的阀门，一定要保证其焊接质量。

2.5 合理变更计划

要充分考虑到施工成本，在实际施工过程中，应做好实地勘测，将现场状况与图纸进行对比，进行技术评估，对图纸与现场不符的情况要及时进行反馈，以便于及时发现并解决问题。若因特殊情况要变更施工，则应及时上报并办理合法有效的施工变更手续，以保证施工的合法性与规范性。

2.6将施工人员的工作素质提升

由于安装管道这项工作非常的复杂与艰难,所以，无论是设计人员以及施工建筑人员,都要保证工作人员要具备较高的综合素质,工作人员的工作素质高低将会对施工的质量造成直接的影响。因此，在具体建筑施工前，一定要先检验施工人员的综合素质,进行必要的培训,防止在具体工作之中对施工进程与质量造成影响。还有要对施工人员的责任意识与质量安全意识不断加强,教育施工人员要将自己的工作切实完成,避免玩忽职守,影响最终的结果。

3结束语

石油化工管道的安装工是一项复杂且极易受各类因素影响的工程，在安装过程中会发生许多情况。因此，想要有效提高石油化工管道安装质量，就要提前从管理上入手，防患于未然，在工作过程中不可有丝毫懈怠，对施工环节进行严格把关，以保证石油化工管道安装质量，保障我国石油工业的良好发展。石油管道安装是一项十分艰巨的工作,为了搞质量完成这项任务，要不断克服各种难题,不断提升建筑技术,加强质量的控制,为管道的建设作出贡献。

参考文献

[1]刘放.探讨石油化工工艺管道安装工程施工管理中的常见问题及处理[J].化工管理，2018（2）：92.

[2]王磊.石油化工工艺管道安装工程施工管理中常见问题及处理方法分析[J].中国石油和化工标准与质量，2017，37（16）：57-58.

[3]居风松.石油化工管道施工要求分析[J].石油化工,2008,14.

[4]李运亮.石油化工管道的工厂化预制[J].中国新技术新产品,2010,06.

[5]石慧荣.关于石油化工工艺管道安装工程施工管理中地常见问题及处理分析[J].质量与安全,2016,(11).

[6]卫耕轩.石油化工管道安装工程监理质量控制[J].河南化工,2007,05,018.

本文来源: https://www.lw00.cn/article/739df563c4dd33ab89d3861a.html