# 无功功率检测论文-陈蕾,亓迎川,赵宏涛,胡方舟

导读:本文包含了无功功率检测论文开题报告文献综述及选题提纲参考文献，主要关键词:瞬时无功功率理论,谐波检测,低通滤波器

### 无功功率检测论文文献综述

陈蕾,亓迎川,赵宏涛,胡方舟[1]（2019）在《基于瞬时无功功率理论的谐波检测改进方法》一文中研究指出针对传统基于瞬时无功功率理论的i_p-i_q谐波电流检测算法中低通滤波器难以同时满足响应速度与检测精度要求问题,基于Sa函数特性提出了i_p-i_q检测法的低通滤波器改进方法;根据该方法,结合比例积分环节,优化了该低通滤波器,给出了改进型Sa函数特性低通滤波器改进方法.仿真结果表明,采用基于Sa函数特性的低通滤波器可以提高检测精度;利用改进型Sa函数特性低通滤波器改进方法,能同时提高谐波检测的实时性和准确性.(本文来源于《空军预警学院学报》期刊2019年04期）

王磊,胡文平,时珉,尹瑞[2]（2019）在《光伏电站无功功率控制能力检测及优化方法》一文中研究指出大中型光伏电站应配置无功电压控制系统,具备无功功率及电压控制能力,针对某光伏电站开展无功功率控制能力检测,发现其响应时间、调节精度不满足GB/T 29321-2012《光伏发电站无功补偿技术规范》的要求,分析该光伏电站无功率控制系统性能较差原因,并提出改进措施。对系统优化后再次检测,其响应时间、调节精度满足要求,提升了该光伏电站无功功率控制系统性能,为光伏发电调度提供辅助决策。(本文来源于《河北电力技术》期刊2019年03期）

符旭浩[3]（2019）在《基于改进的瞬时无功功率理论的谐波电流检测方法研究》一文中研究指出随着科技、工业和人类文明的不断进步,非线性电力装置在电力系统中越来越普遍,这使得使电力系统中谐波分量与日俱增,直接威胁电力系统的安全高效运行。针对电网中广泛存在的谐波,目前最常用的方法是采用电力滤波装置对其进行治理,而其治理效果在一定程度上取决于谐波检测水平。谐波检测最常用的方法是基于瞬时无功功率(Instantaneous Reactive Power,IRP)的p-q检测法和i_p-i _q检测法,上述方法可以准确地检测对称叁相电路中谐波,并且具有较好的实时性,然而当叁相电压存在不对称的情况下,该方法是无法准确检测无功电流的。基于上述情况,论文对现有方法进行相应地改进,提出一种改进的基于瞬时无功功率谐波检测方法。论文首先分析谐波基本概念及谐波的危害;研究目前谐波检测的一些方法;分析目前谐波检测方法的适应性及存在的问题。接着研究基于IRP的谐波检测及仿真。对IRP理论及基于IRP的谐波检测方法进行深入研究,给出其理论推导过程,通过理论分析总结目前方法的优缺点,并通过仿真进行进一步地验证说明。仿真结果表明:以IRP为基础的p-q检测法具有较好的效果,可以满足对谐波电流的检测,同时这种检测手段能够很好的响应谐波,然而它只针对电压波形无畸变情况下的叁相平衡系统合适,在波形存在畸变的情况下,检测准确性受到影响。以IRP为基础的i_p-i _q检测法能够在相对比较少的时间完成谐波检测,一般多应用于对速度要求比较快的场景,该方法在波形存在畸变情况下仍然可以高效正确的输出电流及谐波,但当叁相之间的电压存在不对称的情况下,该方法是无法准确检测无功电流的。论文最后针对基于IRP的i_p-i _q方法叁相电压存在不对称的情况,是无法准确检测无功电流的,为了弥补传统方法的不足,对现有方法进行相应地改进,提出改进的谐波检测方法。改进方法采用信号延迟把相应的正负序电压电流进行有效分离,以此来得到正序分量。采取平均值原理得到电流的直流分量,进行相应的坐标变换就可以得到电流信号。通过仿真分析可得,相比于传统方法,改进的方法在叁相电压存在不对称的情况下,对于无功电流的波形的检测依然有较高的准确性。同时改进后的方法与传统方法比较,简化了计算过程,仅需少量计算就能够算出电流信号。改进方法能够实现对零序电流的独立控制,能够有效做到对直流侧上下电容电压的平衡控制,使控制更加灵活可靠。(本文来源于《江苏大学》期刊2019-04-01）

胡智宏,吕志斌,李少轩,张鹤庆[4]（2019）在《基于瞬时无功功率理论谐波检测算法的优化》一文中研究指出叁相四线制并联有源电力滤波器(APF)能实时补偿谐波电流和无功电流,控制器算法作为APF的核心部分,其性能优劣直接影响到APF的补偿效果,而影响控制器性能的关键因素是谐波检测算法和谐波补偿算法。为此首先对不平衡系统中p-q算法存在的问题进行改进,并增加直流侧电压控制的PI调节,然后在dq坐标系下经过Clark-park逆变换,得到与系统谐波相对应的谐波补偿电流,最后用Simulink仿真软件建立APF的仿真模型进行仿真试验。结果表明,基于此控制策略设计出的APF谐波检测更加准确,对系统谐波具备更好的补偿效果。(本文来源于《电工技术》期刊2019年05期）

任雪,郭凤仪,朱连勇,张宏波,方志朋[5]（2018）在《基于瞬时无功功率理论的串联型故障电弧检测方法》一文中研究指出针对叁相用电系统中的串联型故障电弧,利用叁相负载发生单相故障电弧时叁相电流会出现不对称和高次谐波含量增加的特性,提出一种基于瞬时无功功率理论的串联型故障电弧快速检测方法。给出了瞬时无功功率理论提取叁相电流各次谐波的计算过程,并提取了负载电流相邻两工频周期的基波和各次谐波正负序分量的幅值变化倍数作为特征属性,利用决策树构建了故障电弧判别规则,给出了判别逻辑图。经过验证,该方法能够快速、准确地检测出叁相用电系统中的单相串联型故障电弧。(本文来源于《高压电器》期刊2018年07期）

梁雪维,刘桂秋[6]（2018）在《基于瞬时无功功率的微电网谐波检测研究》一文中研究指出为推进电网智能化发展,降低电网对传统化石能源的依赖,微电网等应用分布式可再生能源的新型供能系统应运而生。可再生能源本身的随机性及不确定性导致微电网系统中存在大量的电能质量问题。其中,谐波污染严重影响了用户使用质量,限制了微电网技术的发展。针对微电网中普遍存在的谐波问题,本文采用基于瞬时无功功率理论的i_p-i_q谐波检测法检测微网系统中的谐波电流,为谐波治理提供依据。同时,本文应用Matlab/Simulink软件建立i_p-i_q谐波检测模型,对检测方法的准确性与有效性进行验证。仿真结果显示,在叁相电压不平衡的情况下,i_p-i_q谐波检测法能够准确地检测到谐波电流分量,并且具有动态响应快、实时性好的特点,适用于微电网系统的谐波检测。(本文来源于《第十五届沈阳科学学术年会论文集（理工农医）》期刊2018-06-01）

王凯[7]（2018）在《基于数学形态学的改进瞬时无功功率谐波检测方法研究》一文中研究指出伴随着电力电子技术和现代工业的飞速发展,电力系统中的谐波污染由于大量的非线性设备的引入变得愈来愈严重,电力系统谐波会给电力系统和电力设备带来非常严重的影响,而谐波检测是谐波治理和抑制的前提。基于瞬时无功功率理论的谐波检测方法因其检测电路简单、物理意义明确,已成为当今谐波电流检测的主流算法,因此研究如何提升该谐波检测算法的性能具有重大意义。本文的主要研究内容如下:首先,分析了谐波的产生与危害,以及谐波检测的重要性,论述了国内外对于谐波检测方法的现状和国内外对形态学以及形态学在谐波检测中的研究现状。其次,研究了传统基于瞬时无功功率的基本理论,分析了p、q和ip-iq检测方法,并对ip-iq检测方法中低通滤波器的阶次和截止频率对谐波检测结果的影响做了详细地分析和对比,选择了本文低通滤波器的参数。然后,对数学形态学中的基本运算和性质以及形态滤波算子和结构元素的种类作了分析。对本文采用的扁平结构元素的长度和采样频率对结构元素频域响应的影响作了详细的研究,接着结合本文实验采样频率和滤波截止频率确定本文结构元素的理论长度。最后,结合S函数,给出了本文的形态学滤波器的具体实现步骤,通过形态学滤波器对ip-iq检测方法进行了改进。分别对叁相对称负载和叁相不对称负载两种工况进行了仿真和实验,结果验证了改进后算法的有效性。(本文来源于《安徽大学》期刊2018-05-01）

杨波,郭永喜,韦卫红[8]（2018）在《基于瞬时无功功率理论对谐波电流检测及补偿的MATLAB仿真研究》一文中研究指出随着各种电子器件的广泛应用,大量的谐波和无功电流注入电网,引起电网污染,造成电网电能质量问题日益严重。为了能抑制谐波污染,笔者基于瞬时无功功率理论,通过编程的方式从另一个角度来实现谐波的检测,谐波分析及谐波的补偿,并构建了它们的仿真模型,仿真结果证明了方法的正确性。(本文来源于《红水河》期刊2018年01期）

薛建芳,谢青海[9]（2018）在《船舶电力系统的无功功率分配不均故障实时检测研究》一文中研究指出针对船舶电力系统的无功功率分配不均故障检测,准确性差、抗干扰性差的问题。设计新的船舶电力系统的无功功率分配不均故障检测方法,对无功功率分配不均故障进行划分,提取不均匀分配故障信号特征,设计识别算法,准确的对故障进行定位。实验结果表明,该方法准确性较强,抗干扰性好。(本文来源于《舰船科学技术》期刊2018年04期）

金涛,刘思议[10]（2018）在《一种基于瞬时无功功率的改进p-q谐波电流检测方法研究》一文中研究指出针对传统的谐波检测算法在检测叁相电压对称时效果良好而不对称时存在很大误差的问题,提出一种新型的既适用于叁相电压对称系统又适合叁相电压不对称系统的高精度改进p-q谐波检测方法.该谐波检测方法应用正负序解耦理论提取叁相电压的基波正序电压分量,通过给定的谐波拟合精度与相对误差等指标进行相应的跟踪计算,从而实现谐波电流的准确检测.通过仿真和实验表明,提出的谐波检测方法与传统方法相比具有较大的优势,精度、有效性和抗干扰性能表现良好.(本文来源于《福州大学学报(自然科学版)》期刊2018年01期）

### 无功功率检测论文开题报告

（1）论文研究背景及目的

此处内容要求：

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。

写法范例：

大中型光伏电站应配置无功电压控制系统,具备无功功率及电压控制能力,针对某光伏电站开展无功功率控制能力检测,发现其响应时间、调节精度不满足GB/T 29321-2012《光伏发电站无功补偿技术规范》的要求,分析该光伏电站无功率控制系统性能较差原因,并提出改进措施。对系统优化后再次检测,其响应时间、调节精度满足要求,提升了该光伏电站无功功率控制系统性能,为光伏发电调度提供辅助决策。

（2）本文研究方法

调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

### 无功功率检测论文参考文献

[1].陈蕾,亓迎川,赵宏涛,胡方舟.基于瞬时无功功率理论的谐波检测改进方法[J].空军预警学院学报.2019

[2].王磊,胡文平,时珉,尹瑞.光伏电站无功功率控制能力检测及优化方法[J].河北电力技术.2019

[3].符旭浩.基于改进的瞬时无功功率理论的谐波电流检测方法研究[D].江苏大学.2019

[4].胡智宏,吕志斌,李少轩,张鹤庆.基于瞬时无功功率理论谐波检测算法的优化[J].电工技术.2019

[5].任雪,郭凤仪,朱连勇,张宏波,方志朋.基于瞬时无功功率理论的串联型故障电弧检测方法[J].高压电器.2018

[6].梁雪维,刘桂秋.基于瞬时无功功率的微电网谐波检测研究[C].第十五届沈阳科学学术年会论文集（理工农医）.2018

[7].王凯.基于数学形态学的改进瞬时无功功率谐波检测方法研究[D].安徽大学.2018

[8].杨波,郭永喜,韦卫红.基于瞬时无功功率理论对谐波电流检测及补偿的MATLAB仿真研究[J].红水河.2018

[9].薛建芳,谢青海.船舶电力系统的无功功率分配不均故障实时检测研究[J].舰船科学技术.2018

[10].金涛,刘思议.一种基于瞬时无功功率的改进p-q谐波电流检测方法研究[J].福州大学学报(自然科学版).2018

本文来源: https://www.lw00.cn/article/73a33167b64eac87ea7d57b3.html