# 青海省某铁矿矿区环境空气质量现状监测及评价

赵恒兵1闫宁2叶彬2

1.核工业西藏地质调查院610052；2.四川省核工业辐射测试防护院610052

摘要：为评价某铁矿露天采矿区环境空气质量，依照国家标准的相关要求，对环境空气质量现状监测与评价工作。通过设立监测站开展日均值统计与小时均值统计，对主要污染物SO2、PM10、NO2开展监测评价活动，基本查明SO2、NO2小时平均浓度和PM10、TSP日平均浓度值均低于国家相关标准的要求，表明矿区所在区域目前的环境空气质量较好。

关键词：环境空气质量现状监测与评价小时平均浓度日平均浓度

青海省某铁矿计划建设年开采50多万吨铁矿石项目，需要对矿区露天开采项目进行环境质量评价。

1.评价依据

矿区内的主要大气污染物均为无组织排放，大气污染物排放标准执行《铁矿采选工业污染物排放标准》（GB28661-2012）中“表7现有和新建企业大气污染物无组织排放浓度限值”，具体执行标准见表1-1。

环境空气影响评价工作等级划分依据见表1-2。

根据项目工程分析结果，选择1~3种主要污染物，分别计算每一种污染物的最大地面浓度占标率Pi（第i个污染物），及第i个污染物的地面浓度达标准限值10%时，所对应的最远距离D10%。其中Pi定义为：

2.评价范围

项目废气最大地面浓度Pmax＜10%。根据项目厂址周边自然及社会环境状况，以及敏感点的分布情况，确定本次环境空气影响评价范围：以矿区为中心，边长为5km×5km的矩形范围。

3.环境空气质量现状监测与评价

3.1环境空气质量现状监测

在监测范围内共布设1个监测点位，位于1#、2#露天采场之间，布点原则为主导风向上风向背景值监测。

根据项目废气排放特点及拟建厂址周围的环境特征，确定环境空气现状监测因子为：SO2、PM10、NO2。

监测时间、频率

（1）监测时间：15日~19日，连续监测5天。

（2）PM10连续监测5天，采集日均值。

（3）SO2、NO2连续监测5天，采集1小时平均值。

监测频率相关要求见表3-1。

3.2监测分析方法

环境空气质量现状监测采样和分析方法按照《环境监测技术规范环境空气质量手工监测技术规范》（HJ/T194-2005）和《空气和废气监测分析方法（第四版）》有关要求和规定进行，具体见表3-2。

3.3监测结果

监测数据统计结果统计情况见表3-3~表3-4。

4.3评价结果

环境空气质量现状评价结果列于表4-1。

5.结论

由环境空气质量现状监测结果统计（日均值统计、小时均值统计）及环境空气质量现状评价结果的数据可以看出，本项目监测点位的各污染物排放指标均符合《环境空气质量标准》（GB3095-1996）中二级标准要求。

矿区所处区域环境空气中SO2、NO2小时平均浓度和PM10、TSP日平均浓度值均低于《环境空气质量标准》（GB3095-1996）及2000修改单通知中二级标准要求，表明矿区所在区域目前的环境空气质量较好。

参考文献：

[1]湟中县环境保护监测站.湟中县环境保护监测站关于小清水铁矿项目的环境现状监测（湟环测[2014]第140号）[Z].2014

[2]中国环境科学出版社.HJ2.2-2008，环境影响评价技术导则—大气环境[S]

[3]中国标准出版社.GB/T3840-91，制定地方大气污染物排放标准的技术方法[S]

[4]中国标准出版社.GB3095-1996，环境空气质量标准[S]

作者简介：

赵恒兵（1986—），男，宁夏吴忠人，长期从事矿山环境评价工作。

本文来源: https://www.lw00.cn/article/741841dde82b7874e7d0be36.html