# 浅谈建筑工程土建施工中桩基础技术的应用姚俊红

山西省工业设备安装集团有限公司山西太原030021

摘要：在近些年中，我国的建筑行业有着非常迅速的发展，全国各地的建筑施工都在紧张的进行中，开始关注建筑工程施工质量问题的人也变得越来越多。建筑桩基础土建施工技术作为保证建筑施工质量和建筑使用安全的基础，虽然在近些年中得到了很大的发展，但实际应用中还存在着许多有待完善的地方。所以，加强对建筑桩基础土建施工技术的应用研究是非常有必要的。

关键词：建筑桩基础；土建施工；施工技术

1.桩基础技术概述

对于桩基础施工技术主要就是在基槽底部进行桩基桩顶的设置，以此来对建筑整体起到相应的承重作用，还能够确保桩和桩之间有效连接来对建筑进行建造，在当前，建筑施工以及高层建筑当中对其有着很好的应用，按照施工方式的不同可以将其分为灌注桩以及预制桩两种方式。建筑土建施工主要应用到桩基础能够将建筑的整体承载力提升，同时还能够确保基础底部的土质情况得到提升，以此使得建筑地基形成很好的承载力，避免建筑出现沉降或者倒塌的情况。建筑土建基础主要就是对建筑的竖向承载力进行承载。对于建筑土建施工，桩基础的优点主要表现在，相对于一些持力层比较好的承载力，竖向桩刚度非常强，桩基础技术的实际应用，能够实现对建筑竖向荷载的有效转移，以此来将桩基础周边的土层进行转移，特别是对于一些自然灾害的预防中，其能够对于由于自然灾害所导致的土层沉降以及倒塌等进行预防，对于由于自然灾害所导致的力矩荷载以及水平荷载合理的提升，提升建筑自身的抗震能力，将基础土层的土质情况很好的提升，确保建筑的承载力有效提升，对桩基础施工加强重视，从而避免建筑受到外力的损害，有效确保建筑的稳定以及安全性。

2.土建施工中桩基础工程的准备

2.1对自然条件的考察

拟建场地的自然条件直接关乎着工程建设项目是否能够顺利实施，因此对于桩基础施工而言，也需要对自然条件进行考察。在桩基础施工时，由于需要将桩基深入到岩土层中，因此岩土层的水文条件和环境就会对桩基础施工产生直接影响。文中所指的环境因素主要包括地质条件、地形地貌以及土壤条件等。而水文因素则是指地下水情况、周边湖泊以及河流的历史水位等。为了确保桩基施工能够顺利进行，需要对上述两个因素进行综合考虑，分析工程项目是否可能受到自然灾害的影响。除此之外，还需结合拟建场地地下管道的埋设情况，防止在施工过程中对地下管线造成损坏，进而影响人们日常生活。

2.2准备施工机械

随着建筑规模的不断扩大，桩基础施工的规模也越来越大，因此单纯的依靠人力已经无法满足施工要求，这时候需要用到各种机械设备。桩基础施工前，需要准备施工机械。选择施工机械时需要考虑以下原则：①施工效率最高；②功能多，可以有效减少人员劳动；③对自然环境的影响和破坏小。

2.3放线定位和现场清理

桩基施工前需要做好放线定位工作。在此过程中，需要首先固定桩基础，进而确保桩基位置的精确性。在进行放线定位时，必须保证涉及到的所有物体位置摆放准确，最大程度上减少误差出现。桩基的高度没在同一直线上或平面上，就需要设立水准点来控制误差，确保数据的精确性。在对桩基进行固定前，还应该将现场中的杂物进行清洁处理，保证桩基础施工能够顺利开展。

3.常用的桩基础技术

建筑桩基础土建施工技术作为保证建筑施工质量和建筑使用安全的基础，虽然在近些年中得到了很大的发展，但实际应用中还存在着许多有待完善的地方。所以，加强对建筑桩基础土建施工技术的应用研究是非常有必要的。

3.1灌注桩施工

灌注桩施工方法常见的有三种，第一是钻孔灌注桩，施工中需要在地面进行打孔，然后埋设桩基，埋桩时需要对桩孔做清洁处理，然后下放钢筋笼，最后再将混凝土灌注进去；第二是挖孔桩，其挖孔工作既可以依赖于机械，也可以依赖于人力，可视情况进行选择，施工中需要对桩孔做好防护处理，使其内部可以形成护壁，护壁之间通过钢筋连接，当到达适宜深度后，可将桩孔扩大，再安装钢筋，将混凝土灌注进去；第三是沉管灌注桩，即用锤击中发出的冲击力进行开孔沉管处理，这种灌注桩施工方式成本相对较低，且施工简单便捷，但是也有可能导致混凝土离析、断桩等问题的发生。三种技术各有优缺点，在选择时，施工人员应当充分考虑现场的实际情况，慎重选择。灌注桩施工中，一定要对桩体的强度问题予以关注，否则极易出现断桩等不良情况。另外也要关注混凝土的质量，避免因混凝土质量差造成埋管或堵管等问题。

3.2振动沉桩技术

振动沉桩技术主要是振动器与重力的作用，增加岩土的密度，增强承受力，使建筑的需要得到满足。在振动沉桩的过程中，岩土的密度增加的原因是由于使用的振动器使岩土不断振动，从而导致岩土在一定程度上收缩，也增强了地基承受压力，使建筑的稳固从根本上得到保证。使用这项技术要保证施工地点的土壤的黏性要较小，还要对“打桩”的力度进行控制。

3.3静力压桩技术

在建筑桩基础施工中，静力压桩施工技术指的是通过静压力的方式去将预制桩给压入土中。通常情况下，静压预制桩都是处在软土层的内部，由于土质地基自身所具有的粘性，在进行压桩时，应该充分的利用好桩基本身的重量的反作用力去抵消部分压桩时形成的阻力和摩擦力。实际的静力压桩一般都需要进行分段预制和逐段压入，并按照实际桩架的高度去确定每一节的柱长度，一般都是桩长控制在6m左右，挤压桩的长度控制在30m以上。当第一节桩的压入到地面还有3m的长度时，接入第二节桩，保持压入的连续性。并时刻主要检测压桩的垂直度，如果出现垂直度大于1%的情况，则需要采取相应的弥补措施。

3.4人工挖孔桩技术

人工挖孔桩技术在土建施工中的应用也非常广泛，因为采取这种技术将桩打到指定的位置主要是通过人工挖掘的方式，大部分土壤都可以采取这种方式，而且不会破坏环境。在进行作业之前，要了解工程的实际情况，进行作业时要严格进行管理，防止发生安全事故，是工程的顺利进行得到保证。

3.5钻孔灌注桩

钻孔灌注桩，主要是通过在地面提前钻孔，再进行埋桩，在打孔以及埋桩过程中必须要保证孔位的准确以及孔洞的干净，完成钻孔之后及时清除孔内的泥土杂质，再下放钢筋笼，灌注混凝土。钻孔灌注桩钻机的安置必须在稳固的基础上，当施工场地为旱地时，先平整场地、清除杂物、换除软土、碾压密实，钻机避免直接置于不坚实的填土上，避免产生不均匀沉陷；结合本次施工地质情况，选择冲击钻机施工。

结束语

总的来说，建筑桩基础土建施工实际对提升地基的稳定性，保证整体建筑的安全与稳定有着非常重要的意义。在技术的应用中，应该做施工前的各项准备工作，并严格的安装施工方案和施工规范进行各个环节的施工，合理应用好各种建筑桩基础的施工技术，这样才可以更好的保证建筑施工和使用过程中的，促进建筑行业的发展。

参考文献：

[1]姬勇.建筑工程土建施工中桩基础技术的应用[J].智库时代,2017(08):192-193.

[2]赵爽.建筑工程土建施工中桩基础技术的应用研究[J].城市建设理论研究(电子版),2017(22):96+100.

[3]石丽霞.建筑工程土建施工中桩基础技术的应用[J].建材与装饰,2017(13):28-29.

[4]苏航宇.民用建筑地基基础和桩基础土建施工技术[J].农村经济与科技,2017,28(02):146+154.

[5]孙静.建筑预制桩基础的土建施工技术分析[J].黑龙江科技信息,2017(03):255.

本文来源: https://www.lw00.cn/article/744ff11944211af38db489ec.html