# 绿化施工中苗木成活率的控制技术应用刘勇华

上海济景建筑设计有限公司上海200437

【摘要】随着我国经济的发展以及社会的进步，园林绿化在城市中凸显出越来越重要的地位，其对于改善城市生态环境具有重要作用。但因为在园林施工中苗木种植的存活率会影响到园林绿化的工程质量。本文就如何在绿化施工中苗木成活率的控制技术应用进行探讨和分析。

【关键词】绿化施工，苗木成活率，控制技术

随着我国城市化进程的发展，园林绿化工程成城市规划发展的重要部分。而苗木的成活率在很大程度上决定了绿化工程的成败，采取合理的手段控制苗木成活率成绿化施工工程的主要部分。

1绿化施工中苗木的品种及质量控制

1.1苗木的品种控制

提高苗木成活率的核心在于依照当地的实际情况选择合理的树种，在绿化施工图纸设计完成之后，绿化施工单位要聘请专家严格会审设计图纸，会审中不仅包括对绿化设计意图和设计水平的审查，还要对绿化施工中苗木的选择进行严格的审查、把关。草皮的选择要注意有无杂草，青绿颜色整齐一致，草皮的附土厚度要在0.5～1cm，乔木的选取要保证树干挺直、树冠整齐，另外，分支点角度均匀、高度一致，其它苗木也要选择长势茁壮、发育良好的苗木。

1.2苗木的质量控制

1.2.1束冠及修剪

主干、主枝、树冠用草绳捆拢，防止运输时对主干、树形以及树皮带来损坏和擦伤。为了方便起挖和运输，更重要的是为了降低水分的蒸发，要在不影响树形的基础上对苗木进行修剪、整形，把萌生枝条以及病虫枝都剪除。

1.2.2挖掘

在起挖之前1周进行透水，防止挖掘之后苗木的脱水，对于大乔木，在条件允许的基础上，可以在移栽2d采取缩坨断根的方法，同时在根部喷洒一些奈乙酸,以此促发须根。

1.2.3包扎土球

土球必须包扎结实，依照树种、规格以及运输的距离来决定包扎的方法，所有乔灌木土球草绳保护之后，都要对草绳进行喷水保湿。

2在施工过程中做好对土壤的控制

2.1做好对施工现场的环境控制

绿化施工过程中，不仅单纯地涉及到植物种植，土建施工也占有很大的比例，因此绿化现场更容易受到建筑垃圾的污染。对此，施工单位在绿化施工过程中应做好对砖头、废弃物等清理工作，树木种植区石砾的半径不能超过1.5cm。草坪种植区域不能够超过1cm。

2.2做好对土壤的测试和改良。

在施工之前，施工单位应对土地的透气性、酸碱度、孔隙度等进行测试，并采取合适的施肥、消毒等措施对土壤进行改良。一般的苗木将土壤的酸碱度控制在6.5最为合适。

2.3合理控制换土的深度

一般情况下，灌木类苗木土壤换土深度控制在60～70cm，乔木类80～100cm，地被植物类20～30cm以上较为合适。

3苗木栽植质量控制

3.1树穴的大小

种植穴的大小以土球规格及根系情况而定。带土球的应比土球大16～20cm。穴为圆形但必须保证上下口径大小。栽植时，树穴底部应施基肥并填入种植土，使中部略微突起，注意树木朝向，创造最佳观赏面。

3.2苗木的栽植

3.2.1要标注设计标高，便于掌握苗木的栽种深度。

3.2.2要科学栽植苗木

当天起运的苗木要当天完成栽植，减少苗木光照蒸发量。如不能及时定植时必须设法将苗木进行假植，以防止苗木根系失水或干枯，从而丧失生命力。栽植时要按照苗木生长的原方向移植，可缩短苗木对新环境的适应期，发根快，提高成活率。还应适当剪去部分枝叶，这样可减少蒸腾，保持树体内水分平衡。还可用2kg过磷酸钙，加水50kg、黄泥10kg，配成磷肥浸液，栽植时随栽随浸根，这种方法能促进多生新根提高成活率。栽植时一定要解开草绳等土球包裹物，若不取走包裹物，则填土难以紧实，生根困难，另外草绳积水会沤根烧根。栽植时控制好栽植深度，树木栽得深，土球表面覆土过厚，易使根部积水，根部湿热难以散出，根部呼吸受阻，伤口愈合慢，不易生根，严重会导致根系变黑腐烂。

3.2.3浇水

苗木种植前浇水，树坑浇满水，切忌浇半坑水，若发现水下漏，应及时填土，直到土不再下沉为止，否则根系悬空透气与土壤结合不上，导致苗木死亡。栽植完成后浇第一遍透水，3d后再浇第二次透水，10d后浇第三遍透水。以后视天气、土壤情况及时补充水份。每次浇水后都要培土，做好围堰。

3.2.4绑扎支撑

大风雨天气会对树木的根系产生影响，特别是刚种植好的树木。在根系还没稳固恢复的情况下，经过大风摇晃，将会对树木根系造成致命的打击。园林绿化树木的固定支撑应经常检查和加固完善。主要通过外物支架的方式降低大风雨天气对树木稳固性带来的影响，对提高绿化植物的成活率有着极大的作用。行道树采用龙门支撑法，群植、孤植树苗采用三角和多角支撑法。固定点应绑扎在树苗的主干2m以上，支撑原木或竹子按不同大小的树苗和地形，采用倾斜角度保持45°以上的三角形或多角形支撑，地下支撑点必须将原木或竹子插入地下20cm以上。有必要时，在地下支撑点打进一根木桩用铁丝捆紧加固(胸径30cm以上大树根据实际情况进行特殊的支撑方法)，不能将支架定在树苗的土球上，从而影响支撑力。

4绿化施工中苗木的养护控制

4.1浇水和控水

在苗木栽植后1个月内，应根据土壤的湿度每天多次浇水。如在生长季节遇到高温天气，更应增加浇水次数；同时应将整个树干喷透，保持树体湿润。在暴雨季节，应及时进行排水，避免树木烂根。最好对园林绿化的淋水和排水系统进行适当的设计，对于一些规格较大的行道树，可以增设滤水环等来保持其水供给。

4.2苗木遮荫

在反季节进行树木栽植时，如气温高，应对树木进行遮荫，避免其蒸腾作用强烈导致苗木失水。一般在苗木3个不同方向搭荫棚，在荫棚的上部和四周都保持0.5m的距离，并留出西北方向供苗木进行光合作用。

4.3做好树木的病虫害防治工作

在园林绿化植树生长过程中，经常会出现病虫害，对植树的成活率有一定的影响。每年的春夏之交开始到秋季结束时期，是各种病虫害的高发繁殖期。树木病虫害的引发主要由于树木在冬天霜冻的损伤和移植过程中对树杆的损皮伤害，及不同程度的修剪、内部或外部等因素而引发。此时应常态检查和预防，观察叶面树杆和地表的变化情况，病虫害萌发期，应及时喷洒各种相应的药物。现阶段园林绿化施工中，对树木病虫害的防护措施做的还有很多不到位的地方。例如，在对病虫害防预的工作中存在缺陷，对树木所处的气候因素、天气变换情况等方面的分析，做好相应的病虫害防治工作。如，冬季在树干上涂白，在一定程度上能有效的防止病虫害的发生，从而有效的提升园林绿化植树的成活率。

4.4做好树干的裹干养护工作

新种植的树苗树干由于皮孔过大，尤其是阔叶类的树木，蒸腾量过大将会造成树木生长出现缺水裂皮的现象。为了避免这类现象的发生，要做好树干的裹干工作，主要利用草绳或麻袋布将栽植好的树木进行包裹缠绕。缠绕高度应超过1．5m以上，这样才能有效的提高植树的成活率。

4.5施肥

树木移植初期，根系吸肥能力差，不宜施肥，经过2～3个月长出新根后，可根外施肥，叶面施肥，要求薄肥勤施，慎防伤根。每次施肥量应根据树种、树龄、成长期和土壤等条件而定。一般乔木胸径在15cm以下的，每棵应施腐熟肥料1kg或复合肥20～30g，胸径在15cm以上的，每棵施腐熟肥料2～3kg或复合肥30～50g。胸径在30cm以上的树木每棵施腐熟肥料4～5kg或复合肥50～100g。地被、草坪施肥以适时适量为主。新种树木欲扩大树冠及观花、观果植物，应适当增加施肥量并选择相应的肥料种类。

4.6中耕除草

针对种植的所有乔灌木，地被、草坪地面的杂草，藤蔓必须遁环清除，树木根部附近的土壤要保持疏松，易板结的土壤，在蒸腾旺季时每月松土一次。

要保证苗木的成活率是一个系统、全面的工程，需要细致的管理与养护，只要措施得当，苗木的成活率是可以得到有效保障的。

参考文献：

[1]陈玮钦.绿化施工中苗木成活率的控制技术应用[J].企业技术开发，2015（5）.

[2]郁林.绿化施工中提高苗木成活率的关键环节技术[J].农民致富之友，2015（16）.

[3]顾彩虹.园林绿化施工中如何提高植树成活率[J].现代园艺，2015（20）.

本文来源: https://www.lw00.cn/article/7468e7ce61490660feb745b8.html