# 激光测风雷达论文-周安然,韩于利,孙东松,韩飞,唐磊

导读:本文包含了激光测风雷达论文开题报告文献综述及选题提纲参考文献，主要关键词:相干激光雷达,载噪比,风场测量,光学效率

### 激光测风雷达论文文献综述

周安然,韩于利,孙东松,韩飞,唐磊[1]（2019）在《高光学效率相干多普勒激光雷达的测风性能分析与测试》一文中研究指出近期研发了一套高光学效率全光纤化相干激光雷达设备,可用于风场的实时探测。该相干激光雷达工作于1.55μm波段,望远镜直径50 mm,时间分辨率和距离分辨率分别是1 s和30 m。系统集成了光纤结构的接收单元、可编程扫描模式的两轴扫描头及一个用于实时信号处理的多核数字信号处理器。对系统的测风性能进行了理论分析并同实验结果进行了对比,验证了系统测量距离达到5 km。之后,通过将激光雷达与超声波风速仪数据进行对比验证系统的测量精度。经过数据分析水平风速相关系数达0.980,标准差为0.235 m/s,风向数据相关系数达0.993,标准差为3.105°。表明该相干激光雷达具有优良的性能,可以应用于大气边界层内的风场探测。(本文来源于《红外与激光工程》期刊2019年11期）

兰群英,张杰,马琳昌,李明利[2]（2019）在《叁维激光测风雷达在昆明机场一次飑线天气过程中对风切变的监测情况》一文中研究指出昆明机场自转场以来,冬季受天气影响较严重,极端天气对飞行安全和服务保障造成了极大的困难,冬季对极端天气的预报显得尤为重要。本文应用NCEP再分析资料,地面观测资料,探空资料等,对昆明机场2018年2月5日的一次特殊冰冻天气过程进行分析和总结,得出锋面雾和低温是造成此次积冰的主要原因,并提出预报思路。(本文来源于《农家参谋》期刊2019年21期）

刘雅静,王旭海[3]（2019）在《我省首部激光测风雷达建成》一文中研究指出本报讯（刘雅静 通讯员王旭海）近日，我省首部多普勒激光测风雷达在北京2022年冬奥会张家口赛区完成建设。该测风雷达安装在崇礼区气象局观测场内，监测区域呈扇形向东延伸，覆盖整个张家口冬奥赛事区域。据了解，多普勒激光测风雷达能够获得高空间和时间分(本文来源于《河北日报》期刊2019-10-18）

黄小祥,陶英佳,官明开[4]（2019）在《海上风电漂浮式激光雷达测风发展研究》一文中研究指出漂浮式激光雷达测风装置布置灵活、测量方便,是当前海上风电场测风技术的发展趋势。我国海上风电开发走在世界前列,但是国内对漂浮式激光雷达测风技术的研究与应用经验有限。本文通过对漂浮式激光雷达测风技术进行总结和分析,为国内漂浮式激光雷达测风技术的研究与应用提供参考。(本文来源于《中国水运(下半月)》期刊2019年10期）

张兰平,黄帅,王凯鑫,王庆,高春清[5]（2019）在《1.6μm相干激光测风雷达的速度标定研究》一文中研究指出介绍了相干激光测风雷达系统中用转盘进行速度标定的方法,在实验室搭建了激光雷达速度标定装置。采用1.645μm种子注入单频脉冲激光器,在激光中心频率相对种子光移频量约62MHz、转盘直径300mm、转盘速度-47.12～47.12m/s可调、激光出射方向和转盘线速度方向夹角为36°时,采用相干探测的方法测出了多普勒频移并反演出了测量速度;数据处理过程中分别采用最大值频谱估计法和频谱对齐法计算多普勒频移和转盘速度。实验结果显示,频谱对齐法相对于最大值频谱估计法能够提高36.3%的测速精度,因此在激光雷达测风系统中采用频谱对齐法相对于常用的最大值频谱估计法测量的风速精度更高,这对提高相干激光雷达测风的风速精度提供了实验依据和参考标准,验证了频谱对齐法在激光雷达测风的数据处理中的可行性。(本文来源于《光学技术》期刊2019年05期）

田盛华,王欣,秦斌,吴天霞[6]（2019）在《激光雷达测风建模与模拟》一文中研究指出利用激光雷达测定风速是实现前馈控制的方法之一,但该方法会受设备的限制。因此,针对无设备研究激光雷达测风实现前馈控制的这一问题,提出了一种采用基于雷达坐标系和风坐标系变换方法模拟激光雷达测定风速的方法。首先,在Fast环境下利用TurbSim生成剖面风,然后在Matlab软件中进行模块搭建,最后联合仿真。仿真结果表明,该方法能较准确地模拟激光雷达测量风速的过程,可为装备激光雷达风速设备的控制系统研究提供仿真环境。(本文来源于《湖南工业大学学报》期刊2019年05期）

明焱[7]（2019）在《兰州中川机场激光测风雷达选址分析》一文中研究指出本文结合兰州中川机场现状及近期发展规划,分析激光测风雷达的具体选址方法,以期为类似工程提供一定参考。(本文来源于《电子技术与软件工程》期刊2019年16期）

梁志,PaulMazoyer[8]（2019）在《风电场后市场领域中测风激光雷达在功率曲线测试方向上的应用综述与案例讨论》一文中研究指出风力机组的发电性能和效率是机组的关键指标之一,其性能的好坏直接决定了投产后风电场的收益水平,功率曲线是对发电性能评估的常用手段和客观评价标准。近些年来,测风激光雷达作为一种先进的测风仪器,因其独到的优势,在风力发电行业有着广发用途。本文介绍了测风激光雷达的技术原理,各种类型产品,及其应用方向和案例结果,对后续测风激光雷达的应用有很好的指导意义。(本文来源于《第六届中国风电后市场交流合作大会论文集》期刊2019-06-13）

冯力天,周杰,范琪,陈永雄,刘志平[9]（2019）在《应用于民航机场风切变探测与预警的叁维激光测风雷达》一文中研究指出针对民航机场风切变探测与预警,研制了一种叁维激光测风雷达,采用全光纤脉冲相干探测体制,结合独特的二维光电扫描球结构,以及新的下滑道扫描策略,以实现下滑道迎头风与侧风切变的同时测量.2018年3月至11月,利用该雷达在多种工作模式下对攀枝花机场上空及周边大气风场与风切变进行了探测试验.在3月至5月大风季节期间,机组报告的风切变均成功被雷达探测.对一次典型个例进行分析,验证了所研制的叁维激光测风雷达在地理气候复杂的高原机场风切变探测的有效性.(本文来源于《光子学报》期刊2019年05期）

柯天美[10]（2019）在《1550nm全光纤相干激光测风雷达技术研究》一文中研究指出风速监测在天气预报、飞机飞行安全和智能风机系统等领域具有非常重要的应用。而激光测风雷达在风速遥感上具有非常高的探测灵敏度和时空分辨率,已被广泛运用于大气风场、大气风廓线和飞机尾流探测,以及危险气流预警等方面。1550 nm波段的光处在人眼安全波段,不会对人眼的安全造成威胁。本文开展了基于1 550 nm波段光纤激光器和光纤器件全光纤相干激光测风雷达探测技术研究。首先,论文介绍了相干激光测风雷达的基本原理,讨论了相干激光测风探测方法和风场矢量反演,对激光测风雷达公式的同轴、离轴形式分别进行了分析,探讨了在同轴和离轴情况下影响信噪比的因素;深入理解了风速分辨率和距离分辨率的物理内涵,为系统确定风速分辨率和距离分辨率等提供了理论基础。其次,基于测风雷达原理设计并建立了一套同轴全光纤相干激光测风雷达,这套同轴全光纤相干激光测风雷达由叁个部分构成:①雷达发射系统:1550nm光纤激光器有两路输出,一路作为参考光,另外一路经放大由声光调制器调制输出:②光学天线单元:由一个望远镜系统构成,主要功能为发射激光和收集散射光;③数据处理单元:采用GAGE公司的超高速采集卡采集相干拍频信号并通过计算机进行数据处理和分析。最后,基于建立的相干激光测风雷达系统进行了实验研究。为了验证系统的探测精度和准确性,开展了以下工作:(1)对70米外的墙体硬目标进行测距实验,反射信号在时域上有明显的时间差距,验证了系统的测距可行性和准确性。(2)为了检测系统的测速性能,建立了一套基于可变转速的转轮硬靶测速装置,对系统测速进行定标利用多普勒频移公式测量了不同转速下转轮边缘切向速度,测量结果与转轮的实际速度相关度达到了0.996。(3)为了能够测量实际大气的风速,利用加湿器产生模拟水汽风速测量研究,利用水汽的后向散射光测量了模拟水汽的风速。(4)开展了实际大气的风速测量实验,测得的风速频移量为△f=3.5MHz,由此计算得到实际大气风速为v=2.7m/s,与当天的气象预报风速相当。(本文来源于《安徽大学》期刊2019-05-01）

### 激光测风雷达论文开题报告

（1）论文研究背景及目的

此处内容要求：

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。

写法范例：

昆明机场自转场以来,冬季受天气影响较严重,极端天气对飞行安全和服务保障造成了极大的困难,冬季对极端天气的预报显得尤为重要。本文应用NCEP再分析资料,地面观测资料,探空资料等,对昆明机场2018年2月5日的一次特殊冰冻天气过程进行分析和总结,得出锋面雾和低温是造成此次积冰的主要原因,并提出预报思路。

（2）本文研究方法

调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

### 激光测风雷达论文参考文献

[1].周安然,韩于利,孙东松,韩飞,唐磊.高光学效率相干多普勒激光雷达的测风性能分析与测试[J].红外与激光工程.2019

[2].兰群英,张杰,马琳昌,李明利.叁维激光测风雷达在昆明机场一次飑线天气过程中对风切变的监测情况[J].农家参谋.2019

[3].刘雅静,王旭海.我省首部激光测风雷达建成[N].河北日报.2019

[4].黄小祥,陶英佳,官明开.海上风电漂浮式激光雷达测风发展研究[J].中国水运(下半月).2019

[5].张兰平,黄帅,王凯鑫,王庆,高春清.1.6μm相干激光测风雷达的速度标定研究[J].光学技术.2019

[6].田盛华,王欣,秦斌,吴天霞.激光雷达测风建模与模拟[J].湖南工业大学学报.2019

[7].明焱.兰州中川机场激光测风雷达选址分析[J].电子技术与软件工程.2019

[8].梁志,PaulMazoyer.风电场后市场领域中测风激光雷达在功率曲线测试方向上的应用综述与案例讨论[C].第六届中国风电后市场交流合作大会论文集.2019

[9].冯力天,周杰,范琪,陈永雄,刘志平.应用于民航机场风切变探测与预警的叁维激光测风雷达[J].光子学报.2019

[10].柯天美.1550nm全光纤相干激光测风雷达技术研究[D].安徽大学.2019

本文来源: https://www.lw00.cn/article/746ca66cd6a574cad78d036e.html