# 输变电设备带电检测技术研究

国网青海省电力公司检修公司810000

摘要：随着我国社会主义现代化经济不断繁荣发展，电力需求越来越大，而与之相关的输变电设备也更加安全和完善，输变电设备带电检测技术也得到了进一步提高。本文主要研究探讨我国现阶段应用较广泛、使用价值较高的输变电带电检测技术，并探讨输变电设备检测技术未来发展方向。

关键词：输变电设备；带电技术；检测技术；研究

我国现代化经济正处于高速发展的阶段，人们日常生活和工业生产对电力资源需求越来越大，这使得电力系统不断完善和提高自己来面对更大的挑战。而传统形式下的输变电带电检测技术也存在很多不足和缺陷。一般设备的日常检测要断电进行，而一些设备是不能轻易停止运行的；停电检测实验与设备实际运行状态在环境、状态参数等方面差异较大，影响设备运行评价的准确性；对设备定试验和检测，在设备运行良好的条件下，会造成人力和物力的浪费，甚至造成设备的过度维修，对设备造成损坏。针对以上带电检测技术的局限性，我国输变电设备带电检测技术正不断兴起，是这些影响带电检测技术发挥的因素得以解决。

一、输变电设备带电检测技术分析

目前，在国际上存在3种输变电设备带电检测技术，这3种输变电设备带电检测技术分别为：带红外线成像的输变电设备检测技术、带紫外线成像的输变电设备检测技术及带电超声波的输变电设备检测技术。以下主要对这三种技术进行阐述说明。

（一）带红外线成像的输变电设备检测技术

带红外线成像的输变电设备检测技术在输变电设备进行检测的过程中，比较适合用于由于电阻损耗或介电损耗使输变电设备某一部位的温度升高这种现象。但因为红外线自身存在某些特点，比如红外线的穿透能力较差，在对一些非常复杂的输电设备故障进行处理的时候，其能够有效合理监测到的深度范围非常浅，不能够检测到距表面更深一些的输变电设备故障，从而不能够反映出真实的数据及运行参数，所以其存在一定的局限性。

（二）带紫外线成像的输变电设备检测技术

带紫外线成像的输变电设备检测技术在输变电设备进行检测的过程中，比较适合用于电气设备的电晕放电及局部放电，这些现象在输变电电气设备的表面经常出现。这项技术在进行检测时，通常将其运用到绝缘缺陷检测及电缆表面损伤检测等。由于在其技术进行应用时，释放出的紫外线检测光子受检测温度、检测压力及检测距离等因素影响，从而使检测结果偏离实际。除此之外，带紫外线成像的输变电设备检测技术缺乏相应的检测标准，使得带紫外线成像的输变电设备检测技术在检测过程中缺乏衡量的标准。

（三）带电超声波的输变电设备检测技术

对于使用红外线成像的输变电设备检测技术和紫外线成像的输变电设备检测技术中存在的缺陷来说，带电超声波的输变电设备检测技术能够弥补这一缺陷，能够较好的解决穿透力差及缺乏标准的问题，使输变电设备带电检测找到了一种高效可行的检测方法。其主要的物理原理是通过超声波折射及反射的原理来完成的，这项技术主要适合用于绝缘介质内部存在缺陷的检测，其时效性特别强。其在实际运用中的主要优势在于穿透力比较强、检测的效率相对比较高、检测的造价成本比较低等。但一切事物往往都不是完美无缺的，带电超声波的输变电设备检测技术在运用中也存在一定的缺陷，具体表现在以下两个方面：

1.在使用超声波检测技术对检测设备进行检测时，必须先要通过耦合介质来传递声波至检测设备中，这是使用超声波检测技术的基本前提

2.在使用超声波检测技术检测后，得出的检测结果往往显示的非常复杂化，必须有专业人员才能够对检测结果进行解读，从而来判断检测设备的运行状态。

二、输变电设备带电检测技术应用的改进措施

（一）对检测装置的管理进行加强

针对市场检测装置的复杂化，需要建立相应的管理标准来对检测装置的选择进行约束。以提高其检测的准确度和运行的效率，从而使输变电设备在检测时的需求得到满足。

（二）将检测装置的功能进行优化提升

输变电设备带电检测技术目前仍存在一定的缺陷，所以需要对存在的缺陷加以改进，主要是对其检测的精准度和检测条件进行改进，使检测装置的功能得到提升。除此之外，还要对国家带电检测技术的进展进行跟踪，使新型技术应用于检测技术中，使绝缘介质及局部放电检测的在线检测进行加强。

（三）对检测分析系统进行完善

在输变电设备带电检测技术的应用中，存在对检测结果分析受限，必须由专业人员进行分析后才能得知检测结果，这就延误了检测结果的得知，使之不能对检测结果及时进行修正，所以完善检测分析系统能够使对结果的分析能力加强，从而及时的解决检测结果中存在的问题。

三、输变电设备带电检测技术的发展趋势

经过对输变电设备带电检测技术的发展现状进行分析和研究，可以得出，带电检测技术发展的重心逐渐向绝缘状态量偏移，化学量和机械量就是非常明显的绝缘状态量。输变电设备检测将迈向一个综合性较强的发展趋势，并通过在线检测来完成输变电设备的检测，这种趋势主要体现在：实时采集主要是通过电气设备的状态量进行，然后通过网络技术的应用进行集中式操作，通过对比状态量和电气设备的实际状况来实现对电气设备运行的状态的综合分析，为电气设备的运行状态提供行之有效的重要依据。

四、结束语

经过我国对输变电设备带电检测技术的不断研究和实践，使得我国在这个领域上得到了突破性的进展，用于检测的产品也层出不穷的走向市场，并已经运用的相当成熟。这一类产品的种类繁多，并且非常齐全，这就使电气设备全面的投入到使用过程中，与此同时，电力系统的具体需求处于不断变化中，这就要求电气设备应随其改变而改变，不要固步自封而毫无进步，需要对其技术继续进行研究和改进。

参考文献

[1]王少华，叶自强，梅冰笑.输变电设备在线检测及带电检测技术在电网中的应用现状[J].高压电器，2011,04：12-15.

[2]齐飞，毛文奇，何智强，黎治宇.带电检测技术在电网设备中的应用分析[J].湖南电力，2012,01：24-26.

[3]魏静，马晓娜，石大乾，罗舒婷.输变电设备带电检测技术的研究[J].应用技术·电子制作,2015,07：242-243.

[4]刘鸿斌，刘连睿，刘少宇，邓春.输变电设备带电检测技术在华北电网的应用[J].华北电力技术，2010,08：23-27.

本文来源: https://www.lw00.cn/article/748e1b08e88305e4066fc25e.html