# 建筑工程土建施工中桩基础技术的应用研究王超

烟建集团有限公司山东烟台264000

摘要：在高层建筑土建过程中，基础承受力不足对于建筑质量有着重要影响，会造成建筑倒塌等严重的质量事故。因此土建施工中的桩基技术应用也就成了当前常用的施工技术措施。技术人员结合土建施工中桩基施工作用与使用条件，开展了对施工技术研究。其研究目的一方面在于提高土建桩基施工质量；另一方面也为我国高层基础施工质量的提升提供支持。

关键词：土建施工；桩基础技术；应用

引言

随着高层建筑的迅速发展，对建筑地基基础提出了更高的要求。地基基础和桩基础作为建筑工程的基础工程，其质量高低影响着整体的施工质量。必须对桩基础技术进行深入研究，科学的应用桩基础技术，才能保证建筑的整体质量和人们的正常生产生活。本文分析探讨了桩基础技术在建筑工程土建施工过程中的应用。

1桩基础技术的含义与技术特点

首先，土木工程的主要施工过程是桩基工程，桩基工程是土木工程项目的第一环节和第一步，其实际意义是建立建设项目的基础。结合实际施工土建工程施工和施工要求的特点，将土建施工桩基工程分为两大类：①现浇桩；②预制桩，现场浇筑桩基于现场土建施工的需要。钻孔到位，然后在孔中注入一些必要的增强材料，水泥，混凝土等。预制桩是指采用静压，沉水，锤击等方式形成的桩基。这两种桩主要根据桩基的不同施工方法。所形成的桩基工程的效果是一样的。

作为一种常用的深基础形式，桩基础可根据工程地质条件采用不同的类置于较深的土层，以达到上部结构的承载能力要求。它具有很高的抗倾覆稳定性，承载力和协调不均匀沉降的能力：有很多种类的桩适应不同的地质条件：同时桩基具有施工效率高，土方开挖量少，成本低的特点，因此桩基础技术得到了建筑界的认可和赞誉。随着桩基施工技术的日益先进和成熟，施工难度与原有相比有了很大的提高。正因为如此，桩基础技术已被广泛应用于建筑行业。

2桩基础施工技术的类型

2.1人工挖桩施工技术

人工挖桩施工技术在土建施工中的应用，大大降低了施工过程中的难度，节省人力，物力，财力等建设成本，大大提高建筑业的经济效益，促进了房地产业的发展。目前，人工挖孔桩的施工技术主要包括以下两个方面：①旋挖钻机更容易渗入地下。同时，其施工速度远远高于传统钻机，且不需要反复使用泥浆，确保施工过程整洁，节约建材，有利于环境保护。②压力分层锚的应用，传统的螺栓承载力较小，大部分螺栓长度不符合施工要求，而压层式锚栓增加了锚固节点并使其均匀分布在螺栓上，分层设计功能分散施工压力，增加了整个螺栓的受力，使成孔工作更加容易，大大减少施工过程中的障碍，提高施工效率，节省建材用量，有效节约施工成本。这一技术是新建筑技术领域的重大突破。

2.2振动沉桩技术

振动沉桩技术是在机械自重和电机的振动作用下，通过连续的锤击将桩压入土层，并通过这种压力将地基土层进行夯实，以达到严密的状态。这种技术的施工效果由振动时间长短决定。需要注意的是，这种技术只适用于软土、黏土以及松散的沙土。

2.3灌注桩施工技术

灌注桩施工根据桩基础的成孔可以分为干作业成孔、冲击成孔、沉管成孔、泥浆护壁成孔等几种形式。干作业成孔又包括机械钻孔和人工挖孔，机械钻孔适用于粉土、沙土、黏性土；人工挖孔适宜黏性土；冲击成孔适合砂土、碎石土、淤泥土和黏性土中；沉管成孔需要采取锤击、振动冲击等方式钻孔，施工中噪声和破坏土质污染严重。

2.4静压桩施工技术

静压桩施工技术的主要实用工具是静压桩机，它利用静压桩产生的压力和反作用力将建筑材料牢牢压入桩架内。静压桩施工技术的使用会对土层造成较大的破坏，进而产生水压。因此，采用静压桩施工技术的连续性非常讲究，即施工过程不能中断，以防止水压对土层的影响，使施工的稳定性为击中。静压桩施工技术具有以下优点：①静压桩施工技术在施工过程中不产生噪声，对周围环境破坏较小；②静压桩施工工艺过程比较简单，施工过程复杂度小。施工人员操作方便，施工事故发生概率低，安全性大大保证。

3土建施工桩基础应用策略

3.1准备阶段的主要工作

在桩基施工开始前，技术与施工人员应首先做好严格的准备工作。①勘测工作。在工程的设计阶段，施工企业技术与勘测人员需要对施工地区进行严格的勘测工作。

实际的勘测内容包括了施工区域周边的主要环境特征；施工区域地上与地下水文特征；施工地区的地质特征等，并根据技术规范做好技术记录。勘测的作用包括两个方面：一是确定施工中是否需要采用桩基技术；二是施工中可以采用的桩基技术类型与措施。②技术方案的制定。在确定采用桩基技术后，技术人员需要根据勘测内容制定详细的基桩施工实施方案，对方案内容进行细化，之后制定出现施工编制单与详细的工艺数据参数。③施工前期准备。在桩基施工开始前，技术与施工人员需要做好严格的准备工作。如在现场做好桩基放线定位工作；严格记录桩基底部、顶部等位置的技术参数；根据桩基类型做好工具与辅料的准备工作等。

3.2土建工程施工过程的桩基础应用技术控制

土建工程施工的桩基础施工方法的选择较为重要，现阶段所主要选用的施工方法以预制桩施工为主，该技术施工项目较少，施工难度相对较低，控制施工质量较高，能够符合现阶段的土建工程施工需要。灌装施工法在现阶段土建工程建设方面应用也较为常见，该方法主要针对高层建筑设计，通过混凝土结构灌装实现对桩基础应用质量控制，从而提高桩基础技术在土建工程施工方面的应用有效性。

3.3桩基础施工技术的安全管理

桩基础的质量对整个工程有较大的影响，受施工条件、施工设备以及材料质量的限制，使桩基础在施工中极易出现安全问题，如设备倒塌、坠物、触电、以及机械绞伤等问题。因此，桩基础施工时要重视安全管理。为了确保施工过程中的安全，避免安全事故的发生，减少安全隐患，可以采取以下措施：（1）建筑工程监督管理部门要充分发挥监督管理作用，认真履行监督管理职责，及时制止施工过程中不符合施工安全管理原则的施工行为；（2）施工单位要根据施工项目的情况制定合理的安全管理制度，对施工人员的操作行为进行严格的检查和指导，将责任落实到个人，一旦发现施工过程中有违规操作现象，要及时处理问责，并对及时发现问题的员工予以奖励；（3）对施工人员进行安全教育与培训，并进行安全测试；（4）定期对施工设备进行安全检查，在存在安全隐患的地方张贴警示标语，并及时处理。

结语

总而言之，桩基础施工技术在土建工程施工方面的合理化运用对提高土建工程质量及施工水平等影响颇深，因此要从技术优化及现场施工质量控制等多个方面，对桩基础应用技术效益进行提升，重点将施工安全、质量安全及技术应用安全可靠性等作为桩基础技术应用研究课题，以此推动桩基础施工技术在土建工程施工方面的现代化应用，为未来阶段更好地提高工程建设质量奠定良好的基础。坚信随着我国科学基础的发展，桩基础施工技术将会不断提高，必将得到更广泛的应用和推广，为中国建筑行业的发展作出更大的贡献。

参考文献：

[1]余尔显.建筑工程施工过程中桩基础技术的实际应用[J].江西建材，2017，（12）：97+102.

[2]胡耀广，彭帅.建筑工程土建施工中的桩基础技术浅谈[J].建筑知识，2016，（04）：74.

[3]高金玉，杨帆．建筑桩基础施工技术问题与措施[J]．中国新技术新产品，2011（15）：157．

[4]陈改丽，张兴华.探讨建筑桩基施工技术[J].城市建设理论研究（电子版），2017，15（18）：145.

本文来源: https://www.lw00.cn/article/74ef0b92e37d7c23b5aa5ffc.html