# 电网调度自动化系统主要安全防护技术阐析

（国网江苏省电力有限公司技能培训中心江苏省苏州市215004）

摘要：电网调度自动化系统的良好、可靠、稳定的运行为电网安全、经济调度提供了坚实的技术基础。同时，这些系统及数据的可用性直接或间接地影响着电网调度。因此，电网调度的数据保护工作显得非常重要，必须采取有效实用的相关数据保护技术，防范各种可能的数据灾害发生，以保障其关键应用数据的高可用性及系统的高性能。本文就电网调度自动化系统主要安全防护技术进行简单阐析。

关键词：电网调度；自动化系统；安全防护技术

电力调度自动化系统安全建设是一个动态的过程中，具有较强的复杂性，需要在具体实施中要利用全新的观念来对具体安全防护步骤进行规划，进一步对管理工作进行完善，努力提高技术水平，将多种手段和方法有效的结合起来，从而形成有效的安全防护体系，确保电力调度自动化系统能够安全、稳定的运行。

1对电力调度自动化进行安全防护的意义

电力系统的发展促使电力调度自动化系统迈向了一个新的台阶，在迎接新的发展与机遇的同时，电力调度自动化的安全防护问题也面临着新的挑战。现阶段，电力调度中心的任务不再是单一、独立，调度中心的内部包含有多类型的应用系统，需要各个系统间协同工作，实现数据的快速交换和共享，大大提升了电力系统运行环境的兼容性。电力调度自动化系统是电网安全运行的重要保障。随着网络信息技术的不断发展和完善，电力调度自动化系统也在不断地发展和完善，不管是技术方面、系统规格方面，还是在运行管理方面，都在不断升级和完善。在电力调度自动化系统不断发展和完善的同时，对其进行安全防护也变得至关重要，这就要求所有的工作人员必须要加强安全管理意识，确保电力系统的安全运行。

2电网调度自动化系统安全隐患分析

2.1数据问题数据是调度自动化系统所有功能实现的基础。其数据来源主要有厂站端直采和其他系统数据交换。采集数据的错误包括：厂站端采集误差、信息传输子系统问题。从运行经验来看，采集数据的差错一般在采集设备更改维护的初期发生较多，发生的原因与调试维护的责任心关系大一点，属于无意范畴，是可控的；信息采集系统量测误差可以通过状态估计软件加以纠正。信息传输子系统问题一般与设备（含软硬件）的可靠性、通道的问题关系比较大，发生的随机性大，属于无意的范畴，偏重技术层面，解决办法以加强维护为主，影响程度在允许范围内，通过管理及技术手段可以控制。近几年来，网络技术大量用于信息传输子系统，因此网络恶意入侵和计算机病毒成为数据安全问题的不可控因素。

2.2应用功能问题相对于数据问题而言，应用功能出现问题比较容易发现，主要在主站，对于稳定运行的系统大部分是硬件原因为主，少数新开发的应用软件由于程序未经过充分的工程考验，存在的功能缺陷而影响应用功能。应用功能出错可能是局部的，比较严重的是整个系统出问题。硬件问题影响局部，其影响程度不同。主站前置通信部分是关键，一旦失效，上行的数据采集与下行的控制命令全部受阻；主服务器是系统的中枢；因此，系统的前置通信和主服务器均具有主备配置，硬件的故障可以通过主备配置来保障业务的连续。若是由于程序未经过充分的工程考验，存在不可恢复的功能缺陷，可能影响整个系统，调度自动化系统最怕隐藏这种故障。SCADA功能出问题主要的也是担心出现不可恢复的软件故障，要降低这种风险选择成熟可靠的优秀产品是明智之举。

3电网调度自动化系统安全防护技术分析

3.1物理层安全防护

物理层面上的安全防护主要是指网络在受到自然灾害、电路及磁场故障、人工抢吃失误、设备故障、线路截断等威胁时而采取的应对措施。同时具体的安全防护措施还包括硬件设施、电路设计、机房环境、预警设备及安全防护意识等等，在电力调度网络安全防护工作中，物理层安全防护可以说是整体防护工作的安全基础。

在电力调度自动化网络安全防护工作中，需要确保环境、设备和传输介质的安全。这就需要配备达到国家标准的电力调度自动化系统的机房，机房内的温度和湿度要控制在合理的范围内，同时还要确保大气压强也要达到国家规定的标准要求，做好防静电措施。

对于电力调度自动化网络系统听设备，需要确保其处于安全的环境下，同时还要做好多通道的数据采集工作，确保能够自动排除故障。定期对电力网络运行状况进行检查，确保电源能够保护正常的工作状态。

3.2增强二次防护

强化外来设备管理，尤其针对可能危及到系统安全的设备，在进行工作前一定要先进行病毒扫描，如维护人员的笔记本和移动硬盘及自动化维护人员在外网存入的数据的U盘，在确认无问题后再执行工作。

变电站自动化系统的工作站以及巡检中心的工作站都必须做一些特殊的设置，将一些不必要的接口（例如USB口），在系统设置中将其屏蔽掉。从源头上杜绝外来不安全的介质进入自动化系统，确保系统的安全。

主站与巡检中心工作站之间必须增加正向物理隔离，防止巡检工作站出了问题向主站的服务器蔓延，扩大系统的风险。

3.3网络层安全防护

在对网络层进行安全防护工作中，可以优化结构、路由和系统，同时要针对环境和设备的实际情况来进行网络结构的构建，同时还要对远程联控进行必要的考虑，准确估计数量量的大小，做好系统维护管理和应用工作，在对网络结构设计时，在确保结构的科学性，开放性、标准性、可靠性和实用性，并以现有资源作为重要的基础，有效的提高经营管理水平和安全防护能力，确保网络结构体系的安全。

3.4对自动化系统实行全程的安全防护

调度自动化系统主要包括能量管理系统、配电网管理系统以及变电站自动化，为了实现以上功能，必须以子系统的信息采集与命令、信息的传输、信息的处理与控制为基础，这样才能保障自动化系统得以安全运行。因此，务必重视每个子系统功能，并对其加强安全防护工作，即对自动化系统实行全程、全方位的安全防护工作，除了注重细节的防护问题之外，还应加强技术方面的创新，以便对系统中的各个机房与设备进行全方位的掌控，如设备的运行情况、健康状况以及运行环境的温度等，使系统运行的各项指标系数均符合安全系数的范围内，在设备运行过程中也要加强监督与管理工作，时刻注重设备运行的环境，并加以改善。同时，为了提升系统整体的运行速度，应将原本的人为控制与管理逐渐转变为制度控制与管理。

3.5黑客攻击和杀毒软件

随着计算机技术和网络技术的快速发展，病毒技术也有所发展。病毒程序的隐蔽性和攻击性不断增强，给安全防护工作带来了较大的难度，这就需要在电力调度工作中，需要编写安全防护程序，来对服务器单机系统的安全进行维护，有效的提高数据录入的安全性，确保服务器能够可靠的运行。同时还要选择适宜的杀毒软件，定期对杀毒软件进行更新升级，做好内部防护工作，有效的提高电力调配系统的安全防护水平，确保电力调配系统的安全。

结束语：

电力企业在发展过程中为了更好的适应现代化的发展需求，在电力系统方面进行了技术方面的更新，使电力调度逐渐实现了自动化，这样更能保证电力系统的运行稳定性。电力调度自动化系统在发展过程中效果是非常好的，但是发展过程中也要对安全防护问题进行重视，这样才能更好的保证电力系统安全的运行。

参考文献：

[1]探讨当前调度自动化系统的安全防护[J].江娅.中国电子商务，2013，（21）

[2]电力调度自动化系统的安全防护[J].黄青.城市建设理论研究（电子版），2013，（33）

[6]电网调度自动化系统的安全防护及事故分析处理[J].陈贞.魅力中国，2013，（16）

本文来源: https://www.lw00.cn/article/7569bbb214e85d5a7e286e3a.html