# 带电检测技术在变电运维中的应用任明

（国网内蒙古东部电力有限公司检修分公司内蒙古满洲里市021400）

摘要：随着人们生活水平的不断提升,人们对电能的需求不断增高。为了确保人们的用电安全,要保证电力运行的安全性和稳定性。因此,要依据电力行业的实际发展情况,不断引进新技术,及时发现系统在运行过程中出现的问题,并采取相应的措施解决问题,以确保系统运行的稳定性。带电检测可以在不停电的情况下完成对线路故障的检测,因此合理应用该项技术,对于提高供电系统的稳定运行具有重要意义。

关键词：带电检测技术；变电运维；应用

1变电运维的重要性

电力系统主要包括发电、输电、变电等多个不同环节。电厂完成相应的发电,然后利用大面输电线路将电运输到变电站,再利用变电站将电输送给用户。该过程中,变电运维对电力系统的运行质量有着决定性作用。可见,为了确保正常供电,应定期或不定期地检测变电设备的具体运行情况。变电运维是对变电设备的运维保护,在具体运维保护期间,变电运维操作站的主要作用是负责变电站的运维管理,主要是在值班人数少甚至没有人值班时,对电站的电力运行展开相应的管理工作。目前,从我国电力行业的实际发展情况来看,变电运维应当构建在公司对供电线路进行检修的工作思路上。在具体工作过程中,不仅要加强对日常运作的重视,而且要做好相应的预防工作,从而使供电效率和质量得到进一步提升。

2带电检测技术的相关要求

变电设备中的任意一个环节出现问题就会使得整个变电系统不能正常运行,所以需要定期对变电设备进行带电检测,特别是变压器一些重要元件。对此可以根据实际情况进行周期性的全方位带电检测,这其中主要包括相应的红外测温系统和频谱检测电器的放电检测等,利用多种带电检测技术进行检测工作。对于已经放置人工智能系统的变电站,还需要在智能机器人进行巡检工作之后,由专业的运维人员进行复检。根据相应的检测数据判断出变电设备的隐患问题和缺陷漏洞,然后及时安排相应的工作人员进行特定的带电检测工作,在发现某一部分出现问题或者隐患时,为了保障变电设备的合理运行,需要采取停电处理解决的方式。

3带电检测技术在变电运维中的应用

3.1脉冲电流法

现阶段,我国各个电力部门普遍使用的局部放电检测方法就是脉冲电流法。需要注意的是该方法也适用于直流条件下的局部放电检测。在实际运用过程中,技术人员一定要根据变电设备运行的实际情况和需求,结合自身的经验合理采用脉冲电流法,这样才能充分发挥该项检测方法的作用,进一步提高带电检测工作的效率与质量,保障整个检测数据的准确性,为下一步环节开展提供重要的参考依据。

3.2红外线检测技术

技术人员可以在带电设备制热效应基础上利用红外检测技术,通过特定的仪器获取设备表面发出的红外辐射信息。技术人员利用辐射信息判断辐射值是否存在偏差,进而判断出设备运行是否存在问题,找出问题所在。该技术主要是利用特定机器获取辐射信息,不需要停电,同时即使是远距离也可以对收集到的红外线信息进行有效分析。因此,红外线检测技术在电力设备带电检测中应用价值高,也是各大电力部门普遍适用的带电检测技术。需要注意的是技术人员在利用该项技术对变电设备进行检测时一定要严格按照相关的技术要求和流程进行操作,进一步提高检测数据的精确性,将各种问题对设备损耗降到最低。

3.3无线电干扰电压法

一般情况下,电晕在放电的过程中会有电磁波产生,产生的电磁波会借助无线电干扰电压表进行检测,因此技术人员可以利用这一特点对电气设备局部放电进行科学检测。当前我国各大电力部门普遍使用的而检测方法就是利用频射传感器进行检测。技术人员通过利用无线电干扰电压法可以对放电强度进行电力定量这样大大提高检测效率与保障数据的精确性,为运维工作开展提供更加科学全面的数据参考。

3.4介质损耗分析法

变电设备局部放电能力直接决定其对绝缘材料造成的破坏程度,二者成正比。也就是说一旦局部放电能量消耗提升,那么局部放电对绝缘材料的破坏程度就会随之加深。鉴于此,电力部门相关管理人员与技术人员一定要加强对放电消耗功率测量环节的重视程度。由于大多数绝缘结构中的气隙数目与电压变化正比,会跟随电压升高而不断增加。同时局部放电对介质也会造成一定的损耗直接导致其运行数据出现明显变化。因此技术人员在日常工作过程中可以根据数据变化来确定局部放电能量,从而判断绝缘材料是否遭到破坏。

3.5超高频局部放电检测技术

通过使用该项技术可以更加有效测试出GIS中初始局部放电脉冲。利用该项测试仪器强大的测量频带以及衰减噪声信号的方式双管齐下可以更加有效降低噪声对放电检测的影响,提高整个检测数据的准确性,同时最大限度的再现局部放电脉冲。技术人员在实际操作过程中可以根据频带的宽窄,将其分为超高频窄带检测或是宽频带检测两种。两者的中心频率存在很大的差异。鉴于超高频宽频检测技术具有抑制噪音、涵盖大量信息的优势,因此得到更加广泛的应用。

4带电检测在变电运维应用中的要求

4.1定期开展变电运维的带电检测

由于变电设备是由多个不同零部件构成的,因此任何一个零部件出现问题都会直接影响到整个变电设备的正常运行。因此技术人员必须加强对变电设备的检测与维护,定期进行带电检测,需要注意的是一定要将变压器、组合电器等元件作为检测的重点内容。技术人员可以根据变电设备的实际情况每周定点进行全方位的带电检测。当前我国部分电力部门已经建设有智能机器人巡检系统,这样技术人员只需对智能程序进行有效设置,使其定期对变电设备进行红外普测即可,发现问题后要求运维人员采取针对性措施将其彻底解决,以保证整个变电设备运行稳定与安全,满足广大用户对电力的需求。

4.2开展专项带电检测工作

技术人员要将定期检测数据进行收集与统计,然后根据这些检测数据以及在线监测数据进行合理分析,找出变电设备隐患点存在的准确位置。一旦确定位置后要第一时间组织运维人员进行专项的带电检测工作。例如在实际操作过程中,技术人员在利用红外检测设备进行测温发现电抗器热点温度超过正常温度后,一定要采取立即停电的方式进行处理,这样才能保障变电设备的正常运行。

4.3加强对技术人员的培训

带电检测技术是一项技术性强、专业性强的工作,因此技术人员的专业能力和综合素质直接关系到整个带电检测工作的效率以及结果的准确性。电力部门管理人员一定要加强对检测队伍建设的重视,定期对所有在职检测人员进行专业培训,提高其对相关检测知识与技术的掌握程度,同时还要注重加强培养员工的综合素质,树立其强烈的责任感与安全意识,双管齐下,才能建立一支专业能力强、综合素质高的检测团队。电力部门可以采用持证上岗制度,只有通过培训考核的人员才能持证上岗,其薪资待遇与培训相结合,通过这样的方式有效提高员工对培训工作的重视程度,提高其参与培训工作的积极性。同时建立相应的奖惩制度,以此提高员工对带电检测工作的重视。

结论

综上所述,市场经济发展以及城镇一体化建设进程加快,使得我国各个行业对电力需求在不断提高,这给电力行业发展提供有利条件。但是大规模的用电需求也给电力部门日常工作带来巨大挑战。保障电力设备的运行稳定与安全成为提高电力系统运行质量的关键,同时更是解决广大用户用电稳定与安全的重点环节。因此电力部门必须加强对电力设备的检测与维护工作,引进先进设备和技术定期对电力设备进行有效检测,保障各项设备检测结果的精确性,这样才能为后期故障排除以及处理工作提供科学的参考依据。

参考文献：

[1]陈慧群.变电运维中红外测温技术的应用分析[J].中国战略新兴产业,2017,(40)：159,161.

[2]黄怡,古丽•买买提.紫外成像技术在变电设备带电检测中的应用分析[J].科技经济导刊,2017,(20)：71-72.

[3]魏震,吴一帆,张凡,等.输变电设备在线监测及带电检测技术在电网中的应用现状研究[J].低碳世界,2016,(32)：68-69.

本文来源: https://www.lw00.cn/article/756c0b2894d45cff781357b7.html