# 长垣东部论文-王剑

导读:本文包含了长垣东部论文开题报告文献综述及选题提纲参考文献，主要关键词:长垣东部,跨断层水平井,优化设计,井轨迹

### 长垣东部论文文献综述

王剑[1]（2018）在《大庆长垣东部P油层第一口跨断层水平井设计与实践》一文中研究指出针对大庆长垣东部P油层剩余未动用储量断层发育多、断块零散破碎且面积小、主力层单一等特点,在优选水平井部署区块的基础上,优化设计了一口跨断层水平井。实践表明:在进行水平井地质设计时,首先要做好水平井区的精细构造解释,明确水平井轨迹方向上的构造变化及断层位置、断距大小、延伸方向、倾斜角度等要素;其次保证砂岩模型与储层预测结果具有较高精度,这是跨断层水平井地质设计的关键;最后由于地下条件复杂多变,具有不可预测性,在井轨迹设计过程中,要对可能出现的问题提前做好预案,保障钻井的顺利实施。该水平井的成功设计与钻探,为复杂断块油藏未动用储量的高效开发提供了新的思路和方向。(本文来源于《大庆石油地质与开发》期刊2018年01期）

纪媛[2]（2016）在《长垣东部葡萄花油层分油田开发效果分类评价》一文中研究指出本文以5个油田实际生产动态数据和静态数据为基础,研究油田的压力变化规律、含水变化规律、产量递减规律等,综合运用经验公式、水驱规律曲线、相渗曲线等油藏工程方法,评价了各油田水驱采出程度、含水率变化、注水利用效果,根据层次分析及模糊综合评判原理,总结出各油田目前开发过程中存在的六大主要矛盾,明确分油田的开发潜力,为分油田开发调整提供指导。本文通过对油田开发系统的系统分析,确定出客观、全面、易于操作的综合评价指标体系。通过调研初选油田开发效果评价指标,利用复相关分析进一步优选开发效果评价指标,得到最终指标间比较独立的评价指标体系,筛选出合理的开发效果评价指标体系。收集相关的石油天然气行业标准以及油田单位相关的企业标准等作为借鉴,结合油田的实际情况对于不适应的标准进行合理修正。最后通过模糊综合评判的方法对开发效果进行分类评价研究。本文通过优选典型区块开展数值模拟研究,以沉积单元为模拟层,建立了典型区块叁维地质模型,并进行水驱历史拟合和目前井网条件下含水率、产油量、累产油量和采收率等动态指标的预测。在油藏模型建立和历史拟合的基础上,通过叁个区块的开发效果分别验证叁类评价标准。(本文来源于《东北石油大学》期刊2016-03-01）

王建凯[3]（2012）在《大庆长垣东部扶杨油层剩余油分布研究》一文中研究指出大庆长垣东部扶杨油层为多物源体系控制的河流—浅水湖泊叁角洲沉积,沉积骨架砂体主要为曲流河、分流河道、水下分流河道,平面上多为条带状分布。结合储层沉积特点,根据砂体的成因将其划分为大型河道砂体、小型河道砂体及薄层砂;大型河道砂是沉积的主体,对油层起主要控制作用,小型河道砂次之。随着油田开发的深入,剩余油分布研究已是油田持续生产的重点工作。(本文来源于《科技创新导报》期刊2012年05期）

刘卫丽[4]（2011）在《长垣东部葡萄花油层动用状况及剩余油分布特点》一文中研究指出长垣东部葡萄花油层为低水位期的河流叁角洲沉积,属低孔低渗油层,经过多年的注水开发后,产量进入递减期,针对这种形势研究注水开发过程中油层动用特点显得尤其重要。本文利用检查井资料,真实了解油层水淹规律,认识和掌握在不同开发阶段、不同含水阶段的油层水淹特征,搞清了油层动用状况和剩余油分布特征,从宏观上定量地评价了东部葡萄花油层剩余油的分布,使油田能从整体上把握挖潜剩余潜力的方向,使开发决策有的放矢,为油田开发方案设计、井网调整和部署加密井提供科学依据。(本文来源于《内蒙古石油化工》期刊2011年08期）

李炳毅[5]（2010）在《大庆长垣东部地区扶杨油层高分辨层序地层应用研究进展》一文中研究指出目前,大庆外围油田扶杨油层主要为特低渗透、低产、低流度的油藏,探明地质储量6.3×108t,已动用地质储量2.6×108t,经过近20年优选开发,不断增加开发井、评价井,还有3.7×108t难采储量在目前技术经济条件下不能有效动用,随着油田勘探开发的需要,相继进行了构造、地层、沉积相、油田地质、油藏工程等方面的研究工作,取得了一定的研究成果。为了进一步加大开发的力度,对低孔低渗的细粒储集层发育的地区进行深入的剖析式研究,已成为油田增加动用储量、提高产量的重要手段。(本文来源于《科技信息》期刊2010年18期）

刘强,宗伟[6]（2010）在《大庆长垣东部地区深井钻头的优选》一文中研究指出深井地层可钻性差、研磨性高是制约大庆长垣东部地区深井钻速的主要原因。通过拟合得到目标地区可钻性系数、研磨性系数与声波时差间的定量方程,计算了不同井深的岩石可钻性系数和研磨性系数。利用自适应共振理论神经网络方法进行钻头优选。(本文来源于《长江大学学报(自然科学版)理工卷》期刊2010年01期）

谭辉红[7]（2009）在《大庆长垣东部葡萄花油层储层参数研究及应用》一文中研究指出随着大庆油田勘探进程的深入,大庆长垣东部葡萄花油层组中构造位置较好、含油丰度高的储层已相继投入开发生产,勘探重点转向埋藏较深、构造位置较差的油田边缘。为了更好地应用测井资料进行储层评价,针对大庆长垣东部葡萄花油层的储层地质特点,开展了大庆长垣东部葡萄花油层储层参数研究及应用工作。本论文应用岩心分析资料和试油资料刻度测井资料的方法,在大庆长垣东部葡萄花油层开展了储层的测井储层参数研究工作,主要取得了以下成果：1)对双感应电阻率反演技术进行了优化处理,确定了地层电阻率,为储层参数的研究准备了基础条件；2)以岩心实验为基础,利用岩心分析资料刻度测井资料,应用数学方法建立了孔隙度、渗透率储层参数计算公式；3)应用岩电实验确定孔隙度、饱和度指数a、b、m、n；以试油资料刻度测井资料,优化测井饱和度模型,确定储层饱和度参数；4)应用建立的储层参数分别建立了该地区的储层四性关系和不同地质条件下的油水层识别图版。将上述的方法在生产实际中应用提高了测井解释精度,为流体性质的识别和储层的评价提供了有利的依据。(本文来源于《浙江大学》期刊2009-04-30）

邹磊落,李杉杉,陈军,陈岑[8]（2008）在《大庆长垣东部地区扶余油层叁角洲沉积特征研究》一文中研究指出从最基础的地质工作入手,研究岩层本身的性质,诸如成分、颜色、结构、沉积构造、分选性、组成颗粒的特征(圆度、球度、表面微观特征)、层序特征(如向上变细或向上变粗,交互层等),分析其岩相特征及各种生物化石的特征。在大量勘探、开发井中,搜集其综合录井图。利用取心井段在综合录井图上获取区内测井响应的一般规律的基础上,结合勘探开发、分析化验资料进行单井相分析,明确鉴定标志,总结大庆长垣东部地区扶余油层叁角洲沉积特征。(本文来源于《内蒙古石油化工》期刊2008年19期）

曲桂英[9]（2008）在《大庆长垣东部扶杨油层裂缝分布特征研究》一文中研究指出在大量岩心和露头裂缝发育特征观察和统计工作基础上,结合油田开发动态,应用岩石古地磁定向等方法,对长垣东部裂缝发育特征进行了综合系统的研究。结果认为,长垣东部扶杨油层发育以东西向为主的多向性构造裂缝,油田开发初期近东西向显裂缝导流能力最强,为最有效裂缝组系。微裂缝总体发育较差,且充填严重,对油田开发影响不大。扶杨油层层间缝普遍发育,在油田注水开发中,导致非主力油层吸水能力强,砂岩吸水量增大,产量下降等问题,研究指出随油田压力场变化,裂缝有效性也随之改变,出现多方向见水及水淹现象。因此,低渗透油田开发注水压力界限控制了不同方向裂缝组系的张开度。为了提高裂缝性储层的预测精度,引入了MVE裂缝预测技术。利用地震精细解释成果,应用MVE软件对研究区构造曲率进行分析,预测扶杨油层裂缝的分布和发育方向,并对裂缝模型进行了连通性和稳定性的分析,发现本区扶杨油层以北东东向的裂缝比较发育,裂缝密度较大且稳定性较差。预测结果与压裂及开发动态结果相吻合,对长垣东部裂缝油藏的评价开发具有重要意义。(本文来源于《大庆石油学院》期刊2008-03-20）

罗士利[10]（2007）在《大庆长垣东部葡萄花油层精细地质描述与应用》一文中研究指出大庆长垣东部葡萄花油层油层发育少、厚度薄、砂体分布零散,加上储层渗透率低,开发难度很大,油田开发过程中表现为递减率高、采收率低的特点。为改善开发效果,开展了油田精细地质研究,搞清各油田区域构造、储层特征,为油田综合调整提供可靠的储量的依据,具有十分重要的现实意义。大庆长垣东部葡萄花油层总的构造面貌是“叁凸叁凹”,即宋芳屯、模范屯、升平叁个鼻状构造;徐家围子、升西、永乐叁个向斜。通过运用高分辨率层序地层学、沉积学,对葡萄花油层进行了高分辨率层序地层对比、大面积开发井网的沉积体系～沉积微相、储层分布研究。应用岩心、测井等资料建立了葡萄花油层测井相模式及沉积相类型,深化了葡萄花油层地质特征的认识。在具体油田储层精细地质描述及开发矛盾研究分析的基础上,进一步认识油层动、静态特征,对油田进行基本分类;通过对减缓产量递减对策探讨,从油藏工程理论方法推导了影响产量递减的主要因素;结合油田分类结果,优选了主要区块制定综合调整技术手段,同时采用多种手段、结合多学科,研究剩余油分布和油层水淹规律,采取井网加密调整、注采系统调整、CO2吞吐试验等措施,在改善油田开发效果,提高采收率方面具有一定的指导意义,并具有较好应用前景。(本文来源于《大庆石油学院》期刊2007-06-01）

### 长垣东部论文开题报告

（1）论文研究背景及目的

此处内容要求：

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。

写法范例：

本文以5个油田实际生产动态数据和静态数据为基础,研究油田的压力变化规律、含水变化规律、产量递减规律等,综合运用经验公式、水驱规律曲线、相渗曲线等油藏工程方法,评价了各油田水驱采出程度、含水率变化、注水利用效果,根据层次分析及模糊综合评判原理,总结出各油田目前开发过程中存在的六大主要矛盾,明确分油田的开发潜力,为分油田开发调整提供指导。本文通过对油田开发系统的系统分析,确定出客观、全面、易于操作的综合评价指标体系。通过调研初选油田开发效果评价指标,利用复相关分析进一步优选开发效果评价指标,得到最终指标间比较独立的评价指标体系,筛选出合理的开发效果评价指标体系。收集相关的石油天然气行业标准以及油田单位相关的企业标准等作为借鉴,结合油田的实际情况对于不适应的标准进行合理修正。最后通过模糊综合评判的方法对开发效果进行分类评价研究。本文通过优选典型区块开展数值模拟研究,以沉积单元为模拟层,建立了典型区块叁维地质模型,并进行水驱历史拟合和目前井网条件下含水率、产油量、累产油量和采收率等动态指标的预测。在油藏模型建立和历史拟合的基础上,通过叁个区块的开发效果分别验证叁类评价标准。

（2）本文研究方法

调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

### 长垣东部论文参考文献

[1].王剑.大庆长垣东部P油层第一口跨断层水平井设计与实践[J].大庆石油地质与开发.2018

[2].纪媛.长垣东部葡萄花油层分油田开发效果分类评价[D].东北石油大学.2016

[3].王建凯.大庆长垣东部扶杨油层剩余油分布研究[J].科技创新导报.2012

[4].刘卫丽.长垣东部葡萄花油层动用状况及剩余油分布特点[J].内蒙古石油化工.2011

[5].李炳毅.大庆长垣东部地区扶杨油层高分辨层序地层应用研究进展[J].科技信息.2010

[6].刘强,宗伟.大庆长垣东部地区深井钻头的优选[J].长江大学学报(自然科学版)理工卷.2010

[7].谭辉红.大庆长垣东部葡萄花油层储层参数研究及应用[D].浙江大学.2009

[8].邹磊落,李杉杉,陈军,陈岑.大庆长垣东部地区扶余油层叁角洲沉积特征研究[J].内蒙古石油化工.2008

[9].曲桂英.大庆长垣东部扶杨油层裂缝分布特征研究[D].大庆石油学院.2008

[10].罗士利.大庆长垣东部葡萄花油层精细地质描述与应用[D].大庆石油学院.2007

本文来源: https://www.lw00.cn/article/75de451a668de6ec1ad5b950.html